Příloha č. 1

Specifikace a minimální technické požadavky

„Dodávka a instalace elektrických motodlah včetně příslušenství“

Dodávka musí obsahovat 3 ks elektrická motodlaha kolenní  a 1 ks elektrická motodlaha ramenní pro potřeby Nemocnice Třinec, p.o. s níže uvedenými technickými parametry:

Technická specifikace:

Elektrická motodlaha kolenní 3 ks

- ke zkvalitnění pooperační rehabilitace a dosažení maximálního efektu po operaci TEP

- lehká manipulace

- jednoduché ovládání pomocí dálkového ovládání s tlačítkem START/STOP

- možnost přesunu dat z čipové karty do PC

- programové nastavení:

času cvičení

rychlosti

rozsahu pohybu flexe, extenze

intenzita/síla cvičení

- bezpečnostní pojistka

- možnost nastavení na anatomické rozměry pacienta

- universální pro levou a pravou dolní končetinu

- rozsah pohybu: extenze/flexe: 10 - 120°

- hmotnost: 10 – 25kg

- rychlost: až 120°/ min

- povrch snadno omyvatelný, dezinfikovatelný běžnými dezinfekčními prostředky

- záruka fyziologicky správného postavení končetiny

- protiskluzová podložka

- příslušenství:

podpěrka stehna

držák ručního ovládače

stupnice délky femuru

podpěrka lýtka

podpěrka nohy

pásek pro fixaci chodidla

vozík k transportu dlahy

- napájení: síťové

Elektrická motodlaha ramenní 1 ks

- ke zkvalitnění rehabilitace a dosažení maximálního léčebného výsledku

- řízení dálkovým ovládačem s tlačítkem START/STOP

- čipová karta, speciální programy

- lehká manipulace

- pojízdná pro snadný transport, se 2 zadními kolečky s aretací

- anatomický tvar dlahy

- jednoduché ovládání – displej s obrázky

- individuální nastavení programů

- programové nastavení:

doby cvičení

prodlevy v krajních polohách

rozsahu pohybu

intenzity cvičení podle aktuálního stavu pacienta

plynulé regulace rychlosti,

pauzy v krajních polohách,

asynchronní chod motorů,

izolovaného pohybu

možnost vypnutí jednoho z motorů

horizontální abdukce

- možnost přesunu dat z čipové karty do PC

Příslušenství:

nastavitelná opěrka hlavy a krku

díl pro nastavení výšky sedadla

fixace ramena

transportní rukojeť

držák ručního ovladače

možnost Jednoduché přestavby na levou a pravou končetinu

bezpečnostní pojistka

Rozsah pohybu:

extenze/flexe: 30° - 170°

addukce/abdukce: 30° - 160°

addukce/abdukce se synchronizovanou rotací addukce/abdukce: 30° -160

vnitřní/vnější rotace: 30-60°

rotace ve fixované abdukci 60-90°

rotace interní 60°

externí 90°

horizontální abdukce -30° až 110°

- rychlost: až 120°/min

- hmotnost: 15 – 25kg - povrch snadno omyvatelný, dezinfikovatelný běžnými dezinfekčními prostředky - napájení: síťové

Další požadavky

- plná záruka včetně příslušenství a náhradních dílů, min. 24 měsíců

- garance zajištění pozáručního servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od instalace

- v záruční době bezplatné provádění všech úkonů požadovaných výrobcem a zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (preventivní prohlídky/PBTK)

- požadovaný zdravotnický prostředek musí být nový, nikoli demo nebo repasovaný

- možnost zápůjčky před uzavřením smlouvy

- po dobu záruky požadujeme nástup na opravu do 24 hodin a odstranění závady do 48 hodin od nahlášení závady nebo bezplatné zapůjčení náhradního zdravotnického prostředku a to až do úplného odstranění závady.