Příloha č. 1

Specifikace a minimální technické požadavky

„Dodávka pomůcek k zajištění hygieny pacienta“

Dodávka musí obsahovat 5 ks klozetových křesel 6 ks sprchovacích klozetových křesel pojízdných pro imobilní pacienty (hydraulické) a 1 ks koupací lůžko pojízdné hydraulické  pro potřeby Nemocnice Třinec, p.o. s níže uvedenými technickými parametry:

Technická specifikace:

Klozetové křeslo - 5 ks

- kombinované křeslo pro vykonání potřeby i osobní hygieny pacienta

- možnost použití i ke sprchování pacienta

- rám vysoké pevnosti s povrchovou antikorozní úpravou

- rám umožňující nájezd nad běžnou toaletu

- výška sedáku nastavitelná v rozmezí cca 49 -57 cm

- sedátko s odnímatelným výřezem

- sedátko a opěrka zad vyměkčená, omyvatelná, dezinfikovatelná

- područky odklopné, vyměkčené, omyvatelné, dezinfikovatelné

- podnožky dvoudílné, samostatné pro každou dolní končetinu

- podnožky odklopné a odnímatelné

- podnožky snadno výškově nastavitelné

- kolečka otočná s nášlapnou brzdou

- toaletní nádoba plastová s víkem, dezinfikovatelná v oplachovači

- nosnost min. do 150 kg.

Sprchovací klozetové křeslo pojízdné – pro imobilní pacienty (hydraulické) - 6 ks

- hydraulický systém ovládaný nožním pedálem s možností kombinace plynových pružin, zadavatel nebude akceptovat sprchového křesla s elektrickým ovládáním

- nosnost min. 150 kg

- výškově stavitelný v min rozsahu cca 500 mm – 850 mm

- odklopné područky

- výškově stavitelné podnožky

- kolečka s brzdou

- výškově stavitelná opěrka hlavy

- zabudovaný držák s toaletní mísou o rozměrech - max. šířka 310mm, max. výška 170mm

- celková šířka max. 780mm

- délka max. 850mm

- dorzální úhel náklonu

Koupací lůžko pojízdné hydraulické - 1 ks

- Zadavatel netrvá na konkrétním typu materiálového provedení konstrukce - dodání v provedení celonerezové konstrukce s lakovanou práškovou úpravou je možné

- hydraulický systém ovládaný nožním pedálem

- nosnost min. 150 kg

- výškově stavitelná v min. rozsahu 590 mm – 860 mm

- sklopné bočnice a čela opatřená držákem odtokových hadic

- celková šířka max. 780mm, vyšší v případě dodržení šířky při sklopených bočnicích

- délka dle potřeby sprchovací vany

- náklon celé desky pro lepší odtok vody,

- možnost horizontálního vyrovnání

- brzděná kolečka, možnost aretace jednoho kola výhodou

- sprchovací měkká vana s povrchovým, textilním základem, odvodňovacími kanálky a měkkým podhlavníkem, materiál bez měkčeného PVC velikou výhodou

- flexibilní odpadní hadice, podhlavník a zátka odpadu

Další požadavky

- plná záruka včetně příslušenství a náhradních dílů, min. 24 měsíců

- garance zajištění pozáručního servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od instalace

- v záruční době bezplatné provádění všech úkonů požadovaných výrobcem a zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (preventivní prohlídky/PBTK)

- požadovaný zdravotnický prostředek musí být nový, nikoli demo nebo repasovaný

- možnost zápůjčky před uzavřením smlouvy