Příloha č. 1 : Technické požadavky objednatele

Pro jednotlivé místnosti laboratoří OKB jsou instalovány dvě stávající jednotky, kdy split jednotka je zavěšená v místnosti pod stropem a chladící jednotka je postavena na přilehlém balkoně. Tyto jednotky jsou již zastaralé a neplní svou funkci v požadovaném režimu.

Bude provedena demontáž obou stáv. jednotek včetně přívodů médií, nově budou instalovány 3 ks jednotek. Vnitřní bude zavěšená, venkovní postavena na lyžinách – na balkon, není tedy nutno uvažovat s použitím montážní plošiny nebo stavbou lešení.

U dvou demontovaných jednotek se využije stávající přívod elektro, pro třetí nově instalovanou se zřídí nový přívod elektro z rozvaděče v přilehlé chodbě v celkové délce cca 28 m. Pro všechny 3 jednotky se provede nové napojení chladiva.

Samotné klimatizační split jednotky budou dodány v provedení jako inverterové, zajišťující plynulou regulaci výkonu. Požadovaný chladící výkon v rozmezí 6-7 kW, požadovaný tepelný výkon v rozmezí 7-8 kW.

Po ukončení montážních prací bude provedeno uvedení do provozu, zaregulování a zaškolení obsluhy.

Příloha č. 2 : Rozpis ceny

| popis provedené práce | jednotka | počet | jednotková cena | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| demontáž stáv. jednotek vč. přívodů | ks | 2 |  |  |
| přívod elektro včetně úpravy v rozvaděči | m | 28 |  |  |
| spojovací potrubí a materiál | m | 30 |  |  |
| konzoly | sada | 3 |  |  |
| dodávka jednotky | ks | 3 |  |  |
| montáž jednotky | ks | 3 |  |  |
| uvedení do provozu | ks | 3 |  |  |

pozn. : veškeré hodnoty uveďte bez DPH

Příloha č. 3 : Technická specifikace zboží