Příloha č. 1

Specifikace a minimální technické požadavky

„Dodávka reagencií spojena s bezplatnou výpůjčkou  hematologického analyzátoru pro vyšetření krevních obrazů dárců na dobu 5 let“

Výpůjčka musí obsahovat 1 ks hematologického analyzátoru pro vyšetření krevních obrazů dárců pro potřeby hematologicko-transfúzního oddělení Nemocnice Třinec, p.o. s níže uvedenými technickými parametry:

Technické parametry:

- analyzátor i diagnostika musí splňovat požadavky pro IVD a musí být označeny značkou shody CE

- nový, nerepasovaný, plně automatický hematologický analyzátor s možností měřit 3-populační diferenciál

- komplexní software pro interní firemní a externí QC včetně statistického vyhodnocování

- oboustranná komunikace analyzátoru s LIS a IS HTO (připojení do stávajícího systému LIS a IS HTO zahrnuto v nabídkové ceně. Protokoly pro oboustranné napojení komunikace k dispozici)

- minimální rychlost analýzy 60 vzorků za hodinu

- maximální aspirovaný objem 20 µl krve

- měřené parametry KO + DIF: alespoň 20 parametrů včetně 3-populačního diferenciálu leukocytů

- možnost práce v uzavřeném i otevřeném modu - s otevřenými i uzavřenými zkumavkami, propichování zkumavek

- systém chybových hlášení automaticky upozorňující obsluhu na nutný zásah nebo abnormální výsledek

- čtečka čárových kódů pro načítání hodnot kontrol a identifikaci vzorků

- integrovaná tiskárna pro tisk parametrů a histogramů

- bezkyanidové reagencie

- automatický promývací cyklus zajišťující čištění a prevenci ucpání

- náhradní zdroj UPS jako součást dodávky

- ovládání pomocí dotykové obrazovky výhodou

- možnost načítání informací přes USB port nebo pomocí QR kódů

- uživatelsky nastavitelné možnosti tisku výsledků

- možnost desinfekce částí přicházejících do přímého kontaktu s obsluhou

- přenos výsledků QC do LIS pro možnost dlouhodobého sledování interní kontroly kvality

- komunikace v češtině výhodou

- instalační kvalifikace, zaškolení a instruktáž obsluhy analyzátoru součástí dodávky

- možnost zápůjčky před uzavřením smlouvy

Další požadavky

- Nepřetržitá technická pomoc a nástup servisního technika do 24 hodin od nahlášení závady.

- Po celou dobu zápůjčky bude dodavatel na své náklady poskytovat veškerý provoz spojený se servisem a opravami přístroje, pravidelnými bezpečnostními kontrolami BTK, revizemi, validacemi, spotřebním a kontrolním materiálem, kalibracemi, vše dle platné legislativy.

- Nezbytnou součástí nabídky je vyčíslení ročních nákladů za spotřebované reagencie, čistící roztoky, kontrolní a kalibrační materiál, náhradní díly a předpokládané servisní výkony při ročním počtu vyšetření cca 7 000 KO s dif.

- Garance, že výše uvedené ceny nebudou po dobu 5 let překročeny při počtu vyšetření 0 – 7 000/rok.

- Garance dodávek reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, náhradních dílů i prováděného servisu po dobu nejméně 8 let po skončení záruky.

Předmětem hodnocení bude cena za dodávku reagencií, čistících roztoků, spotřebního, kontrolního a kalibračního materiálu v celkovém objemu za období 5 let.

Uchazeči ve své nabídce  uvedou cenu za 1 kompletní vyšetření - cena za test včetně jednotlivých položek za veškerý odběrový a spotřební materiál potřebný pro provoz     (kalibrátory, kontroly,  provozní i čistící roztoky stanovené výrobcem), včetně všech nákladů spojených s provozem analyzátoru  při předpokladu 7 000 vyšetření/rok, v celkovém objemu za období 5 let.