VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

Veřejná zakázka malého rozsahu

realizovaná v souladu s ŘD 02-16-01-S-PTN „Veřejné zakázky“, která upravuje zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“).

„Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace – Pořízení zdravotnických přístrojů pro NIP, DIOP Orlová – monitorovací centrála a monitor životních funkcí“

| I. | Zadavatel: |  | příspěvková organizace |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Název: |  | Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, příspěvková organizace |
|  | Sídlo: |  | Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná |
|  | IČ zadavatele: |  | 00844853 |
|  | Oprávněná osoba za zadavatele: |  | Ing. et. Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce – ředitel |
|  | Kontaktní osoba zadavatele: |  | JUDr. Rita Kubicová, advokátka, se sídlem Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 71332529 |
|  | Telefon: |  | 00420608831124 |
|  | E-mail: |  | vzakazky@advokatkakubicova.eu |
| II. | Druh veřejné zakázky: |  | Veřejná zakázka na dodávky |
|  | Číselné označení zakázky: |  | P17V00000134 |
|  | Předmět veřejné zakázky: |  | Dodávka nových, neopotřebovaných, nerepasovaných (rok výroby2016, 2017) přístrojů: monitorovací centrála (1ks) a monitor životních funkcí (4ks) |
|  | Zadávací dokumentace: |  | Příloha č. 1 Výzvy Související přílohy: Čestné prohlášení – Příloha č. 2 Výzvy Seznam významných dodávek – Příloha č. 3 Výzvy Obchodní podmínky – Příloha č. 4 Výzvy Krycí list nabídky - Příloha č. 5 Výzvy |
| III. | Lhůta pro podání nabídek: |  | 16.06.2017, 07:00 hod. |
|  | Místo pro podání nabídek: |  | https://msk.ezak.cz/vz00003676 |
| IV. | Údaje o hodnotících kritériích: |  | Dílčí hodnotící kritérium Váha 1. Celková nabídková cena v Kč bez DPH 80% 2. Náklady na servis na dobu po uplynutí záruční doby v Kč bez DPH (cena/1 hod) 10% 3. Náklady na předepsanou odbornou údržbu na dobu 5 let po uplynutí záruční doby v Kč bez DPH 10% |

Příloha č. 1 Výzvy

VZ „Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace – Pořízení zdravotnických přístrojů pro NIP, DIOP Orlová – monitorovací centrála a monitor životních funkcí“

Zadávací dokumentace

„Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace – Pořízení zdravotnických přístrojů pro NIP, DIOP Orlová – monitorovací centrála a monitor životních funkcí“

- Zadavatel

Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, příspěvková organizace

Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

IČ: 00844853, DIČ CZ00844853

zastoupený Ing. et Ing., Bc. Jiřím Matějem, MBAce, ředitelem

- Druh a předmět veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu Zákona.

Předmětem veřejné zakázky je:

- dodávka nových, neopotřebovaných, nerepasovaných (rok výroby 2016, 2017) přístrojů: monitorovací centrála (1ks), monitor životních funkcí (4ks) pro potřeby pracoviště  zadavatele,

- zajištění dopravy do místa plnění, instalace a uvedení do provozu na náklady dodavatele

- zaškolení personálu na náklady dodavatele

- provedení zabezpečení přejímacích zkoušek funkčnosti dodávaných přístrojů,

- provedení instruktáže min. 20 osob zadavatele v potřebném rozsahu v rámci každé části veřejné zakázky, a to v českém jazyce v sídle zadavatele, v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb.,

- dodání podkladů potřebných pro provoz zařízení, zejména uživatelských manuálů (návod k obsluze) v českém jazyce, a to v tištěné, případně elektronické podobě, a technických manuálů v češtině nebo v angličtině,

- dodání dokladů osvědčujících způsobilost dodávek k účelu užívání v České republice,

- dodání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na  výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 268/2014 Sb., (neobsahuje-li prohlášení o shodě zařazení do klasifikační třídy, doloží účastník současně i prohlášení o zařazení do příslušné klasifikační třídy, popř. doloží kopii rovnocenných dokladů vydaných v členském státě EU včetně překladu do českého jazyka),

- provádění odborné údržby v souladu se zákonem č. 268/2014. a plné autorizované servisní zabezpečení.

- V případě potřeby dodávek či služeb neuvedených v zadávací dokumentaci, avšak dle názoru dodavatele nutných k řádnému splnění předmětu této veřejné zakázky, doporučuje zadavatel účastníkům kontaktovat zadavatele, a to formou písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, která bude řešena v souladu s ust. § 98 a násl. Zákona.

Předpokládá-li účastník zadávacího řízení, že bude při realizaci plnění ze smlouvy nutná spolupráce s oddělením informačních technologií zadavatele, požaduje zadavatel, aby byl v nabídce účastníka specifikován budoucí rozsah této spolupráce tak, aby bylo možné v dostatečném předstihu alokovat zdroje na straně zadavatele.

Pokud se v zadávacích podmínkách vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci. Zadavatel si v případě potřeby vyhrazuje právo požádat účastníka o dodání prohlášení výrobce, že nabízené zařízení splňuje definované vlastnosti.

3.  Technické podmínky:

Předmět plnění musí splňovat požadavky dle technické specifikace:

Obecné požadavky na přístroje:

- Instalace přístrojů, napojení na informační systémy a nastavení na úroveň nezbytnou pro zahájení používání proběhne bez nutnosti přerušení provozu příslušného oddělení.

- Servisní podpora: nástup technika do 24 hodin od nahlášení poruchy, dostupnost servisu 24 hod. po 7 dní v týdnu, bezplatná hotlinka  24 hodin / 7 dní v týdnu v českém jazyce.

- Dodávaný  přístroj  musí mít označení CE.

Vyzkoušení funkcí přístroje:

Uchazeč je povinen na vyžádání zajistit zapůjčení přístroje vybranému odborníkovi na určené pracoviště, kde bude přístroj předveden za současného umožnění vyzkoušení funkcí zařízení. Přístroj bude zapůjčen nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení žádosti ze strany zadavatele.

Technické požadavky na přístroj:

Technická specifikace:

Monitor životních funkcí (4 kusy)

- modulární, s dotykovou, barevnou obrazovkou minimálně  15“

- použití pro dospělé, vč. automatickým nastavením alarmů/algoritmů dle kategorie pacienta

- monitorované parametry - EKG, Resp, SpO2 , NIBP, 2x teplota, základní analýza arytmií,

- uživatelské nastavení alarmových úrovní vč. jejich audiovizuálního odlišení

- grafické a tabulární trendy minimálně 4 dny (s rozlišením až 1 min), současné zobrazení křivek a trendů na obrazovce

- automatický záznam událostí včetně křivek (min. 30 křivek) s možností zpětného vyvolání, archivace, tisku

- možnost uložení více nastavení na monitoru

- vestavěné baterie na cca 3 hod provozu

- kompletní příslušenství ke všem monitorům pro dospělé

- upevnění na poličku, integrovaná rukojeť pro transport,

- základní možnost síťového / komunikačního propojení monitoru (TCP/IP, HL7), vystup RS232

- odolnost proti defibrilačnímu výboji

- obousměrná komunikace s centrálou

- obsluha a návod monitoru v českém jazyce

Monitorovací centrála (1 kus)

- možnost současného sledování parametrů až 12 pacientů na dotykovém monitoru s minnimálně  21“

- volba grafického zobrazení až 4 parametrů u každého pacienta

- monitorace a základní analýza arytmií na centrále i monitorech

- ukládání a možnost zobrazení/analýzy monitorovaných dat (graficky/tabulárně) u jednotlivých monitorů

- sledování a záznam až 4 volitelných parametrů po dobu min 24 hod. z každého monitoru zapojeného v síti

- základní nástroje pro zpracování křivek v paměti (Gain, Zoom, Strip, Summary, Report)

- množnost vkládání uživatelských poznámek

- tiskový výstup s uživatelským definováním možností tisku (předdefinované / individuální reporty) doplnění o klinické poznámky

- laserová tiskárna

- obsluha a návod monitoru v českém jazyce

4.  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

213.300,- Kč bez DPH

- Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídku v rozsahu dle bodu 12 „Zadávací dokumentace“ odešlete prostřednictvím elektronického tržiště zadavatele (v prostředí elektronického nástroje E-ZAK) v termínu do 16.06.2017 do 07:00 hodin.

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.

- Termín a místo plnění

Termín plnění

Požadovaný termín dodání zboží je do 30 dnů od uzavření smlouvy.

Místo plnění

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží do místa plnění určeného kupujícím.

7. Hodnotící kritéria (pravidla pro hodnocení nabídek)

Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, kdy dílčími hodnotícími kritérii jsou:

Nabídková cena		                                                                                                       80 %

Náklady na servis na dobu po uplynutí záruční doby  (cena/1 hod)                                                 10 %

Náklady na předepsanou odbornou údržbu na dobu 5 let po uplynutí záruční doby	             10 %

Bližší specifikace dílčích kritérií:

Nabídková cena		                                                                                                        80 %

Náklady na servis na dobu po uplynutí záruční doby 	                                                                 10 %

U tohoto kritéria dodavatelé uvedou náklady pozáručního servisu formou ceny za 1 hodinu práce bez DPH a s DPH. Tato cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele, zejména hodinovou mzdu pracovníka, ostatní náklady spojené s příslušným výkonem (vyjma nákladů na náhradní díly), náklady na dopravu a zmeškaný čas. Uvedené údaje budou součástí kupní smlouvy a budou použity při fakturaci za dodané služby. Náklady na náhradní díly budou účtovány zvlášť a nejsou předmětem tohoto hodnotícího kritéria.

Celkové náklady na předepsanou odbornou údržbu na dobu 5 let po uplynutí záruční doby        	  10 %

U tohoto kritéria dodavatelé uvedou seznam předepsaných a zákonných kontrol a revizí, jejich druh a celkové náklady na jejich provedení u každé kontroly resp. revize. Uvedené celkové ceny (bez DPH i s DPH) musí obsahovat veškeré náklady spojené s provedením příslušné kontroly nebo revize, tj. zejména ceny náhradních dílů, které budou na základě doporučení výrobce během pravidelných kontrol měněny hodinovou mzdu pracovníka, ostatní náklady spojené s příslušným výkonem, náklady na dopravu (Kč/km) a zmeškaný čas (1 hod práce). Uvedené údaje budou součástí kupní smlouvy a budou použity při fakturaci za dodané služby.

Pozn.: Jako nejvýhodnější bude u všech kritérií hodnocena nejnižší cenová nabídka. Cena bude vždy hodnocena bez DPH.

Při hodnocení peněžně vyjádřitelných kritérií bude použita bodovací stupnice. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota 1-100 bodů, která bude odrážet úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího hodnotícího kritéria.

Jednotlivá bodová hodnocení nabídek dle dílčích hodnotících kritérií pak budou vynásobena vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti nabídek. Ekonomicky nejvýhodnější nabídka bude ta, která dosáhne nejvyšší hodnoty.

Vybraný účastník je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy.

8.  Požadavky na prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace

  - Základní způsobilost splňuje dodavatel, který formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 2 Výzvy) prokáže základní způsobilost.

  - Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží v kopii:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů;

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím celému předmětu zakázky, oprávnění k podnikání může být nahrazeno výpisem z živnostenského rejstříku.

  - Technická kvalifikace

K prokázání splnění technické kvalifikace účastníka pro plnění předmětné zakázky zadavatel požaduje předložení seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Dodavatel doloží realizaci alespoň 3 významných dodávek o stejných nebo kvalitativně vyšších parametrech a stejné nebo vyšší kapacitě ve srovnání s poptávaným přístrojem (Příloha č. 3 Výzvy).

- Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Účastník je povinen vyplnit nabídkovou cenu za dodávky do krycího listu nabídky, který je přílohou č. 5 Výzvy. V krycím listu dále uvede všechny další požadované údaje nutné pro provedení hodnocení. Uvedené ceny (včetně DPH) jsou závazné a obsahující veškeré náklady účastníka nutné pro plnění předmětu veřejné zakázky ke dni zahájení plnění této zakázky po celou dobu plnění veřejné zakázky, a to i při změně výše DPH. Celková nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele na splnění celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s jeho dodáním, uvedením do provozu a jeho řádnou funkčností, včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních), provedení požadovaných zkoušek, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění, o kterých dodavatel věděl nebo vědět měl či mohl včetně nákladů na přepravu plnění veřejné zakázky do místa plnění – Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, příspěvková organizace, pracoviště Orlová, Masarykova tř. 900, 735 14 Orlová.

Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese dodavatel. DPH bude v nabídce uvedeno ve výši platné ke dni podání nabídky.

- V případě, že nabídka nebude obsahovat všechny náležitosti požadované touto zadávací dokumentací (včetně vyplněných příloh Obchodních podmínek), jedná se o nesplnění požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách.

Variantní řešení se nepřipouští.

  - Návrh kupní smlouvy (obchodní podmínky)

Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka a opatřen otiskem razítka. Tento návrh musí být v souladu se vzorem předloženým zadavatelem v zadávací dokumentaci (příloha č. 4 Výzvy). Nedílnou součástí návrhu smlouvy musí být dodavatelem vyplněná příloha podle vzoru:

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Dále účastník doloží k nabídce následující přílohy:

Příloha č. 2 - Ceník pozáručního servisu (Účastník v příloze uvede náklady pozáručního servisu formou ceny za 1 hodinu práce bez DPH a ceny za 1 hodinu práce včetně DPH. Tato cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele, zejména hodinovou mzdu pracovníka, ostatní náklady spojené s příslušným výkonem (vyjma nákladů na náhradní díly), náklady na dopravu a zmeškaný čas. Uvedené údaje budou použity při fakturaci za dodané služby.)

Příloha č. 3 - Ceník předepsaných a zákonných kontrol a revizí (Účastník v příloze uvede seznam předepsaných a zákonných kontrol a revizí, jejich druh a celkové náklady na jejich provedení u každé kontroly resp. revize. Uvedené celkové ceny musí obsahovat veškeré náklady spojené s provedením příslušné kontroly nebo revize, tj. zejména ceny náhradních dílů, které budou na základě doporučení výrobce během pravidelných kontrol měněny, hodinovou mzdu pracovníka, ostatní náklady spojené s příslušným výkonem, náklady na dopravu (Kč/km) a zmeškaný čas (1 hod práce). Uvedené údaje budou použity při fakturaci za dodané služby.

Dodavatel je povinen obchodní podmínky akceptovat. Zadavatel změnu obchodních podmínek, vyjma částí určených k doplnění dodavatelem (v textu zřetelně označeno), neumožňuje. Jakákoli nepovolená změna bude automaticky znamenat vyřazení nabídky dodavatele a jeho vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.

10.	 Platební podmínky

Zadavatel nebude poskytovat dodavateli zálohy.

Daňový doklad je splatný do 30 dnů od jeho prokazatelného doručení zadavateli.

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí zadavatel dodavateli písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je poskytovatel povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

11. Kontaktní osoba zadavatele

K dotazům ohledně předmětu veřejné zakázky: JUDr. Rita Kubicová, advokátka, tel. 608831124, email: vzakazky@advokatkakubicova.eu

12. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Zadavatel pro plnění předmětné zakázky stanovuje Obchodní podmínky formou  Kupní smlouvy, které jsou Přílohou č. 4 Výzvy. Zhotovitel je povinen obchodní podmínky akceptovat. Zadavatel jejich změnu neumožňuje. Účastník obchodní podmínky vč. Přílohy č. 1, doplněné a podepsané oprávněnou osobou přiloží do nabídky. Zároveň přiloží do nabídky Přílohu č. 2 a 3 Obchodních podmínek podepsané oprávněnou osobou  (dle požadavků uvedených v bodu 9.1. této zadávací dokumentace).

Nabídka bude obsahovat vyplněné a podepsané:

- Čestné prohlášení (Příloha č. 2)

- Seznam významných dodávek  (Příloha č. 3)

- Obchodní podmínky (Příloha č. 4)

- Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství (Příloha č. 1 Obchodních podmínek)

- Ceník pozáručního servisu (Příloha č. 2 Obchodních podmínek – vypracuje účastník)

- Ceník předepsaných a zákonných kontrol a revizí Příloha č. 3 Obchodních podmínek – vypracuje účastník)

- Krycí list nabídky (Příloha č. 5)

Dále dokumenty uvedené v bodu 8.

- Informace o elektronickém nástroji E-ZAK

Podrobné instrukce elektronického nástroje E-ZAK naleznete v uživatelské příručce pro dodavatele, pod odkazem: https://msk.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf

Systémové požadavky na PC pro podání nabídek v aplikaci E-ZAK najdete na adrese http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system

14. Další informace a údaje

  - Zakázka je realizovaná v souladu s § 31 Zákona v režimu výběrového řízení, na něž se nevztahují kogentní ustanovení Zákona, vyjma zásad uvedených v § 6 Zákona. Pojmy či postupy použité v rámci tohoto zadávacího řízení, které odpovídají pojmům či postupům obsaženým v Zákoně, jsou použity pouze z důvodu dodržení zásad uvedených v § 6 Zákona, a dále z důvodu zachování jednotné terminologie při zadávání veřejných zakázek, a v žádném případě je nelze vykládat jako úmysl zadavatele podřídit kteroukoli z částí zadávacího řízení postupu dle Zákona.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit žádnou z předložených nabídek a zadávání veřejné zakázky kdykoliv zrušit. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení, změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení a to všem účastníkům výběrového řízení shodně.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

  - Uchazeči mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být učiněna písemně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

  - Upozorňujeme, že dodatečně zveřejňované informace na profilu zadavatele v elektronickém prostředí E-ZAK nebudou dodavatelům automaticky zasílány. Z tohoto důvodu je nutno průběžně sledovat obsah Zadávací dokumentace veřejné zakázky a sekci Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace.

  - Nabídka nesplňující podmínky zadavatele nebude hodnocena.

  - Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a to v českém jazyce.

  - Variantní nabídku zadavatel nepřipouští,

  - Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní vztah.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud se prokáže, že se účastník ZŘ dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.

l.    Zadavatel si v případě mimořádně nízké nabídkové ceny vyhrazuje právo si vyžádat její zdůvodnění. V případě, že posoudí, že zdůvodnění je neopodstatněné, nabídku nebude hodnotit.

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj,

příspěvková organizace

i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka