Příloha č. 1 Smlouvy o výpůjčce a rámcové kupní smlouvy

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Hematologický analyzátor 1 a 2

| P.č. | Požadavek | Jednotka | Požadovaná hodnota | Parametr uvedený účastníkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plně automatický systém pro rutinní a speciální parametry krevního obrazu a diferenciálního rozpočtu leukocytů | - | Ano/Ne |  |
| 2 | Analýzy po pacientech. | - | Ano/Ne |  |
| 3 | Aspirační objem vzorku do 100 µl | µl | ≤ 100 |  |
| 4 | Možnost vyšetření tělních tekutin ve speciálním módu (likvory, punktáty, kostní dřeň) | - | Ano/Ne |  |
| 5 | Výkon analyzátoru ( minimálně 100 testů/1 hodinu) | Počet testů/1 hod. | ≥100 |  |
| 6 | Denní krátká a jednoduchá údržba do 30 minut | Min. | ≤ 30 |  |
| 7 | Sledování stavu a stability reagencií | - | Ano/Ne |  |
| 8 | Přednostní zpracování vzorků statim | - | Ano/Ne |  |
| 9 | Možnost přímého kontinuálního vstupu vzorku za chodu přístroje | - | Ano/Ne |  |
| 10 | Možnost samostatného vyšetření KO bez diff a RTC | - | Ano/Ne |  |
| 11 | Stanovované parametry: WBC, RBC, Hgb, Hct , MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT, LYMPH, MONO, EO, BASO, nezralé formy granulocytů, NRBC v % i absolutních hodnotách s korekcí počtu WBC, nezralé formy destiček, RDW - SD, RDW-CV, PDW, MPV, PCT, RET v % i absolutních hodnotách Rozlišení RET podle stupně vyzrálosti Koncentrace hemoglobinu v retikulocytech Tělní tekutiny - parametry RBC,WBC,PMN,MN, jiné patologické buňky včetně nádorových Analýza bez použití toxických činidel. | - | Ano/Ne |  |
| 12 | Zpracování vzorků značených čárovým kódem | - | Ano/Ne |  |
| 13 | Možnost přesného vyšetření leukopenických a trombocytopenických vzorků (zvláštní kanál na leukopenické a trombocytopenické vzorky) | - | Ano/Ne |  |
| 14 | Detekce hladiny i kvality analyzovaného vzorku | - | Ano/Ne |  |
| 15 | Možnost měření kapilárních odběrů, opakování a reflexní testování | - | Ano/Ne |  |
| 16 | Kontrola kvality ve třech hladinách (low, normal, high) pro všechny odesílané parametry včetně vyšetření parametrů v tělních tekutinách. | - | Ano/Ne |  |
| 17 | Oboustranná komunikace s LIS v reálném čase | - | Ano/Ne |  |
| 18 | Middleware - pokročilá technická validace výstupů analýzy pomocí softwaru (kritéria zablokování pro automatické odeslání do LIS z důvodu nespolehlivosti měření, abnormálního výsledku a dalších kritérií, které jsou uživatelsky nastavitelná, zobrazení kompletních informací o vzorku, komentářů ke vzorku včetně hlášení analyzátoru, kompletní výsledky včetně grafických dat, zobrazení všech vzorků jednoho pacienta na jedné obrazovce v číselném nebo grafickém formátu včetně hlášení a komentářů, grafické zobrazení výsledků vybraných parametrů v časové ose.) Propojení více analyzátorů, včetně univerzálního pořizovače dat při mikroskopickém vyšetření diferenciálního rozpočtu leukocytů, přes jednu softwarovou jednotku. | - | Ano/Ne |  |

Účastník doplní údaje v pravém sloupci v tabulce a dále vloží podrobný popis přístroje s uvedením do jaké klasifikační třídy dle nařízení vlády č. 54/2015 Sb. přístroj spadá a tento komentář odstraní.