Technická specifikace pro nákup elektrovozidla

Jedná se o osobní vozidlo určené pro přepravu zaměstnanců a lehčího nákladu na běžných pozemních komunikacích

Vozidlo musí odpovídat předpisům pro provoz na pozemních komunikacích ČR

Zvláštní technické podmínky:

- Vozidlo kategorie M1 do 3500 kg

- Emise CO2   0   CO2 g/km

- Emise Nox    0,000 Nox g/km

- Dodání vozidla do:   31.5.2018

Technické podmínky:

- Průměrná spotřeba max. 15 kWh/100 km dle NEDC

- Minimální dojezdová vzdálenost 280km dle NEDC

- Maximální rychlost dle výrobce: minimálně 150 km/h.

- Zásuvka pro dobíjení vozu na AC i DC včetně zásuvky ,,rychlodobíjení“

- Baterie Lithium – ion nebo Lithium – polymer,  min. kapacita 25 kWh

- Elektromotor o výkonu minimálně 85 kW

- Minimální délka vozidla: 3900 mm

  - Záruka na baterii min. 8 let nebo min. 100 000 km

  - Minimálně 4 roky záruka na ostatní části vozidla

  - Barva karoserie: bílá

  - Záruka ,,mobility“ vozidla při případné poruše či odstavení vozidla pro nedostatek energie v bateriích

Požadovaná výbava vozidla:

- Asistent pro rozjezd do kopce

- Tříbodové výškově stavitelné bezpečnostní pásy s přitahovači

- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

- Výškově i podélně nastavitelný volant

- Airbagy řidiče, spolujezdce, hlavové přední, boční přední, kolenní airbag u řidiče

- Posilovač řízení s proměnlivým účinkem dle rychlosti vozidla

- Možnost deaktivace airbagu u spolujezdce vpředu

- Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu řidiče i spolujezdce

- Parkovací asistent: ,,senzory“ vpředu i vzadu – zobrazení parkování na displeji

- Provozní počítač s rozšířenou funkcí včetně ukazatele vnější teploty

- Disky kol z lehké slitiny + bezpečnostní šrouby +  kompletní ,,plechová“ kola se zimními pneumatikami

- Dojezdové rezervní kolo nebo lepící sada a kompresor

- Kontrola tlaku v pneumatikách

- Přední hlavní světlomety LED, světla pro denní svícení LED, zadní světla LED

- Zvuková signalizace nevypnutých světel

- Hlavové opěrky výškově stavitelné

- Elektronický Imobilizér

- Centrální zamykání s DO , 2 klíče s DO

- Klimatizace s automatickou regulací a ventilačními průduchy do zadní části vozidla

- Vyhřívání předních sedadel

- Elektrické ovládání oken vpředu i vzadu

- Dešťový senzor

- Vyhřívané zadní okno

- Odkládací schránka s loketní opěrou vpředu mezi sedadly

- Odkládací schránka před spolujezdcem klimatizovaná

- Kryt zavazadlového prostoru

- Osvětlení kufru

- Tepelné čerpadlo

- Zásuvka pro rychlé dobíjení

- Software pro dálkově ovládané (přes mobilní telefon) nabíjení vozidla, topení a klimatizace + časovač dobíjení atd.

- Tempomat s omezovačem rychlosti

- ABS, EBD, BAS, ASR nebo ekvivalenty těchto systémů s jiným názvem

- ESP

- Systém tísňového volání

- Multifunkční volant

- Zabudovaný audiosystém minimálně 6 reproduktorů s BT handsfree

- Sériově dodávaná navigace s dotykovým displejem min. 8“ a palubní počítač

- Zvuková signalizace pro chodce

- Automatický zámek dobíjecího kabelu

- Zadní sedadla sklopná  a dělená

- Přední a zadní nárazník v barvě karoserie, zrcátka v barvě karoserie, kliky v barvě karoserie

- USB připojení, AUX – in,

- Koncové světlo do mlhy

- Originální ,,značkový“ nabíjecí kabel pro připojení jednofázové 230V – standardní dobíjení

- Originální ,,značkový“ nabíjecí kabel pro připojení třífázové 400V – případné rychlodobíjení z ,,Wallboxu“

- Sada základního nářadí

- Tónovaná všechna skla

- Vnější zpětné asferické zrcátko u řidiče

- Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou

- Výstražný trojúhelník

- Textilní koberečky v interiéru 4x

Další ustanovení:

- V kufru umístěn přenosný hasicí přístroj s čistým hasivem.

- V kufru upevňovací síť pro převážený materiál

- Součástí dodávky je kompletní povinná výbava předepsaná pro provoz vozidla

- Vyjímatelný gumový koberec do zavazadlového prostoru

- Ve výbavě 5 kusů výstražných vest vyrobených v souladu s EN ISO 20471:2013 včetně vyznačení čísla notifikační osoby