Příloha č.1 Technická specifikace pro nákup 2 ks vozidel.

Určení v souladu s vyhláškou č. 296/2012 Sb., hlava I, odstavec B, jako „Vozidlo pro rychlou přepravu zdravotnických pracovníků“, případně pro neodkladnou přepravu biologického materiálu, léčivých přípravků a zdravotnických prostředků nezbytných pro poskytování neodkladné péče.

Zvláštní technické podmínky:

- V souladu s nařízením vlády č. 173/2016, ze dne 11. května 2016

- Vozidlo kategorie M1

- Musí splňovat emisní limity minimálně EURO 6, v souladu s přílohou č. 1 uvedeného nařízení vlády

- Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz je 11 litrů / 100 km u naftových motorů nebo 12 litrů / 100 km u motorů benzínových, v souladu s přílohou č. 2, článek III, uvedeného nařízení vlády

Technické podmínky:

- Hmotnostní kategorie do 3 500 kg - M1

- Emisní třída EURo VI

- Nekuřácké provedení vozidla

- Modelové provedení karoserie – pětidveřový sedan

- Motor zážehový

- Výkon motoru minimálně 90 kW

- Provedení vozidla s pohonem v provedení 4x2

- Převodovka automatická

- Všechny brzdy v provedení kotoučová

- Výbava systémy ESC ( Elektronic Stability Control)

- Nouzový brzdový signál pro panické brzdění

- Asistent rozjezdu do kopce

- Na podvozku ochranné krytí pohonné jednotky

- Tažné zařízení odnímatelné - koule ISO 50

- Otáčkoměr

- Tempomat s omezovačem rychlosti

- Integrovaná navigace včetně mapových podkladů a s doživotní bezplatnou aktualizací map

- Radiopřijímač se 4 reproduktory

- Tříbodové výškově stavitelné bezpečnostní pásy s přitahovači vpředu

- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce

- Tři tříbodové pásy vzadu

- Airbagy řidiče a spolujezdce, hlavové a boční přední

- Možnost deaktivace airbagu u spolujezdce vpředu

- Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu řidiče i spolujezdce

- Parkovací asistent vzadu

- Provozní počítač s rozšířenou funkcí včetně ukazatele vnější teploty

- Disky kol z lehké slitiny 16“

- Hlavní světlomety Bi-xenonové

- Zadní světla provedení v LED technologii

- Integrované přední světlomety do mlhy s přisvícení do zatáčky

- Zvuková signalizace nevypnutých světel

- Třetí brzdové světlo

- Světla pro denní svícení

- Kontrola funkčnosti vnějšího osvětlení

- Přední hlavové opěrky výškově stavitelné

- Třetí hlavová opěrka vzadu

- Imobilizér

- Zamykání klíčem s dálkovým ovládáním

- Víčko palivové nádrže s možností zajištění

- Klimatizace s automatickou regulací

- Vyhřívání předních sedadel

- Elektrické ovládání oken vpředu i vzadu

- Boční a zadní okna tónovaná, od sloupku „B“ dozadu výrazněji

- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

- Dešťový senzor stěračů

- Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním

- Zadní stěrač s ostřikovačem a cyklovačem

- Vyhřívané zadní okno

- Loketní opěrka mezi sedadly s odkládací schránkou

- Odkládací schránka před spolujezdcem klimatizovaná

- Objem zavazadlového prostoru min. 500 l, při sklopených sedadlech pak min. 1400 l

- Boční odkládací schránky v zavazadlovém prostoru

- Možnost zakrytí zavazadlového prostoru

- Obložení kufru

- Osvětlení kufru

- 12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru

- Na místech pro cestující vložené celoroční interiérové koberce

- Rezervní kolo s ocelovým diskem plnohodnotné

- Lapače nečistot za předními i zadními koly

- Příbalem sada vozidlu odpovídajících kompletních kol 16“ s pneumatikami pro zimní provoz

- Zrcátka a kliky v barvě vozidla

- Součástí dodávky je kompletní povinná výbava předepsaná pro provoz vozidla

- Ve výbavě 5 kusů výstražných vest vyrobených v souladu s EN ISO 20471:2013

- V kufru upevňovací síť pro převážený materiál

- Záruka prodloužená výrobcem podvozku na min. 5 roky nebo minimálně 150 000 km.

- Záruka mobility

Barevné provedení:

- Základní barva karoserie bílá

- Veškeré symboly k označení vozidla dodá zadavatel:

  - volací znak radiostanice v barvě černé, výška 100 mm – 3 kusy, volací znak radiostanice v barvě černé, výška 150 mm – 1 kus

  - logo ZZS MSK průměr 160 mm – 2 ks

  - logo ZZS MSK průměr 320 mm – 1 kus

  - logo MSK s nápisem, rozměr přibližně 100 x 200 mm – 2 kusy

Výstražné zařízení:

- Za přední maskou reproduktor (siréna) o minimálním výkonu 100 W, ve vozidle příslušný zesilovač

- Ve vozidle bezpečně umístěný magnetický modrý maják, provedení v LED technologii, pro umístění na střechu vozidla, bezpečný do rychlosti 150 km/hod., homologovaný pro provoz na pozemních komunikacích.

- Ovládání všech prvků přehledné, v dosahu řidiče i za jízdy, magnetický maják připojen přes zásuvku 12V umístěnou uvnitř vozidla na levém sloupku „C“. Zásuvka napájená přes vypínač s kontrolkou

- Výstražné zařízení zapsáno v technickém průkaze vozidla

Prostředky pro spojení:

- Ve vozidle bude technické zařízení zajišťující integrované připojení k veřejné mobilní telefonní síti, ve smyslu vyhlášky č. 296/2012 Sb.

- Přenosná radiostanice MATRA typ TPH 900.  Radiostanici požadujeme dodat včetně příslušenství. (Jednonásobný nabíječ stolní, spona na opasek s čepem, nylonové pouzdro, externí akustická sada s 3,5 mm konektorem)

Dodání a montáž přední sledovací kamery se záznamem. Dodání požadujeme včetně napájecí

jednotky, montáž jednotky v přístrojové desce se snadným přístupem k nastavovacím prvkům, napájení 12 V ze stropu vozidla.

Specifikace kamery:

- Instalace na čelní sklo za zpětné zrcátko bez omezení výhledu z místa řidiče

- Schopnost polohování kamery až o 360˚ bez nutnosti manipulace s držákem

- Pozorovací úhly diagonální 156˚, horizontální 123˚, vertikální 90˚

- Záznam obrazu ve Full HD, rozlišení 1920x1080, frekvence 30 snímků za sekundu, možnost přepnutí na nižší kvalitu záznamu

- Možnost přehrávání záznamu pomocí bezdrátového spojení

- Zabudovaný mikrofon s možností vypnutí

- Integrovaný modul GPS bez nutnosti externí antény

- Rozdílné nastavení G-senzoru pro jízdu a stání vozidla

- Nahrávání i během nečinnosti vozu – aktivace pohybem před kamerou

- Ochrana proti vybití akumulátoru vozidla

- Provozní teploty od -20˚C do +70˚C

Sledovací jednotka:

- Skrytě v přístrojové desce nainstalována sledovací jednotka „ONI systému“ včetně antény.

- Požadována je dodávka a montáž včetně zapojení a aktivace v systému sledování.

Další ustanovení:

- V kufru, v nabíjecím držáku, skrytě umístěna vyjímatelná LED svítilna s volitelnou intenzitou jasu svícení a možností změny tvaru světelného kužele.

- V kufru umístěn přenosný hasicí přístroj s čistým hasivem.

- Veškerá přídavná zařízení musí být zapojena tak, aby nikdy nedošlo k vybití provozního akumulátoru vozidla.

- Vozidlo musí odpovídat předpisům pro provoz na pozemních komunikacích ČR, rok výroby uvedeného vozidla nejpozději 2017.