Příloha č. 7 Technická specifikace svítidel

SNO/Otr/2017/26/LED osvětlení

Minimální požadavky pro nová LED svítidla jsou tabulkách níže. Všechna svítidla musí splňovat certifikaci CE a ROHS.

  - LED Typ „A“ - Náhrada za zářivkové svítidlo 4 x 18 W do podhledu (přisazené) 600 x 600 mm

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Světelný zdroj [-] | LED |
| Rozsah provozních teplot [°C] | - 20 až + 40 |
| Minimální životnost [h] | 50 000 |
| Rozsah provozního napětí [V] | 100 – 240 |
| Provozní frekvence [Hz] | 50 |
| Vyzařovací úhel [°] | 120 |
| Druh povrchu [-] | Matný |
| Index podání barev Ra [-] | 80 |
| Teplota chromatičnosti [K] | 4 000 |
| Minimální účinnost svítidla [lm/W] | 90 |
| Minimální záruka na celé svítidlo [měsíce] | 60 |
| Rozměry [mm x mm] | 595 x 595 |
| Minimální světlený tok [lm] | 3500 |
| Maximální příkon svítidla [W] | 36 |

  - LED Typ „B“ - Náhrada za zářivkové svítidlo 4 x 36 W do podhledu (přisazené) 1 200 x 600 mm

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Světelný zdroj [-] | LED |
| Rozsah provozních teplot [°C] | - 20 až + 40 |
| Minimální životnost [h] | 50 000 |
| Rozsah provozního napětí [V] | 100 – 240 |
| Provozní frekvence [Hz] | 50 |
| Vyzařovací úhel [°] | 120 |
| Druh povrchu [-] | Matný |
| Index podání barev Ra [-] | 80 |
| Teplota chromatičnosti [K] | 4 000 |
| Minimální účinnost svítidla [lm/W] | 90 |
| Minimální záruka na celé svítidlo [měsíce] | 60 |
| Rozměry [mm x mm] | 1 195 x 595 |
| Minimální světlený tok [lm] | 7 500 |
| Maximální příkon svítidla [W] | 84 |

  - LED Typ „C“ - Náhrada za zářivkové svítidlo 2 x 36 W přisazené 1 200 x 124 mm

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Světelný zdroj [-] | LED |
| Rozsah provozních teplot [°C] | - 20 až + 40 |
| Minimální životnost [h] | 50 000 |
| Rozsah provozního napětí [V] | 100 – 240 |
| Provozní frekvence [Hz] | 50 |
| Vyzařovací úhel [°] | 120 |
| Druh povrchu [-] | Matný |
| Index podání barev Ra [-] | 80 |
| Teplota chromatičnosti [K] | 4 000 |
| Minimální účinnost svítidla [lm/W] | 90 |
| Minimální záruka na celé svítidlo [měsíce] | 60 |
| Rozměry [mm x mm] | 1 195 x 295 |
| Minimální světlený tok [lm] | 3600 |
| Maximální příkon svítidla [W] | 36 |

  - LED Typ „D“ - Náhrada za zářivkové svítidlo 1 x 36 W přisazené 640 x 124 mm

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Světelný zdroj [-] | LED |
| Rozsah provozních teplot [°C] | - 20 až + 40 |
| Minimální životnost [h] | 50 000 |
| Rozsah provozního napětí [V] | 100 – 240 |
| Provozní frekvence [Hz] | 50 |
| Vyzařovací úhel [°] | 120 |
| Druh povrchu [-] | Matný |
| Index podání barev Ra [-] | 80 |
| Teplota chromatičnosti [K] | 4 000 |
| Minimální účinnost svítidla [lm/W] | 120 |
| Minimální záruka na celé svítidlo [měsíce] | 60 |
| Rozměry [mm x mm] | 640 x 124 |
| Minimální světlený tok [lm] | 2250 |
| Maximální příkon svítidla [W] | 15 |