Příloha č. 5 Technická specifikace

SNO/Otr/2018/01/4 os. auta na leasing

- 2 ks nových manažerských automobilů:

| Požadované parametry | Doplní uchazeč v souladu se svou nabídkou, buď slovem ANO, pokud parametr nabízené vozidlo 100% splňuje požadovaná parametr nebo uvede upřesňující údaj |
| --- | --- |
| Základní údaje - osobní automobil v provedení kombi (uvést značku vozidla) |  |
| Pohon a podvozek |  |
| Motor: |  |
| vznětový, palivo – nafta, přeplňovaný turbodmychadlem, |  |
| počet válců – 4, elektronicky řízené přímé vstřikování paliva, |  |
| objem motoru minimálně 1968 cm3, |  |
| max. výkon – min. 110 kW, |  |
| plnění standardů emisních limitů – min. EURO 6, |  |
| spotřeba paliva pro kombinovaný provoz – max. 4,8 litrů/100 km, |  |
| Pohon 4 x 4 |  |
| Převodovka - 6-ti stupňová, manuální |  |
| Posilovač řízení |  |
| Kotoučové brzdy na všech kolech |  |
| Karoserie |  |
| Karoserie – kombi, pětidveřová, 5-ti místná |  |
| Barva vozidla – bílá, interiér hnědý kožený, možnost kombinace dvou barev |  |
| Objem zavazadlového prostoru – min. 610 l |  |
| Bezpečnost, funkčnost, komfort |  |
| Anténa s příjmem AM/FM Diversity |  |
| Hlavové opěrky vpředu |  |
| Imobilizér elektronický |  |
| Hlavové opěrky zadní 3 kusy |  |
| Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce |  |
| Prodloužený servisní interval |  |
| Signalizace nezapnutých bezpečnostních pasů (všichni pasažéři) |  |
| Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače |  |
| ESC |  |
| 12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru |  |
| Chlazená schránka |  |
| Elektrické přídavné topení |  |
| Schránka na brýle |  |
| Síťový program |  |
| Asistent rozjezdu do kopce |  |
| Kotoučové brzdy zadní |  |
| Automatická dvouzónová klimatizace |  |
| 2 světla na čtení vpředu |  |
| El. ovládání oken vpředu a vzadu |  |
| Zadní sedadlo nedělené, zadní opěradlo s loketní opěrou dělené a sklopné |  |
| Šrouby kol Standard |  |
| Boční airbag vpředu a vzadu s hlavovým airbagem |  |
| Přední mlhové světlomety s přisvětlováním dle polohy volantu |  |
| Výsuvné integrované ostřikovače světlometů |  |
| Možnost volby jízdního režimu bez DCC-Adaptivního podvozku |  |
| Vnitřní zpětné zrcátko s aut. stmíváním |  |
| Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí osvětlení okolí vozidla |  |
| Intervalový spínač stěračů se světelný/dešťovým senzorem |  |
| Barevný Maxi Dot |  |
| Vyhřívání předních a zadních sedadel s oddělenou regulací |  |
| Střední konzola |  |
| Osvětlení prostoru pro nohy vpředu a vzadu |  |
| Bederní opěra v předních sedadlech, elektricky nastavitelná |  |
| Elektricky nastavitelné obě přední sedadla, řidičova s pamětí, ve všech směrech |  |
| Vnější zpětná zrcátka s pamětí, s automatickým stmíváním, elektricky sklopná/ nastavitelná/ vyhřívaná |  |
| Park Distance Control - parkovací senzory vp. a vz. (pro navi s detekcí jízdní dráhy) |  |
| Zadní stěrač |  |
| Zakrytí zavazadlového prostoru - rolo |  |
| Odkládací schránka v kufru |  |
| Střešní nosič - stříbrný |  |
| Odjištění opěry zadního sedadla ze zavazadlového prostoru |  |
| Kontrola tlaku v pneumatikách |  |
| S dálkovou regulací polohy světlometu automatická/ dynamická AFS 1 |  |
| Varovná světla v předních dveřích |  |
| Vyhřívané trysky ostřikovače čelního skla |  |
| Elektrické otevírání zadních dveří |  |
| Centrální zamykání Kessy bez bezpečnostní pojistky |  |
| Vyjímatelný vak Unibag |  |
| LED- Hlavní světlomety s natočením v zatáčkách (speciální zesílená signalizace denních světel) |  |
| Hlídání mrtvého úhlu |  |
| Personalizace včetně 3 klíčků |  |
| Potah sedadel – kůže |  |
| Adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti |  |
| 2 boční lampičky v zavazadlovém prostoru |  |
| Loketní opěra vpředu |  |
| Elektrické rozhraní pro externí použití, USB (možnost připojení iPod) |  |
| Interiér |  |
| Výplň dveří |  |
| Chromový paket |  |
| Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX |  |
| Normální sedadla vpředu |  |
| Pedálové ústrojí Standard |  |
| Hlavice řadicí páky z kůže |  |
| Madlo ruční brzdy z kůže |  |
| Vkládané tkané koberce v barvě interiéru |  |
| Prahové nástupní lišty |  |
| Kožený multifunkční volant, vyhřívaný (sportovní) |  |
| Exteriér |  |
| Chrompaket |  |
| Pneumatiky 225/40 R18 92Y xl |  |
| Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu |  |
| Se zakrytím pro kola z lehké slitiny |  |
| Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní |  |
| Zpětné zrcátko vpravo, konvexní |  |
| Zadní díl výfuku standard |  |
| Mimořádná výbava |  |
| Vyhřívané vrstvené čelní sklo |  |
| Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné), zvedák, klíč na kola, lepící sada |  |
| Tažné zařízení s odnímatelnou hlavicí |  |
| Kola z lehké slitiny, stříbrné 7,56 J x 18“ 4 ks |  |
| Multimediální paket s navigací |  |
| Min 9“, kapacitní dotykový barevný displej, SSD min. 64 GB, WLAN, ECO HMI |  |
| 3D navigace, Map Care |  |
| FM, RDS, MP3 WMA |  |
| Min. 2x slot na SD kartu, USB, Apple konektivita, Smart Link+ |  |
| DAB – digitální radiopříjem |  |
| Komfortní telefonování s LTE, bezdrátové dobíjení a propojení s vnější anténou, hlas. ovládání, Wi-fi |  |
| Alternátor min. 180A |  |
| Zadní parkovací kamera |  |
| Stabilizátor vpředu |  |
| Povinná výbava |  |

- 2 ks nových služebních automobilů:

|  | Doplní uchazeč v souladu se svou nabídkou, buď slovem ANO, pokud parametr nabízené vozidlo 100% splňuje požadovaná parametr nebo uvede upřesňující údaj |
| --- | --- |
| Základní údaje - osobní automobil v provedení kombi (uvést značku vozidla) |  |
| Pohon a podvozek |  |
| Motor: |  |
| vznětový, palivo – nafta, přeplňovaný turbodmychadlem |  |
| počet válců – 4, elektronicky řízené přímé vstřikování paliva |  |
| objem motoru minimálně 1598 cm3 |  |
| max. výkon – min. 85 kW |  |
| plnění standardů emisních limitů – min. EURO 6, |  |
| spotřeba paliva pro kombinovaný provoz – max. 4,1 litrů/100 km |  |
| Pohon předních kol min. 4 x 2 |  |
| Převodovka - 5-stupňová, manuální |  |
| Posilovač řízení |  |
| Kotoučové brzdy na všech kolech |  |
| Karoserie |  |
| Karoserie – kombi, pětidveřová, 5 - ti místná |  |
| Barva vozidla – bílá, interiér černý |  |
| Objem zavazadlového prostoru – min. 610 l |  |
| Bezpečnost, funkčnost, komfort |  |
| Bez asistenta při změně jízdního pruhu |  |
| Bez online služeb |  |
| Bez přídavných světel (vnitřní osvětlení) |  |
| Boční airbag vpředu a hlavový airbag |  |
| Hlavové opěrky zadní 3 kusy |  |
| Intervalový spínač stěračů, seřiditelný potenciometrem (4 stupně) |  |
| Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce |  |
| Kotoučové brzdy zadní |  |
| Prodloužený servisní interval |  |
| Přídavná odrazka (dveře) |  |
| S dálkovou regulací polohy světlometu |  |
| Signalizace nezapnutých bezpečnostních pasů (všichni pasažéři) |  |
| Spínač denního jízdního osvětlení |  |
| Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače |  |
| Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívaná |  |
| Anténa s příjmem AM/FM Diversity |  |
| Hlavové opěrky vpředu |  |
| Imobilizér elektronický |  |
| Odjištění víka zadních výklopných dveří (elektricky) |  |
| 12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru |  |
| 2 světla na čtení vpředu a 2 vzadu |  |
| Boční a zadní okna tónovaná |  |
| Chlazená schránka |  |
| Klimatizace |  |
| Klíček s dálkovým ovládáním zamykání vozu |  |
| Loketní opěra vpředu |  |
| Odkládací prostor s víkem v bočním obložení kufru |  |
| Přední mlhové světlomety |  |
| ESC |  |
| Elektrické přídavné topení |  |
| S osvětlením zavazadlového prostoru |  |
| Schránka na brýle |  |
| Síťový program |  |
| 8 reproduktorů (pasivní) |  |
| El. ovládání oken vpředu a vzadu |  |
| Zadní sedadlo nedělené, zadní opěradlo s loketní opěrou dělené a sklopné |  |
| Šrouby kol Standard |  |
| Zadní stěrač Aero |  |
| Zakrytí zavazadlového prostoru - rolo |  |
| Střešní nosič černý |  |
| Odjištění opěry zadního sedadla ze zavazadlového prostoru |  |
| Kontrola tlaku v pneumatikách |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, 2 sklopné klíčky (bez SAFE systému) |  |
| Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná |  |
| Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel |  |
| Halogenové dvojité světlomety a denní potkávací světlo |  |
| Audio systém vybavený min. 6" displejem |  |
| Tónované čelní sklo |  |
| Odkládací kapsa 3 |  |
| Potah sedadel - látka |  |
| Elektrické rozhraní pro externí použití, USB (možnost připojení iPod) |  |
| Interiér |  |
| Normální sedadla vpředu |  |
| Výplň dveří |  |
| Chromový paket |  |
| Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX |  |
| Hlavice řadicí páky z kůže |  |
| Madlo ruční brzdy z kůže |  |
| Pedálové ústrojí Standard |  |
| Volant tříramenný kožený |  |
| Dekorační obložení – hliníkové |  |
| Exteriér |  |
| Zadní díl výfuku standard |  |
| Ozdobné lišty černé |  |
| Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní |  |
| Zpětné zrcátko vpravo, konvexní |  |
| Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu |  |
| Nárazník standard |  |
| Pneumatiky 205/55 R16 91V |  |
| Kola z lehké slitiny, základní provedení |  |
| Mimořádná výbava |  |
| Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné), zvedák vozu, klíč na kola, lepící sada |  |
| Tempomat |  |
| Povinná výbava |  |
| Gumové rohože do interiéru |  |

Nabízená vozidla splňují minimální technické parametry požadované zadavatelem.

V …………………………. dne ……………………………….

……………………………………………………

Razítko a podpis účastníka ZŘ