Příloha č. 1 zadávací dokumentace

VZ „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Endoskopie“

Technická specifikace

| Do této přílohy uchazeč musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah +- 10%. |
| --- |
| Část I - Endoskopická věž |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| LCD monitor |  |  |  |
| úhlopříčka min. 24“ |  |  |  |
| HDTV rozlišení obrazu |  |  |  |
| kontrast min. 1000:1 |  |  |  |
| zobrazovací úhel alespoň 170° |  |  |  |
| antireflexní úprava |  |  |  |
| certifikace MDE |  |  |  |
| možnost zavěšení 100 mm VESA |  |  |  |
| Videoprocesor |  |  |  |
| úzkopásmové zobrazování kde jsou k osvětlení pozorované oblasti využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo) |  |  |  |
| elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti ovládané stisknutím tlačítka přímo na ovládací sekci endoskopu ve dvou módech: hloubka pole 5 - 100 mm, hloubka pole 2 - 6 mm |  |  |  |
| zobrazovací systém - CCD čip s rozlišením SDTV i HDTV |  |  |  |
| automatické řízení jasu čipu – zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu |  |  |  |
| obrazový výstup – 16:9 nebo 16:10 pro HDTV monitor |  |  |  |
| nastavení velikosti zobrazení |  |  |  |
| nastavení zvýraznění obrazu |  |  |  |
| automatické nastavení bílé - nebo ručně přes čelní panel |  |  |  |
| potlačení odlesků v obraze - celoplošné/místní/kombinované |  |  |  |
| zmrazení obrazu |  |  |  |
| kontinuální ukládání obrazu do tzv. interního uložiště a automatický výběr nejostřejšího snímku v případě potřeby archivace |  |  |  |
| archivace obrázků |  |  |  |
| Zdroj studeného světla |  |  |  |
| možnost napojení endoskopu do video řetězce pouze přes zdroj světla |  |  |  |
| automatické uložení předchozího nastavení |  |  |  |
| úzkopásmové zobrazování kde jsou k osvětlení pozorované oblasti využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo) |  |  |  |
| automatické nastavení intenzity osvitu |  |  |  |
| hlavní vyšetřovací lampa – min. 300 W |  |  |  |
| záložní lampa |  |  |  |
| spuštění prosvětlování |  |  |  |
| vzduchová pumpa |  |  |  |
| Videogastroskop |  |  |  |
| umožňující využití úzkopásmového zobrazení, kde jsou k osvětlení pozorované oblasti využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo) |  |  |  |
| zobrazovací systém endoskopu musí být barevný CCD čip s rozlišením HDTV 1080/50i |  |  |  |
| Optický systém: |  |  |  |
| zorné pole – min. 140° |  |  |  |
| směr pohledu - přímý pohled |  |  |  |
| hloubka pole: 2 -100 mm |  |  |  |
| Zaváděcí tubus: |  |  |  |
| vnější průměr distálního konce – max. 10 mm |  |  |  |
| vnější průměr tubusu – max. 10 mm |  |  |  |
| pracovní délka – min. 1000 mm |  |  |  |
| Pracovní kanál: |  |  |  |
| vnitřní průměr – min. 2,5 mm |  |  |  |
| Ohybová část: |  |  |  |
| rozsah angulace vždy min.: nahoru 210°, dolů 90°, doprava 100°, doleva 100° |  |  |  |
| Elektrochirurgická jednotka |  |  |  |
| vysokofrekvenční výstup – výstupní metody – monopolární módy |  |  |  |
| typy módů: 5 pro řezání – Cut 1,2,3 a pulsní řez (PulseCut – pomalý a rychlý) |  |  |  |
| 3 pro koagulaci (Soft Forced 1 a Forced 2) |  |  |  |
| vysokofrekvenční výstup - výstupní metody - bipolární módy |  |  |  |
| typy módů: |  |  |  |
| 3 pro řezání – Cut 1,2,3 |  |  |  |
| 3 pro koagulaci – Soft Coag, RF Coag, RF Coag + RCAP |  |  |  |
| základní frekvence 330 – 380 kHz |  |  |  |
| maximální výstup 120 W |  |  |  |
| ovládání výstupu nožním spínačem |  |  |  |
| Oplachovací vodní peristaltická pumpa |  |  |  |
| ovládání přímo z endoskopu nebo přídavnou šlapkou |  |  |  |
| kontinuální nastavení výkonu přes dotyková tlačítka |  |  |  |
| automatické vypnutí v případě prázdné nádoby |  |  |  |
| autoklávovatelné příslušenství (nádobka, připojení atd.) |  |  |  |
| průtok - max. 750ml/min přes pracovní kanál |  |  |  |
| průtok - max. 230ml/min přes přídavný oplach. kanál |  |  |  |
| Nahrávací zařízení – 2 ks |  |  |  |
| medicínské nahrávací zařízení plně kompatibilní s nabízenou endoskopickou sestavou |  |  |  |
| nahrávání fotografií a videa min. ve Full HD rozlišení 1920x1080 (foto JPEG/DICOM , video H.264) |  |  |  |
| export fotografií a videa na USB paměť (flash disk, ext. HDD) |  |  |  |
| připojení do PACS zadavatele - automatické odesílání foto/video |  |  |  |
| příjem worklistu a možnost manuálního zadání identifikačních dat pacienta přes webové rozhraní. |  |  |  |
| HL7 rozhraní pro načítání pacientských dat z NIS zadavatele |  |  |  |
| funkce access point pro bezdrátové připojen tabletu (Android, iOS, Windows) |  |  |  |
| možnost rozšíření o ovládání (zadávání pacientských dat, start/stop video, foto) z tabletu (iOS, Android, Windows) nebo samostatnou obrazovkou a klávesnicí. |  |  |  |
| ovládání spouště fotografií a start/stop video z tlačítek kamerové hlavy endoskopu |  |  |  |
| optická kontrola funkce fotografování, nahrávání videa pomocí LED indikátoru a v ovládacím rozhraní |  |  |  |
| možnost integrovaného reportingu s lokalizací pořízených záznamů |  |  |  |
| kompatibilita s DICOM 3.0 |  |  |  |
| uživatelské rozhraní v českém jazyce |  |  |  |
| LAN připojení do počítačové sítě zadavatele min 100mbit RJ-45 |  |  |  |
| kompatibilní s Windows XP/7/8/10 verze Professional |  |  |  |
| Pojízdný endoskopický vozík |  |  |  |
| mobilní, pět polic, minimálně jedna výsuvná |  |  |  |
| držák pro dva endoskopy |  |  |  |
| polohovatelné rameno na monitor, uchycení VESA |  |  |  |
| homologovaná šesti zásuvka 230V/50Hz, přívod 3m |  |  |  |
| Přístroj jako celek musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně kompatibilní se všemi stávajícími flexibilními endoskopy Olympus na pracovišti endoskopického centra zadavatele. |

| Část II - Sušička endoskopů |
| --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| určena na sušení a skladování flexibilních endoskopů po desinfekci v automatickém dezinfektoru, bez nutnosti následné redezinfekce |  |  |  |
| zařízení zajišťující rychlé a efektivní plně automatické sušení a uložení až osmi flexibilních endoskopů ve vertikální pozici s možností rozšíření o modul na dalších 4 nebo 8 endoskopů |  |  |  |
| vnitřní sušení endoskopu vháněním stlačeného medicinálního vzduchu připojením na interní kanály při tlaku max. 0,5 bar. |  |  |  |
| nastavitelná doba sušení |  |  |  |
| možnost následného skladování po dobu minimálně 160 hodin |  |  |  |
| vnější sušení endoskopů vzduchem pokojové teploty bez použití přídavného topného systému, přiváděného vestavěným ventilátorem přes HEPA filtr |  |  |  |
| ovládací panel s dotykovým displejem, identifikace vloženého endoskopu, zbývající dobu sušení a skladování pro každý endoskop, zobrazení chybových hlášení se zvukovým upozorněním např. na otevřené dveře skříně, vyjmutí endoskopu před usušením apod. |  |  |  |
| ovládací panel vybavený vlastní IP adresou a přes UTP/IP rozhraní umožňující připojení k tiskárně pro tisk protokolu |  |  |  |
| řízený tok vzduchu o kvalitě pro zdravotnické potřeby |  |  |  |
| mikroelektronická řídicí jednotka zajišťuje plně automatické řízení a monitorování procesu. |  |  |  |
| vybaveno elektromagnetickým zámkem dvířek, který zajišťuje, že dvířka komory nemůže otevřít osoba k tomu neoprávněná. |  |  |  |
| použití stlačeného vzduchu o kvalitě pro zdravotnické účely pro vnitřní kanálky pro rychlé sušení. |  |  |  |
| barevný dotykový displej udávající rozdílnou barvou stav každého endoskopu: sušení uložení chybu preferovanou polohu |  |  |  |
| barevné LED-diody udávající stav každého endoskopu se stejným barevným schématem jako displej, |  |  |  |
| transparentní skleněná dvířka zaručují plnou viditelnost. |  |  |  |
| držáky pro více endoskopů s ergonomickým tvarem k zajištění snadného a rychlého uložení. |  |  |  |
| adaptéry pro každý endoskop přímo připojeny k držákům endoskopů za účelem sušení vnitřních kanálků endoskopů. |  |  |  |
| zařízení je s oblými rohy a plochými povrchy pro optimální čištění. |  |  |  |
| zařízení musí splňovat normu EN 16442 |  |  |  |
| Další požadavky na technické parametry: |  |  |  |
| externí zdroj tlakového vzduchu |  |  |  |
| průtok vzduchu max. 100 l/min. |  |  |  |
| rosný bod -43° |  |  |  |
| filtr hepa 0,3µ/99,97DOP |  |  |  |
| napájecí napětí 230V |  |  |  |
| spotřeba 125 W |  |  |  |
| výška max. 2130 mm |  |  |  |
| šířka max. 1280 mm |  |  |  |
| hloubka max. 470 mm |  |  |  |

| Část III - Videokolonoskop |
| --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| umožňující využití úzkopásmového zobrazení, kde jsou k osvětlení pozorované oblasti využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo) |  |  |  |
| zobrazovací systém endoskopu musí být barevný CCD čip s rozlišením HDTV 1080/50i |  |  |  |
| Technologie tubusu a propojení s endoskopickou věží: |  |  |  |
| endoskop musí umožňovat vysoce účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy |  |  |  |
| endoskop musí mít vysoce flexibilní úsek v distální části tubusu umožňující výrazně hladší průchod ostrými zahnutími střeva |  |  |  |
| nastavitelná rigidita tubusu ve třech stupních |  |  |  |
| možnost připojení endoskopu k video řetězci pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití stand. krytů |  |  |  |
| musí mít 3 svazky světlovodných vláken (světlovodných čoček) v distálním konci endoskopu pro zajištění rovnoměrného osvětlení vyšetřované oblasti |  |  |  |
| integrovaná anténa ve flexibilní části přístroje pro připojení k zařízení umožňující zobrazení aktuální pozice endoskopu v těle pacienta |  |  |  |
| Optický systém: |  |  |  |
| zorné pole – min. 170° (v Normal modu), min. 160° (v Near modu) |  |  |  |
| směr pohledu - přímý pohled |  |  |  |
| hloubka pole: 2 - 100 mm |  |  |  |
| možnost elektronického nastavení zaostřovací vzdálenosti ve dvou módech: |  |  |  |
| mód Normal - hloubka pole 5-100mm |  |  |  |
| mód Near - hloubka pole 2-6 mm |  |  |  |
| Zaváděcí tubus: |  |  |  |
| vnější průměr distálního konce – max. 14 mm |  |  |  |
| vnější průměr tubusu – max. 13 mm |  |  |  |
| pracovní délka – min. 1600 mm |  |  |  |
| musí mít přídavný oplachový kanál |  |  |  |
| Pracovní kanál: |  |  |  |
| vnitřní průměr – min. 3,5 mm |  |  |  |
| Ohybová část: |  |  |  |
| rozsah angulace vždy min.: nahoru 180°, dolů 180°, doprava 160°, doleva 160° |  |  |  |
| Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně kompatibilní se stávajícím endoskopickým systémem (zdroj studeného světla Olympus CLV-190 Exera III a videoprocesor CV-190 Olympus Exera III) na pracovišti endoskopického centra zadavatele. |

| Část IV - Insuflátor |
| --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Insuflační jednotka CO2 |  |  |  |
| zařízení pro insuflaci pacienta plynem CO2 při endoskopických výkonech v zažívacím traktu |  |  |  |
| CO2 plyn určený pro zdravotnické použití (láhev nebo rozvod) |  |  |  |
| indikace zdrojového tlaku (prostřednictvím LED kontrolek) |  |  |  |
| tlak přiváděného plynu (max. tlak pro přívod 45 kPa) |  |  |  |
| možnost nastavení času (po uplynutí nastaveného času se ukončí přívod plynu) |  |  |  |

| Část V - Resektoskop bipolární |
| --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| kompatibilní se stávající eletrochirurgickou jednotkou umístěnou na druhém operačním sále Olympus UES-40 |  |  |  |
| 4mm optika 12°, HD, autoklávovatelná, (1 ks) |  |  |  |
| světlovodný kabel průměr 2,8 mm, délka 3 m, (1 ks) |  |  |  |
| pasivní pracovní element, (1 ks) |  |  |  |
| vnější plášť průměr 8,5 mm, (1 ks) |  |  |  |
| vnitřní plášť průměr 8 mm, (1 ks) |  |  |  |
| dvouplášťový systém, rotační, kontinuální oplach, připojení k hadicím (stopcock) |  |  |  |
| rychloupínací systém zámků |  |  |  |
| ochrana proti pulzování operačního pole |  |  |  |
| bipolární HF-kabel pro připojení ke stávající elektrokoagulační jednotce (2 ks) |  |  |  |
| bipolární řezací klička, medium, jednorázová, (12 ks) |  |  |  |
| bipolární resekční klička, jehla, autoklávovatelná, (2 ks) |  |  |  |
| bipolární koagulační klička, roller, autoklávovatelná, (2 ks) |  |  |  |
| sterilizační kontejner včetně víka, (1 ks) |  |  |  |

| Část VI – A - Laparoskopická věž – gynekologie (1 ks) |
| --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Atestovaný (MDE) monitor, 1 ks |  |  |  |
| LCD technologie |  |  |  |
| úhlopříčka alespoň 26" |  |  |  |
| rozlišení obrazu 1920 x 1080 |  |  |  |
| zobrazovací úhel 178° všemi směry |  |  |  |
| svítivost min. 450 cd/m2 |  |  |  |
| kontrast 1400:1 |  |  |  |
| režim HDTV |  |  |  |
| schopnost nastavení různých scanovacích režimů |  |  |  |
| obrazové vstupy alespoň: 2x DVI-D, 1x SD/HD-SDI, 1x VGA, 1x S-video, 1x RBG |  |  |  |
| obrazové výstupy alespoň: 1x DVI-D, 1xSD/HD-SDI |  |  |  |
| Kamerová jednotka, 1 ks |  |  |  |
| plný HDTV režim |  |  |  |
| podpora CCD čipových kamerových hlav bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie |  |  |  |
| podpora HD flexibilních videoendoskopů s čipem na distálním konci bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie |  |  |  |
| podpora HD rigidních videoendoskopů s čipem na distálním konci bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie |  |  |  |
| kompatibilita se stávajícími kamerovými hlavami na COS (OTV-S7 Olympus a OTV-S7ProH Olympus), z důvodu rychlejší operativy při autoklávovaní kamerové hlavy |  |  |  |
| USB slot pro ukládání fotodokumentace (ovládání z tlačítek kamerové hlavy) |  |  |  |
| ovládání funkce obraz v obraze z klávesnice procesoru |  |  |  |
| režim frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta, FDA certifikát |  |  |  |
| kooperace procesoru se zdrojem světla při standardním osvětlení a dále v režimu selektivního barevného zobrazení |  |  |  |
| schopnost nastavení poměru stran zobrazení |  |  |  |
| předvolba pacientských dat a paměťový záloha, klávesnice |  |  |  |
| výstupy minimálně: DVI, HD/SD SDI, RGB, VBS kompozitní, Y/C |  |  |  |
| vyvážení bíle na čelním panelu přístroje, rekalibrace |  |  |  |
| na čelním panelu přístroje 2 programovatelná tlačítka na ovládání funkcí kamerové jednotky |  |  |  |
| Kamerová hlava pro laparoskopii, 1 ks |  |  |  |
| 1-čipový CCD systém |  |  |  |
| režim HDTV, 1080 |  |  |  |
| podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta, FDA certifikát |  |  |  |
| kompatibilita se stávajícími kamerovými jednotkami na COS (OTV-S190 Olympus, CV-180 Olympus), z důvodu rychlejší operativy při autoklávovaní kamerové hlavy |  |  |  |
| autoklávovatelný systém |  |  |  |
| integrovaný upínací mechanismus pro laparoskopické optiky |  |  |  |
| kamerová hlava musí mít minimálně 3 programovatelná tlačítka umožňující naprogramování funkcí kamerové jednotky (menu kamery, vyvážení bílé, ovládání světla, archivace, atd.) |  |  |  |
| pevný optický zoom 1,2 x |  |  |  |
| hmotnost kamerové hlavy max. 220 g |  |  |  |
| Zdroj světla, 1 ks |  |  |  |
| výkon 300W |  |  |  |
| plynulá regulace intenzity světla, intenzita světla řízena přímo kamerovou jednotkou |  |  |  |
| integrovaný automatický záložní halogenový zdroj světla s automatickým náběhem o výkonu nejméně 35 W |  |  |  |
| režim frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta, filtr, FDA certifikát |  |  |  |
| automatické uzavření světelného výstupu po vytažení světlovodného kabelu |  |  |  |
| Insuflační jednotka, 1 ks |  |  |  |
| volitelná rychlost průtoku s údajem o spotřebě plynu |  |  |  |
| intuitivní a jednoduché ovládání |  |  |  |
| volitelná velikost insuflované dutiny |  |  |  |
| maximální průtok 45 l/min |  |  |  |
| volitelné nastavení tlaku v insuflované dutině |  |  |  |
| předvolba tlaku v mm/Hg |  |  |  |
| podpora odsávání kouře řízená HF jednotkou |  |  |  |
| volitelná intenzita odsávání kouře a aerosolu, minimálně ve třech krocích |  |  |  |
| zvukový a vizualizační bezpečnostní indikátor, např. při neprůchodnosti insuflační hadice CO2, nedostatečný přívod insuflačního média, ochrana přetlaku dutiny břišní |  |  |  |
| ochrana pacienta hygienickým filtrem na výstupu insuflátoru |  |  |  |
| součástí je vysokotlaká a nízkotlaká hadice délka 5m, zakončení Daniševský CO2, 10 ks filtrů |  |  |  |
| Multioborový elektrokoagulační zdroj, 1 ks |  |  |  |
| multioborový generátor nové generace pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu |  |  |  |
| kompletní řada alespoň monopolárních a bipolárních režimů, módy pro řez a koagulaci |  |  |  |
| (čisté, smíšené, sprej, gynekologická i urologická endoresekce ve fyziologickém roztoku) |  |  |  |
| podpora urologické plazmové vaporizace a dále bipolární enukleace prostaty |  |  |  |
| výkonový rozsah – mono 0 – 300W, bipolární 0 - 320W |  |  |  |
| řízen výkonným procesorem se zpětnovazebním měřením |  |  |  |
| automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie |  |  |  |
| podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření |  |  |  |
| možnost připojení 2 monopolárních a 2 bipolárních nástrojů současně |  |  |  |
| automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů |  |  |  |
| ruční a nožní ovládání (s možností připojení 2 pedálů s programovatelným přiřazením) |  |  |  |
| volitelné režimy autostop a autostart u bipolární koagulace |  |  |  |
| nastavení a ovládání generátoru pomocí dotykového displeje |  |  |  |
| možnost uložení min. 20-ti nejčastěji používaných parametrů – s textovým popisem |  |  |  |
| zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji |  |  |  |
| víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta |  |  |  |
| funkce automatického odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole |  |  |  |
| možnost připojení modulu pro hybridní technologii umožňující současné synergické působení ultrazvukové a pokročilé bipolární energie pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání a k bezpečnému zatavení cév (tzv. vessel sealing) až do velikosti 7 mm |  |  |  |
| včetně dvojitého pedálu a kabelu pro řízení odsávání kouře |  |  |  |
| 1 ks monopolárního kabelu k laparoskopickým nástrojům, délka min. 3,5 m |  |  |  |
| 2 ks, bipolárního HF-kabelu pro připojení stávajících bipolárních resektoskopů |  |  |  |
| k elektrokoagulační jednotce |  |  |  |
| 1 ks bipolárního kabelu k laparoskopickým nástrojům, délka min. 3,5 m |  |  |  |
| 100 ks jednorázových elektrod |  |  |  |
| 1 ks kabel k jednorázové elektrodě |  |  |  |
| Oplachová pumpa, 1 ks |  |  |  |
| oplachová peristaltická pumpa |  |  |  |
| ochrana proti přetlakování |  |  |  |
| ovládání je realizováno pomocí tlačítek na odsávací sondě a také na přístroji |  |  |  |
| autoklávovatelné i jednorázové příslušenství |  |  |  |
| průtok: 1,8l/min, |  |  |  |
| tlak do 400 mmHg |  |  |  |
| držák pro upevnění a držák pro přenášení |  |  |  |
| součástí jsou resterilizovatelné hadicové sety bez čitače (čipu) sterilizačních cyklů, 2 ks |  |  |  |
| Hysteroskopická proplachová pumpa, 1 ks |  |  |  |
| peristaltická proplachová pumpa |  |  |  |
| kontrola tlaku média v dutině |  |  |  |
| možnost k připojení k zařízení k balančnímu systému pro kontrolu celkového objemu média |  |  |  |
| nastavitelný průtok média v minimálním rozsahu 0,03 – 0,5 l/min |  |  |  |
| nastavitelný tlak média v minimálním rozsahu 35 – 150 mmHg |  |  |  |
| automatické rozpoznání připojeného nástroje (nastavení parametrů) |  |  |  |
| ovládání pomocí dotykového displeje |  |  |  |
| možnost použití resterilizovatelných i jednorázových proplachových setů |  |  |  |
| součástí jsou resterilizovatelné hadicové sety, 2 ks |  |  |  |
| Bipolární endoresektoskopy, 1 ks |  |  |  |
| kompatibilní se stávající eletrochirurgickou jednotkou umístěnou na druhém operačním sále Olympus UES-40 |  |  |  |
| 4mm optika 12°, HD, autoklávovatelná, 1 ks |  |  |  |
| světlovodný kabel průměr 2,8 mm, délka 3 m, 1 ks |  |  |  |
| pasivní pracovní element, 1 ks |  |  |  |
| vnější plášť průměr 8,5 mm, 1 ks |  |  |  |
| vnitřní plášť průměr 8 mm, 1 ks |  |  |  |
| dvouplášťový systém, rotační, kontinuální oplach, připojení k hadicím (stopcock) |  |  |  |
| rychloupínací systém zámků |  |  |  |
| ochrana proti pulzování operačního pole |  |  |  |
| bipolární HF-kabel pro připojení k poptávané elektrokoagulační jednotce, 1 ks |  |  |  |
| bipolární HF-kabel pro připojení ke stávající elektrokoagulační jednotce, 1 ks |  |  |  |
| bipolární řezací klička, medium, jednorázová, 12 ks |  |  |  |
| bipolární koagulační klička, roller, autoklávovatelná, 1 ks |  |  |  |
| sterilizační kontejner včetně víka, 1 ks |  |  |  |
| Atestovaný MDE Přístrojový vozík, 1 ks |  |  |  |
| izolační transformátor (včetně prohlášení o shodě) |  |  |  |
| nastavitelné rameno pro hlavní monitor |  |  |  |
| 4 pojízdná kolečka, min. 2 z nich bržděná |  |  |  |
| manipulační madla |  |  |  |
| antistatická povrchová úprava |  |  |  |
| držák pro CO2 láhev |  |  |  |
| držák na infúze |  |  |  |
| držák kamerové hlavy a kabelu s krytím optické části kamery |  |  |  |
| držák ovládacího nožního pedálu koagulace |  |  |  |
| centrální tlačítko na zapnutí/vypnutí všech přístrojů |  |  |  |

| Část VI – B - Laparoskopická věž – chirurgie (2 ks) |
| --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Atestovaný (MDE) monitor, 2 ks |  |  |  |
| LCD technologie |  |  |  |
| úhlopříčka alespoň 26" |  |  |  |
| rozlišení obrazu 1920 x 1080 |  |  |  |
| zobrazovací úhel 178° všemi směry |  |  |  |
| svítivost min. 450 cd/m2 |  |  |  |
| kontrast 1400:1 |  |  |  |
| režim HDTV |  |  |  |
| schopnost nastavení různých scanovacích režimů |  |  |  |
| obrazové vstupy alespoň: 2x DVI-D, 1x SD/HD-SDI, 1x VGA, 1x S-video, 1x RBG |  |  |  |
| obrazové výstupy alespoň: 1x DVI-D, 1xSD/HD-SDI |  |  |  |
| Kamerová jednotka, 2 ks |  |  |  |
| plný HDTV režim |  |  |  |
| podpora CCD čipových kamerových hlav bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie |  |  |  |
| podpora HD flexibilních videoendoskopů s čipem na distálním konci bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie |  |  |  |
| podpora HD rigidních videoendoskopů s čipem na distálním konci bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie |  |  |  |
| kompatibilita se stávajícími kamerovými hlavami na COS (OTV-S7 Olympus a OTV-S7ProH Olympus), z důvodu rychlejší operativy při autoklávovaní kamerové hlavy |  |  |  |
| USB slot pro ukládání fotodokumentace (ovládání z tlačítek kamer. hlavy) |  |  |  |
| ovládání funkce obraz v obraze z klávesnice procesoru |  |  |  |
| režim frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta, FDA certifikát |  |  |  |
| kooperace procesoru se zdrojem světla při standardním osvětlení a dále v režimu selektivního barevného zobrazení |  |  |  |
| schopnost nastavení poměru stran zobrazení |  |  |  |
| předvolba pacientských dat a paměťový backup, klávesnice |  |  |  |
| výstupy minimálně: DVI, HD/SD SDI, RGB, VBS kompozitní, Y/C |  |  |  |
| vyvážení bílé na čelním panelu přístroje |  |  |  |
| na čelním panelu přístroje 2 programovatelná tlačítka na ovládání funkcí kamerové jednotky |  |  |  |
| Kamerová hlava pro laparoskopii, 2 ks |  |  |  |
| 1-čipový CCD systém |  |  |  |
| režim HDTV, 1080 |  |  |  |
| podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta, FDA certifikát |  |  |  |
| kompatibilita se stávajícími kamerovými jednotkami na COS (OTV-S190 Olympus, CV-180 Olympus), z důvodu rychlejší operativy při autoklávovaní kamerové hlavy |  |  |  |
| autoklávovatelný systém |  |  |  |
| integrovaný upínací mechanismus pro laparoskopické optiky |  |  |  |
| kamerová hlava musí mít minimálně 3 programovatelná tlačítka umožňující naprogramování funkcí kam. jednotky (menu kamery, vyvážení bílé, ovládání světla, archivace, atd.) |  |  |  |
| pevný optický zoom 1,2 x |  |  |  |
| hmotnost kamerové hlavy max. 220 g |  |  |  |
| Videolaparoskop, 2 ks |  |  |  |
| režim HDTV |  |  |  |
| formát zobrazení 1080i |  |  |  |
| CCD čip v distálním konci endoskopu |  |  |  |
| podpora režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta |  |  |  |
| integrovaný systém: optika + světlovod + kamerová hlava s 3 programovatelnými tlačítky |  |  |  |
| pro ovládání kamerové jednotky |  |  |  |
| úhel pohledu 30°, rotace optické části |  |  |  |
| automatické zaostřování obrazu |  |  |  |
| vnější průměr videolaparoskopu 10 mm |  |  |  |
| pracovní délka minimálně 320 mm |  |  |  |
| délka připojovacího kabelu minimálně 290 cm |  |  |  |
| autoklávovatelný systém |  |  |  |
| drátěný sterilizační kontejner |  |  |  |
| Zdroj světla, 2 ks |  |  |  |
| výkon 300W |  |  |  |
| plynulá regulace intenzity světla, intenzita světla řízena přímo kamerovou jednotkou |  |  |  |
| integrovaný automatický záložní halogenový zdroj světla s automatickým náběhem o výkonu nejméně 35 W |  |  |  |
| režim frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta, filtr, FDA certifikát |  |  |  |
| automatické uzavření světelného výstupu po vytažení světlovodného kabelu |  |  |  |
| Insuflační jednotka, 2 ks |  |  |  |
| volitelná rychlost průtoku s údajem o spotřebě plynu |  |  |  |
| intuitivní a jednoduché ovládání |  |  |  |
| volitelná velikost insuflované dutiny |  |  |  |
| maximální průtok 45 l/min |  |  |  |
| volitelné nastavení tlaku v insuflované dutině |  |  |  |
| předvolba tlaku v mmHg |  |  |  |
| podpora odsávání kouře řízená HF jednotkou |  |  |  |
| volitelná intenzita odsávání kouře a aerosolu, minimálně ve třech krocích |  |  |  |
| zvukový a vizualizační bezpečnostní indikátor, např. při neprůchodnosti insuflační hadice CO2, nedostatečný přívod insuflačního média, ochrana přetlaku dutiny břišní |  |  |  |
| ochrana pacienta hygienickým filtrem na výstupu insuflátoru |  |  |  |
| součástí je vysokotlaká a nízkotlaká hadice délka, zakončení Daniševský CO2, 10 ks filtrů |  |  |  |
| Multioborový elektrokoagulační zdroj, 2 ks |  |  |  |
| multioborový generátor nové generace pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu |  |  |  |
| kompletní řada alespoň monopolárních a bipolárních režimů, módy pro řez a koagulaci |  |  |  |
| (čisté, smíšené, sprej, gynekologická i urologická endoresekce ve fyziologickém roztoku) |  |  |  |
| podpora urologické plazmové vaporizace a dále bipolární enukleace prostaty |  |  |  |
| výkonový rozsah – mono 0 – 300W, bipo 0 - 320W |  |  |  |
| řízen výkonným procesorem se zpětnovazebním měřením |  |  |  |
| automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie |  |  |  |
| podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření |  |  |  |
| možnost připojení 2 monopolárních a 2 bipolárních nástrojů současně |  |  |  |
| automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů |  |  |  |
| ruční a nožní ovládání (s možností připojení 2 pedálů s programovatelným přiřazením) |  |  |  |
| volitelné režimy autostop a autostart u bipolární koagulace |  |  |  |
| nastavení a ovládání generátoru pomocí dotykového displeje |  |  |  |
| možnost uložení min. 20-ti nejčastěji používaných parametrů – s textovým popisem |  |  |  |
| zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji |  |  |  |
| víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta |  |  |  |
| funkce automatického odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole |  |  |  |
| možnost připojení modulu pro hybridní technologii umožňující současné synergické působení ultrazvukové a pokročilé bipolární energie pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání a k bezpečnému zatavení cév (tzv. vessel sealing) až do velikosti 7 mm |  |  |  |
| včetně dvojitého pedálu a kabelu pro řízení odsávání kouře |  |  |  |
| 1 ks monopolárního kabelu k laparoskopickým nástrojům, délka min. 3,5 m |  |  |  |
| 1 ks bipolárního kabelu k laparoskopickým nástrojům, délka min. 3,5 m |  |  |  |
| 100 ks jednorázových elektrod |  |  |  |
| 1 ks kabel k jednorázové elektrodě |  |  |  |
| Oplachová pumpa, 2 ks |  |  |  |
| oplachová peristaltická pumpa |  |  |  |
| ochrana proti přetlakování |  |  |  |
| ovládání je realizováno pomocí tlačítek na odsávací sondě a také na přístroji |  |  |  |
| autoklávovatelné i jednorázové příslušenství |  |  |  |
| průtok: 1,8l/min, |  |  |  |
| tlak do 400 mmHg |  |  |  |
| držák pro upevnění a držák pro přenášení |  |  |  |
| součástí jsou resterilizovatelné hadicové sety bez čitače (čipu) sterilizačních cyklů, 2 ks |  |  |  |
| Záznamové zařízení FULL HD, 1 ks |  |  |  |
| medicínské nahrávací zařízení kompaktních rozměrů s vestavěným informativním LCD minimálně 3,5“ |  |  |  |
| nahrávání foto, video až 1080p, 3D videa a zvukového doprovodu |  |  |  |
| kompatibilní se stávající laparoskopickou sestavou |  |  |  |
| s možností připojení dalších video zdrojů – S-video, Video, DVI, HD-SDI |  |  |  |
| automatický výběr video zdroje |  |  |  |
| zadávání pacientských dat pomocí klávesnice |  |  |  |
| současné nahrávání na 2x externí USB flashdisk / pevný disk a zároveň interní pevný disk |  |  |  |
| možnost nahrávání pouze na interní HDD s možností pozdějšího překopírování na externí USB paměť |  |  |  |
| vestavěný pevný disk minimálně 500GB |  |  |  |
| nahrávání na zvolený síťový disk na pozadí |  |  |  |
| LAN RJ-45 1000Mbit |  |  |  |
| bezpečnostní vypnutí pro případ výpadku napájení bez ztráty aktuálně nahrávaných dat |  |  |  |
| ovládání z tlačítek endoskopu stávající laparoskopické sestavy |  |  |  |
| možnost kontroly nahraného foto/video na vestavěném LCD |  |  |  |
| Atestovaný MDE Přístrojový vozík, 2 ks |  |  |  |
| izolační transformátor (včetně prohlášení o shodě) |  |  |  |
| nastavitelné rameno pro hlavní monitor |  |  |  |
| 4 pojízdná kolečka, min. 2 z nich bržděná |  |  |  |
| manipulační madla |  |  |  |
| antistatická povrchová úprava |  |  |  |
| držák pro CO2 láhev |  |  |  |
| držák na infúze |  |  |  |
| držák kamerové hlavy a kabelu s krytím optické části kamery |  |  |  |
| držák ovládacího nožního pedálu koagulace |  |  |  |
| centrální tlačítko na zapnutí/vypnutí všech přístrojů |  |  |  |

| Část VII - Artroskopická věž |
| --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| FULL HD kamerová jednotka |  |  |  |
| digitální výstupy z kamery pro zajištění HDTV rozlišení na monitoru |  |  |  |
| rozlišení HDTV 1920 x 1080 pixel, formát 16:9 |  |  |  |
| 3G-SDI výstup |  |  |  |
| Progresivní scan |  |  |  |
| režimy změny barevného spektra pro rozšířenou diagnostiku bez speciálních světelných zdrojů nebo filtrů - spektrální posun barev, |  |  |  |
| Full HD rozlišení min. 1980 x 1024 px. |  |  |  |
| zobrazení aktuálního módu kamery na LCD monitoru |  |  |  |
| multioborové použití s uživatelskými módy, které jsou přednastavené a programovatelné |  |  |  |
| manuální nastavení bílé |  |  |  |
| automatické řízení jasu |  |  |  |
| možnost připojení flexibilních a rigidních endoskopů s čipovou technologií |  |  |  |
| ukládání fotografií a videa přímo na USB disk připojený ke kamerové jednotce |  |  |  |
| min. 1 x USB připojení pro dokumentaci |  |  |  |
| Kamerová hlava |  |  |  |
| 3 - chipová CCD kamerová hlava |  |  |  |
| Min. 2 programovatelná tlačítka pro možnost ovládání dokumentace a nastavení funkcí |  |  |  |
| Váha kamerové hlavy max. 300 g |  |  |  |
| Podpora spektrálního posunu barev |  |  |  |
| Manuálně mechanicky nastavitelný ZOOM a ostření |  |  |  |
| objektiv min. f = 15,9 – 29 mm, |  |  |  |
| standardní upevnění okuláru všech endoskopů pomocí rychlospojky, |  |  |  |
| HD LCD monitor s úhlopříčkou min. 26” |  |  |  |
| HDTV LCD monitor 26“ optimalizovaný pro videoendoskopii |  |  |  |
| rozlišení monitoru FULL HD min. 1920 x 1080 pixel |  |  |  |
| Možnost volby primárního obrazu a sekundárního zdroje signálu |  |  |  |
| poměr stran 16:9 |  |  |  |
| Možnost funkce „obraz v obraze“ |  |  |  |
| PiP, přepínání mezi obrazy, |  |  |  |
| vstupy odpovídající výstupu z kamerové jednotky, |  |  |  |
| Zdroj světla |  |  |  |
| LED zdroj světla s životností min. 30 000 hodin |  |  |  |
| automatická regulace jasu – propojení s kamerovou jednotkou |  |  |  |
| možnost vypínání a zapínání světelného zdroje pomocí tlačítka na kamerové hlavě |  |  |  |
| automatické uzavření světelného výstupu po vytažení světlovodného kabelu |  |  |  |
| Artroskopické optiky s příslušenstvím |  |  |  |
| 3x Rigidní optika s odolným safírovým sklíčkem na distálním konci, průměr 4 mm, úhel pohledu 30°, pracovní délka 180 mm, autoklávovatelná. |  |  |  |
| 3x Rotační tubus, kontinuální oplach/sání, autoklávovatelný |  |  |  |
| 3x tupý zavaděč, autoklávovatelný |  |  |  |
| 3x světlovodný kabel, průměr min. 3,5 mm, délka 300 cm, autoklávovatelný |  |  |  |
| 3x sterilizační koš pro optiku a světlovodný kabel |  |  |  |
| Artroskopická pumpa |  |  |  |
| samostatná jednotka nebo jako součást shaveru |  |  |  |
| ovládání pomocí dotykového displeje nebo pomocí tlačítek na předním panelu |  |  |  |
| akustický a vizuální alarm |  |  |  |
| možnost dovybavení o dálkové ovládání nebo ovládání pomocí pedálu |  |  |  |
| nastavitelnost průtoku: až 2 l/min. |  |  |  |
| nastavitelnost tlaku: min. 20 – 150 mmHg |  |  |  |
| přednastavené hodnoty pro jednotlivé artroskopické výkony (min. koleno, rameno, malé klouby) |  |  |  |
| funkce pro stavění krvácení krátkodobým navýšením tlaku a průtoku |  |  |  |
| jednorázové i resterilizovatelné hadicové sety |  |  |  |
| součástí dodávky 3 ks resterilizovatelných hadicových setů |  |  |  |
| Shaverová řídící jednotka |  |  |  |
| ovládání pomocí dotykového displeje |  |  |  |
| možnost připojení artroskopického shaveru, elektrického vrtacího a pilového systému |  |  |  |
| 3x Shaver handpiece |  |  |  |
| ovládání pomocí tlačítek na handpiecu, nožního pedálu a TFT dotykového displeje |  |  |  |
| 3 operační módy: Otáčení po směru hodinových ručiček Otáčení proti směru hodinových ručiček Oscilace Otáčky min. od 1 000 do 8 000 rpm |  |  |  |
| oscilace mn. od 500 do 3 000 rpm |  |  |  |
| kontinuální zobrazení údajů na dotykovém ovládacím displeji |  |  |  |
| plná autoklávovatelnost, jednoduchá výměna nástrojů |  |  |  |
| bez nutnosti olejování |  |  |  |
| 2 ks resterilizovatelný frézek ke každému handpiecu |  |  |  |
| úhrada frézek přes VZP |  |  |  |
| sterilizační koš na každý handpiece |  |  |  |
| Vaporizační koagulační jednotka pro ortopedické výkony |  |  |  |
| pro artroskopické výkony, princip radiofrekvenční ablace |  |  |  |
| koagulace a vaporizace měkkých tkání |  |  |  |
| práce ve fyziologickém roztoku |  |  |  |
| výkon monopolární a bipolární min. 400 W v obou režimech |  |  |  |
| manuální nastavení parametrů pouze pomocí efektu |  |  |  |
| monitorace teploty pomocí teplotního čidla na distálním konci elektrody – nastavení max. teplotního prahu |  |  |  |
| mikroprocesorově řízená jednotka |  |  |  |
| možnost ovládání z ručního nástroje i bezdrátového nožního ovladače |  |  |  |
| akustické a vizuální alarmy |  |  |  |
| ochrana proti poškození při kontaktu s jiným nástrojem |  |  |  |
| možnost použití elektrod s odsáváním |  |  |  |
| bipolární ruční nástroje s odsáváním min. 30°, 50° a 90° |  |  |  |
| bipolární nástroje s odsáváním s výkonem min. 400 W |  |  |  |
| bipolární nástroje s emitací plazmy pomocí výstupků na distálním konci |  |  |  |
| ruční nástroje s ovládáním se třemi tlačítky s volbou koagulace, ablace a nastavení výkonu |  |  |  |
| 3x elektroda (ručka) bez odsávání pro artroskopii |  |  |  |
| 3x elektroda (ručka) s odsáváním pro artroskopii |  |  |  |
| bezdrátový nožní pedál ovládáním výkonu |  |  |  |
| Přístrojový endoskopický vozík |  |  |  |
| pojízdný vozík pro umístění výše uvedených přístrojů |  |  |  |
| min. dvě kolečka musí být bržděná |  |  |  |
| nastavitelné rameno pro monitor |  |  |  |
| držák infuzních vaků |  |  |  |
| manipulační madlo |  |  |  |
| zásuvka pro klávesnici |  |  |  |
| držák kamerové hlavy |  |  |  |
| centrální vypínač |  |  |  |
| držák pedálu |  |  |  |
| vozík bude osazen izolačním transformátorem min. 8 zásuvek |  |  |  |