Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – Požadované technické parametry

VZ „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Laboratorní technika“

POŽADOVANÉ  TECHNICKÉ  PARAMETRY

| Do této přílohy uchazeč musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah +- 10%. |
| --- |
| část A - Centrifuga laboratorní – velkoobjemová s chlazením (1ks) |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| nastavitelná rychlost otáček v rozsahu do 5 000 ot. /min. |  |  |  |
| programovatelná rychlost otáček a čas centrifugace |  |  |  |
| programovatelný rozběh a zastavení centrifugy |  |  |  |
| možnost uložení alespoň 5 programů do paměti přístroje |  |  |  |
| automatická detekce rotoru |  |  |  |
| nastavitelná teplota chlazení |  |  |  |
| výkyvný rotor na 4 adaptéry |  |  |  |
| 4 adaptéry na minimálně 24 zkumavek o průměru 16 mm |  |  |  |

| část B - Centrifuga laboratorní (1ks) |
| --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| malá stolní kompaktní centrifuga |  |  |  |
| zobrazení nastavených hodnot na přehledném displeji |  |  |  |
| možnost nastavení otáček v rozsahu minimálně 300 – 6000 rpm, v kroku po 100 otáčkách |  |  |  |
| možnost nastavení času v rozsahu minimálně 30 sekund až 30 minut, v kroku po 0,5 minutě - nebo nepřetržitý provoz |  |  |  |
| tichý chod |  |  |  |
| blokování víka v době chodu |  |  |  |
| pro průměr zkumavek 30 mm |  |  |  |

| II. část – A-hematologie – Mikroskop laboratorní (1 ks) |
| --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| Stativ kovový stabilní ergonomický, nastavitelná bezpečnostní pozice k zamezení střetu objektivu a sklíčka, protiprachový kryt |  |  |  |
| osvětlení LED s věrným podáním barev, pravé Koehlerovo osvětlení (zdroj na zadní straně stativu, irisová clona pole, irisová aperturní clona) s plynulou regulací, ekvivalent 100W halogenového osvětlení |  |  |  |
| ostření zdvihem stolku, otočné regulátory pro hrubé a jemné ostření, možnost nastavení tuhosti posuvu |  |  |  |
| stolek mechanický x-y stolek s ochrannou ultra tvrdou keramickou povrchovou vrstvou, ovládání pro levou ruku, možnost nastavení tuhosti posuvu pro každou osu |  |  |  |
| držák na dvě skla se snadnou výměnou sklíček jednou rukou |  |  |  |
| kondenzor aplanaticko-achromatický s nastavitelnou clonou a numerickou aperturou 1,4 |  |  |  |
| revolverový nosič objektivů pětičetný, |  |  |  |
| tubus trinokulární s třípolohovým přepínačem světelné dráhy (100% okuláry, 20 / 80% okuláry / kamera, 100% kamera) |  |  |  |
| okuláry 10x se širokým zorným polem (č. 22) |  |  |  |
| Objektivy: - planachromatický 20x/0,40, - planachromatický 50x/0,75, korekce pro pozorování preparátů bez krycího skla, - planapochromatický 100x/1,4 imerzní, korekce pro pozorování preparátů bez krycího skla |  |  |  |
| Barevná digitální kamera: - CMOS čip, 5Mpxl, - senzor s úhlopříčkou 2/3“, - živý obraz v plném 5 Mpx rozlišení se snímkovou frekvencí 23 snímků za sekundu, - v rozlišení Full HD (1920 x 1080 – ROI-výřez) snímková frekvence 43 snímků za sekundu, - připojení k PC přes USB 3.0, - včetně adaptéru pro připojení kamery s optickým členem 0,5x |  |  |  |
| Software pro řízení kamery a analýzu obrazu: - živý obraz na monitoru PC, - úprava a archivace obrazu, - vkládání kalibrovaného měřítka a popisků do snímku, - měření délky v pořízeném snímku, - možnost rozšíření pomocí přídavných modulů pro skládání zaostřených rovin nebo modulu pro panaromatické skládání zorných polí, - v české jazyce |  |  |  |
| Diskuzní zařízení pro jednoho spolupozorovatele po straně, naklonitelný binokulární tubus, okuláry min. 10x/FN 22, min.jeden okulár ostřící, světelná LED šipka |  |  |  |
| PC s monitorem – min. požadavky: výkonná pracovní PC stanice: procesor - min. Intel Core i3 nebo vyšší, RAM min. 2GB, Slot pro přídavný USB 3.0 řadič, 1x PCI EXPRESS 2.0 pro stolní počítače nebo 1x ExpressCard pro notebooky, Operační systém - Microsoft® Windows® 7/10 (64bit), verze Profesional CZ |  |  |  |
| stabilní stůl pro mikroskop s diskusním zařízením |  |  |  |

| II. část – B1-OKB – Mikroskop laboratorní (1 ks) |
| --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| Stabilní stativ včetně makro a mikroposuvu sloužícího k zaostření objektu, aretace ostření (focus lock, focus stop) pro snadnou ergonomickou práci s imersním objektivem a seřiditelnou tuhost makro posuvu, makro a mikro zaostřování je na sobě nezávislé (nepřenášející pohyb mikro ostření na makropohyb) |  |  |  |
| stolek - křížový stolek s ergonomickým, bezhřebenovým vedením preparátu, ovládání stolku na pravou ruku, držák pro standardní podložní sklíčka s ergonomickým vkládáním jednou rukou |  |  |  |
| osvětlení – předcentrované Koehlerovo osvětlení s fixní polní clonou, LED osvětlení s plynulou regulací intenzity a minimální životností 50.000 hodin |  |  |  |
| širokoúhlý trinokulární tubus z důvodu možného připojení digitální kamery či fotoaparátu |  |  |  |
| okuláry (2 ks) – zvětšení 10x, zorné pole (FN) min. 20, min. jeden okulár má dioptrickou korekci |  |  |  |
| nosič objektivů – čtyřčetný otočný revolverový nosič objektivů, objektivy mimo optickou osu otočeny reverzně směrem od obsluhy |  |  |  |
| Objektivy: planachromatický objektiv – zvětšení 10x, planachromatický objektiv – zvětšení 20x, planachromatický objektiv – zvětšení 40x. |  |  |  |
| Optický systém korigovaný na nekonečno |  |  |  |
| kondenzor - (Abbe) s numerickou aperturou NA 1,25 a zabudovanou pohyblivou irisovou clonou pro pozorování ve světlém poli |  |  |  |
| centrovatelný, včetně irisové aperturní clony |  |  |  |
| včetně objímky pro vkládání barevných filtrů |  |  |  |
| anti-fungal (protiplísňové ošetření) povrchu okulárů, tubusu a objektivů |  |  |  |

| II. část – B2-OKB – Mikroskop laboratorní (1 ks) |
| --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| Mikroskop včetně digitálního fotoaparátu umožňujícího snímat mikroskopický obraz, resp. propojení mikroskopu s počítačem |  |  |  |
| stabilní stativ včetně makro a mikroposuvu na obou stranách stativu sloužícího k zaostření objektu |  |  |  |
| stolek - křížový bezhřebenový stolek s otočnými knoflíky k ovládání příčného a podélného posuvu, stolek má možnost nastavení tuhosti posuvu pro každou osu a rovněž obsahuje držák preparátů |  |  |  |
| osvětlení LED true color, automatická změna intenzity osvětlení v závislosti na zvětšení objektivu, pravé Koehlerovo osvětlení (zdroj na zadní straně stativu, irisová clona pole, irisová aperturní clona) |  |  |  |
| širokoúhlý trinokulární tubus, číslo zorného pole F.N. 22. Dělení světla 100/0,20/80,0/100 z důvodu připojení digitální kamery či fotoaparátu |  |  |  |
| okuláry (2 ks) – zvětšení 10x se zorným polem č. 22 (F.N. 22) |  |  |  |
| nosič objektivů – pětičetný kódovaný s automatickým odečtem pozice, revolverový pro 5 objektivů, odnímatelná revolverová hlava |  |  |  |
| Objektivy: planachromatický objektiv – zvětšení 10x, planachromatický objektiv – zvětšení 20x, planachromatický objektiv fázový – zvětšení 40x. |  |  |  |
| Optický systém korigovaný na nekonečno |  |  |  |
| kondenzor - pro světlé/ temné pole a fázový kontrast |  |  |  |
| centrovatelný, včetně irisové aperturní clony |  |  |  |
| software – SW v českém jazyce pro ovládání kamery pomocí PC včetně následného zpracování snímků |  |  |  |
| živý obraz na monitoru PC, měření v obraze a vkládání kalibrovaného měřítka, vyznačování zajímavých detailů a vkládání textových popisků do snímku |  |  |  |
| 5 Mpx barevná kamera s CMOS čipem, senzor s úhlopříčkou 2/3“, živý obraz s vysokou snímkovou frekvencí vhodný pro „Live Imaging“ aplikace - živý obraz v plném 5 Mpx rozlišení dosahuje snímkové frekvence až 23 snímků za sekundu, rozhraní USB 3.0, v rozlišení Full HD (1920 x 1080 – ROI-výřez) snímková frekvence dosahuje až 43 snímků za sekundu |  |  |  |
| adaptér 0,5x pro připojení kamery s C-závitem |  |  |  |
| PC s monitorem o min. požadavcích: výkonná pracovní PC stanice: procesor - min. Intel Core i3 nebo vyšší, RAM min. 2GB, Slot pro přídavný USB 3.0 řadič, 1x PCI EXPRESS 2.0 pro stolní počítače nebo 1x ExpressCard pro notebooky, Operační systém - Microsoft® Windows® 7/10 (64bit), verze Profesional CZ |  |  |  |

| II. část – B3-OKB – Mikroskop laboratorní (2ks) |
| --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| pozorovací metody - světlé pole, temné pole, fázový kontrast |  |  |  |
| stativ - stabilní ergonomický, polní clona |  |  |  |
| osvětlení – halogenová žárovka v těle mikroskopu s plynulou regulací intenzity osvětlení (nebo LED true color) |  |  |  |
| ostření pohybem stolku: nezávislé makro a mikro ostření |  |  |  |
| revolverový nosič objektivů |  |  |  |
| objektivy pro zorné pole č. 20 světlé pole 10x / 0,25 temné pole 20x / 0,40 fázový kontrast 40x / 0,65 |  |  |  |
| stolek - pevný nízký ergonomický s křížovým posuvem a ovládáním pro pravou ruku, držák na sklíčko |  |  |  |
| kondenzor - univerzální pro fázový kontrast, světlé/temné pole, s nastavitelnou irisovou clonou a s objímkou pro filtr |  |  |  |
| tubus - binokulární s nastavitelným očním rozestupem, zorné pole č. 20. |  |  |  |
| okuláry - dva, zvětšení 10x, číslo zorného pole 20 |  |  |  |

| III. část – Osmometr (1 ks) |
| --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| určený k analýzám séra a moče založený na kryoskopickém principu |  |  |  |
| měřící rozsah 0 až 2000 mOsmol/l |  |  |  |
| výkon minimálně 20 vzorků za hodinu |  |  |  |
| musí zpracovávat biologický materiál (sérum, plasmu i moč) v sérii v automatickém provozu |  |  |  |
| musí být vybaven podavačem vzorků (měřících zkumavek) |  |  |  |
| vybaven tiskárnou nebo výstupem na tiskárnu a možností napojení na LIS |  |  |  |
| čtečka čárových kódů |  |  |  |

| IV. část – Analyzátor biochemický (1 ks) |
| --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| Plně automatizovaný analytický systém umožňující měření na principu fotometrie, turbidimetrie a potenciometrie |  |  |  |
| požadovaný výkon min. 1200 analýz za hodinu (800 fotometrických + 400 ISE) |  |  |  |
| otevřený systém (možnost používání reagencií různých výrobců) |  |  |  |
| typy měření – END (test konečného bodu), RATE (kinetické měření), FIXED(test pevného bodu) |  |  |  |
| součástí systému musí být bezpečnostní funkce- prevence nárazu pro reagenční i vzorkovou jehlu |  |  |  |
| možnost vložit uživatelem definované metody, systém musí umožnit definici kalibrátorů a kontrol, případné načtení hodnot kalibrátoru pomocí čárového kódu velkou výhodou |  |  |  |
| způsob měření: monochromaticky nebo bichromaticky, možnost volby vlnových délek v rozsahu 340 – 800 nm |  |  |  |
| kalibrace – kalibrační křivka - přímka, polynom, aproximovaná, kubická křivka |  |  |  |
| obousměrná komunikace s informačním systémem (OpenLims) |  |  |  |
| možnost statistického sledování kontrol kvality pomocí grafického zobrazení |  |  |  |
| možnost měření sérových indexů |  |  |  |
| Vzorky: - použití primárních i sekundárních zkumavek různých velikostí, - zpracování vzorků označených čárovým kódem, - analýza požadovaných biochemických vzorků – sérum, plazma, moč, punktát, likvor, příp. jiný materiál, - kontinuální vkládání vzorků, - chlazená pozice pro urgentní vzorky, - objem vzorku k analýze 1,6- 50 ul, možnost předředění vzorku deionizovanou vodou, - při opakované analýze možnost stanovení se sníženým či zvýšeným objemem vzorku, - detekce sraženiny ve vzorku prostřednictvím vzorkové jehly |  |  |  |
| Kyvetový kruh: - reakční kyvety k opakovanému použití, nejlépe křemenné, - minimální reakční objem v kyvetě 120 ul, - inkubace kyvetového prostoru na 37°C suchou cestou, - míchání obsahu kyvet rotujícími míchadly. |  |  |  |
| Reagenční karusel: - chlazený reagenční karusel, - minimálně 55 pozic pro jednoreagenční metody a 45 pozic pro dvoureagenční metody. -výměna reagencií za chodu analyzátoru |  |  |  |
| ISE modul: - princip nepřímé potenciometrie, metoda ředěného ISE, - stanovení koncentrace iontů – Na, K, Cl |  |  |  |
| Úpravna vody / reverzní osmóza -součástí bude dodání úpravny deionizované vody s digitálním měřičem vodivosti, - čistota výstupního produktu do 2uS/cm, splňující normu ČSN ISO 3696 typ 2 se specifickou vodivostí pod 1 uS/cm, - výkon minimálně 40 l/hod, - skříňové provedení, - rozměry max. 1000 x 650 x 500 (v x š x h), - zásobník na upravenou vodu 100 l |  |  |  |
| Dále je požadováno: - napojení analyzátoru do informačního systému (OpenLims), - dodání záložního zdroje UPS, - dodání nové laserové tiskárny. |  |  |  |

| V. část – Analyzátor hematologický vč. digitální morfologie (1 ks) |
| --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| hematologický analyzátor již v ČR zaveden (úspěšné cykly EHK; tj. dostatečný počet účastníků ve všech kontrolních cyklech v roce) |  |  |  |
| hematologický analyzátor, digitální morfologie (včetně příslušenství, tj. tiskárna štítků, dále pak PC, laserová černobílá tiskárna, UPC; laboratorní stůl); bez nátěrového a barvícího automatu |  |  |  |
| vyšetření KO / KO+diff / KO+RTC / KO+diff+RTC / RTC, dále pak nezralá frakce trombocytů, buničky v likvoru (mononukleáry x polymorfonukleáry) |  |  |  |
| automatické stanovení NRBC v každém KO + automatická korekce WBC |  |  |  |
| možnost měření samostatného KO bez diff |  |  |  |
| měření RTC z primárního vzorku (bez nutnosti další přípravy primárního vzorku) |  |  |  |
| pozadí v „základním“ módu (tj. bez nutnosti volby dalšího režimu měření – souvisejícího s navýšením ceny analýzy); max: Plt: 5.109/l, WBC 0,1.109/l, RBC 0,02.1012/l, RTC 5.109/l |  |  |  |
| objem vzorku potřebný pro analýzu: max. 500 l |  |  |  |
| statimový mód |  |  |  |
| otevřený i uzavřený systém (jedna aspirační cesta) |  |  |  |
| kapacita automatického podavače: minimálně 30 vzorků |  |  |  |
| zálohování primárních dat (PDF nebo jiný běžně užívaný formát) |  |  |  |
| identifikace vzorků a reagencií čárovým kódem (nebo QR kódem u reagencií) |  |  |  |
| promývací a čistící roztoky – garance nepřekročitelných nákladů na počty výkonů za rok |  |  |  |
| minimálně 100 KO+diff / h, 65 KO+diff+RTC / h |  |  |  |
| Napojení do informačního systému OpenLims zdarma |  |  |  |
| Informace pro účastníky: Paleta požadovaných vyšetření a předpokládaného počtu výkonů za 1 rok: Vyšetření Počet za rok CBC 38 500 DIFF 38 500 RTC 1 500 |

| VI. část – Analyzátor imunohematologický (1 ks) |
| --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| Diagnostika: |  |  |  |
| zahrnout kontrolní materiál a schéma provádění kontrol (v souladu s Doporučením STL ČLS JEP Imunohematologická vyšetření dárců krve a krevních složek v platném znění); v případě neexistence kontrolního materiálu navrhnout řešení |  |  |  |
| dokumentace ke všem diagnostikům musí být v souladu s legislativou ČR, doporučením STL |  |  |  |
| diagnostika již v ČR zavedena (úspěšné cykly EHK) |  |  |  |
| dodávky diagnostik s maximální možnou expirací (exspirační doba diagnostických krvinek min. 4 týdny ode dne dodání, ostatní min. 1 rok) |  |  |  |
| Imunohematologický analyzátor: |  |  |  |
| plný automat (v ČR již zaveden – úspěšné cykly EHK) |  |  |  |
| rok výroby 2017 |  |  |  |
| princip laboratorního vyšetření: - stanovení AB0 RhD, Rh fenotyp, antigen Kell: aglutinace na mikrotitračních destičkách nebo metoda sloupcové aglutinace, - screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek, Dw, antigen Cellano, ostatní antigenní systémy: metoda sloupcové aglutinace nebo pevné fáze, |  |  |  |
| paralelní analýza 1. bloku (kromě antigenu Cellano), 2. bloku a screeningu nepravidelných antierytrocytárních protilátek |  |  |  |
| - výkon 100 vzorků / hod (každý vzorek ABO RhD, screenineg nepravidelných protilátek – „opakovaný“ dárce |  |  |  |
| - identifikace vzorků a reagencií čárovým kódem |  |  |  |
| - zajištění stále kvality a homogenity reagencií v celém průběhu měření |  |  |  |
| možnost současného vložení 120 vzorků |  |  |  |
| řešení problémů - „vzdáleným přístupem“ |  |  |  |
| zálohování dat + provádění statistiky |  |  |  |
| k analyzátoru PC, UPS, tiskárna |  |  |  |
| zdarma napojení do informačního systému (HEMO) |  |  |  |
| Informace pro účastníky: Paleta požadovaných vyšetření a předpokládaného počtu výkonů za 1 rok: Vyšetření Počet za rok 1. blok: AB0* (aglutinogeny, aglutininy), 2 x 350 RhD (dg. séra anti-D IgM třídy se 2 různými klony) 4 x 350 Rh fenotyp (C,Cw,c,E,e), antigen Kell 700 antigen Cellano 2 x 500 Dw (dg. séra anti-D se 2 různými klony; met.NAT či jinou srovnatelnou metodou; nim.záchyt DVI var.) 2 x 100 2. blok: AB0** (aglutinogeny), RhD (dg. sérum anti-D IgM třídy) 5 900 ostatní screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek 10 500 ostatní antigenní systémy (Kidd, Duffy), antigeny Ss (ze systému MNSs) 2 x 100 Pozn: * diagnostická séra: anti-A, anti-B; diagnostické erytrocyty: A1, B, 0 **diagnostická séra: anti-A, anti-B |

| VII. část – Analyzátor hematologický (1 ks) |
| --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| flexibilní tromboelastometr pro všestranné použití, s možností nástavby o agregometrický modul pro funkční vyšetření krevních destiček |  |  |  |
| poloautomatický POCT analyzátor |  |  |  |
| 4 nezávislé měřící kanály (umožňující provádět až 4 testy současně) |  |  |  |
| aplikace vzorku prostřednictvím elektronické, přístrojem řízené pipety |  |  |  |
| nastavitelná teplota měření (hypotermické stavy apod.) |  |  |  |
| testy standardní (screeningové, diferenciální) i experimentální |  |  |  |
| vyšetření z plné nesrážlivé krve (citrátová, popř. hirudinová nebo heparinová krev) |  |  |  |
| kompaktní konstrukce přístroje, snadno přenosné, odolné vůči vibracím a otřesům |  |  |  |
| komfortní ovládání (dotykový display, čtečka čárových kódů,…) |  |  |  |
| intuitivní software pro řízení přístroje, ukládání, zpracování a export výsledků |  |  |  |
| numerický i grafický výstup, automatická detekce abnormálních výsledků |  |  |  |
| porovnávání křivek v rámci pacienta a srovnání s normálním profilem |  |  |  |
| možnost připojení k informačnímu systému (LIS / NIS) |  |  |  |
| možnost vzdáleného sledování průběhu měření on-line – po síti, |  |  |  |
| připojení tiskárny, tiskárna musí být součástí dodávky |  |  |  |
| systém kontroly kvality |  |  |  |

| VIII. část – Analyzátor imunochemický (1 ks) |
| --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| Diagnostika: |  |  |  |
| diagnostika pro zajištění palety vyšetření u dárců krve – specifické sérologické markery infekce HIV, HBV, HCV a syfilis (anti-HIV-1 + anti-HIV-2, HIV Ag p24; HBsAg; anti-HCV; protilátky proti původci syfilis) |  |  |  |
| diagnostika vhodná k použití v transfuzní praxi, jsoucí v souladu s Doporučením STL ČLS JEP Vyšetřování známek infekce u dárců krve a krevních složek v platném znění |  |  |  |
| dokumentace ke všem diagnostikům musí být v souladu s legislativou ČR, doporučením STL |  |  |  |
| diagnostika „Ready to use“ |  |  |  |
| diagnostika již v ČR zavedena (úspěšné cykly EHK) |  |  |  |
| dodávky diagnostik s maximální možnou exspirací |  |  |  |
| možnost kalibrace na šarži |  |  |  |
| analýza plazmy / séra |  |  |  |
| Imunochemický analyzátor: |  |  |  |
| analyzátor v ČR zaveden (úspěšné cykly EHK) |  |  |  |
| rok výroby 2017 |  |  |  |
| princip laboratorního stanovení – chemiluminiscence |  |  |  |
| průtok vzorků: průběžné zadávání vzorků |  |  |  |
| chlazené reagenční pozice: 2 – 12°C |  |  |  |
| Minimální výkon 80 testů / hod (tj. 20 vzorků současně vyšetřovaných na HIV combo, HBsAg, anti-HCV, protilátky proti původci Syphilis) |  |  |  |
| doba stanovení výsledku testu maximálně 45 min |  |  |  |
| kapacita podavače: minimálně 100 vzorků |  |  |  |
| identifikace vzorků a reagencií čárovým kódem |  |  |  |
| zajištění stálé kvality a homogenity reagencií v celém průběhu měření |  |  |  |
| k analyzátoru PC, UPS, tiskárna |  |  |  |
| zdarma napojení do informačního systému (HEMO, OpenLims) |  |  |  |
| Požadován „vzdálený přístup“ (pro řešení problémů) |  |  |  |
| Chlazené reagenční pozice: 2-120C |  |  |  |
| Informace pro účastníky: Paleta požadovaných vyšetření a předpokládaného počtu výkonů za 1 rok Vyšetření Počet za rok anti-HIV-1 + anti-HIV-2, HIV Ag p24 12 000 HBsAg; anti-HCV 11 200 protilátky proti původci syfilis 12 300 |

| IX. část – Analyzátor POCT (1 ks) |
| --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| analyzátoru pro měření koncentrace chloridových iontů ve vzorcích potu (chloridometr) |  |  |  |
| musí pracovat na principu přímé coulometrické titrace pro účely diagnostiky cystické fibrózy |  |  |  |
| musí umožnit stanovit hodnotu koncentrace chloridových iontů ze vzorku potu dodaného ve zkumavce typu Eppendorf 250 µl |  |  |  |
| musí umožnit měření vzorků potu s minimálním objemem 10 µl |  |  |  |
| musí umožnit přímé měření koncentrace Cl-iontů |  |  |  |
| musí mít koncentrační rozsah pro měření Cl-iontů minimálně v rozsahu 10 – 300 mmol/l |  |  |  |
| součástí dodávky musí být: - certifikovaný kalibrátor pro uvedený rozsah koncentrací, - certifikovaný kontrolní materiál pro měření koncentrace Cl-iontů na třech koncentračních hladinách, - reagencie pro jednorázové zpracování minimálně 30 vzorků v jedné analytické sérii, - pracovní elektrody |  |  |  |
| musí pracovat v minimálním rozsahu teploty okolí +15 °C - +35 °C |  |  |  |

| X. část – Hrnec tlakový na imunohistochemii (1 ks) |
| --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| komora, která umožňuje kontrolovaně a reprodukovatelně ohřívat histologické vzorky (mikroskopická skla) pod kontrolovaným tlakem (za účelem teplem indukované revitalizace antigenů, optimální pro imunohistochemická barvení preparátů) |  |  |  |
| minimální rozsah nastavované teploty: 50 - 115 °C, uživatelem programovatelné kroky/časy expozice, předprogramované teploty v min. rozsahu 60 - 110 °C |  |  |  |
| kapacita - nejméně 3 lázně pufru, zpracování nejméně 72 skel současně - možnost kontroly pH pufru |  |  |  |
| vnitřní systém kontroly kvality dosažené teploty |  |  |  |
| přehledný displej, zobrazení informace o průběhu ohřevu, včetně teploty, tlaku, času expozice skel |  |  |  |
| indikátor tlaku |  |  |  |
| bezpečnostní přetlakový ventil |  |  |  |
| možnost monitorování teploty, tlaku a časů v průběhu procesu, možnost nahrávání získaných dat, přenos pomocí USB paměti |  |  |  |
| možnost dvoukrokové deparafinizace a revitalizace |  |  |  |
| zvukový alarm ohlašující ukončení procesu |  |  |  |
| maximální rozměry: 40 x 40 x 40 cm |  |  |  |

| XI. část – Lednice laboratorní (5ks) |
| --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| Lednice / chladnička pro laboratorní účely |  |  |  |
| objem: 360 l |  |  |  |
| šířka při otevřených dveřích s madlem: 650 mm |  |  |  |
| hloubka při otevřených dveřích s madlem: 1200 mm |  |  |  |
| čistá hloubka interiéru: 450 mm |  |  |  |
| čistá výška interiéru: 1650 mm |  |  |  |
| barva lednice: bílá |  |  |  |
| signalizace zvýšení teploty: světelná a zvuková |  |  |  |
| nízká spotřeba elektrické energie |  |  |  |
| rozměr: 1840 x 600 x 615 mm (V x Š x H) |  |  |  |
| systém chlazení v chladicí části: dynamický |  |  |  |
| způsob odmrazování v chladicí části: automatický |  |  |  |
| typ ovládání: elektronické |  |  |  |
| beznapěťový kontakt: ano |  |  |  |
| kontrolka činnosti chladící části: ano |  |  |  |
| materiál poliček: rošty potažené umělou hmotou |  |  |  |
| počet poliček: 6, z toho výškově nastavitelných: 5 |  |  |  |
| - nosnost polic: 60 kg |  |  |  |
| teplotní rozsah v chladící části: +3°C až +8°C |  |  |  |
| vnitřní šířka: 440 mm |  |  |  |
| hloubka poliček: 420 mm |  |  |  |
| rukojeť: ergonomická rukojeť |  |  |  |
| nastavitelné nožičky: 2 |  |  |  |
| zámek: ano |  |  |  |
| samo uzavíratelné dveře: ano |  |  |  |
| umístění dveří: vpravo nebo volitelné |  |  |  |

| XII. část – Mikrotom rotační - poloautomatický (1ks) |
| --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| rotační poloautomatický mikrotom |  |  |  |
| mechanické krájení, motorický pohyb vzorku směrem k/od nože |  |  |  |
| nastavení jednotlivých funkcí přes kompaktní ovládací panel |  |  |  |
| ochrana na držáku žiletek proti pořezání |  |  |  |
| antistatická vana na odpadní řezy |  |  |  |
| minimálně 2 bezpečnostní zámky ručního pohonu, bezpečnostní tlačítko na předním panelu mikrotomu pro okamžité zastavení krájení |  |  |  |
| vyvážení ručního pohonu pro lehčí ovládání |  |  |  |
| precizní nastavení orientace vzorku s nulovým referenčním bodem |  |  |  |
| laterální posuv držáku žiletek pro větší životnost žiletek a jednodušší obsluhu |  |  |  |
| módy krájení - kyvný, motorizovaný kontinuální, krokový jeden řez |  |  |  |
| tloušťka vzorků 0,5 - 100 μm |  |  |  |
| hrubý posuv minimálně 1 - 600 μm |  |  |  |
| celkový horizontální posuv minimálně 28 mm |  |  |  |
| vertikální zdvih minimálně 70 mm |  |  |  |
| precizní orientace vzorku v ose x, y 0 - 8° s definovanou nulovou pozicí, nastavení po 2° |  |  |  |
| retrakce vzorku 0 - 100 μm v přírůstcích po 5μm |  |  |  |
| spodní osvětlení nože nebo vzorku |  |  |  |
| upínací hlava pro standard biopsy kazety |  |  |  |
| upínání pro čepelkové nože |  |  |  |
| elektrický nebo manuální posun makro řezání – možnost volby |  |  |  |
| manuální posun mikro řezání |  |  |  |
| možnost uchytit držák kazet pro velké vzorky |  |  |  |
| možnost uchytit chladící držák kazet |  |  |  |

| XIII. část – Separátor krve (1ks) |
| --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| Univerzální aferetický systém pro širokou škálu aplikací: - odběry mononukleárních buněk, - monocytů (pro vakcíny na bázi dendritických buněk), - odběry granulocytů, - léčebné erytrocytaferézy, - deplece erytrocytů, - výměnné procedury, - buněčné deplece, - leukaferéza, - trombocytaferéza, - výměnná plazmaferéza, - odběry dárcovských trombocytů |  |  |  |
| Přístroj s kontinuálním průtokem |  |  |  |
| separace pomocí centrifugační techniky |  |  |  |
| automatické i manuální řízení rozhraní |  |  |  |
| možnost automatického předplnění krví pro pacienty s nízkým TBV |  |  |  |
| možnost automatizovaného podání bolusu |  |  |  |
| nízký mimotělní objem |  |  |  |
| Alarmový systém hlídající minimálně: - průtoky všemi peristaltickými pumpami, - infuze antikoagulantu do pacienta, - tlak v odběru, v návratu a v centrifuze, - detektor erytrocytů - eventuální hemolýza, - vzduchové detektory, - senzor vlhkosti v centrifuze |  |  |  |
| Součástí přístroje je svářečka hadiček (nebo alespoň součástí dodávky) |  |  |  |
| ohřívač krve validovaný pro použití s přístrojem |  |  |  |
| záznam dat o procedurách a/nebo jejich export do externího počítače |  |  |  |
| možnost pokračování v proceduře po přerušení dodávky elektřiny |  |  |  |
| nízká hlučnost přístroje (max. 75 dBA) |  |  |  |
| Snadná obsluha a manipulace s přístrojem: - snadné zakládání setů - kazetový systém, - dotyková obrazovka s grafickým uživatelským rozhraním |  |  |  |