Část č. 2  - Myčka podložních mís

| Název | Myčka podložních mís | Oddělení | C-JIP |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 160 331 |

Technická specifikace

- 1 kus mycího a dezinfekčního automatu na podložní mísy a močové láhve s termickou

- dezinfekcí

- přístroj musí být samostatně stojící přístroj z chromniklové oceli nebo nerezové oceli

- dezinfektor musí mít kapacitu mytí minimálně pro 1 kus podložní mísy s poklicí a 1

- kus močové láhve nebo 3 kusy močových lahví

- přístroj musí umožnit zabudování držáků i pro jiný typ vyplachovacích nádob

- dezinfektor musí mít minimálně 3 programy (úsporný, normální, intenzivní)

- dezinfektor musí mít displej s česky psanými informacemi o fázi cyklu a se signalizací poruch

- hygienické vysušení a ochlazení obsahu komory

- přístroj musí mít vlastní vyvíječ páry a výkonné čerpadlo pro tlakové mytí

- přístroj musí splňovat termickou dezinfekci dle parametrů A0 60/600/3000 nebo dle vyhlášky MZ ČR

195/2005 Sb.