Technická specifikace část č.2B veřejné zakázky

Technické podmínky - dodání 5 kusů sanitních vozidel ZZS  kategorie „B“ ve smyslu ČSN EN 1789 + A2,

provedení se zvýšenou průchodností, pohon obou náprav, tj. 4x4.

Bezvýhradné splnění všech zadavatelem níže uvedených technických parametrů je podmínkou pro následné převzetí vozidla.

Jsou-li níže uvedeny odkazy na výrobky, výrobce či dodavatele s dovětkem „například“, slouží tyto pouze jako příklad vymezení uživatelských standardů. Dodavatelé jsou oprávněni dodat z důvodu ochrany hospodářské soutěže i jiné výrobky a zařízení, která svými standardy budou odpovídat níže uvedeným.

Jsou-li níže uvedeny konkrétní odkazy na výrobky, výrobce či dodavatele, pak jedině z důvodu nezbytné a  nezaměnitelné kompatibility s  vozidly a jejich vybavením již zadavatelem užívanými. To znamená, že konkrétně uvedená zařízení či výrobky musí např. pasovat do držáků v jiných, např. záložních vozidlech nebo vozidlech užívaných na jiném výjezdovém stanovišti.

U použitých komponentů nástavby zadavatel požaduje splnění homologací podle ČSN EN 1789 + A2.

Zvláštní technické podmínky:

- V souladu s nařízením vlády č. 173, ze dne 11. května 2016

- Vozidlo kategorie M1

- Musí splňovat emisní limity minimálně EURO 6, v souladu s přílohou č. 1 uvedeného nařízení vlády

- Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz je 11 litrů / 100 km u naftových motorů nebo 12 litrů / 100 km u motorů benzínových, souladu s přílohou č. 2, článek III, uvedeného nařízení vlády

Technické podmínky:

Podvozková část:

- Celková hmotnost vozidla do 3 500 kg

- Motor o výkonu min. 125 kW

- převodovka automatická, náhon na obě nápravy, provedení 4 x 4

- rozvor minimálně 3 400 mm

- maximální vnější výška vozidla včetně výstražných světel 2800 mm

- minimální rozměry ošetřovacího prostoru pro pacienty (mm):

2750x1600x1800 (délka, šířka, výška)

- počet míst v kabině řidiče 1+1

- imobilizér

- centrální zamykání s dálkovým ovládáním, pokud možno s variantou samostatného uzamčení kabiny řidiče

- okna bočních dveří u řidiče a spolujezdce s ochrannou folií proti rozbití při pokusu o vloupání

- kabina řidiče vybavena alarmem s otřesovými čidly, který se aktivuje po zamčení vozidla

- venkovní dodatečné označení vozu folií, retroreflexní folií a nápisy.

Barevné provedení v souladu s vyhl. č. 296/2012 Sb.

Základní barva karoserie vozidla je žlutá RAL 1016, nebo ekvivalent, lakování barvou. Na bocích vozidla je umístěno retroreflexní značení v podobě pravidelně se střídajících obdélníkových polí zelené a žluté barvy o minimálním rozměru 590 x 300 mm ve dvou vodorovných pruzích vytvářejících vzhled šachovnice, přičemž kratší strana obdélníkového pole určuje šíři pruhu. V horní části obou boků (výška nad posuvnými dveřmi), pak obdobný zeleno žlutý pruh o šíři po okapovou lištu.

Na bocích nahoře velký nápis „Zdravotnická záchranná služba“, odstín nápisů RAL 3024 signální, šikmý široký pruh v RAL 3024 signální a na pruhu Modrá hvězda života s konturou, na dolním prahu pásek RAL 3024 signální.

Na předních dveřích v zeleném poli pak žluté logo MSK a nápis „Moravskoslezský kraj“.

Na střeše (150 mm), na obou předních blatnících a na zadních dveřích vpravo nad oknem  (100 mm) volací znak, provedení v barvě černé

Na zadních dveřích nahoře vpravo nápis www.zzsmsk, pod ním přes celou šířku vozidla nápis „AMBULANCE“ v barvě RAL 3024 signální

Na oknech zadních dveří 2x „Modrá hvězda života“, provedení reflexní s konturou

Pod okny šikmé šrafování od středu dolů (na každém křídle dveří 3 pruhy) v odstínu RAL 3024 signální, úplně dole symbol telefonu a číslo 155

Na zadních dveřích vpravo dole symbol upozorňující na přepravu kyslíku.

Na přední kapotě velký znak (logo) ZZS MSK, po obou bocích znaku 4 podélné pruhy v odstínu RAL 3024, na zvýšené střeše (spojleru) vpředu modrá „Hvězda života“, provedení reflexní s konturou, nad oknem nápis „A M B U L A N C E“ v odstínu RAL 3024

Drobné doplňky, jako telefonní číslo či symbol apod. upřesní zadavatel

Sestava vozidla:

- pravé boční dveře posuvné, s posuvným oknem

- dělící stěna s posuvným oknem

- zadní dveře s vyhřívanými okny

- elektricky nastavitelná a vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka

- vnitřní zpětné zrcátko

- otáčkoměr

- tempomat k udržení nastavené rychlosti

- závislé teplovodní topení v prostoru pro řidiče

- závislé teplovodní topení v  sanitním prostoru se samostatným výměníkem a ventilátorem

- závislé teplovodní topení nástavby doplnit vlastním ventilem kapaliny

- možnost přihřívání chladicí kapaliny motoru za provozu přes nezávislé topení

- zvýšená užitečná nosnost podvozku na maximální možnou hodnotu danou parametry výrobce vozidla bez dalších úprav

- vozidlo vybaveno podpůrným bezpečnostním systémem ESP s veškerým příslušenstvím

- kotoučové brzdy na všech kolech

- zvuková a světelná signalizace při startování vozidla a současně připojeném kabelu z vnějšího zdroje 230 V

- přední mlhovky integrované v nárazníku, nebo v předních světlometech

- střešní směrová světla plochého tvaru vzadu, zakomponovaná do karoserie

- sedadla v kabině 1+1, výškově nastavitelná, loketní a bederní opěrka sedadla řidiče i spolujezdce, směrově posuvná v podélné ose, včetně náklonu opěry zad

- 2 akumulátory, jeden pro vozidlo, jeden pro zástavbu, s dělícím relé zajišťujícím, že vozidlová baterie nebude nikdy vybita pod možnost nastartování motoru

- zabudovaná nabíječka zajišťující trvalý perfektní provozní stav obou baterií (dělící relé nebo případně 2 kusy nabíječek)

- zesílený alternátor

- čelní airbag řidiče a spolujezdce

- boční airbag řidiče a spolujezdce

- lampička na čtení map u spolujezdce v LED provedení „krátká“

- klimatizace prostoru osádky i sanitního prostoru, klimatizační jednotka na střeše ve sníženém provedení

- předmontáž na rádio, anténa  + 4x repro

- originální autorádio od výrobce

- parkovací asistent vzadu i vpředu

- vozidlo musí být vybaveno plnohodnotnou rezervou

- sada vozidlu odpovídajících zimních pneumatik s disky (4 ks), v případě že vozidla budou dodána z výroby s letními pneumatikami nebo sada odpovídajících letních pneumatik s disky v případě, že vozidla budou dodána s  pneumatikami pro zimní provoz

- dodání a montáž hasicího přístroje, FE 36 – 2 kg  – „čisté hasivo“, umístění v kabině před sedadlem spolujezdce

- ve vozidle vyjímatelné gumové koberce pro řidiče a spolujezdce

- ve vozidle základní výbava (žárovky, výstražný trojúhelník, tažné lano, autolékárnička,  výstražná vesta 4 ks)

- vozidlo jako celek musí splňovat předpisy dané pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích v ČR, musí být nové, nepoužívané – rok výroby ne starší než 2018

Specifikace zástavby:

- úložný prostor nad kabinou řidiče s vyklápěcími dvířky, plynovou vzpěrou a mechanickým zajištěním dvířek v uzavřeném stavu

- zateplení a odhlučnění sanitního prostoru

- obložení stěn a stropu omyvatelným materiálem

- vyztužení karoserie pro uchycení přístrojů a nábytku hliníkovým plechem s možností alternativních změn rozmístění

- protiskluzová vodovzdorná podlaha s olištováním vstupů

- pevný stůl nosítek s nerezovým pojezdem a úložnými prostory, vyklápěcí nájezdový díl v celku v plné šíři, rolna na vyklápěcím dílu výškově horní stranou v rovině s nájezdem (pro podvozek MEDIROL Clinic Ectero), součástí dodávky nejsou nosítka s podvozkem (dodá zadavatel); ve stole dvě schrány, přístup 1x od zadních dveří s dvířky a 1x vpředu z boku provedení vyjíždějící zásuvka (šuplík) - prostor musí být řádně odvětrán; na stole systém k zajištění transportní polohy podvozku nosítek

- celý levý bok nábytku vedle nosítek, včetně obou rohů, opatřit pásem nerezového plechu šíře 200 mm

- zvukové znamení ze sanitního prostoru k řidiči

- signalizace všech otevřených dveří

- osvětlení sanitního prostoru led diodami (pásy) s vypínačem se stmívačem u bočních a s vypínačem u zadních dveří

- na pravé straně stropu 1 pás LED diod modré barvy k nouzovému nočnímu osvětlení se samostatným vypínačem, délka stejná jako bílá

- 2 ks bodová svítilna nad nosítky

- osvětlení schodu bočního vstupu při otevřených dveří – LED provedení

- standardní elektrické zásuvky 12 V podle potřeby a rozmístění přístrojů a zařízení (chladnička, tiskárna apod.), plus 2x volná v zástavbě na malém panelu, plus 1x originál inkubátorová typ DARTIN – vodič k této zásuvce o průřezu minimálně 4 mm², plus 2x v kabině u spolujezdce zapalovačová rohová. Všechny přístrojové zásuvky v provedení „rohová“, natočené směrem k podlaze

- obousměrný stropní ventilátor umístěný v ose vozidla

- nezávislé naftové topení pro sanitní prostor výkonově splňující požadavky ČSN EN 1789 + A2

- přídavné teplovzdušné topení na 230 V s termostatem v sanitní zástavbě, minimální výkon 2100 W, zapojení do samostatné zásuvky napájení přes kabel z vnějšího zdroje

- na pravé straně u bočních dveří o 180˚ otočná sedačka s tříbodovým bezpečnostním pasem a opěrou hlavy (M1), seřiditelná zádová část a loketní opěra, páčka aretace otáčení na levé straně

- v dosahu osoby sedící na sedačce umístit na stěnu speciální nůž na přeříznutí bezpečnostních pásů

- nerezová nástupní madla vpravo a vlevo u bočních dveří

- přídržné madlo pro pacienta ne levém boku na výztuze karoserie

- montáž radiostanic do schrány zhotovené mezi sedadly řidiče a spolujezdce

- pod radiostanice do samostatného prostoru ve schráně se samostatnými dvířky umístěnými zepředu uložit nářadí k vozidlu

- 2 ks reproduktorů autorádia umístěny na stropu v ambulantním prostoru v přední části. Ovládání reproduktorů a jejich hlasitosti ovládacím prvkem umístěným na panelu v ambulantním prostoru systémem zapni/vypni.

- dodání a montáž odpadkové nádoby na běžný odpad – montáž vlevo vedle odsávačky

- na všechna celá okna nástavby nalepit tmavou folii, dolní 2/3 těchto oken zcela zneprůhlednit

- Vpředu výstražná rampa modré barvy v lineární LED technologii, svítící do všech stran, min. 60 světelných bodů, vysoká viditelnost z bočních úhlů, na obou bocích rampy bílé halogenové světlo samostatně spínané, minimální výkon 35 W, pro osvětlení například domovních čísel

- vzadu plochý kulatý maják, min. 48 světelných bodů, provedení LED technologie

- zesilovač sirény o výkonu minimálně 200 W

- 2 x plochý reproduktor sirény, každý o výkonu 100 W zabudovaný v masce vozidla za vyjímatelnou mřížkou.

- přepínání tónů sirény na volantu tak, aby se při přepínání současně neaktivoval klakson vozidla.

- přídavná přední modrá výstražná světla lineární LED technologie, dva kusy, min. 3 světelné body, zapuštěná v masce, umístění v co nejširších možných bodech masky vozidla

- dvě přídavná modrá světla v lineární LED technologii, minimálně 3 světelné body, umístěná na bocích předních blatníků v zapuštěném provedení

- vzadu na hraně střechy výkonná bílá pracovní světla v LED technologii spínaná jednak automaticky při zařazení zpátečky a jednak prosvětleným (kontrolka) vypínačem umístěným na palubní desce v kabině v zorném poli řidiče

- na obou bocích nástavby nahoře vždy 2 ks LED světel, směrována šikmo dolů, pro osvětlení pracovního prostoru po bocích vozidla do vzdálenosti zhruba 3 m od vozidla, spínač s kontrolkou u řidiče, každá strana samostatně

- rozvod 230V, venkovní připojovací zásuvka s automatizovaným odpojením kabelu, jističe, vnitřní dvojzásuvka, připojovací kabel délky minimálně 5 m

- vše včetně výchozí elektro revize a podrobného schéma zapojení

- dvojitá podstropní skříňka, v maximálně možné délce na levém boku vozidla, s možným přerušením pro umístění přístrojů, s posuvnými průhlednými dvířky

- lékovka se třemi policemi s 1 uzamykatelným prostorem (trezor na opiáty) na levém boku vpředu,

- ampulárium alespoň 60 cm, pro minimálně 60 ks ampulí, lze skříňkové, nad posuvnými bočními dveřmi

- schrána pro uložení vakuové matrace vlevo vzadu za stolem s nosítky

- držák 1 ks kyslíkové láhve 2 l na levé straně, umístěn vertikálně za odpadkovým košem

- uchycení pro dvě kyslíkové lahve á 10 l, jedna na levé a jedna pravé straně vzadu, rychlospojky na stěně u lahví, horní držák láhve s výškovou regulací většího rozsahu pro různé výšky kyslíkových láhví

- rozvod kyslíku se čtyřmi rychlospoji na levé straně zástavby, dva u přístrojů a dva na panelu

- pro všechna nutná kyslíková propojení dodat kompletní propojovací hadice s kováním

- dodání a montáž držáku role jednorázových ručníků na přepážku nad nerezovou pracovní desku, provedení držáku z kovu, dodání 1 role ručníků

- na přepážce držák s nádobou na použité kanyly a cévky, provedení z kovu

- na přepážce v držáku nádoba s desinfekcí, provedení držáku z kovu

- zařízení pro trvalý ohřev infúzí na teplotu 37+-2˚C (termobox)

- příprava pro samostatné zařízení pro chlazení roztoků a léčiv s trvalou teplotou 4+-1˚C (zásuvka, uchycení), zařízení dodá zadavatel

- stropní madlo dělené, s držákem infuzních lahví a PE vaků, se silenblokem 2+2 v ose nosítek

- nábytková sestava na přepážce za řidičem: sedačka s opěrkou zad a hlavy, s tříbodovým bezpečnostním pásem (M1), s uzavřeným úložným prostorem pod odklopným sedákem

- skříňka na příčce se zásuvkami s čelem z průhledného materiálu, s nerez pracovní deskou o maximální možné šířce a se zvýšeným zaobleným okrajem

- úložný prostor skříňky u bočních dveří, s obloženým dnem a boky z nerez plechu, pro zdravotnické kufry nebo batohy, doplněný popruhy k jejich upevnění, používat vždy kovové spony

- nad batohy zásobník s ochrannými lékařskými rukavicemi v kovovém provedení, v rozměru podle zadavatelem dodaného vzorku

- plastový kryt pravého podběhu v ambulantním prostoru

- ochranný plech na levé křídlo zadních dveří

- zadní halogenový natáčecí a naklápěcí neodnímatelný hledáček 55 W, 1ks – vlevo uvnitř za zadními dveřmi včetně vypínače

- nad posuvnými dveřmi z vnější strany hliníková okapnička pro odvod dešťové vody ze střechy vozidla v délce více než rovné posuvným dveřím, vysunutá maximálně dopředu

Další zařízení:

- dodání a montáž antény, instalační sady a vozidlové radiostanice v pásmu 160 MHz kompatibilní s radiosítí zadavatele, včetně držáku a tlačítkového mikrofonu

- dodání a montáž antény a instalační sady DIN pro vozidlovou radiostanici MATRA typ TPM 700, radiostanici Matra TPM 700 dodá zadavatel

- dodání a montáž dobíjecí svítilny 12V s držákem v prostoru řidiče, specifikace: LED technologie svícení; použití i ve výbušném prostředí; možnost připnout na oděv; světelný výkon až 200 Lm; Li-Ion akumulátor; dobíjecí podstavec (držák) napojený na el. síť vozidla

- Dodání a montáž tiskárny výjezdového protokolu, včetně routeru s příslušenstvím pro přenos dat. Specifikace tiskárny: Spotřeba v zapnutém stavu není více než 500 W; laserová černobílá technologie tisku; formáty papíru A4; rozhraní USB, Wi-Fi; rychlost tisku ČB nad 25 str./min.; doba tisku první strany pod 10 sek.; spotřeba ve stand-by pod 0,9 W;hlučnost pod 55 dB; rozměry max. 38x37x190 mm; hmotnost pod 7 kg. Specifikace routeru: Přenosný 3G/4G bezdrátový router; sdílení mobilního připojení; cestovní design; bezdrátové připojení až 150 Mbit/s; 3 režimy (směrovač 3G/4G, WISP směrovač, režim AP); rozměry max. 75x70x25 mm; Wi-Fi třídy 802.11 b/g/n; frekv. pásmo 2,4 GHz; interní anténa; web management; USB port; firewall, filtrování MAC, DoS.

- Dodání a montáž měniče napětí se sinusovým průběhem,  12V stejnosměrných v palubní síti vozidla na 230 V střídavých ve 2 kusech zvlášť označených zásuvek (jedna pro napájení výše požadované laserové tiskárny).

Výkon měniče: minimálně 1600 W, špičkově překročitelný, model vhodný k provozu ve vozidle, s elektronickou ochranou proti přetížení a dostatečným chlazením, předurčený k napájení spotřebičů II. třídy, např. počítačů, notebooků, tiskáren, měřících přístrojů a podobně. V ambulantním prostoru, v dosahu tiskárny, barevně odlišená zásuvka s označením „230 V z měniče“, druhá „230 V pro přístroje“. Měnič instalovat s možností odpojení samostatným vypínačem.

- Dodání a montáž přední vnitřní sledovací kamery se záznamem včetně napájecí jednotky. Montáž napájecí jednotky uzpůsobit pro snadný přístup k nastavovacím prvkům, napájení kamery 12 V ze stropu, zapojení na zařízení chránící akumulátor podvozku před vybitím. Specifikace kamery: Instalace na čelní sklo za zpětné zrcátko bez jakéhokoliv omezení výhledu řidiče i spolujezdce, schopnost polohování přední kamery v úhlu 360° bez nutnosti manipulace s držákem; záznam na kartu s kapacitou až do velikosti 64 GB; záznam obrazu ve Full HD s rozlišením 1920x1080 s frekvencí 30 snímků za sekundu, možnost zobrazení data a času + rychlosti vozu v záznamech; nepřerušovaný (kontinuální) záznam jízdy i během ukládání jednotlivých sekvencí; wi-fi spojení s kamerou; zabudovaný reproduktor i mikrofon; modul GPS součástí zařízení; provozní teploty min. od -20°C do +60°C

  - Ochrana proti vybití akumulátoru vozu samostatným zařízením mimo kameru

  - Součástí dodávky je i originál karta výrobce kamery

- Skrytě v přístrojové desce namontována sledovací jednotka „ ONI systém“ včetně antény. Požadována je dodávka a montáž včetně zapojení a aktivace v systému sledování. Jednotku je nezbytné správně nasměrovat, upevnit a zapojit pro možnost sledování aktivace majáků. Konkrétní typ uveden z důvodu nezbytné kompatibility s užívaným systémem sledování vozidel.

Jednotka musí komunikovat s navigačním systémem ve vozidle (přenos souřadnic cíle do navigační jednotky) a umožňovat použití tzv. statusů z přídavného ovládacího panelu statusovače.

Statusovač dodá k montáži zadavatel.

- Dodání mobilního zařízení sloužícího pro navigaci na místo události

Specifikace: autonavigace; uhlopříčka displeje minimálně 6“; displej WQVGA TFT, podsvícený, s rozlišením alespoň 800x480 bodů; dotykový displej; zařízení musí umět podporovat komunikaci přes FMI rozhraní! (možnost odesílat zprávy do zařízení přes fleet management v nejaktuálnější verzi – jednotka bude napojena na výše uvedenou sledovací jednotku, přes kterou bude probíhat příjem souřadnic místa události); připojení: USB kabel; mapy 45 zemí Evropy s doživotní bezplatnou aktualizací, samostatné mapy České republiky; návod v českém jazyce; 3D náhled při navigaci, asistent jízdních pruhů, automatické řazení a  přepočet trasy, hlasová navigace, baterie dobíjecí lithium – ion s výdrží do 1,5 hod.; vysoce-citlivý přijímač; zařízení musí být určeno pro český trh, pocházet z oficiální distribuce v České republice se zárukou poskytovanou oficiálními servisními partnery výrobce na území České republiky;

Dodání a montáž držáku mobilního zařízení sloužícího pro navigaci včetně zajištění skrytého napájení vyvedeného z přístrojové desky. Držák bude součástí dodávky navigační jednotky; lze umístit přísavkou na sklo.

Držáky na zdravotnické přístroje a techniku (pokud počet a typ není upřesněn níže, platí dodání do každého z vozidel!):

- Dodávka a montáž držáku s dobíjením na defibrilátor

- Dodávka a montáž držáku s dobíjením na plicní ventilátor

- Dodávka a montáž držáku na perfusory (2 ks nad sebou, lineární dávkovače pro použití v intenzívní medicíně s možností kalibrace na stříkačky 20/50 ccm)

- Dodávka a montáž držáku na odsávačku - elektrická s dobíjecím držákem v zadní stěně napojeným přímo na 12V rozvod vozidla

- Držák, či jiné zajištění proti pádu, na tiskárnu výjezdového protokolu

- Dodávka a montáž držáku transportní sedačky

- Dodávka a montáž držáku na scoop rám (je přípustné jeho alternativní bezpečné umístění ve vozidle)

Přístrojová a transportní technika: (pokud počet a typ není upřesněn níže, platí dodání do každého z vozidel!):

- 1 ks odsávačka elektrická se znovu použitelnou průsvitnou plastovou nádobkou na sekrety o objemu 1l s ochranou proti přetoku; integrovaná baterie s minimální výdrží 30 minut při plném výkonu odsávací jednotky; automatické dobíjení baterie při založení do držáku na zadní straně odsávačky; indikace pomocí LED diod stavu baterie, stupně vakua, připojení externího zdroje; obslužný panel v přední části přístroje; přídavná boční kapsa na umístění odsávacích kanyl; odsávačka musí být kompatibilní se současným vybavením vozidel zadavatele.

- 1 ks nástěnný tonometr s manžetou v hlubokém košíku

- 2 kusy redukční ventil 10 l láhev O² bez inhalační přípojky; vstup: W21,8x1/14“, výstup: rychlospojka 4,5 bar

- 1 kus redukční ventil na 2 l láhev O² s inhalační přípojkou; průtok 0-25 l/minuta, kyslík, vstup: W21,8x1/14“,  výstup: a) G3/8“ + hadicový nástavec; b) rychlospojka

- 1 kus průtokoměr okénkový, průtok 0-25 l/minuta, kyslík, vstup: rychlospojka M12 x 1, výstup hadicí, nástavec G 3/8“

Vozidla budou mít:

Vozidlo 2.8 ÚO Opava:

- bez ventilátoru, dodat pouze držák na přístroj  Medumat Standard na nosné jednotce Lifebase mini II (starý typ)

- bez defibrilátoru, dodat pouze držák na přístroj Corpuls 3

- bez skládací transportní sedačky, dodat pouze držák na MEDIROL K312

Vozidlo 2.9 ÚO Frýdek – Místek:

- bez ventilátoru, přístroj včetně držáku dodá zadavatel (Oxylog 1000)

- bez defibrilátoru, dodat pouze držák na přístroj  Corpuls 3

- bez skládací transportní sedačky, dodat pouze držák na EVAC-CHAIR

Vozidlo 2.10 ÚO Bruntál:

- bez ventilátoru, dodat pouze držák na přístroj  Medumat Standard na nosné jednotce Lifebase mini II (starý typ)

- bez defibrilátoru, dodat pouze držák na přístroj  Corpuls 3

- bez skládací transportní sedačky, dodat pouze držák na MEDIROL K312

Vozidlo 2.11 ÚO Nový Jičín:

- bez ventilátoru, dodat pouze držák na přístroj (Medumat Standard2)

- bez defibrilátoru, dodat pouze držák na přístroj  Corpuls 3

- bez skládací transportní sedačky, dodat pouze držák na MEDIROL K312

Vozidlo 2.12 ÚO Nový Jičín:

- bez ventilátoru, dodat pouze držák na přístroj  Oxylog 2000

- bez defibrilátoru, dodat pouze držák na přístroj  Corpuls 3

- bez skládací transportní sedačky, dodat pouze držák na MEDIROL K312

Veškeré dodávané zboží musí být nové a dosud nepoužívané.

U přístrojové techniky budou dodány prohlášení o shodě výrobku dle platné legislativy, stejně tak návody k použití v českém jazyce.

Vozidla musí být dodána v souladu s platnými právními předpisy, zejména musí splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické záchranné služby a o požadavcích na tyto dopravní prostředky s dále pak normu ČSN EN 1789+A2.

Veškeré návody na použití budou dodány v českém jazyce.

Dodavatel při předání vozidla doloží prohlášení o shodě akreditované zkušebny s tím, že vozidlo splňuje požadavky normy ČSN EN 1789+A2.

K vozidlu budou doloženy veškeré doklady potřebné pro řádné přihlášení vozidla do evidence motorových vozidel na odboru dopravy.