Specifikace a minimální technické požadavky

Dodávka musí obsahovat  1ks sanitního vozidla pro přepravu pacientů Nemocnice Třinec, p.o. s těmito parametry a v uvedeném množství:

- sanitní vozidlo pro zdravotnickou dopravní službu, typ A2 dle ČSN EN 1789+A2 a splňující podmínky této normy,

- nový vůz s rokem výroby 2018,

- typ karoserie - sanitní vozidlo,

- počet přepravovaných osob 3+4+1,

- rozvor min. 3.400 mm,

- vznětový motor

- zdvihový objem motoru min. 2,0 l diesel

- výkon min. 100 kW, pohon 4x4

- emisní limit min. EURO 6,

- 6st. převodovka manuální,

- barva bílá

- celková hmotnost vozidla min. 3000 kg

- užitná hmotnost vozidla musí odpovídat převozu výše uvedených 8 osob + rezerva 115kg na přenosnou zdravotnickou výbavu dle vyhlášky č. 296/2012 Sb.

Základní požadavky výbavy vozidla:

- základní nízká střecha

- nekuřácké provedení: bez zapalovače a popelníku,

- klimatizace s poloautomatickou regulací vpředu a po celém sanitním prostoru rovnoměrně rozloženým více bodovým (min.6) stropním výstupem vzadu

- asistent rozjezdu do kopce,

- výškově a sklonově nastavitelný volant,

- výškově nastavitelné sedadlo řidiče

- dvousedadlo spolujezdce,

- přepážka s posuvným oknem,

- posuvné okno v pravých posuvných dveřích,

- vnější zpětná zrcátka vyhřívaná, elektricky ovládaná,

- zadní výklopné dveře prosklené, vyhřívané zadní okno

- přední mlhová světla,

- palubní počítač

- konzola na přístrojové desce, v dosahu řidiče a jeho zorném poli,

- automatický spínač denního svícení,

- elektrické ovládaní pohybu bočních oken,

- parkovací senzor zadní

- přední a zadní lapače nečistot,

- zabudované autorádio s přehrávačem medií,

- 2 x klíč k vozidlu s dálkovým ovládáním,

- 1x plnohodnotná rezervní pneumatika,

- 4x ks komplet zimní kola

- dílenská příručka (dokumentace) k vozidlu.

Specifikace sanitní výbavy vozidla:

- Výstražné světelné a zvukové zařízení: 2ks LED majáky, jeden v přední části střechy a jeden v zadní části střechy, vícetónová siréna, 2ks integrovaná čirá LED světla s modrým svitem, s montáží do mřížky přední masky vozidla

- Stropní osvětlení ambulantního prostoru s ovládáním u řidiče – 2ks světel na stropu v ambulantním prostoru cca nad nosítky

- Pomocné osvětlení ambulantního prostoru ovládané spínačem v bočních a zadních dveřích

- Osvětlení prostoru za vozidlem naklápěcí v horní hraně zadních dveří

- Autorádio s CD-MP3 přehrávačem, USB portem a zdířkou AUX-IN

- Topení v ambulantním prostoru vyhovující normě ČSN EN 1789+A2 ovládané u řidiče

- Nezávislé teplovzdušné topení v ambulantním prostoru s ovládáním u řidiče

- Světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče

- Zvuková signalizace přepravovaných pacientů tlačítkem bzučáku k řidiči: 1x tlačítko na pravém boku nad podběhem před infarktovým křeslem, 1x uprostřed na stropě, 1x na levém boku u hlavy ležícího pacienta

- HF sada

- Střešní obousměrný ventilátor v ambulantním prostoru

- Zásuvka 12V u řidiče, dvě zásuvky 12V na levém boku ambulantního prostoru u hlavy ležícího pacienta

- Pevná přepážka za řidičem s oknem s posuvnými homologovanými skly min. 0,12m2 opatřená stínící neprůhlednou roletkou

- Vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým, desinfikovatelným, odolným materiálem

- Obložení stěn a stropu hladkým, lakovaným, desinfikovatelným, odolným materiálem

- Zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru

- Tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru

- 2x posuvné sedadlo, s integrovanými opěrami hlavy, tříbodovými samonavíjecími pásy a pravou loketní opěrkou na pravé z nich, sedačky umístěné vedle sebe po směru jízdy za přepážkou, přičemž prostor mezi čelní hranou sedáku u sedaček a přepážkou za řidičem je 400mm - sedadla schválena dle ČSN EN 1789+A1

- 1x sklopné otočné sedadlo s opěrkou hlavy, tříbodovým pásem, pravou a levou loketní opěrkou, umístěné po směru jízdy na pravé straně za bočními dveřmi a možností jejího otočení ke stěně

- Pevný stůl nosítek s výklopnou plošinou směrem dolů, s nerez lištami, přípravou pro úchytný systém nosítek a úložným prostorem

- Úložný prostor pod nosítky na zdravotnický materiál s výklopnými dvířky vzadu a posuvnými neprůhlednými plexi dvířky vpravo

- Peřináč s horním otvíráním na levém boku nad podběhem zadního levého kola

- Uchycení pro nosítka, s montáží na horní plochu stolu nosítek

- Uchycení pro pojízdné křeslo umístěné u zadních dveří po směru jízdy

- Madla pro nástup po obou stranách bočních dveří a stropní madlo pro sedící osoby na stropu, v prostoru cca nad nosítky

- Sklopná najížděcí Al plošina u zadních dveří pro pojízdné křeslo

- Výklopný schod u bočních dveří nerez, 1x zaklápěcí dovnitř

- Držák na infuzní lahve umístěný na madle nad nosítky

- Uchycení pro kyslíkové láhve: držák 10-ti litrové láhev O2 v levém zadním rohu ambulantního prostoru, vedení kyslíku mezi lahví 10 litrů a rychlospojkou, panel s rychlospojkou na levé straně poblíž hlavy ležícího pacienta, držák 2 litrové láhve O2  na levé stěně ambulantního prostoru poblíž hlavy ležícího pacienta

- Odpadní nádoba v ambulantním prostoru umístěném v levém boku na podlaze, za sedačkou u hlavy ležícího pacienta)

- Hasicí přístroj 2 kg u řidiče

- Zmatnění všech oken ambulantního prostoru celoplošně kouřovou fólií s propustností 5% a s atestem

- Přenosná dobíjecí LED lampa volně ložena v kabině řidiče + nabíjecí adaptér ze sítě 230V a ze zdroje 12V

- Bez vnějších polepů

Transportní technika:

Nosítka s podvozkem

- nosítka s polohovacím podhlavníkem (polohování v kterémkoliv bodě plynovou vzpěrou), výklopnými bočními madly, výsuvnými madly na nošení, nožním obloukem, anatomickou matrací s anatomickým polštářem, dvěma pásy, čtyřbodový ramenní pásový systém, nosnost nosítek min. 230 kg.

- Podvozek odnímatelný se sklopnýma nohama a polohovací výškou (7 výškových poloh) s velkými pojezdovými pogumovanými koly, nosnost podvozku min. 250 kg.

Pojízdné křeslo

- nepolohovatelné s integrovanou opěrou hlavy, sklopnými loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeťmi vpředu a výklopnými vzadu, ergonomická matrace, nosnost křesla min. 230 kg.