Specifikace a minimální technické požadavky

Dodávka musí obsahovat  1 ks EMG přístroje včetně instalace pro potřeby neurologického oddělení Nemocnice Třinec, p.o. s těmito parametry a v uvedeném množství:

EMG přístroj    1 ks

- Min. 4- kanálový EMG přístroj

- Elektrický stimulátor

- Laserová tiskárna

- Stimulátor pro vyšetření sluchových a zrakových potenciálů

- Pojízdný stolek s ramenem pro snímací jednotku a elektrický stimulátor

- Rameno s držákem snímací jednotky

- Pomocná EMG klávesnice s českou diakritikou

- Monitor min. 24”

- DVD – RW mechanika nebo USB na zálohování dat

Software:

- Vedení motorickými a senzitivními nervy, MNC, SNC, inching, IP analýza, T/A analýza, repetitivní stimulace, F-vlna, H-reflex, nativní jehlová EMG (Kvantitativní), automatická a manuální Willisonova analýza

- Dekrement test, Blink reflex

- Jehlová EMG - MUP, multi MUP, single MUP analýza, manual MUP analýza

- Somatosenzorické potenciály

- Zrakové evokované potenciály

- Sluchové evokované potenciály

- Možnost navolení rozsahu propouštěcích zpráv, možnost tisknutí křivek, srovnatelnost s předchozími výsledky, předdefinované texty

- Možnost vzdáleného servisu EMG stanice (nutno zajistit připojení k telefonní nebo internetové lince)

- Možnost propojeni s NIS zadavatele pro import/export dat (jméno, příjmení, r.č., popis dg.)

- Možnost dovybavení single fiber EMG a elektromagnetického stimulátoru

Další požadavky

- plná záruka včetně příslušenství a náhradních dílů, min. 24 měsíců

- garance zajištění pozáručního servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od dodání

- v záruční době bezplatné provádění všech úkonů požadovaných výrobcem a zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (preventivní prohlídky/BTK)

- bezplatné zapůjčení ekvivalentního EMG přístroje v případě poruchy delší než 48 hodin

- bezplatné zaškolení a instruktáž personálu dle platné legislativy

- požadovaný zdravotnický prostředek musí být nový

- možnost zápůjčky před uzavřením smlouvy