Součástí dodávek jednotlivých prvků je i doprava na místo určení, kompletní montáž, odzkoušení a uvedení do provozu.

U speciálních dodávek – č. 40004, 40005, 40006, 40812 a 43204 – je navíc součástí provádění bezplatného servisu po dobu záruční lhůty včetně dodržení předepsaných termínů,  tedy provádění bezpečnostně-technických kontrol dle zákona č. 268/2014 Sb., revize elektrických zařízení dle ČSN EN 60601-1 a 62353 a záručního servisu dle požadavků výrobce včetně dodávek náhradních dílů a spotřebního materiálu, které je dle doporučení výrobce nutné při kontrolách měnit. .

40004  VANA VÍŘIVÁ NA DOLNÍ KONČETINY

- anatomicky tvarovaný vnitřek vany

- 14 hydromasážních trysek

- regulace výkonu hydromasážních trysek pro přisávání vzduchu do hydromasážních trysek s možností regulace

- systém úplného odvodnění hydromasážního oběhu

- sprcha pro hygienickou očistu

- užitečný objem 45 l

40005  KOUPEL VÍŘIVÁ NA DOLNÍ KONČETINY

- 23 hydromasážních trysek rozdělených do 3 masážních zón

- regulace výkonu hydromasážních trysek

- přisávání vzduchu do hydromasážních trysek s regulací ve všech masážních zónách

- elektronické snímání a průběžné zobrazování teploty napouštění vody a napuštěné vody ve vaně

- ochrana čerpadla proti chodu na sucho

- nenáročný způsob ovládání přístroje pomocí klávesnice s 8 místním LED displejem

- možnost nastavení celkové délky procedury 0-99 minut

- elektronické snímání a zobrazování tlaku vody v hydromasážní soustavě

- sprcha pro hygienickou očištění vany se stop-ventilem

- proplach hydromasážních trysek

- systém úplného odvodnění hydromasážního okruhu

- dvoustupňové schůdky

- užitečný objem: 165 l

40006  VANA VÍŘIVÁ NA HORNÍ KONČETINY

- vnitřní prostor vany je tvarově i rozměrově navržen pro maximální efektivitu masáže

- vybavená digitálním ovládáním

- pohodlný prostor k sezení pacienta 12 hydromasážních trysek

- regulace výkonu hydromasážních trysek formou přisávání vzduchu do hydromasážních trysek s možností regulace

- sprcha pro hygienické očištění vany

- systém úplného odvodnění hydromasážního okruhu

- užitečný objem 30 l

40812  MASÁŽ SUBAQUÁLNÍ

Hydromasážní hadice s masážní tryskou a držákem hadice

Plynulá regulace množství přisávaného vzduchu do hydromasážní hadice

Plynulá regulace tlaku v hydromasážní hadici  0 - max

Analogové snímání a zobrazování teploty napouštěné vody

Analogové snímání a zobrazování tlaku vody v hydromasážní soustavě

Sprcha pro hygienické očištění vany integrovaná do hydromasážní hadice

Systém úplného odvodnění hydromasážního okruhu

Proplach hydromasážního okruhu

Dvoustupňové schůdky

Hydromasážní trysky - 24

Užitečný objem 280 l

20301  SKŘÍŇKA 2 DVEŘOVÁ UZAM., 2 POLICE

Dvoudveřová policová skříň s laminovanými dveřmi, uzamykatelná

Korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou

Obsahuje 2 nastavitelné police

Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°

Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

21204  LÍSTKOVNICE 4ZÁSUVKOVÁ, DŘEVĚNÁ

vyrobena z laminované dřevotřísky o tl. 18 mm

hrany desek jsou olepeny plastovou ABS hranou o síle 2mm na čelech zásuvek a 0,5 mm na korpusu skříně

zásuvky jsou osazeny teleskopickými kuličkovými pojezdy se 100% výsuvem zásuvky

pojezd zásuvek je velmi lehký a tichý, nosnost zásuvky je 45 kg

systém blokace zásuvek zamezuje současnému vysunutí více zásuvek najednou a brání tak možnému převážení celé kartotéky

centrální zamykání kvalitním cylindrickým zámkem se dvěma klíči

nosné tyče na závěsné složky jsou vyrobeny z nerez materiálu

22109  STŮL JÍDELNÍ - CHROM

Jídelní deska tl. min 35 mm z DTD laminované s ABS hranou 2 mm, čtyři chromované nohy

1200/800/750 MM

23012  ŽIDLE - CHROM

# Kovová židle pevná bez područek, vysoké opěradlo, materiál chromovaná konstrukce,

# čalounění koženka

23214  KŘESLO OTOČ.PENTEX S PLYN.PEREM VÝŠK.ST. KOŽENKA

Křeslo otočné s područkami, vysoké opěradlo nastavení úhlu opěráku asynchronním mechanismem, plynový píst k nastavení výšky sedáku, nastaveni tuhosti přítlaku opěradla, podvozková kola z měkčeného PVC nebo pryže,látka 100% Polyolefin 230g/m2, odolnost 45000 cyklů

43204  ZÁVĚSNÝ SYSTÉM

Terapeutický přístroj pro rehabilitaci – závěsné zařízení se systémem lan a popruhů pro cvičení v nestabilním prostředí, např. Redcord Rehab..

Zařízení umožňující širokou škálu cvičení celého těla, včetně korigovaného cvičení, vhodné pro profesionální rehabilitaci v provedení Pro Plus. Součástí je dodávka lan, popruhů a dalších doplňků dle soupisu:

- 1x základní prvek (jednoduchá závěsná traverza) s akrálními popruhy včetně montážní sady a uvolňovače lan

- 2x akrální popruh s úchytem a 2x terapeutický popruh

- 1x pánevní popruh a 1x krční popruh

- 2x elastické lano délky 60 cm červené barvy, 2x elastické lano délky 60 cm černé barvy

- 2x pevné lano délky 60 cm

- 2x balanční podložka

- 1x doplňkový prvek pro rotační cvičení s akrálními popruhy včetně montážní sady a záseku lan

Součástí dodávky bude i kotvení zařízení do stropu včetně montážního mezikusu (prodloužených noh) pro snížení výšky stropu.

60161  STŮL PSACÍ + 1 SKŘÍŇKA SE ZÁSUVKAMI UZAMYK.

Stůl se skládá pracovní postformingové desky tl. 35 mm, bočnice a záda z DTD laminované

Součástí je čtytyřzásuvkový pojízdný kontejner, zásuvky plně výsuvné na kolečkových výsuvech, s tlumením pro tiché zavírání, korpus z DTD laminované s ABS hranou 2 mm

Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

Součástí je výsuvná deska pro klávesnici

Rozměr 1200/600/780 MM

60162  STŮL PSACÍ + 1 SKŘÍŇKA SE ZÁSUVKAMI UZAMYK.

Stůl se skládá pracovní postformingové desky tl. 35 mm, bočnice a záda z DTD laminované Součástí je čtytyřzásuvkový pojízdný kontejner, zásuvky plně výsuvné na kolečkových výsuvech, s tlumením pro tiché zavírání, korpus z DTD laminované s ABS hranou 2 mm

Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

Součástí je výsuvná deska pro klávesnici

Rozměr 1500/700/780 MM

60168  SKŘÍŇ NA LÉKY, MALÝ TREZOR, SCHŮDKY

vnitřní vybavení: 	6 přestavitelných polic

2 pevné police

výsuvná deska

na dveřích 2x 9 plastových vyjímatelných krabiček

zabudovaný trezor

schůdky

korpus	LTD tl. 18 mm

všechny viditelné hrany (i zadní) olepeny ABS 0,5 mm

demontovatelný (spoj táhlo-excentr, krytka)

záda	jednostranně lakovaná bílá MDF, 2,5 mm, vložená v drážce, přisponkovaná

sokl	rektifikační plastové nohy 120 mm

plastový sokl s těsnící lištou, bílý, odnímatelný

police 	LTD tl. 18 mm, se zadní výztužnou lištou

olepené ABS 0,5 dokola

4 kovové podpěrky (z toho 2 s čípkem)

dveře	LTD tl. 18 mm

naložené, olepené ABS 2 mm dokola

s trojcestným zámkem

panty	naložené, 165°, standard

plastové čočky k tlumení dorazu

úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

131251 – STŮL PŘEBALOVACÍ SE SKŘÍŇKOU

Ve skříňce 2 police, uzamykatelná, korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou, na horní desce polštář z umyvatelného materiálu, Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

Rozměr 1000/600/980 MM