Část 2 – Porodní lůžka

| Název | Porodní lůžko | Oddělení | Gynekologicko – porodní |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 2 |  | Předpokládaná cena celkem | 633 471 |

Technická specifikace

- 3 dílná ložná plocha – sedací, zádový a podnožní díl

- šířka matrace min. 95 cm

- délka ložné plochy min. 210 cm

- elektricky nastavitelný zádový, sedací díl a výška ložné plochy

- minimální výška včetně matrace max. 60 cm

- zdvih min. 29 cm

- úhel nastavení zádového dílu min. -10° až +70°

- úhel nastavení sedacího dílu min. 0° až +20°

- mechanicky nastavitelný podnožní díl

- excentricky umístěný zvedací sloup, který umožňuje zasunout podnožní díl včetně čalounění pod ložnou plochu

- úhel nastavení podnožního dílu min. 0° až +25°

- výškové nastavení podnožního dílu min. 22 cm

- půdorysné vysunutí podnožního dílu min. 0° , 60°, 90°

- celkové zatížení ložné plochy min.  240 kg

- držáky nohou dle Goepela (pár), mechanicky nastavitelné do pozice lýtkových opěr nebo do pozice opěr chodidel, odnímatelné od lůžka

- úchyty pro ruce rodičky, odnímatelné

- 4 kolečka, průměr min. 125 mm

- záložní baterie

- nerezová miska, odnímatelná

- dálkový ruční ovládač

- antibakteriální koženka, výběr ze standardního vzorníku

- eurolišty nerezové na sedáku pro připevnění dalšího příslušenství

- podhlavník

- madlo zad s čalouněním

- držák infuzního stojanu

- Infuzní stojan, nerezový, 4 háky, teleskopický, odnímatelný