## Příloha ZD: Technická specifikace - dodání 2 ks sanitního vozidla pro RLP v setkávacím systému („RENDEZ-VOUS“)

Bezvýhradné splnění všech zadavatelem níže uvedených technických parametrů je podmínkou pro následné převzetí vozidla.

Jsou-li níže uvedeny odkazy na výrobky, výrobce či dodavatele s dovětkem „například“, slouží tyto pouze jako příklad vymezení uživatelských standardů. Dodavatelé jsou oprávněni dodat z důvodu ochrany hospodářské soutěže i jiné výrobky a zařízení, která svými standardy budou odpovídat níže uvedeným.

Jsou-li níže uvedeny konkrétní odkazy na výrobky, výrobce či dodavatele, pak jedině z důvodu nezbytné a nezaměnitelné kompatibility s  vozidly a jejich vybavením již zadavatelem užívanými. To znamená, že konkrétně uvedená zařízení či výrobky musí např. pasovat do držáků v jiných, např. záložních vozidlech nebo vozidlech užívaných na jiném výjezdovém stanovišti.

Vozidlo musí odpovídat předpisům pro provoz na pozemních komunikacích ČR, rok výroby uvedeného vozidla bude 2019, veškeré změny musí být zapsány v Technickém průkaze vozidla.

### Zvláštní technické podmínky:

V souladu s nařízením vlády č. 173/2016 Sb.:

Vozidlo kategorie M1

Musí splňovat emisní limity minimálně EURO 6, v souladu s přílohou č. 1 uvedeného nařízení vlády

Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz je 11 litrů / 100 km u naftových motorů nebo 12 litrů / 100 km u motorů benzínových, souladu s přílohou č. 2, článek III, uvedeného nařízení vlády

### Technické podmínky:

### Podvozková část:

terénní nebo SUV vozidlo v provedení pohonu náprav 4x4 s pohonem všech kol (4Motion), samosvorný mezinápravový diferenciál

motor - řadový, přeplňovaný vznětový s obsahem min. 1 900 ccm

výkon motoru minimálně 135 kW

převodovka – automatická

asistent rozjezdu do kopce

vzhledem k plánovanému nasazení vozidlo vybavit systémem pro špatné cesty

### Výbava vozidla:

5 dveřové provedení; páté dveře elektricky ovládané s možností bezdotykového otevírání

5 sedadel pro cestující

nekuřácké provedení

boční a zadní okna tónovaná

elektrické ovládání oken

boční skla vzadu (od „B“ sloupků) a zadní sklo zatmavěné (65% absorpce)

středová loketní opěra vpředu s ukládacím prostorem

elektricky vyhřívaná, sklopná a seřiditelná vnější zpětná zrcátka

vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním

dešťový senzor

alternátor 180 Ah

halogenové nebo LED hlavní světlomety se systémem automatického přepínání dálkových světel

LED denní svícení

mlhová světla přední

zadní sdružené svítilny v LED provedení

třetí brzdové světlo

podélné nosníky na střeše v barvě černé

prahy a nárazníky v barvě černé

ESP (ABS, EDS, ASR, MSR, hydraulický brzdový asistent)

kotoučové brzdy na všech kolech

multifunkční volant

příprava pro mobilní telefon

posilovač řízení

asistenční systém, pro hlídání mrtvého bodu vozidla - místo za vozidlem, které není viditelné ve zpětných zrcátcích

centrální zamykání na dálkové ovládání nebo bezklíčové odemykání, zamykání a startování

parkovací asistent vzadu i vpředu, parkovací kamerový systém umožňující zobrazit okolí vozu v reálném čase

uzamykatelná schránka u spolujezdce

2 tříbodové bezpečnostní pásy s předpínači vpředu, výškově nastavitelné, se signalizací nezapnutého pásu

bederní opěrky vpředu

přední sedadla výškově stavitelná

3 tříbodové bezpečnostní pásy vzadu

boční, kolenní a čelní airbagy vpředu

dvě opěrky hlavy vpředu, tři vzadu

automatická dvou zónová klimatizace, klimatizovaná přihrádka u spolujezdce

palubní počítač

otáčkoměr

imobilizér

tempomat s omezovačem rychlosti

originální autorádio se záznamem dopravního zpravodajství, včetně reproduktorů, barevný kapacitní display min. 7“, včetně integrovaného navigačního systému

12V zásuvka na středové konzole vpředu a vzadu, v loketní opěře vpředu, v zavazadlovém prostoru

LED čtecí lampičky řidiče i spolujezdce

alarm s nezávislým zdrojem, ostraha interiéru, senzor naklonění vozu

hrana nákladového prostoru s ochranou před poškozením

kola z lehkých slitin

kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách

sada na opravu pneumatik nebo rezervní dojezdové kolo

tažné zařízení pro kouli ISO 50 odnímatelné nebo sklopné

sada nářadí a zvedák k vozidlu

výstražný trojúhelník, vlečné lano, sada žárovek k vozidlu a 4 výstražné vesty

příbalem sada zimních pneumatik s disky (4 ks) v případě že vozidlo bude dodáno z výroby s letními pneumatikami nebo sada letních pneumatik s disky (4 ks) v případě že vozidlo bude dodáno s pneumatikami pro zimní provoz

záruka na podvozek prodloužená min. na 4 roky, záruka mobility

### Zástavbová část:

Barevné provedení v souladu s vyhláškou č. 296/2012 Sb.:

základní barva karoserie žlutá RAL 1016

na bocích je umístěno retroreflexní značení v podobě pravidelně se střídajících obdélníkových polí zelené a žluté barvy

na bocích nápisy Zdravotnická záchranná služba

na zadních dveřích šikmé šrafování v odstínu RAL 3024 signální

na okně zadních dveří 2x „Modrá hvězda života“ v provedení s bílou konturou

na předních dveřích v zeleném poli logo Moravskoslezského kraje

další nápisy a znaky v odstínu RAL 3024 signální v provedení podle upřesnění zadavatele (symbol telefonu s číslem 155, nápis „AMBULANCE“, nápis www.zzmsk.cz, apod.).

na přední kapotě velký znak (logo) ZZS MSK, vedle znaku dva podélné pásky (jeden širší a jeden úzký) v odstínu RAL 3024 signální

na střeše, obou bocích a na zadních dveřích volací znak v barvě černé

na zadních dveřích symbol upozorňující na přepravu kyslíku

### Výstražné zařízení (dodá dodavatel včetně montáže):

vpředu, zapuštěné v  masce vozidla, 2 ks výstražné světlo v provedení s technologií LED diod v barvě modré a červené (vlevo ve směru jízdy červené)

na předních blatnících v boku zapuštěná výstražná světla v provedení s technologií LED diod v barvě modré a červené (vlevo ve směru jízdy červené)

na střeše vozidla výstražná rampa s homologací ECE-65 v provedení s technologií LED diod - světla  rampy v barvě modré a červené (vlevo ve směru jízdy červené), osazení rampy vyměnitelnými světelnými zdroji po celé šířce vepředu i vzadu (střídavě svítí v celé šířce), světlo musí být viditelné zepředu, z obou boků i zezadu, nízký profil, na bocích bílá pracovní světla na přisvícení na budovy, naprogramováno svícení vždy minimálně jednoho modulu v rampě (pro „fotoradar“ )

při otevření zadních dveří zavazadlového prostoru zabudované 2 ks výstražné světlo v provedení s technologií LED diod v barvě modré a červené (vlevo ve směru jízdy červené)

výstražné zvukové zařízení s plochým reproduktorem o výkonu minimálně 100 W – 2 kusy, umístěné v čelní masce vozidla, příslušně výkonný zesilovač

veškeré komfortní funkce k ovládání VRZ (centrální aktivace a odpojení světel v masce; možnost vypnutí (omezení svítivosti) zadních světel rampy při doprovodné jízdě před vyšší sanitním RZP vozidlem), samostatně tlačítko pro HORN, ostatní funkce VRZ na volantu – v ovládání klaksonu; signalizace zapnutí VRZ v zorném poli řidiče (prosvícený spínač nebo kontrolka)

### Doplňková výbava (dodá dodavatel včetně montáže):

doplnění čtecího osvětlení u spolujezdce pomocí přidaného osvětlení, (např.Copilot nebo Hella), krátké provedení

osvětlení úložného prostoru pomocí LED pásků, minimálně na zadních výklopných dveřích s automatickým vypnutím při zavření dveří

zadní prostor před zástavbou vybavit výsuvnou plošinou dole a nad ní pevnou policí, což usnadní rozmístění zdravotnického materiálu

prostor pro osádku oddělit  přepážkou (mříží) od prostoru pro materiál, tuto lze využít pro upevnění drobnějších věcí (2 ks přileb)

přípojka na 230 V řešená pomocí připojeni s automatickým odpojením přívodního kabelu při startu, včetně jističů a připojovacího kabelu délky 5 m, + revizní zpráva

dobíjení akumulátorových baterií pomocí automatické nabíječky s dělícím relé

v úložném prostoru (např. na dělící mřížce) elektrické topné těleso s ventilátorem a vlastním termostatem, napájení na 230 V přes samostatnou zásuvku.

pro zástavbu druhý akumulátor včetně dělícího relé pro dobíjení alternátorem vozidla i el. nabíječkou

v úložném prostoru min. 3 kulaté zásuvky 12V, (1x zapalovačová a 2x malá euro“)

držák pro 1 ks tlakové láhve s kyslíkem o objemu 2 l

hasicí přístroj s hasicí schopností min. 34B (ČSN EN) – provedení „Čisté hasivo“ (FE 36 – 2 kg), 1 ks v držáku + revizní zpráva

veškeré revizní zprávy a záruční listy v českém jazyce

### Technické a zdravotnické vybavení do vozidla:

dodání a montáž 1 kusu instalační sady včetně antény pro radiostanici pracující v pásmu 160 MHz (podle potřeby dělená montáž)

dodání a montáž radiostanice pracující v pásmu 160 MHz, kompatibilní s radiosítí zadavatele, včetně držáku a tlačítkového mikrofonu

dodání a montáž 1 kusu instalační sady včetně antény pro radiostanici MATRA TPM 700 (podle potřeby dělená montáž)

dodání a montáž radiostanice MATRA TPM 700

dodání a montáž dobíjecí svítilny s držákem v prostoru řidiče nebo v zástavbě vozidla, specifikace: LED technologie svícení; použití i ve výbušném prostředí; možnost připnout na oděv; světelný výkon až 200 Lm; Li-Ion akumulátor; dobíjecí držák napojený na el. síť vozidla

dodání a montáž přední vnitřní sledovací kamery se záznamem včetně napájecí jednotky. Montáž napájecí jednotky uzpůsobit pro snadný přístup k nastavovacím prvkům, napájení kamery 12 V ze stropu, zapojení na zařízení chránící akumulátor podvozku před vybitím. Specifikace kamery: Instalace na čelní sklo za zpětné zrcátko bez jakéhokoliv omezení výhledu řidiče i spolujezdce, schopnost polohování přední kamery v úhlu 360° bez nutnosti manipulace s držákem; záznam na kartu s kapacitou až do velikosti 64 GB; záznam obrazu ve Full HD s rozlišením 1920x1080 s frekvencí 30 snímků za sekundu, možnost zobrazení data a času + rychlosti vozu v záznamech; nepřerušovaný (kontinuální) záznam jízdy i během ukládání jednotlivých sekvencí; wi-fi spojení s kamerou; zabudovaný reproduktor i mikrofon; modul GPS součástí zařízení; provozní teploty min. od -20°C do +60°C

  - Ochrana proti vybití akumulátoru vozu samostatným zařízením mimo kameru

  - Součástí dodávky je i originál karta výrobce kamery

dodání a skrytá montáž v přístrojové desce sledovací jednotky „ONI systém“ včetně antény. Požadována je dodávka a montáž včetně zapojení a aktivace v systému sledování. Jednotku je nezbytné správně nasměrovat, upevnit a zapojit pro možnost sledování aktivace majáků. Konkrétní typ uveden z důvodu nezbytné kompatibility s užívaným systémem sledování vozidel. Jednotka musí komunikovat s navigačním systémem ve vozidle (přenos souřadnic cíle do navigační jednotky) a umožňovat použití tzv. statusů z přídavného ovládacího panelu statusovače (statusovač dodá k montáži zadavatel)

dodání mobilního zařízení sloužícího pro navigaci na místo události; specifikace: autonavigace; uhlopříčka displeje minimálně 6“; displej WQVGA TFT, podsvícený, s rozlišením alespoň 800x480 bodů; dotykový displej; zařízení musí umět podporovat komunikaci přes FMI rozhraní! (možnost odesílat zprávy do zařízení přes fleet management v nejaktuálnější verzi – jednotka bude napojena na výše uvedenou sledovací jednotku, přes kterou bude probíhat příjem souřadnic místa události); připojení: USB kabel; mapy 45 zemí Evropy s doživotní bezplatnou aktualizací, samostatné mapy České republiky; návod v českém jazyce; 3D náhled při navigaci, asistent jízdních pruhů, automatické řazení a  přepočet trasy, hlasová navigace, baterie dobíjecí lithium-ion s výdrží do 1,5 hod.; vysoce citlivý přijímač; zařízení musí být určeno pro český trh, pocházet z oficiální distribuce v České republice se zárukou poskytovanou oficiálními servisními partnery výrobce na území České republiky; součástí dodávky je držák mobilního zařízení sloužícího pro navigaci včetně zajištění skrytého napájení vyvedeného z přístrojové desky v levé části; držák bude součástí dodávky navigační jednotky; lze umístit přísavkou na sklo;

### Držáky přístrojů, přístrojová a další technika:

Dodávka a montáž držáku s dobíjením na defibrilátor

Dodávka a montáž držáku na batoh/brašnu na plicní ventilátor

Dodávka a montáž držáku s dobíjením na odsávačku

montáž držáku navigace do vozidla včetně skrytého napájení jednotky a propojení s ONIsystem jednotkou

dodávka a montáž držák na 2 l kyslíkovou láhev

dodávka a montáž držáků/uchycení batohů se zdravotnickým materiálem (popruhy se sponou; min. 6 ks)

montáž uchycení 2 ks přilby (OOP)

montáž zdravotnických přístrojů dle přání a specifikace kupujícího

### Přístrojová technika:

1 kus bifázický defibrilátor / monitor / kardiostimulátor

- Je požadováno:

  - provozní teplota přístroje: vhodné pro venkovní i vnitřní použití

  - ochrana před prachem a stříkající vodou

  - ochrana před nárazem dle EN 1789

  - viditelné světelné alarmy, zvuková signalizace alarmů s možností nastavení intenzity tónu

  - intuitivní ovládací prvky pro snadnou obsluhu

  - tiskárna: termotisk, šířka papíru min. 80 mm, tisk 6 svodů najednou,

  - tisk klidového EKG ve formátu 2x6 nebo 4x3, volitelná rychlost tisku, bezúdržbové provedení

  - li-ion baterie s minimální životností dva roky a rychlým nabíjecím cyklem

  - Informace o zbývající kapacitě a stavu baterie zobrazené na hlavní obrazovce (vhodné v minutách)

  - napájení přístroje 12 V DC integrované v certifikovaném bezpečnostním držáku do sanitního vozu s jednoduchou obsluhou

  - jednoduchá obsluha a snadné využití přístroje i v režimu PNP s důrazem na vysokou mobilitu a flexibilitu

  - datový přenos 12ti svodového EKG pomocí interního GSM modemu

  - datový záznam sumáře provedených výkonů s možností tisku z paměti či datové karty přístroje

  - možnost následného externího zpracování pořízených dat v rámci systému data managementu

  - sada kompletního provozního příslušenství

  - ochranné pouzdro pro kabely a snímače

  - návod k použití v ČJ

- Monitor/monitorované parametry:

  - monitorace pacientů všech věkových kategorií

  - EKG 3/5/12 svodů, 12 svodové klidové EKG

  - SpO2  + křivka

  - SpCO  (prodlužovaní kabel, čidlo SpCO)

  - prodlužovaní kabel a sada čidel SpO2 pro všechny věkové skupiny

  - EtCO2 + křivka, mainstream systém s možností měření intubovaných i neintubovaných pacientů

  - NIBP měření auto/manuál

  - IBP – měření invazivního tlaku

  - min. 8“ barevný displej, podsvícený; invertovatelný s velmi dobrou viditelností

  - zobrazení min. 4 křivky barevně rozlišené najednou, při klidovém EKG 12 křivek najednou ve formátu 2x6 nebo 4x3

  - intuitivní ovládací prvky pro snadnou obsluhu

  - možnost volitelně rozšířit o další funkce jako IBP, teplota

- Defibrilátor/kardiostimulátor:

  - bifázický impuls

  - AED, poloautomatická externí defibrilace včetně protokolu dle ERC směrnic 2010  s možností snadné úpravy při změně směrnic ERC

  - transkutánní pacer s minimálně dvěma módy provozu -  DEMAND, FIX

  - stimulace přes defibrilační/stimulační elektrody, volitelná intensita (mA) frekvence á/min

  - defibrilace přes nalepovací  multifunkčních elektrody, defibrilace/stimulace, pro dospělé/pediatrické/novorozenecké

  - prodlužovací terapeutický kabel k multifunkčním elektrodám

  - nízká hmotnost

1 ks plicní transportní ventilátor bez měření CO2 bez nosné jednotky

  - ventilátor nebude na nosné jednotce, bude umístěn v brašně/batohu

  - pacientský okruh s maskou – 1ks znovupoužitelný, 3ks jednorázový

  - ventil pro CPAP terapii

  - sada jednorázových CPAP/NIV masek s úchytným proužkem a pásem

  - testovací sada

  - tlaková hadice

  - režimy: IPPV, CPAP, CPR, RSI (SIMV, S-IPPV, inhalace)

  - rozměr (Š x V x H): 206 x 137 x 130 mm

  - hmotnost: 2,5 kg

  - provozní teplota: -18 až +50°C

  - skladovací teplota: -40 až +70°C (max. 48 hod)

  - provozní tlak: 2,7 - 6 bar

  - dechová frekvence: 5 až 50 /min

  - poměr I:E: 1:1,7 mandatorní, jinak v závislosti na triggeru

  - maximální ventilační tlak (Pmax): 10 - 65 mbar

  - stupeň vodní ochrany: IP54

  - třída produktu dle MDD: II b

  - napájení: automobil: 12V, síťový provoz: 15V

  - dechový objem: 50 - 2000 ml

  - alarmy: vizuální, akustické (60 dbA až 88 dbA)

  - typy pohotovostních režimů: Dospělý, dítě, malé dítě

  - displej: 5" TFT, barevný

  - provozní doba: 10 hod

  - nabití 0-100%: 3,5 hod (0-95%)

  - typ plynu: medicinální kyslík

  - splňuje normy: EN 60601-1, EN 1789, EN 794-3, ISO 10651-3, RTCA DO-160 G

  - PEEP 0 - 20 mbar

  - uchování dat na SD kartu

Součástí dodávky musí být i samostatný nabíjecí adaptér (12/24V) přístroje.

Součástí dodávky musí být i tlaková hadice a příslušné šroubení/rychlospojka pro napojení ventilátoru ke zdroji kyslíku (red. ventil viz. níže).

1 ks redukční ventil na 2 l láhev O² s inhalační přípojkou; průtok 0-25 l/minuta, kyslík, vstup: W21,8x1/14“, výstup: a) G3/8“ + hadicový nástavec; b) rychlospojka

1 ks odsávačka elektrická, se znovu použitelnou průsvitnou plastovou nádobkou na sekrety o objemu 1l s ochranou proti přetoku

  - integrovaná baterie s minimální výdrží 30 minut při plném výkonu odsávací jednotky

  - automatické dobíjení baterie při založení do držáku na zadní straně odsávačky

  - indikace pomocí LED diod stavu baterie, stupně vakua, připojení externího zdroje

  - obslužný panel v přední části přístroje

  - přídavná boční kapsa na umístění odsávacích kanyl

Odsávačka musí být kompatibilní se současným vybavením vozidel zadavatele.

Součástí dodávky techniky a přístrojů budou prohlášení o shodě výrobku dle platné legislativy spolu s návodem k použití v českém jazyce.

Vozidlo musí splňovat požadavky na vybavení poskytovatele zdravotnické záchranné služby dopravními prostředky a požadavky na technické a věcné vybavení, označení a barevné provedení těchto dopravních prostředků ve smyslu vyhlášky č. 296/2012 Sb., hlava II, odstavec „B“.