TECHNICKÁ ZPRÁVA

k projektu interiéru

NOVOSTAVBA LÉKÁRNY A ONKOLOGIE

Úvod:

Účelem této projektové dokumentace je návrh mobiliáře v novostavbě lékárny a onkologie v areálu nemocnice v Krnově. Nábytek je navržen s ohledem na požadavky investora a na účel využití jednotlivých prostor, ve kterých se nábytek nachází. Při návrhu byl hlavní důraz kladen především na funkčnost a ergonomii.

Materiálové řešení:

KORPUSY:

SVĚTLÁ HNĚDOŠEDÁ

NCS S2005 – Y60R

KANCELÁŘSKÉ A LABORATORNÍ PROSTORY:
KORPUSY: světlá hnědošedá NCS S2005 – Y60R, RAL 080 80 05
DVÍŘKA: Dub přírodní světlý dle obrázku + ABS tl.2mm v barvě světlá hnědošedé
OBKLAD STĚN: Dub přírodní světlý dle obrázku
ČALOUNĚNÍ: Vinylový potah v antracitové barvě RAL 000 30 00

PROSTORY LÉKÁRNY:
LEM TÁRY: umělý kámen barva bílá RAL 9003
KORPUSY, ČELA ZÁSUVEK: bílá RAL 9003
ČELNÍ DESKY TÁRY, ČELA ZÁSUVEK: Dub přírodní dle obrázku
ČELA ZÁSUVEK, ZÁDA OTEVŘENÝCH SKŘÍNÍ: Limetkově zelená NCS S2030 – G70Y, RAL 100 70 30
ČALOUNĚNÍ: Vinylový potah v barvě bílé a limetkové zelené RAL 100 60 50

DVÍŘKA:

DUB PŘÍRODNÍ SVĚTLÝ

ČELNÍ DESKA TÁRY, ČELA ZÁSUVEK:

DUB PŘÍRODNÍ

KORPUSY, ČELA ZÁSUVEK:

BÍLÁ

POTAHOVÁ

LÁTKA:

BÍLÁ

POTAHOVÁ

LÁTKA:

ANTRACITOVÁ

ZÁDA SKŘÍNÍ, ČELA ZÁSUVEK:

LIMETKOVĚ ZELENÁ NCS S2030 – G70Y

MATERIÁLY NUTNO KOORDINOVAT SE ZABUDOVANÝM NÁBYTKEM, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ STAVBY!!!!

POTAHOVÁ

LÁTKA:

LIMETKOVÉ ZELENÁ

Specifikace vybavení:

Nábytek

Skříně

Skříně budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťkách 18mm mm dle výkresové dokumentace a popisu v kusovníku. Skříně budou opatřeny hranou ABS 2mm
s přednanesenou polymerovou funkční vrstvou barevně shodnou s barvou hrany. Tyto hrany musí být naneseny pomocí laserového nebo horkovzdušného agregátu navařením hrany
k desce. Záda skříní budou v materiálu MDF. Všechny skříně budou mít nastavitelné police s přednastavenou výškou dle požadavku investora. Skříně v sestavách budou smontovány k sobě pomocí spojovacích elementů. Dvířka budou naložená. Všechny závěsy budou obsahovat integrované tlumení. Úchytky budou kovové o rozměrech 13×30mm s roztečí 192mm, 256mm nebo 320mm, dle popisu v kusovníku a výkresové dokumentace,
v provedení imitace nerezi. Skříně budou vybaveny dle popisu v kusovníku zámky s použitím jednotných klíčů. Jednotné klíče nutno upřesnit s uživatelem. Skříně budou stát na kovových nožkách o rozměrech 30×30mm, výšky 150mm a budou výškově stavitelné. Skříně, které navazují a hloubkou korespondují s pracovními linkami, budou mít společný nacvakávací sokl s pracovní linkou. Šatní skříně budou vybaveny, dle popisu v kusovníku a výkresové dokumentace, šatní tyčí nebo šatním výsuvem a vybrané šatní skříně budou obsahovat háčky o rozměrech 20×41×85mm v provedení satin chrom. Skříně A24, které slouží jako kartotéky, budou opatřeny plnovýsuvy s tlumením, centrálním zámkem a budou mít pevná záda. Otevřené závěsné skříně nad pracovními stoly budou mít pevná záda.

Šatní skříně A10, A11 a A11a budou stát na kovovém svařenci z jäklového uzavřeného profilu 30×30mm v barvě RAL 9006 a budou obsahovat rošt na boty. Svařence budou opatřeny plastovými ucpávkami s výškovou rektifikací.

Sestava skříní A1, A18, A19 a A21 bude oplášťovat celokovový samonosný systém lékárenských zásuvek. Všechny zásuvky jsou vybaveny mechanismem sklápěcích ramen. Díky tomuto mechanismu lze zásuvky plně vysunout v celé jejich hloubce a mít tak pohodlný přístup i k lékům uloženým v zadní části zásuvky. Vzhledem k tomuto řešení není plnovýsuvu dosaženo na úkor užitné hloubky zásuvky.

Zásuvky v sestavách A18, A19 a A21 mají výšku 100 / 225 / 275 mm, hloubku 550 mm
a šířku 410 mm. Zásuvky v sestavě A1 mají výšku 100 / 225 mm, hloubku 900 mm a šířku 410 mm. Každá zásuvka je rozdělená napevno na 2 poloviny, kterou lze podélně dělit pomocí přestavitelných přepážek. Dna zásuvek budou plná.

Součástí dodávky budou plastové podložky s možností kombinace až 7 písmen, 5 sad 
po 100 libovolných písmen (nutno upřesnit s uživatelem) a 2 400 plastových přepážek do zásuvek. Korpusy skříně A2 a A2a budou vyrobeny z dřevotřísky opatřené HPL v celkové tloušťce 52mm, které budou opatřeny hranou ABS o tloušťce 2mm. Police budou skleněné o tloušťce 6mm s leštěnou čelní hranou. Budou použity podpěrky pro skleněné police s vyšší nosností a budou osazeny i v zádech skříně. Součástí skříně A2 a A20 bude čalouněný sedák. Vrchní část sestavy skříní A3, A4 a A5 bude vyrobena z jäklového uzavřeného svařence profilu 15×15mm v barvě RAL 9003. Police budou vyrobeny z čirého bezpečnostního skla o tloušťce 6mm s vloženou vrstvou fólie.

Nástěnná otevřená skříňka N11 a A37 bude kompletně vyrobena z nerezu vhodného do zdravotnictví AISI 304. Konstrukce skříňky bude z ohýbaného plechu tloušťky 1mm.

detail sklápěcího mechanismu

ÚCHYTKA

NOŽKY

HÁČEK

Stoly

Pláty pracovních stolů budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 25mm opatřené hranami ABS  2mm s přednanesenou polymerovou funkční vrstvou barevně shodnou
s barvou hrany. Tyto hrany musí být naneseny pomocí laserového nebo horkovzdušného agregátu navařením hrany k desce. Podnože budou vyrobeny z jäklového uzavřeného svařence profilu 30×30mm v barvě RAL 9006. Svařence budou opatřeny plastovými ucpávkami s výškovou rektifikací. Podnože stolů S12, S13, S14 a S16 budou vyrobeny z profilu 60×40mm. Pracovní stoly budou mít minimálně dvě kovové kabelové průchodky o průměru 60mm v povrchové úpravě broušená ocel. Pod pracovní deskou budou plastové držáky kabeláže. Součástí vybraných stolů, dle popisu v kusovníku a výkresové dokumentace, budou nízké skříňky, které budou stát na kovových nožkách o rozměrech 30×30mm, výšky 150mm a budou výškově stavitelné. Vrchní desky skříněk budou o tloušťce 25mm. Dvířka budou naložená. Všechny závěsy budou obsahovat integrované tlumení. Všechny zásuvky budou opatřeny plnovýsuvy s tlumením. Úchytky budou kovové
o rozměrech 13×30mm s roztečí 192mm, 256mm nebo 320mm, dle popisu v kusovníku
a výkresové dokumentace, v provedení imitace nerezi. Skříně budou vybaveny dle popisu v kusovníku zámky s použitím jednotných klíčů. Jednotné klíče nutno upřesnit s uživatelem.

Podnože manipulačních stolů ve skladech 1.NP budou vyrobeny z jäklového uzavřeného svařence profilu 40×40mm v barvě RAL 9006. Svařence budou opatřeny plastovými ucpávkami s výškovou rektifikací. Vrchní desky budou vyrobeny z postformingu o tloušťce 38mm. Stoly S5 a S25 budou opatřeny kolečky s vysokou nosností – min. 100kg / kolečko. Minimálně dvě kolečka na každém stole, budou opatřeny brzdou.

Podnož odkládacího stolku S26 bude vyrobena z jäklového uzavřeného svařence profilu 15×15mm v barvě RAL 9003.

Ve vrchních deskách stolů, které zasahují nad radiátor, budou osazeny větrací mřížky.

Pracovní stůl S22 bude kompletně vyroben z nerezu vhodného do zdravotnictví AISI 304. Pracovní deska s pivním lemem bude vyrobena z plechu tloušťky 1,5mm a bude podlepena laminovanou dřevotřískou. Jäklová konstrukce rámu bude o rozměru 30×30mm a bude opatřena plastovými ucpávkami s možností výškové regulace. Součástí podnože bude 2x zemnící šroub.

NOŽKY

KOVOVÁ PRŮCHODKA

ÚCHYTKA

Laboratorní stůl S21a
Rozměr: š.1900 hl.600 v.900mm
popis:

Laboratorní pracovní deska musí být vyrobena z chemicky a voděodolného  kompaktního materiálu min. tl.16mm, vykazujícího vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Jádro černé, povrchová úprava vysokotlaký laminát v barvě šedé dle RAL 7035. Čelní hrany pracovní desky budou sražené a leštěné. Na horní ploše stolu bude osazena AL větrací mřížka  600x80mm v nástřiku vypalovací barvou RAL 7035.

Laboratorní stůl  je složen z 1ks fixní krycí desky š.650 v.712 hl.15mm,1ks skříňky
s výsuvným šuplíkem š.811 v.712 hl.377 – integrovaný odpadkový třídílný box   bude vyroben z homogenního tvrzeného PVC tl.15 mm RAL 7035 vykazující dobrou voděodolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Box bude mít  3 vyjímatelné koše  vyrobené a svařené
z homogenního tvrdého PVC tl.5mm v RAL 7035 vykazujícího dobrou  voděodolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost včetně úchopových madlových 2 ks otvorů a objímce na přichycení odpadkového sáčku. Box bude osazen na kvalitním kuličkovém výsuvu s nosností min. 30 kg. Dále bude součástí stolu 1ks skříňky se 4-mi šuplíky o rozměru š.439 v.712 hl.377. Šuplíky musí mít kovové úchytky s roztečí minimálně 128 mm s poplastováním nebo nástřikem vypalovací barvou. Šuplíky budou osazeny na celokuličkových pojezdech
s tlumením s nosností minimálně 30 kg.Celý korpus skříněk i korpusy šuplíků s čely musí být vyrobeny  ze šedého PVC 15 mm vykazujícího dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Korpus skříňky i vnitřní části šuplíků musí být bezespárově svařeny. Záda skříněk budou osazena v polodrážce, budou vyrobena ze šedého PVC tl. 3 mm vykazujícího dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Záda skříněk budou ke korpusu přivařena.

Nosná konstrukce stolu musí být vyrobena z uzavřeného nerezového profilu 40x40x2
s povrchovou úpravou kartáčováním a svaření konstrukce musí být kontaktním svarem bez použití pojiva. Stůl bude mít plastové rektifikační nožky.

Laboratorní stůl S21

Rozměr: š.1800 hl.600 v.900mm                                                    
popis:

Laboratorní pracovní deska musí být vyrobena z chemicky a voděodolného  kompaktního materiálu min. tl.16mm, vykazujícího vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Jádro černé, povrchová úprava vysokotlaký laminát v barvě šedé dle RAL 7035. Čelní hrany pracovní desky budou sražené a leštěné. Na horní ploše stolu bude osazena AL větrací mřížka  600x80mm v nástřiku vypalovací barvou RAL 7035.

Laboratorní stůl je složen z 2 ks skříňky s dvířky s dotahem š686v712hl377mm a 1ks skříňky se 4-mi šuplíky o rozměru š428v712hl377. Šuplíky musí mít kovové úchytky s roztečí minimálně 128 mm s poplastováním nebo nástřikem vypalovací barvou. Šuplíky budou osazeny na celokuličkových pojezdech s tlumením s nosností minimálně 30 kg. Celý korpus skříňek i korpusy šuplíků s čely a dvířka musí být vyrobena z šedého PVC 15 mm vykazujícího dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Korpus skříňky
i vnitřní části šuplíků musí být bezespárově svařeny. Záda skříněk budou osazena
v polodrážce, budou vyrobena ze šedého PVC tl. 3mm vykazujícího dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Záda skříněk budou ke korpusu přivařena.

Nosná konstrukce stolu musí být vyrobena z uzavřeného nerezového profilu 40x40x2
s povrchovou úpravou kartáčováním a svaření konstrukce musí být kontaktním svarem bez použití pojiva. Stůl bude mít plastové rektifikační nožky.

Laboratorní stůl S8

Rozměr: š.1850 hl.600 v.900mm                                                    
popis:

Laboratorní pracovní deska musí být vyrobena z chemicky a voděodolného  kompaktního materiálu min. tl.16mm, vykazujícího vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Jádro černé, povrchová úprava vysokotlaký laminát v barvě šedé dle RAL 7035. Čelní hrany pracovní desky budou sražené a leštěné. Na horní ploše stolu bude osazena AL větrací mřížka  600x80mm v nástřiku vypalovací barvou RAL 7035.

Nosná konstrukce stolu musí být vyrobena z uzavřeného nerezového profilu 40x40x2
s povrchovou úpravou kartáčováním a svaření konstrukce musí být kontaktním svarem bez použití pojiva. Stůl bude mít plastové rektifikační nožky.

Laboratorní stůl S19

Rozměr: š.1322 hl.900 v.900mm

popis:

Laboratorní pracovní deska musí být vyrobena z chemicky a voděodolného  kompaktního materiálu min. tl.16mm, vykazujícího vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Jádro černé, povrchová úprava vysokotlaký laminát v barvě šedé dle RAL 7035. Čelní hrany pracovní desky budou sražené a leštěné. Na horní ploše stolu bude osazena AL větrací mřížka  600x80mm v nástřiku vypalovací barvou RAL 7035.

Nosná konstrukce stolu musí být vyrobena z uzavřeného nerezového profilu 40x40x2
s povrchovou úpravou kartáčováním a svaření konstrukce musí být kontaktním svarem bez použití pojiva. Stůl bude mít plastové rektifikační nožky.

Laboratorní stůl S20

Rozměr: š.1850 hl.600 v.900mm

popis:

Laboratorní pracovní deska musí být vyrobena z chemicky a voděodolného  kompaktního materiálu min. tl.16mm, vykazujícího vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Jádro černé, povrchová úprava vysokotlaký laminát v barvě šedé dle RAL 7035. Čelní hrany pracovní desky budou sražené a leštěné. Na horní ploše stolu bude osazena AL větrací mřížka  600x80mm v nástřiku vypalovací barvou RAL 7035.

Nosná konstrukce stolu musí být vyrobena z uzavřeného nerezového profilu 40x40x2
s povrchovou úpravou kartáčováním a svaření konstrukce musí být kontaktním svarem bez použití pojiva. Stůl bude mít plastové rektifikační nožky.

Laboratorní stůl S18

Rozměr: š.1100 hl.650 v.900mm

popis:

Laboratorní pracovní deska musí být vyrobena z chemicky a voděodolného  kompaktního materiálu min. tl.16mm, vykazujícího vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Jádro černé, povrchová úprava vysokotlaký laminát v barvě šedé dle RAL 7035. Čelní hrany pracovní desky budou sražené a leštěné. Na horní ploše stolu bude osazena AL větrací mřížka  600x80mm v nástřiku vypalovací barvou RAL 7035.

Laboratorní stůl je složen z 1 ks skříňky s dvířky s dotahem š550v712hl650mm a 1ks skříňky se 4-mi šuplíky o rozměru š650v712hl650. Šuplíky musí mít kovové úchytky s roztečí minimálně 128 mm s poplastováním nebo nástřikem vypalovací barvou. Šuplíky budou osazeny na celokuličkových pojezdech s tlumením s nosností minimálně 30 kg. Celý korpus skříňek i korpusy šuplíků s čely a dvířka musí být vyrobena z šedého PVC 15 mm vykazujícího dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Korpus skříňky
i vnitřní části šuplíků musí být bezespárově svařeny. Záda skříněk budou osazena
v polodrážce, budou vyrobena ze šedého PVC tl. 3mm vykazujícího dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Záda skříněk budou ke korpusu přivařena.

Nosná konstrukce stolu musí být vyrobena z uzavřeného nerezového profilu 40x40x2
s povrchovou úpravou kartáčováním a svaření konstrukce musí být kontaktním svarem bez použití pojiva. Stůl bude mít plastové rektifikační nožky.

Laboratorní stůl S17

Rozměr:  š.1939 hl.900 v.900mm

popis:

Laboratorní pracovní deska musí být vyrobena z chemicky a voděodolného  kompaktního materiálu min. tl.16mm, vykazujícího vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Jádro černé, povrchová úprava vysokotlaký laminát v barvě šedé dle RAL 7035. Čelní hrany pracovní desky budou sražené a leštěné. Na horní ploše stolu bude osazena AL větrací mřížka  600x80mm v nástřiku vypalovací barvou RAL 7035.

Nosná konstrukce stolu musí být vyrobena z uzavřeného nerezového profilu 40x40x2
s povrchovou úpravou kartáčováním a svaření konstrukce musí být kontaktním svarem bez použití pojiva. Stůl bude mít plastové rektifikační nožky.

Prodejní pult (tára)

Tára bude vyrobená z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm, která bude opatřena hranami ABS 2mm s přednanesenou polymerovou funkční vrstvou barevně shodnou s barvou hrany. Tyto hrany musí být naneseny pomocí laserového nebo horkovzdušného agregátu navařením hrany k desce. Vybavení táry bude částečně šuplíkové a částečně otevřené s výškově stavitelnými policemi. Na zásuvky budou použity plnovýsuvy s tlumením. Vybrané zásuvky budou uzamykatelné. Úchytky budou kovové o rozměrech 13×30mm s roztečí 256mm, dle popisu v kusovníku a výkresové dokumentace, v provedení imitace nerezi. V zadní části táry budou zdvojená záda pro vedení kabeláže k pokladnám, počítačů, platebním terminálům atp. Obvodový lem táry včetně pracovní plochy bude v provedení z umělého kamene o obsahu 70% bauxitu (prach z přírodního kamene), 25% akrylové pryskyřice a 2% přírodních barviv v celkové tloušťce 52 mm v barvě RAL 9003. Každé pracovní místo bude mít jednu kovovou kabelovou průchodku o průměru 60mm v povrchové úpravě broušená ocel. Ze strany klienta budou skleněné odkládací police na tašky o tloušťce 10 mm, podlepené zelenou fólií v barvě RAL 100 70 30.  Pohledové hrany budou zabroušené a leštěné. Jednotlivá pracoviště budou na čele táry označena plastovými písmeny tloušťky 3mm v barvě zelená RAL 100 70 30. Celá sestava bude na 150 mm vysokých nožkách se soklem v provedení nerez broušená. Ve spodní části kolem soklu bude osazen LED pás.

KOVOVÁ PRŮCHODKA

ÚCHYTKA

Kontejnery

Kontejnery budou kompletně vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm, která bude opatřena hranami ABS 2mm s přednanesenou polymerovou funkční vrstvou barevně shodnou s barvou hrany. Tyto hrany musí být naneseny pomocí laserového nebo horkovzdušného agregátu navařením hrany k desce. Čela zásuvek budou naložená. Kontejnery budou obsahovat centrální zamykání a plastový tužkovník. Šuplíky budou vyrobeny pomocí systému zásuvek a výsuvů z kovu s částečnými výsuvy, dotahem a tlumením. Všechny kontejnery budou mít pohledová záda. Úchytky budou kovové o rozměrech 13×30mm s roztečí 320mm, dle popisu v kusovníku a výkresové dokumentace, v provedení imitace nerezi.

ÚCHYTKA

Ostatní

Obklady stěn budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm, která bude opatřena hranami ABS 2mm s přednanesenou polymerovou funkční vrstvou barevně shodnou s barvou hrany. Tyto hrany musí být naneseny pomocí laserového nebo horkovzdušného agregátu navařením hrany k desce. Součástí vybraných obkladů budou, dle kusovníku a výkresové dokumentace, kovové sklopné háčky o rozměru 13×14,5×93mm v povrchové úpravě nikl jemně broušený. V místnosti 108, 212 a 231 bude součástí obkladu zrcadlo.

Podnož lavice L2 bude vyrobena z jäklového uzavřeného svařence profilu 30×30mm v barvě RAL 9006. Svařence budou opatřeny plastovými ucpávkami s výškovou rektifikací. Vrchní deska bude vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 25mm.

HÁČEK

Spotřebiče (minimální technické požadavky)

- Lednice volně stojící

Základní parametry:

Objem celkem		102 l

Směr otevírání dveří		Doprava

Zaměnitelné otevírání	Ano

Hlučnost			39 dB

LED osvětlení			Ano

Komunikační displej		Ne

Regulace teploty		Termostat

Akumulační doba		15 hod.

Energetické parametry:

Energetická třída		A++

Roční spotřeba el. energie	168 kWh

Lednice:

Klimatická třída		16-38°C / N-ST

Objem chladničky		87 l

Rychlá obnova teploty	Ne

Počet polic lednice		1

Mrazák:

Objem mrazničky	15 l

Třída mrazáku	*

Mrazicí výkon		2 kg/24hod.

Umístění mrazáku	Nahoře

Počet přihrádek v mrazáku	1

Ostatní parametry:

Barva		bílá

Šířka		50,1 cm

Výška		84,5 cm

Hloubka	54 cm

Hmotnost	25,4 kg

- Aquabar (výdejník vody)

Rozměry:
výška: 1110 mm
šířka: 390 mm
hloubka: 370 mm
Hmotnost: 20 kg

Technické parametry:
Funkce: chlazení vody
Funkce: ohřev vody
Integrovaný podavač kelímků: 1x
Pojezdová kolečka: Ano
Provedení: podlahové
Druh chlazení: Kompresorové
Druh ohřevu: Topná spirála
Teplota chlazené vody: 10°C
Teplota ohřívané vody: 86 - 94°C
Výdajnost chlazené vody: 4,0 l/hod.
Výdajnost teplé vody: 7,0 l/hod.
Materiál těla přístroje: Plast
Výška/šířka/hloubka: 1100/260/390 mm
Napájecí napětí: 220 - 240 V
Chladící směs: R134a/45 g

Ostatní

- Lišta na poznámky

Nástěnná hliníková lišta s chlopní s gumovou výstelkou, do které lze jednoduše zasunutím umístit například poznámky nebo obrázky. Jednoduchá instalace.

Hmotnost	0,87 kg

Barevné provedení	bílá

Délka		2 m

- Kovová kartotéka A5

Šestizásuvková kartotéka pro dokumenty formátu 2xA5. v každé zásuvce možno uložit dvě řady karet formátu A5 vedle sebe. Plný výsuv zásuvek na kuličkovém vedení. Nosnost zásuvky 30 kg. Uzamykání je řešeno centrálním zámkem, dále jsou kartotéky vybaveny blokací proti vysunutí dvou a více zásuvek najednou.

Hmotnost:	          60 kg

Výška /mm/:		1320

Šířka /mm/:		530

Hloubka /mm/:	623

Barva: 			Celošedá RAL7035

Vnitřní rozměr každého oddělení výška 180 x šířka 215 x hloubka 500 mm.

- Kovová kartotéka A4

Pevná svařená čtyřzásuvková kartotéka na formát dokumentů A4. Pro výsuv zásuvek jsou použity kuličkové plnovýsuvy. Skříně jsou opatřeny centrálním zamykáním s blokací proti vysunutí více zásuvek najednou. Plastový štítek pro vložení jmenovky.

Hmotnost:        	55 kg

Výška /mm/:		1250

Šířka /mm/:		404

Hloubka /mm/:	600

Barva: 			Celošedá RAL7035

- Bezpečnostní skříň na chemikálie

Skříň pro bezpečné skladovaní hořlavin, chemikálií a jiných látek ohrožujících životní prostředí s protipožární odolností 30 minut - zkoušeno podle evropské normy EN 14470-1.

Stabilní konstrukce ze speciálních žáruvzdorných desek potažených melaminovou pryskyřicí. Bezpečnostní prvky jsou chráněné před korozí a umístěné mimo vnitřní skladovací prostor. Ve stropu skříně přípojka na připojení odsávaní vzduchu ( vnější průměr 75 mm ).

Stavěcí patky pro srovnání skříně do vodorovné polohy. Integrovaný sokl o výšce 100 mm s odnímatelným čelem pro snadnou manipulaci paletovým vozíkem.

Barevné provedení: Korpus vždy v antracitové barvě RAL7016, vnitřní plochy a vybavení v světlé šedé barvě RAL7035 a dveře v barvě šedá RAL7035.

Dveře - s kvalitním těsněním, samouzavírací v případě požáru, lehké otevírání a jemně tlumené zavírání. Úhel otevření 90 ° s aretací v libovolné poloze pro pohodlné zaskladňování a vyskladňování. Vnější strana dveří z ocelového plechu. Uzavíratelné profesionálním cylindrickým zámkem.

Vnitřní vybavení:

- 3 police - přestavitelné, rozteč 32 mm, se zajištěním proti vysunutí a vyklopení. Nosnost při rovnoměrném zatížení 75 kg, lakované v barvě světle šedé RAL7035

- spodní záchytná vana - s trojstranným těsněním pro bezpečný záchyt všech nahodile uniklých látek a roštem jako dodatečnou odkládací plochou, lakovaná v barvě světle šedé RAL7035

barva dveří:  		šedá RAL7035

barva korpusu:  	antracitová RAL7016

konstrukce dveří:  	jednokřídlé

hmotnost:  		146 kg

nosnost korpusu:  	600 kg

nosnost police:  	75 kg

počet polic:  		3 ks

záchytný objem min.:  22 l

požární odolnost:  	30 min.

hloubka celkem:  	620 mm

šířka celkem:  	564 mm

vnitřní hloubka:  	519 mm

vnitřní šířka:  		450 mm

vnitřní výška:  		1625 mm

výška celkem:  	1947 mm

- Magnetická popisovací tabule

Jednodílná magnetická tabule 120×90 cm s dvouvrstvým keramickým povrchem e3 nejvyšší kvality. Tento typ povrchu je vhodný pro nejvyšší zatížení, při běžném provozu je téměř nezničitelný. Standardně barva povrchu bílá. Rám tabule z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, plastové rohy. Tloušťka tabule 22 mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroutí. Odkládací polička pro popisovače.

- Korková tabule

Korková tabule v hliníkovém rámku o rozměrech 900×600mm. Přírodní korkový povrch pro připínání dokumentů a poznámek. Stylový hliníkový rám. Montážní sada pro montáž na výšku i na šířku (upevnění pomocí šroubů v rozích)

- Věšák

Lehký, lehce montovatelný, stabilní a pevný věšák. Z AL slitiny s využitím technologie vytlačovaného profilu a tlakového lití. Ostatní prvky jsou vyrobeny z hlubokotažného plechu. Povrchově je věšák upraven vysoce kvalitní práškovou barvou, která zajišťuje jeho dokonalou ochranu. Barevné provede RAL 9022 stříbrná. Váha 5,5 kg. Rozměry 400×400×1807mm.

LIŠTA NA POZNÁMKY

VĚŠÁK

SKŘÍŇ NA CHEMIKÁLIE

MAGNETICKÁ TABULE

KORKOVÁ TABULE

KARTOTÉKA A5

KARTOTÉKA A4

Sedací nábytek

Ž1 – kancelářská židle pro 24 hodinové provozy, opěrák vysoký, synchronní mechanika, kříž hliníkový, kolečka 60 mm, plynový píst, područky, vinylová potahová látka

Výšková nastavitelnost	ano
Minimální výška sedáku	44.5 cm
Maximální výška sedáku	55 cm
Hmotnost	22 kg
Područky	ano
Minimální výška	102 cm
Maximální výška	119 cm
Šířka	sedáku 48 cm, židle 64 cm
Hloubka	sedáku 44 cm, židle 50 cm
Kříž/kostra	ocel
Mechanika	synchronní SYS
Maximální nosnost	150 kg
určeno pro vysokou zátěž - 24 hodinové provozy
Průměr čepu kolečka	11 mm

- Potahová látka s atestem pro použití ve zdravotnictví s oděruvzdorností min. 100 000 martindale cyklů. Složení: Svrchní část: 100% Vinyl, nosná látka: 100% Polyester. Min. 685 g/m2. Ohnivzdornost EN ISO 1021-1, EN ISO 1021-2.

- Odolnost vůči krvi, moči, oleji. Ochrana proti plísním a bakteriím.

Ž3 – jídelní plastová židle, stohovatelná, kostra kovová provedení chrom, bez područek, barva plastů bílá, výška 840mm, šířka 500mm, hloubka 390mm, výška sedáku 450mm

Ž4 – židle pacientská, bez područek, stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě efekt hliník, vinylová potahová látka

Maximální výška sedu:	44 cm
Maximální celková výška:	85 cm
Šířka sedáku:	42 cm
Hloubka sedáku:	40 cm
Šířka celkem:	47 cm
Hmotnost:	6 kg
Nosnost:	120 kg
Kříž (podnož):	 Čtyřnoha

- Potahová látka s atestem pro použití ve zdravotnictví s oděruvzdorností min. 100 000 martindale cyklů. Složení: Svrchní část: 100% Vinyl, nosná látka: 100% Polyester. Min. 685 g/m2. Ohnivzdornost EN ISO 1021-1, EN ISO 1021-2.

- Odolnost vůči krvi, moči, oleji. Ochrana proti plísním a bakteriím.

Ž5 – kancelářská židle pro 24 hodinové provozy, opěrák vysoký, synchronní mechanika, kříž hliníkový, kolečka 60 mm, plynový píst, područky, vinylová potahová látka

Výšková nastavitelnost	ano
Minimální výška sedáku	44.5 cm
Maximální výška sedáku	55 cm
Hmotnost	22 kg
Područky	ano
Minimální výška	102 cm
Maximální výška	119 cm
Šířka	sedáku 48 cm, židle 64 cm
Hloubka	sedáku 44 cm, židle 50 cm
Kříž/kostra	ocel
Mechanika	synchronní SYS
Maximální nosnost	150 kg
určeno pro vysokou zátěž - 24 hodinové provozy
Průměr čepu kolečka	11 mm

- Potahová látka s atestem pro použití ve zdravotnictví s oděruvzdorností min. 100 000 martindale cyklů. Složení: Svrchní část: 100% Vinyl, nosná látka: 100% Polyester. Min. 685 g/m2. Ohnivzdornost EN ISO 1021-1, EN ISO 1021-2.

- Odolnost vůči krvi, moči, oleji. Ochrana proti plísním a bakteriím.

Ž6 – Pohodlná pracovní židle se sedákem a opěrákem čalouněným, určená pro zdravotnická zařízení, plynový píst, kovový chromovaný kříž a kolečka, aretační kruh pro uložení nohou. Potahová látka matná neklouzavá umělá kůže na přírodní bázi, váha židle 7 kg, max. nosnost 130 kg, výška 870 – 1130mm, výška sedáku 560 – 820mm, průměr sedáku 410mm. Složení: organická bavlna/PVC, Váha:	740 g/m2, Oděruvzdornost:	50.000 martindale cyklů. Hořlavost: EU EN 1021 part. 1-2, GB BS 5852 (cigaretový a zápalkový test). Možno desinfikovat.

Ž7 – kancelářská židle pro 24 hodinové provozy, opěrák vysoký, synchronní mechanika, kříž hliníkový, kolečka 60 mm, plynový píst, područky, vinylová potahová látka

Výšková nastavitelnost	ano
Minimální výška sedáku	44.5 cm
Maximální výška sedáku	55 cm
Hmotnost	22 kg
Područky	ano
Minimální výška	102 cm
Maximální výška	119 cm
Šířka	sedáku 48 cm, židle 64 cm
Hloubka	sedáku 44 cm, židle 50 cm
Kříž/kostra	ocel
Mechanika	synchronní SYS
Maximální nosnost	150 kg
určeno pro vysokou zátěž - 24 hodinové provozy
Průměr čepu kolečka	11 mm

- Potahová látka s atestem pro použití ve zdravotnictví s oděruvzdorností min. 100 000 martindale cyklů. Složení: Svrchní část: 100% Vinyl, nosná látka: 100% Polyester. Min. 685 g/m2. Ohnivzdornost EN ISO 1021-1, EN ISO 1021-2.

- Odolnost vůči krvi, moči, oleji. Ochrana proti plísním a bakteriím.

Ž8 – židle klientská, bez područek, stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá v barvě efekt hliník, vinylová potahová látka

Maximální výška sedu:	44 cm
Maximální celková výška:	85 cm
Šířka sedáku:	42 cm
Hloubka sedáku:	40 cm
Šířka celkem:	47 cm
Hmotnost:	6 kg
Nosnost:	120 kg
Kříž (podnož):	 Čtyřnoha

- Potahová látka s atestem pro použití ve zdravotnictví s oděruvzdorností min. 100 000 martindale cyklů. Složení: Svrchní část: 100% Vinyl, nosná látka: 100% Polyester. Min. 685 g/m2. Ohnivzdornost EN ISO 1021-1, EN ISO 1021-2.

- Odolnost vůči krvi, moči, oleji. Ochrana proti plísním a bakteriím.

Ž9 – Otočná židle, kolečka, potahová látka šedá, bezpečnostní kolečka jsou opatřena brzdou citlivou na tlak, díky které zůstane židle na svém místě, když si stoupnete. A jakmile si sednete, zase se automaticky uvolní. Kolečka jsou pokrytá gumou, a tak se hladce posouvají po jakémkoli typu podlahy. Židle je testována a splňuje požadavky v souladu s následujícími standardy: EN 12520 a EN 1022.

Nosnost: 110 kg

Šířka: 69 cm

Hloubka: 69 cm

Min. výška: 79 cm

Max. výška: 86 cm

Šířka sedáku: 48 cm

Hloubka sedáku: 45 cm

Min. výška sedáku: 47 cm

Max. výška sedáku: 55 cm

Plastová část: polypropylenový plast, polyethylenový plast

Základna: ocel, Epoxidový/polyesterový práškový lak

Rám: lehčený polystyrenový plast, dřevotříska

Čalounění sedáku: Polyuretanová pěna 25 kg/m3.

Podšívka: 100% polypropylene

Zip/ Celkové složení: 100% polyester

Podstavec/ Nastavitelná páčka: ocel, Epoxidový práškový lak

Ž10 – pohovka dvoumístná, rozkládací, potahová látka antracit, taštičkové pružiny, tvrdá matrace, pod sedákem úložný prostor, potah odnímatelný, odolný, bavlněný a polyesterový potah s texturou a hebkým pocitem, Součástí je chránič matrace, který lze prát v pračce,

Šířka: 162 cm

Hloubka: 88 cm

Výška: 71 cm

Výška opěrky: 46 cm

Šířka sedáku: 62 cm

Hloubka sedáku: 62 cm

Výška sedáku: 45 cm

Šířka lůžka: 120 cm

Délka lůžka: 200 cm

Tloušťka matrace: 9 cm

Rám 2místné rozkl. poh.:

Celkové složení: 73% bavlna, 27% polyester

Rám opěráku: překližka, Dřevovláknitá deska, dřevotříska, masivní dřevo, Polyuretanová pěna 20 kg/m3., Polyesterová výplň

Rám područky: dřevotříska, překližka, Dřevovláknitá deska, masivní dřevo, lepenka, Polyuretanová pěna 25 kg/m3., Polyesterová výplň

Úložný díl postele: Netkaný polypropylen

Čalounění opěráku: polyesterová vlákna, Polyuretanová pěna 30 kg/m3.

Podložka matrace: plstěná podložka

Mechanismus postele: ocel, Epoxidový/polyesterový práškový lak

Matrace pro 2místnou rozkl. pohovku:

Dvojitě svařovaná taštičková pružina: ocel

Potah: Netkaný polypropylen

Matrace: Polyuretanová pěna 30 kg/m3.

Potah 2místné rozkl. poh.:

Celkové složení: 73% bavlna, 27% polyester

Celkové složení: 55% bavlna, 25% polyester, 12% viskoza/um.hedvábí, 8% len

Ž11 – lavice konferenční, trojmístná, bez područek, čalounění koženka. Pevné, ocelové podnoží s traverzou, nohy ve tvaru obráceného T zakončené gumovými patkami. Povrchová úprava konstrukce- chrom. Celkový rozměr 1600x600x970mm.

Ž12 – lavice konferenční, dvoumístná, bez područek, čalounění koženka. Pevné, ocelové podnoží s traverzou, nohy ve tvaru obráceného T zakončené gumovými patkami. Povrchová úprava konstrukce- chrom. Celkový rozměr 1200x600x970mm.

Ž13 – lavice konferenční, čtyřmístná, bez područek, čalounění koženka. Pevné, ocelové podnoží s traverzou, nohy ve tvaru obráceného T zakončené gumovými patkami. Povrchová úprava konstrukce- chrom. Celkový rozměr  2100x600x970 mm.

Specifikace čalounění pro lavice Ž11,Ž12, Ž13

Složení potahové látky:

povrch:

100% polyvinylchlorid

podklad:

100% polyester

odolnost proti oděru | EN ISO 5470-2: 100.000 cycles (Martindale) / category A

pevnost v tahu | EN ISO 1421:

podél: 670.0 N / category A, napříč: 670.0 N / category A

odolnost proti protržení | EN ISO 4674-01:

podél: 27.0 N / category C,napříč: 27.0 N / category C

odolnost proti posuvu niti ve švu | ISO 13934-01:

odolnost v kombinovaném ohýbání a tření: ISO 5981 -

odolnost proti pronikání vody | ISO1420 1978: -

odolnost barvy vůči světlu: EN ISO 105 B02: 7 / category A

stanovení obsahu ftalátů ve výrobku: - (výrobky pro děti do 3 let)

odolnost vůči ohybu | ISO 5402-1:

odolnost na alkohol | DIN XP D60-050 (2002) - part F13-2 (3) -

odolnost vůči studeným kapalinám | DIN EN 12720 -

fire protection | DIN EN 1021-1,2: OK

Antibakteriální: active ingredient = silver

L1 – rohová lavice celočalouněná, bez područek. Podnož bude vyrobena z jäklového uzavřeného svařence profilu 30×30mm v barvě RAL 9006. Svařence budou opatřeny plastovými ucpávkami s výškovou rektifikací. Vinylová potahová látka.

- Potahová látka s atestem pro použití ve zdravotnictví s oděruvzdorností min. 100 000 martindale cyklů. Složení: Svrchní část: 100% Vinyl, nosná látka: 100% Polyester. Min. 685 g/m2. Ohnivzdornost EN ISO 1021-1, EN ISO 1021-2.

- Ž1, Ž5,

Ž7

Ž6

Ž4, Ž8

Ž3

Odolnost vůči krvi, moči, oleji. Ochrana proti plísním a bakteriím.

Ž9

L1

Ž10

Ž11, Ž12, Ž13

Závěr

Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek dle platných právních předpisů. Dále musí splňovat platné technické, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Během realizace budou dodržovány zásady bezpečnosti práce.

Před realizací dodavatel předloží vzorky materiálů k odsouhlasení uživateli a autorovi projektu interiéru. Zhotovitel je dále povinen před započetím výroby vypracovat na všechny dodávané prvky dílenskou dokumentaci a tuto dokumentaci nechat odsouhlasit investorem. Projekty a kusovník neslouží jako výrobní dokumentace.

Prostory určené k instalaci dodávky budou stavebně dokončeny (finální úpravy podlah, zdí, elektroinstalace apod.). V daný okamžik nemá investor k dispozici čisté výměry prostor, jelikož se jedná o projekt novostavby objektu.

Z tohoto důvodu je nutné, před započetím vlastní výroby předmětu dodávky, provést ověření souladu udávaných rozměrů místnosti a výrobků a skutečného stavu.  V případě nutnosti úpravy projektového řešení bude toto dodavatelem doloženo kompletní výrobní dokumentací.

Za odchylku mezi výměrami udávanými v této dokumentaci a skutečnými fyzickými výměrami po dokončení prostor, nenese projektant žádnou odpovědnost.

Případné zjištěné rozdíly ve výměrách budou před započetím výroby předmětu dodávky konzultovány s investorem. O této skutečnosti bude učiněn zápis.

Realizace a dodávky interiéru musí být koordinovány s dodavateli ostatních profesí!

Nábytek a dodávky budou vyrobeny, dodány a instalovány v souladu s ČSN EN, ostatními souvisejícími právními předpisy a pokyny výrobců.

Dodavatel dále prověří možnost dopravy výrobků na místo určení. V případě nutnosti, dostatek prostoru na přístupových komunikacích. Dodavatel vhodně rozdělí kusy nábytku na přepravitelné části a kompletaci provede na místě.

Pozn.: Pokud dokumentace, obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy nebo názvy, specifická označení zboží, je možno v takovém případě použít pro plnění zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Tato řešení však musí odpovídat minimálně požadované kvalitativní úrovni jednotlivých prvků uvedených v projektové dokumentaci.

Projekt a kusovník neslouží jako výrobní dokumentace. Před zahájením výroby je nutno, aby dodavatel zjistil a proměřil skutečný stav prostorů pro realizaci předmětu díla. Před zahájením výroby autor této projektové dokumentace odsouhlasil výrobní dokumentaci zhotovitele. Jakékoliv změny je nutno konzultovat s autorem projektové dokumentace.

___________________________

Účastník zadávacího řízení tímto stvrzuje, že veškeré shora uvedené Minimální technické podmínky jeho nabídka splňuje.

V…………………., dne………………….. 2019

…………………………………..

razítko účastníka

označení oprávněné osoby

podpis oprávněné osoby