Technická specifikace- TECHNICKÁ ZPRÁVA

Předmětem VZ je Vybavení prostor IVC Opava-nástavba haly IZS.

Prostory novostavby objektu, které budou vybavovány, jsou ve vlastnictví ČR a Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje je s nimi příslušný hospodařit. Předmět VZ je tedy část objektu, který bude objednatel ( ZZS MSK) dlouhodobě smluvně užívat.

Novostavba objektu IVC Opava se nachází na adrese:

Těšínská 584/39

746 01 Opava

Vnitřní vybavení zahrnuje nábytek volně stojící a sedací nábytek. Pro jednotlivé položky jsou přesně definovány standardy vybavení a je třeba dbát na přesné dodržení popsaných parametrů při oceňování položek ve výkazu výměr.

Předložená dokumentace zobrazuje také prvky, které nejsou předmětem VZ, tj. zejména trvalé dřevěné obklady stěn, kuchyňské linky apod. Tyto prvky budou v době plnění VZ již v objektu zabudovány.

Pro upřesnění rozměrů a umístění vybavení v prostorách IVC Opava-nástavba haly IZS je nutné před realizací v rámci převzetí staveniště pečlivé zaměření skutečného stavu a případným odchylkám s projektovou dokumentací přizpůsobit provedení vybavení místnosti.

Způsob specifikace veškerých prvků předpokládá, že součástí cenové nabídky budou také veškeré náklady na manipulaci, dopravu a montáž. U dodávaných komponent bude součástí ceny za montáž také dodávka potřebného instalačního materiálu a připojení na přípojné místo do vzdálenosti pěti metrů. Výše uvedené specifikace jsou v souladu s požadavkem, že nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady na realizaci předmětu dodávky.

Pokud jsou kdekoliv v projektové dokumentaci, rozpočtech nebo v těchto technických podmínkách zadání INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ IVC OPAVA – NÁSTAVBA HALY IZS použity požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou firmu, patenty, vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je tak učiněno pouze z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a navrhovaných řešení a estetického standardu.

Tyto odkazy, názvy a označení jsou nezávazné a zadavatel v souladu s ustanovením §46, odst.6 zákona č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení a toto nebude důvodem k odmítnutí nabídky.

Předmětná dokumentace interiéru nenahrazuje dílenskou dokumentaci interiéru!!

Zadání díla je uspořádáno ve smyslu a v členění systémového funkcionálního popisu.  Jsou zde popsány hlavně požadovaná užívání a funkce resp. z toho vyplývající nebo požadované povrchové úpravy a materiály.

Společně s údaji o konstrukčním typu, nábytkových dílech, materiálech interiéru a rozměrech platí za popsaný i postup zhotovitele až po hotový výkon podle uznávaných pravidel techniky a zákonných a úředních předpisů.

Jestliže obsahuje zadání díla dle názoru nabízejícího zhotovitele nejasnosti, které mohou ovlivnit tvorbu ceny, musí na to nabízející zhotovitel písemně upozornit před podpisem smlouvy s objednavatelem.

Veškerá fotografická vyobrazení ve specifikaci dodávky jsou pouze orientační, nemají vazbu na žádný konkrétní prvek určitého výrobce. Dodavatel může v rámci nabídky zahrnout do kalkulace obdobný výrobek jehož parametry odpovídají popsaným vlastnostem.

Změny, doplnění a doplňkové konstrukce, podmíněné:

· oborovými technickými pravidly

· výrobními postupy

považované zhotovitelem za důležité, je nutné zohlednit a písemně na ně v nabídce upozornit.

Celé dílo musí být zhotoveno tak, aby byla dosažena maximální hospodárnost v poměru investičních nákladů k provozním nákladům.

SPECIFIKACE VYBAVENÍ - ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

Lednice (LED) -

V01 – lednice stolová s výparníkem, bílá, rozměry: 495x495x845mm, objem lednice 100l

Konkrétní typ lednice bude před dodáním konzultován s investorem

Mikrovlnná trouba (MIK)– volně stojící, hloubka cca 330mm (v závislosti na hloubce horních skříněk linky, tj.350mm), příkon 700W, pouze ohřev, rozmrazování, automatické programy (bez grilu), časovač 30min., velikost talíře do 24cm, vnitřní objem 17l, barva bílá,  úrovně výkonu 6, ovládání manuální, - standard

Konkrétní typ mikrovlnné trouby bude před dodáním konzultován s investorem

Varná konvice (VAR) – nerez, 1,7l, příkon: 2400W, zakrytá spirála, světelná signalizace provozu, zřetelný vodoznak, automatické vypnutí ohřevu, ochrana proti chodu bez vody, vyjímatelný filtr - standard

Konkrétní typ varné konvice bude před dodáním konzultován s investorem

SPECIFIKACE VYBAVENÍ – SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

Dávkovač tekutého mýdla (MYDL): 1,2l, nerezový, povrch matný, uzamykatelný, rozměr 125 x 100 x 210 mm

Konkrétní typ dávkovače bude před dodáním konzultován s investorem

Zásobník na  papírové ručníky v roli (RUČ)- barva nerez,1 zásobník, s okénkem, rychlé doplňování,

rozměry: 34,3 x 31,8 x 19,1 cm ( ručník role 20cm) nebo: 37,2 x 33,7 x 20,3 cm

Konkrétní typ zásobníku bude před dodáním konzultován s investorem.

Mýdelník do sprchy (PO)- kovový, mléčné sklo, povrch nerez brus

Zásobník na toaletní papír (TOA)- nerezový, povrch hladký, matný, s okénkem, průměr 310mm, uzamykatelný

Nebo: maximální rozměr naplnění  290x 100mm (průměr)

Konkrétní typ zásobníku bude před dodáním konzultován s investorem.

WC souprava kovová závěsná se štětkou (WC): k zavěšení na stěnu, nerez brus, nerezová miska na WC štětku, černý kartáč

Konkrétní typ bude před dodáním konzultován s investorem

WC odpadkový koš (KOŠ2): k zavěšení na stěnu, nerez brus, objem 25l, rámeček pro uchycení odpadkového sáčku

Konkrétní typ bude před dodáním konzultován s investorem

Válcový věšák (V): k zavěšení na stěnu, nerez brus, průměr 55mm

Konkrétní typ bude před dodáním konzultován s investorem

PROVEDENÍ NÁBYTKOVÝCH HRAN

Nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navařením hrany na dílec. Technologií bezespárého provedení budou hrany opatřené přednanesenou polymerovou funkční vrstvou, barevně shodnou s dezénem hrany, tak aby byly splněny tyto požadavky:

- vizuální hledisko-spoj je bezespárový

- vysoká kvalita fixace ABS hrany

- výrazně větší odolnost proti působení vlhka, vody, dezinfekčních a čisticích prostředků.

- nulové riziko odlepení hrany, působením tepla (např. slunečním zářením, vytápěním místností atd.)

- v místě spoje nedochází k usazování nečistot a bakterii.

Požadavek na které části nábytku aplikovat

Bezespárové provedení bude u pracovních desek stolů a pohledových dílců (dveře skříní a čela zásuvek).

SEDACÍ NÁBYTEK

Vybraný dodavatel interiéru dodá objednateli před zahájením výroby ke schválení všechny druhy sedacího nábytku. Budou přitom předloženy vzorky látek, koženek a stanovena barevnost.

DÍLENSKÁ DOKUMENTACE

Předložená dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci interiéru!!

Vybraný dodavatel interiéru vypracuje a předloží k odsouhlasení dílenskou dokumentaci.

A taktéž u položek, kde si dodavatel není jist způsobem provedení, doporučujeme vypracovat dílenskou dokumentaci a předložit ke schválení.

SPECIFIKACE NÁBYTKU

Nábytek pro interiér v provedení LTD dle níže uvedených norem musí splňovat :

1a.  Nábytek musí splňovat na provedení ( LTD i DTD+dýha ) emisní limit volného formaldehydu

(20µg/m³ ) stanovené Směrnicí č.12-2006 pro propůjčení ochranné známky Aglomerované

materiály na bázi dřeva a výrobky z nich.

1b. Nábytek musí splňovat požadavky na koncentrace organických sloučenin podle vyhlášky

č.6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických

ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

Požadovaný výsledek: splňuje

2a.  ČSN EN 1730 –Mechanické a bezpečnostní požadavky pro stůl jídelní

·	Pevnost horizontálním statickým zatížením

·	Pevnost vertikálním statickým zatížením

·	Trvanlivost horizontálním zatěžováním

·	Trvanlivost vertikálním zatěžováním

·	Pevnost konstrukce rázem

·	Stabilita

2b. ČSN EN 527-3 –Mechanické a bezpečnostní požadavky pro stůl pracovní

·	Pevnost horizontálním statickým zatížením

·	Pevnost vertikálním statickým zatížením

·	Trvanlivost horizontálním zatěžováním

·	Trvanlivost vertikálním zatěžováním

·	Zkouška pádem

·	Stabilita

2c. ČSN EN 1727 –Mechanické a bezpečnostní požadavky pro nábytek úložný

·	Zabezpečení zásuvky

·	Zabezpečení polic proti vypadnutí

·	Pevnost podpěr polic

·	Pevnost dveří s vertikální osou otáčení

·	Otevření zásuvky dynamicky

2d. ČSN EN 1725 –Mechanické a bezpečnostní požadavky pro postel

·	Stabilita

·	Trvanlivost lehací plochy

·	Pevnost lehací plochy rázem

·	Trvanlivost okrajů postele

·	Pevnost konstrukce vertikální silou

·	Pevnost okrajů postele dvojicí vertikálních sil

·	Nábytek pro interiéry musí splňovat mechanické a bezpečnostní požadavky technických norem ČSN P ENV 12521,ČSN EN 527-2, ČSN EN 1727 a ČSN EN 1725.

Požadovaná min.hodnota: splňuje

2.	ČSN 91 0282 čl.2,ČSN EN ISO 11341 postup 2 –Zjišťování světlostálosti povrchu LTD

Požadovaný výsledek: splňuje

4.  Povrchová úprava nábytkových dílců z laminované DTD

·	Přilnavost odtahem ČSN 91 0281- min. požadovaná hodnota 1,5MPa

·	Odolnost proti působení suchého tepla ČSN EN  12722-min.požadovaný stupeň 4

·	Odolnost proti působení vlhkého tepla ČSN EN 12721-min.požadovaný stupeň 4

·	Odolnost proti působení studených kapalin ČSN EN 12720-min.požadov. stupeň 4

·	Odolnost proti oděru ČSN 91 0276– min. požadovaná hodnota do 0,12 g/100ot.

5.  Povrchová úprava nábytkových dílců z dýhované DTD

·	Tvrdost tužkou ČSN 67 3075-min.požadov.stupeň 8

·	Přilnavost mřížkou ČSN ISO 2409-min.požadov.max.stupeň 0

·	Odolnost proti působení suchého tepla ČSN EN  12722-min.požadov. stupeň 4

·	Odolnost proti působení vlhkého tepla ČSN EN 12721-min.požadov. stupeň 4

·	Odolnost proti působení studených kapalin ČSN EN 12720-min.požadov. stupeň 4

·	Odolnost proti oděru ČSN 91 0276– min. požadovaná hodnota do 0,20 g/100ot.

6.  Potahové textilie na sedacím nábytku

·	Odolnost v oděru– min. požadavek 100.000 otáček dle EN ISO 12947-2

·	Odolnost proti šmolkování– min. stupeň 5 dle EN ISO 12945-2

·	Stálobarevnost na světle– min. stupeň 6 dle EN ISO 105-B02

·	Stálobarevnost v otěru za sucha– min. stupeň 4 dle EN ISO 105-X12

·	Stálobarevnost v otěru za mokra– min. stupeň 4 dle EN ISO 105-X12

Základní konstrukční materiál volně stojícího nábytku (dále jen LTD):

Laminovaná dřevotřísková deska v tl. 18 a 25 mm - používaná zkratka výrobku – LTD. Materiál bude alternativně dle požadavků výkresové dokumentace vrstven do požadované tloušťky. Použitá tloušťka je specifikována vždy ve výkrese jednotlivých prvků nábytku. Jedná se o povrchově upravenou třískovou nebo vláknitou desku. Povrchová úprava vzniká nalisováním dekorativního papíru impregnovaného aminoplastickými pryskyřicemi. Povrchová vrstva laminátu s dekorativním povrchem a definovanou strukturou povrchu je odolná vůči krátkodobému působení vody, zvýšené teplotě a chemikáliím používaným v domácnosti. Povrch je snadno omyvatelný a bez zápachu. Laminované desky jsou určeny pro vnitřní vybavení a nábytek, pro použití v suchém prostředí. Desky jsou hygienicky nezávadné, emisí uvolnitelného formaldehydu splňují kritéria emisní třídy E1. Vlastnosti nosných desek odpovídají požadavkům EN 312-3 pro třískové desky a EN 622-1 a EN 622-5 pro vláknité desky, technické požadavky na laminované desky jsou specifikovány PN 49 2628 pro třískové desky a PN 49 2629 pro vláknité desky. Při řezání a zpracování LTD není přípustné jakékoli otřepení hran, nebo nepřesnosti ve formátování materiálu. Spoje budou provedeny jako těsné bez mezer větších než 0,1mm.  Vzhled povrchu materiálu, jeho struktura, odstín, čistota bude vždy stejná a bezvadná na všech nábytkových dílcích bez výjimky. LTD deska bude povrchově řešena s imitací struktury dřeva, není přípustné použití hladkého povrchu.

Dřevotřísková deska plošně lisovaná s povrchovou úpravou – laminace dekorativní folií

1. Identifikace výrobku

Jedná se o desky z třísek, pojených močovino-formaldehydovou pryskyřicí, plošně

lisované, s povrchovou úpravou laminováním dekorativní folií. Tyto desky jsou

určeny hlavně pro nábytkářský průmysl a k finální úpravě interiéru. Nejsou vhodné do

vlhkého prostředí.

2. Informace o složení

2.1. Složení dřevotřískové desky (uvedeno v kg/1 m3 DTD)

dřevní hmota - 600 - 640 kg atro – listnaté 10%, jehličnaté 90%

močovino-formaldeh.pryskyrice - 50 - 65 kg ( sušina )

parafin - 2,5 - 3 kg

tužidlo – nitrát amonný - 1,2 kg ( sušina )

voda - 35 l

Spotřeba surovin se pohybuje podle jednotlivých tloušťkových tříd desek.

Desky používané k laminování musí vyhovovat požadavkům normy CSN EN 312.

2.2. Impregnované papíry

(plošná hmotnost papíru před impregnací 70-100 g/m2 + 4 g/ m2)

- nános pryskyřic 90 – 110 % + 5%

- tekavé podíly 6,0 - 7,5 %

Impregnované papíry se vyrábějí impregnací dekoračních, podkladových nebo speciálních

papíru vhodnými typy vodných roztoku aminoplastických pryskyřic (mocovinoformaldehydové

a modifikované melamin-formaldehydové pryskyřice).

3. Informace o vlastnostech

3.1. Požadavky na všeobecné vlastnosti

Laminované desky musí odpovídat svými vlastnostmi všeobecným požadavkům

obsaženým v tabulce c.1 v CSN EN 14322.

3.2. Mechanicko-fyzikální vlastnosti - stanovení podle požadavku CSN EN 14322

pevnost v tahu kolmo na plochu desky – rozlupcivost

pevnost v ohybu

prídržnost povrchu

3.3. Požadavky na technické vlastnosti – technické vlastnosti se týkají laminovaného

povrchu desek – CSN EN 14322 - způsob provedení zkoušek podle CSN EN 438-2

3.4. Hygienické požadavky

Směrnice DiBt 100 – „ Směrnice o klasifikaci a kontrole desek na bázi dřeva podle

úniku formaldehydu „ .

3.5. Požární vlastnosti

Podle reakce na oheň je výrobek klasifikován do třídy D. Jeho doplňková klasifikace

podle tvorby kouře s a podle plamene hořících částic d0. Úprava vyjádření

klasifikace je D-s1,d0. Index šíření plamene 56,7 mm/min.

4. Pokyny pro přepravu a skladování

4.1. Přeprava

· železničními vagony, určenými pro tento druh přepravy ( uzavřené a zajištěné proti

povětrnostním vlivům), Zboží je ve vagonech zajištěno proti poškození pohyblivou

přepážkou a kurtováním.

· kamiony. Zboží je chráněno proti povětrnostním vlivům plachtováním a proti

poškození při posunu kurtováním.

4.2. Skladování

Skladování v suchém a větraném prostoru při optimální vlhkosti vzduchu 40- 65 % .

Jednotlivé balíky desek musí být proloženy, spodní balík by mel být uložen minimálně

10 cm nad podlahou.

5. Související normy

CSN EN 14322 - Laminované desky na bázi dřeva - Požadavky

CSN EN 312 - Třískové desky – Požadavky na desky pro vnitrní

vybavení ( včetně nábytku ) pro použití v suchém prostředí

CSN EN 310 - Stanovení modulu pružnosti v ohybu a pevnosti v ohybu

CSN EN 311 - Prídržnost povrchových vrstev třískových desek

CSN EN 317 - Stanovení bobtnání po uložení ve vodě

CSN EN 318 - Stanovení rozměrových změn v závislosti na změnách rel.vlhkosti

vzduchu

CSN EN 319 - Stanovení pevnosti v tahu kolmo na rovinu desky

CSN EN 322 - Zjišťování vlhkosti

CSN EN 323 - Zjišťování hustoty

CSN EN 438-2 - Dekorativní vysokotlaké lamináty (HPL)–Desky na bázi

termosetických pryskyřic – Část 2: Stanovení vlastností

CSN 29 9030 - Manipulace a skladování

Dekor základního konstrukčního materiálu (dále jen LTD):

lamino  DTDL OŘECH PACIFIK PŘÍRODNÍ 3700  jako samostatný materiál

Orientace kresby dřeva-struktury bude navazovat na sousední díl na viditelných plochách !!!

Lamino  DTDL HLINÍK F509 jako samostatný materiál

Hrana ABSB – viz odstavec nábytkové hrany:

Hrana bude provedena vždy v dekoru plošného materiálu LTD. Hrany dvířek a pracovních stolů budou provedeny technologií navařením hrany na dílec, korpusy skříní budou provedeny standardně. Odchlipování ABS hrany a obdobné defekty jsou nepřípustné a jsou důvodem pro reklamaci a odmítnutí výrobku.

- U skříňového nábytku jsou boční hrany dveří a přední hrana půdy opatřeny ABS hranou tl.2

mm, která je zakulacena R2, ostatní hrany jsou opatřeny ABS hranou tl. 0,5 mm.

- U stolového nábytku jsou boční hrany stolové desky a svislé hrany boků opatřeny  ABS hranou tl. 2 mm, která je zakulacena R2, ostatní hrany jsou opatřeny ABS hranou tl. 0,5 mm.

Spojování LTD:

Spojování je řešeno pomocí kolíkováním nebo lamelováním. Počet kolíků je dán výrobcem pro bezvadné spojení dvou plošných materiálů mezi sebou. Vzdálenosti kolíkových spojů bude prováděna pomocí šablon pro vrtání kolíkových děr. Lamelování je povoleno, požadována pevnost a soudržnost daná kolíkovými spoji. Velikost lamel musí odpovídat charakteru zatížení spoje, tloušťce plošného LTD materiálu. Veškeré spoje budou lepené bez výjimky. Lepidlo bude voleno v závislosti nepoužitém deskovém materiálu. Lepidlo nesmí vytékat ze spár a ovlivnit kvalitu pohledových ploch. Dřevěné kolíky jsou v ČR normovány podnikovou normou PN 49 3148. V nábytku budou použity kolíky do pr. 8mm, max.velikost 8X35mm. Délka kolíku bude však nejméně 3X tl. Deskového materiálu. Je možná spojovací alternativa pomocí plastových rovných, nebo úhlových kolíků. Není povoleno použití vrutů nebo jiných spojovacích materiálů, s přiznanou nebo hlavou krytou maskovací krytkou!!  Spojování plošné deskového materiálu do vrstev bude provedeno lepením a kolíkováním opět bez použití viditelných šroubových spojů!! Pokud je u výrobku uveden požadavek na demontovatelné spoje, budou tyto řešeny pomocí vhodných spojovacích prostředků jako lichoběžníkové spojky, excentrické spojovací kování, spojovací šrouby korpusů, spojovací šrouby s válečkovou maticí, malé excentrické spojky. Jiné demontovatelné spoje nejsou obecně přípustné.

Záda skříňových prvků:

Materiál zad bude lakovaná MDF o tl.3mm. Záda budou provedena do konstrukce z LTD do vyfrézované polodrážky v LTD v tloušťce dané materiálem zad. Kotvení zad do polodrážek bude provedeno pomocí nastřelovaných ocelových spojek. Počet spojek bude zvolen s důrazem na zajištění trvanlivosti s funkčnosti propojení konstrukce se zádovou výplní. Materiál zad bude v provedení odpovídající barvě doplňků skřínek, a to stříbrná v odstínu hliník. V případě, kdy budou záda viditelná z čela skřínek, budou použita záda z identického materiálu jako provedení korpusu skřínky. Záda budou výrobek identického výrobce materiálu LTD pro zamezení barevné odlišnosti materiálu. Použití materiálu jiného výrobce není přípustné. Velikost polodrážky min. 12/6mm (š./hl.). Vnitřní hrany polodrážky nebudou ponechány jako surová dřevotříska bez další povrchové úpravy.

Minimální požadované vlastnosti materiálu:

Plošná tolerance: 2mm/m

Pevnost v ohybu: 23 N/mm2

Vlhkost: 4-6 %

Formaldehyd: max. 8 mg/100g

Hustota: 770kg/m3

Tolerance tloušťky: ±0,2mm

Obsah písku: max 0,05%

Závěsy dvířek:

Budou voleny dodavatelem na základě konstrukce dvířek znázorněné ve výkresové dokumentaci. Závěsy budou provedeny v povrchové úpravě stříbrná, matná. Veškeré dveřní závěsy nebo konstrukce skřínek budou vybaveny tlumiči dorazu v plastovém, šedém provedení (nacvákávací na závěs, hranu korpusu, vrtaná do hrany korpusu). Tlumiče nesmí způsobovat nedovírání dvířek, nebo jejich trvalé odstávání.

Dvířka plná z LTD:

Laminované dřevotřískové desky tl.18 mm.

Hrany jsou opatřeny ABS hranami o tl. 2 mm.

Uzamykání dvířek dle popisu ve výkrese.

Naložené dveře:

Dveře jsou umístěny před bokem korpusu a po stranách zůstává pouze mezera, která představuje prostor, nutný pro bezpečné otevření dveří.

Vyhnutí 0 mm

Počet závěsů na dveřích:

Rozhodujícími faktory pro počet závěsů na dveřích jsou hmotnost, šířka dveří, výška dveří a kvalita materiálu dveří. V praxi jsou tyto faktory velmi variabilní případ od případu. V případě pochybností se doporučuje vyzkoušení. Z důvodu stability se rozteč mezi závěsy doporučuje co největší.

Nábytkové zámky:

Budou osazeny  dle specifikace v jednotlivých popisech nábytkových kusů. Budou použity na dvířka skřínek z LTD, na čela šuplíků z LTD, případně na dvířka z hliníkového rámečku nebo dvířka skleněná. Zámky budou řešeny jako centrální pro více zásuvek, nebo jednoduché pro samostatná dvířka. Umístění vždy do jednotné pozice nábytkových kusů. Zámky budou osazeny s dodatečnou možností instalace centrálního klíče. Povrchová úprava pohledových částí zámků, stříbrná, matná. Dodávka zámku se 4-mi náhradními klíči. Dodávka klíčů bude provedena v očíslovaných sériích v uzamykatelné schránce, s schématem umístění nábytku na patře. Typ a výrobce zámku musí umožňovat jednoduché doobjednání náhradních klíčů nebo částí zámků.

Vnitřní police ve skříních:

Budou provedeny z LTD identického materiálu jako korpus skříně. Dělení a členění vnitřního uspořádání určuje výkresová dokumentace. Hrany polic za naloženými dvířky budou opatřeny ABS tl. 0,5mm. Hrany polic viditelné budou opatřeny ABS tl, 2mm. Směr kresby dekoru polic bude vždy podél čelních dvířek skřínek. Velikost polic bude provedena tak, aby byla vždy umožněna jejich snadná instalace a vyjmutí. Police budou osazeny na kovové kolíky min. 4ks na polici umístěné do předvrtaných otvorů v bočnici skřínek. Kovové police budou opatřeny plastovou bužírkou pro podložení polic. Police tedy budou řešeny jako variabilní, pokud specifikace prvků v položkovém rozpočtu neurčí jiné technické řešení. Výškově bude vrtání provedeno na variabilní umístění polic výškovým osazením.  Variabilním řešením polic je použití jiného materiálu popsaného v popise výrobku v oddíle 04 – výkresová dokumentace.

Policové kolíky:

Zásuvky:

Korpus zásuvek je rozměrově řešen s maximální využitelností velikosti vnitřního prostoru nábytku. Jedná se především o délku zásuvky ke hloubce nábytkového prvku. Čela zásuvek jsou z LTD tl. 18mm, materiál dle popisu ve výkrese. Čela jsou opatřena ABS hranou tl. 2 mm.

Korpus zásuvek provedení LTD, dno zásuvky provedení MDF tl. 3mm, hrany jsou olepeny ABS hranou tl. 0,5 mm. Součástí zásuvky je tlumení s dotahem. Dynamická nosnost zásuvky je 45 kg. Uzamykání zásuvek je centrálním zámkem (kontejnery) nebo je uzamykatelná pouze jedna zásuvka (dle popisu ve výkrese).

Celovýsuv se zarážkou a pojistkou proti nechtěnému vysunutí.

Je zajištěna stabilita šuplíku při vysunutí v jakékoli projektované šíři šuplíku.

Zásuvky kontejnerů jsou s celokovovým celovýsuvem s ložisky. Součástí zásuvky je tlumení s dotahem.

Zásuvky budou vybaveny zámky dle specifikace výše. Horní zásuvka kancelářských kontejnerů bude vybavena černým, plastovým rozdělovačem na celý rozměr zásuvky. Rozdělovač bude sloužit na kancelářské vybavení, bude uložen do zásuvky volně.

Detail u nábytku s horní a spodní deskou tl. 25mm

Nohy a kolečka:

Plastová seřizovací noha:

Nábytkové sestavy zobrazené nebo specifikované s vyrovnávacíma stavitelnýma nohama o výšce 100- 150mm v provedení plast. Tyto nohy jsou provedeny po seřízení jako opora narážecímu soklu s hliníkovým kartáčovaným povrchem.

Detail seřiditelné soklové nohy v. 100-150mm.

Velká dosedací plocha s průměrem 78 a 80 mm

Seřízení výšky plus/mínus se provádí rukou nebo pomocí šroubováku

Nosnost 4500 N/ks

Plast černý

Stolové nohy (jídelní stůl):

Jedná se o centrální kovové nohy čtvercového průřezu vyobrazené ve výkresové dokumentaci u jednotlivých stolových prvků.

Popis nohou:

Výška plynule seřiditelná od 710 do 740 mm. RAL 9006 práškovou barvou.. Montáž vruty do spodního líce pracovní desky. Průměr nohy 70mm.

Kovové konstrukce pracovních stolů:

Barva, stříbrná RAL 9006

Výška 720 mm

Nohy k volně stojícímu nábytku:

Kovová noha v. 150mm – chrom. Statická nosnost v tlaku 350kg při vysunuté rektifikaci a 500kg při zatáhnuté rektifikaci.

Rozměry dle znázorněné specifikace, počet a pozice dle výkresové dokumentace.

Vzorek nožky bude předložen k odsouhlasení!

Kolečka:

Ozdobné dvojkolečko s kluzným ložiskem

Těleso: polyamid, stříbrný

Běhoun: termoplastická pryž, šedá

Ozdobné dvojkolečko s brzdou a kluzným ložiskem

Těleso: polyamid, stříbrný

Běhoun: termoplastická pryž, šedá

Úchyty a madla:

Umístění madel a jejich použití dle polohy uvedené ve výkresové dokumentaci.  Počet kusů madel je specifikován počtem znázorněných kusů ve výkresu nábytku. Madlo bude kovové, vrtané přes dvířka nebo hliníkové dvířkové profily s prosklením a šroubované z rubového líce dvířek křížovými šrouby dodanými výrobcem s madly. Madla budou délky 232mm, pokud není v dokumentaci určeno jinak. Materiál kov – povrch chrom.

Jiné vybavení nábytku:

Háčky na oblečení:

Budou použity na šatních stěnách a dále uvnitř šatních skřínek pro profesní oděv dle výkresové dokumentace. Provedení háčku bude kov ve variantě povrchu eloxovaný hliník-stříbrný nebo komaxit RAL 9006.

Popisky šatních skříní:

Jedná se o kovové cedulky pro zasunutí štítku s jménem uživatele nábytku. Umístění je na všechny šatní skřínky pro pracovní oděv a na další prvky dle výkresové dokumentace.

Větrací mřížky:

Jedná se o větrací mřížky kovové v provedení s horizontálními oválnými otvory. Umístění dle výkresové dokumentace, max. však výška mřížky 100mm, délka dle zobrazení. Povrch bude řešen v eloxovaném hliníku.

Průchodky pro kabeláž:

Jde o průchodky do pracovních desek stolů navazující na vyústění kabeláže z pod pracovní desky nebo kabelového žlabu. Průchodky budou vrtány na místě dle požadavku uživatele. Dodavatel je povinen zahrnout do kalkulace min. 2ks/stůl plastových průchodek v odstínu stříbrná do nabídkové ceny.

Kabelové příchytky pod pracovní desku:

Veškeré pracovní stoly budou vybaveny kabelovými příchytkami (montovanými po 150mm) pod pracovní desku na celou šíři pracovního stolu od bočnice k bočnici. Kotvení bude provedeno tak, aby byly kabely vizuálně potlačeny za hranu pracovní desky.

Šatní tyče:

Seřiditelná šatní tyč

včetně 2 nosičů

seřiditelná pro světlé šířky korpusu

od 600 do 900 mm

chromovaná ocel

Výsuvný držák ramínek:

Držák šatních ramínek

výsuvný

Délka dle hloubky skříně

ocel niklovaná a bílý plast

Vyklápěcí postele s úložným prostorem a s čalouněnými opěrkami zad:

Potahová látka (žinylka) nebo koženka – dle výkresové dokumentace

·	Složení : 100 % Xtreme FR

·	Nemetalická barviva

·	min.100.000 zátěžových otáček

·	330 g/m2

·	BS EN 1021 – 1

·	BS EN 1021 – 2

·	BS 7176  Low Hazard

·	BS 7176 Medium Hazard

·	ISO 105 – B02:1999 stálost na světle č.6

·	ISO 105 –X12:2002 stálost při tření č.4

Je nutné doložit originál nebo úředně ověřenou kopii platného atestu či prohlášením výrobce, že látka splňuje zátěžové otáčky 100.000 cyklů a dále BS 7176

MATRACE VYKLÁPĚCÍ VŽDY KE ZDI NA 2x PRUŽINOVÝ MECHANIZMUS Vyklápěcí kování-požadavky:

Pružinové kování pro postele

Stabilní zpracování všech nýtových spojů s podložkami.

Předpětí pružiny podporuje vyklápění.

Hmotnost roštu postele včetně matrace max. 25 kg.

Plastový kryt chrání povlečení v úložném prostoru.

ČALOUNĚNÍ PUR PĚNOU ODPOVÍDAJÍCÍ SVOU HUSTOTOU PŘEDPOKLÁDANÉ MÍŘE ZATÍŽENÍ PROVOZEM A VÁHOU UŽIVATELŮ.

Obecně:

Zhotovitel musí přesně dodržovat doporučení výrobce co se týče výrobních materiálů, skladování, úrovně řemeslného zpracování, metod aplikace, procedur, technik instalace a upevnění.

Všechny instalace se budou provádět za podmínek doporučovaných výrobcem.

Ceny za tyto předměty musí zahrnovat ceny za přídatné podpěry, upevňovací doplňky, ( t.j. dráty, příchytky, těsnění atd.), rozpěrky a krycí lišty, nutné k dokončení  instalace. Tyto ceny budou také zahrnovat dodání výrobků, řezání, ztráty (zmetkovitost), lepidla a jiné pojicí doplňky.

Zhotovitel se musí před zahájením prací dohodnout s objednatelem na přesném rozvržení, rozložení, a umístění všech výrobků.

Materiály:

Všechny výrobky musí být dodány v obalech se jménem výrobce, zárukou a v kompletním neporušeném balení.

Materiály, výrobky a řemeslné provedení instalace musí být u všech druhů v nejlepším provedení a v souladu s ČSN.

Všechny materiály musí být vždy nejlepší kvality a bez vad a kazů. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout a vyřadit jakýkoli materiál nízké kvality.

Řemeslné zpracování :

Všechny výrobky musí být pevně umístěné a připojené k povrchu, přesně namontované, úhledně a bezpečně upevněné, vodorovné, přímé a čisté.

Podle potřeby budou přilehlé povrchy chráněny, aby se zabránilo jejich poškození a zašpinění během instalace.

Dokončení:

Výrobek bude důkladně očištěn, a kde je to vhodné, vyluxován.