## Technické a zvláštní technické podmínky

## Sanitní vozidlo ZZS kategorie „B“ ve smyslu ČSN EN 1789 + A2, provedení se zvýšenou průchodností, pohon obou náprav, tj. 4x4.

Bezvýhradné splnění všech zadavatelem níže uvedených technických parametrů je podmínkou pro následné převzetí vozidla.

Jsou-li níže uvedeny odkazy na výrobky, výrobce či dodavatele s dovětkem „například“, slouží tyto pouze jako příklad vymezení uživatelských standardů. Dodavatelé jsou oprávněni dodat z důvodu ochrany hospodářské soutěže i jiné výrobky a zařízení, která svými standardy budou odpovídat níže uvedeným.

Jsou-li níže uvedeny konkrétní odkazy na výrobky, výrobce či dodavatele, pak jedině z důvodu nezbytné a nezaměnitelné kompatibility s vozidly a jejich vybavením již zadavatelem užívanými. To znamená, že konkrétně uvedená zařízení či výrobky musí např. pasovat do držáků v jiných, např. záložních vozidlech nebo vozidlech užívaných na jiném výjezdovém stanovišti.

U použitých komponentů nástavby zadavatel požaduje splnění homologací podle ČSN EN 1789 + A2.

### Zvláštní technické podmínky:

V souladu s nařízením vlády č. 173, ze dne 11. května 2016

Vozidlo kategorie M1

Musí splňovat emisní limity minimálně EURO 6, v souladu s přílohou č. 1 uvedeného nařízení vlády

Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz je 11 litrů / 100 km u naftových motorů nebo 12 litrů / 100 km u motorů benzínových, souladu s přílohou č. 2, článek III, uvedeného nařízení vlády

### Technické podmínky:

### Podvozková část:

celková hmotnost vozidla 3 500 kg a vyšší

motor o výkonu min. 125 kW

převodovka automatická, náhon na obě nápravy, provedení 4 x 4

rozvor minimálně 3 400 mm

minimální rozměry ošetřovacího prostoru pro pacienty (mm): 2900x1600x1800 (délka, šířka, výška)

počet míst v kabině řidiče 1+1

boční posuvné dveře

posuvné okno v bočních dveřích ambulantního prostoru

zesílená přední náprava

stabilizátor přední nápravy

zesílený stabilizátor zadní nápravy

tlumiče pérování na obou nápravách zesílené

elektricky vyhřívaná a seřiditelná zpětná zrcátka

kontrolka poruchy vnějšího osvětlení

elektrické ovládání oken u řidiče i spolujezdce

přední okno determální se zeleným pruhem

okna bočních dveří u řidiče a spolujezdce s ochranou folií proti rozbití při pokusu o vloupání

vysoká střecha

dvoukřídlé zadní dveře s okny, otvíratelné 270°, doplnit pevnější aretací po otevření v 90° (zajištění nástavbářem proti samovolnému zavření vlivem větru)

nástupní schůdek u zadních dveří

přídavný nástupní schůdek u bočních posuvných dveří

dělící stěna s posuvným oknem maximálních možných rozměrů nebo dveřmi do prostoru kabiny

vnitřní zpětné zrcátko

zajištění uzávěru palivové nádrže

objem nádrže paliva minimálně 70 l

zesílený alternátor

zesílený akumulátor motoru

oddělovací relé pro přídavný akumulátor

přídavný akumulátor pro nástavbu zesílený

kontakty pro nouzové startování a dobíjení akumulátoru

ukazatel vnější teploty na přístrojovém panelu

mlhová světla

funkce světel přisvícení do zatáčky

světla pro denní svícení

hlavní světlomety xenonové nebo LED provedení

ukazatele směru vzadu nahoře integrované, bez přesahu nad střechu vozidla

přední lapače nečistot

zadní lapače nečistot

ESP (ABS + ASR + BAS + EBV)

brzdy hydraulické, dvouokruhové, všechny kotoučové

adaptivní brzdová světla

asistent pro potlačení vlivu bočního větru

předehřev paliva

možnost přihřívání chladicí kapaliny za provozu vozidla z důvodu rychlejšího dosažení provozní teploty a jejího udržení při nízkých teplotách

tachometr kalibrovaný v kilometrech, vozidlo bez tachografu

tempomat pro udržení nastavené rychlosti

omezovač rychlosti nastaven do konstrukční rychlosti vozidla podle technického průkazu

otáčkoměr

imobilizér

zvuková vnější signalizace couvání

parkovací asistent vzadu i vpředu originál od výrobce podvozku včetně vizuální a akustické signalizace

zpětná kamera s výstupem na displej autorádia v kabině řidiče originál od výrobce podvozku (možno spojit s parkovacím asistentem)

centrální zamykání s dálkovým ovládáním, s možností samostatného uzamčení kabiny řidiče

sedadla řidiče i spolujezdce podélně posuvná, seřizovatelná opěra zad, bederní opěrka, područka, výškově nastavitelná sedadla

opěrka hlavy řidiče i spolujezdce výškově nastavitelná

uzavíratelná schránka u spolujezdce

odkládací polička nad čelním oknem

sluneční clona otočná, u řidiče i spolujezdce

originální autorádio od výrobce podvozku s možností USB vstupu

ukazatel servisních intervalů

třetí brzdové světlo vzadu nahoře, bez přesahu nad střechu vozidla

airbag řidiče i spolujezdce s předpínačem bezpečnostního pásu

kontrola zapnutí bezpečnostních pásů

boční airbagy okenní u řidiče i spolujezdce

klimatizace s automatickou regulací v prostoru řidiče i sanitní zástavby, výměník umístit mimo střechu vozidla

dodávka a montáž hasicího přístroje 2 kg (FE 36) – čisté hasivo, montáž do prostoru kabiny

odtahové oko vzadu

ve vozidle gumové koberce u řidiče a spolujezdce

vozidlo musí být vybaveno plnohodnotnou rezervou, umístění mimo ambulantní prostor

ve vozidle základní výbava, tj. trojúhelník, autolékárnička, tažné lano, náhradní žárovky, výstražná vesta 5 ks

vozidlo jako celek musí splňovat předpisy dané pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích v ČR, musí být nové, nepoužívané – rok výroby 2019 a výše

### Zástavba:

### Barevné provedení:

v souladu s vyhl. č. 296/2012 Sb.

základní barva karoserie vozidla je žlutá, RAL 1016, nebo ekvivalent, lakování barvou

na bocích vozidla je umístěno retroreflexní značení v podobě pravidelně se střídajících obdélníkových polí zelené a žluté barvy o minimálním rozměru 590 x 300 mm ve dvou vodorovných pruzích vytvářejících vzhled šachovnice, přičemž kratší strana obdélníkového pole určuje šíři pruhu; v horní části obou boků pak obdobný zeleno žlutý pruh o šíři 80 mm

na bocích velký nápis „Zdravotnická záchranná služba“ odstín RAL 3024,

na předních dveřích v zeleném poli pak žluté logo MSK a nápis „Moravskoslezský kraj“

na střeše (150 mm), na obou předních blatnících a na zadních dveřích (100 mm) volací znak, provedení v barvě černé

na zadních dveřích vpravo dole symbol upozorňující na přepravu kyslíku.

na zadních dveřích pod okny šikmé pruhy od středu dolů, odstín RAL 3024 signální

na oknech zadních dveří 2x „Modrá hvězda života“ , provedení reflexní s konturou, nad okny nápis „AMBULANCE“, na horní hraně dveří vpravo volací znak a vlevo symbol telefonu s číslem 155

na přední kapotě velký znak ZZS MSK, po obou bocích znaku 4 vodorovné pruhy v odstínu RAL 3024, na zvýšené střeše (spojleru) vpředu nad oknem nápis    „A M B U L A N C E“ v odstínu RAL 3024

na obou bocích nástavby šikmý pás v odstínu RAL 3024, na něm  „Modrá hvězda života“, provedení reflexní s konturou

na obou bocích vzadu pod šikmým pásem nápis „www.zzsmsk.cz“

drobné doplňky, jako telefonní číslo či symbol apod. upřesní zadavatel

### Výstražná zařízení (VRZ - dodá dodavatel včetně montáže):

přední hlavní výstražné zařízení integrované do nástavby, světla v barvě modré a červené (vlevo ve směru jízdy červené), provedení v lineární LED technologii, svítící do všech stran, min. 60 světelných bodů, vysoká viditelnost z bočních úhlů, na obou bocích bílé světlo s dostatečným výkonem, se samostatným spínáním, pro osvětlení například domovních čísel; provedení v rovině se střechou vozidla; naprogramováno svícení vždy minimálně jednoho modulu (pro „fotoradar“ ); zapojení světelného výstražného zařízení s možností volby „denního“ (plného světelného výkonu) a „nočního“ (slabšího světelného výkonu)

vzadu integrovaná LED světla v barvě modré a červené (vlevo ve směru jízdy červené), min. 48 světelných bodů, provedení v míře maximálně možné k rovině střechy vozidla

zesilovač sirény o výkonu minimálně 200 W, 2 x reproduktor sirény, každý o výkonu 100W

přepínání tónů sirény na volantu tak, aby se při přepínání současně neaktivoval klakson vozidla

signál HORN aktivovaný vlastním červeným tlačítkem v dosahu řidiče u volantu

přídavná přední výstražná světla v barvě modré a červené (vlevo ve směru jízdy červené), lineární LED technologie, dva kusy, vždy minimálně 8 světelných bodů, zapuštěná v masce, umístění v co nejširších možných bodech masky vozidla

dvě přídavná světla v barvě modré a červené (vlevo ve směru jízdy červené), v lineární LED technologii, minimálně 8 světelných bodů, umístěná na bocích předních blatníků

veškeré komfortní funkce k ovládání VRZ, samostatně tlačítko pro HORN, ostatní funkce (přepínání) VRZ na volantu – v ovládání klaksonu bez jeho aktivace při použití VRZ; signalizace zapnutí VRZ v zorném poli řidiče (prosvícený spínač nebo kontrolka)

### Další vybavení:

zástavbu koncipovat tak, aby zůstala kompletně rovná střecha bez nežádoucích výstupků s cílem zachovat co nejmenší možnou průjezdnou výšku celého vozidla

vyztužení karosérie pro uchycení zdravotnických přístrojů, zachovat dostatečnou prostorovou rezervu pro varianty typů a rozmístění přístrojů

v prostoru kabiny lampička na čtení map u spolujezdce v LED provedení „krátká“

uzavíratelný úložný prostor na doklady formátu A4

v prostoru kabiny i v ambulantním prostoru úložné boxy na notebook včetně napájecí zásuvky 12V trvale napájené ze zástavbové baterie

na palubní desce zásuvka 12 V pro napájení mýtné jednotky

zateplení a odhlučnění ambulantního prostoru

obložení stěn, stropu a dveří v provedení odpovídajícím ČSN EN 1789+A2

podlaha v provedení odpovídajícím ČSN EN 1789+A2 s plynulým přesahem na stěny o velikosti min. 5 cm (z důvodu usnadnění čištění a desinfekce; tzv. „litá podlaha“)

odpružený, polohovatelný stůl nosítek s nerezovým pojezdem, elektricky ovládaný; na stole kotevní systém podvozku nosítek (dodat na nosítka uvedená níže!)

zvukové znamení z ambulantního prostoru k řidiči

osvětlení sanitního prostoru led diodami bílé barvy (pásy 2x podélné, 1 x nad pracovní plochou) s vypínačem se stmívačem u bočních a s vypínačem u zadních dveří

na pravé straně stropu 1 pás LED diod modré barvy k nočnímu osvětlení se samostatným vypínačem, délka stejná jako bílá

2 ks bodová svítilna nad nosítky LED technologie - přídavné osvětlení nad nosítky ve smyslu ČSN EN 1789+A2

osvětlení bočního vstupu při otevření dveří, LED provedení

veškeré osvětlení v ambulantním prostoru v souladu s ČSN EN 1789+A2

spínače v ovládacím panelu v ambulantním prostoru zástavby podsvětlené

upevňovací systém pro dvě svisle upevněné infuze či PE vaky – provedení v souladu s ČSN EN 1789+A2

nezávislé teplovzdušné topení pro ambulantní prostor odpovídající parametrově ČSN EN 1789+A2, článek 4.5.5.1

teplovzdušné elektrické topení na 230 V s termostatem v ambulantním prostoru, zapojené v samostatné zásuvce přes přípojku 230 V z vnějšího zdroje

teplovodní závislé topení s ventilátorem v ambulantním prostoru, s možností oddělení od teplovodního topení v kabině řidiče, ovládání ventilátoru v ambulantním prostoru

výkonově musí být topení nastavitelné tak, aby splňovalo, včetně regulace, ustanovení ČSN EN 1789+A2

v ambulantním prostoru min. 6 ks elektrické zásuvky 12V podle potřeby a rozmístění přístrojů a zařízení, další min. 2ks v kabině, další 1ks originál inkubátorová typ DARTIN – vodič k této zásuvce o průřezu minimálně 4 mm², všechny přístrojové zásuvky v provedení „rohová“, natočené směrem k podlaze nebo do strany

skříňky se zásuvkami vybavené dojezdovými tlumiči

prostory pro uložení resuscitačního kufru nebo batohu, opatřeno popruhy k upevnění batohů

na veškeré popruhy používat vždy kovové spony

pracovní plocha pro odkládání zdravotnického materiálu při ošetřování pacienta buď z nerezu nebo jiného kvalitativně odpovídajícího materiálu

zařízení pro trvalý ohřev infúzí na teplotu 37+-2˚ C. (termobox)

na vhodném místě dávkovač desinfekce v držáku – provedení z kovu

skříňky v rozích pod stropem zástavby, maximálně využít možné prostory

skříňka pro uložení vakuové matrace

skříňka na dlahy

za hlavou pacienta sedačka s tříbodovým bezpečnostním pásem (M1)

na pravé straně vedle nosítek 2x otočná sedačka s tříbodovým bezpečnostním pásem (M1)

místo pro uložení ochranných pomůcek jednotlivce v kufříku o rozměrech 65 x 45 x 20 cm

lékovka – 4 police

nástupní madla u bočních dveří dostatečně dlouhá a bezpečně vyklopená dovnitř prostoru

v dosahu osoby sedící na sedačce v ambulantním prostoru umístit na stěnu 1 ks speciální nůž na přeříznutí bezpečnostních pásů; na přepážku umístit navíc do držáku 1 ks speciální nůžky na přestřihnutí bezpečnostních pásů

2 ks držák na 10 l kyslíkovou láhev vzadu, s dostatečnou výškovou rezervou na různé výšky láhví, rychlospojky na stěně u lahví (vstup plynu)

1 ks držák na 2 l kyslíkovou láhev

rozvod kyslíku se čtyřmi rychlospoji na levé straně zástavby (výstup plynu), dva u přístrojů a dva na panelu

pro všechna propojení jak láhví, tak přístrojů dodat kompletní propojovací hadice

dodání a montáž nádoby na odpadky

na všechna celá okna sanitního prostoru tmavou folii, dolní 2/3 oken zneprůhlednit i pro případ večer rozsvíceného vnitřního osvětlení

vzadu na hraně střechy výkonná bílá pracovní světla v LED technologii spínaná jednak automaticky při zařazení zpátečky a jednak prosvětleným (kontrolka) vypínačem umístěným na palubní desce v kabině v zorném poli řidiče

na obou bocích nástavby nahoře vždy 2 ks LED světel, šikmo dolů, pro dostatečné osvětlení pracovního prostoru po bocích vozidla do vzdálenosti zhruba 3 m od vozidla, spínače samostatně pro levou a pravou stranu s kontrolkou u řidiče

varování při startování - světelná signalizace při startování vozidla a současně připojeném kabelu vnějšího zdroje 230V

rozvod 230 V, venkovní přívodní zásuvka s automatizovaným odpojením na levé straně za dveřmi řidiče, (v souladu s ČSN 33 2000-7-717), vnitřní zásuvka 230 V s indikací přítomnosti napětí, 2x ve spodní části levé stěny zástavby; propojovací kabel délky 5 m součástí dodávky, proudový chránič, jistič, instalační relé, pojistky (samostatné schéma) umístěny za sedadlem řidiče na přepážce tak, aby nebyl omezen posun sedadla do zadní polohy; uvnitř vlevo dole 2x zásuvka 230 V s indikací přítomnosti napětí; vše včetně výchozí revize elektro

zabudovaná nabíječka akumulátoru vozidla i nástavbového, doplněno dělícím relé zajišťujícím provozní stav vozidlového akumulátoru ve smyslu ČSN EN 1789+A2

předmontáž na rádio – anténa + repro, originální autorádio od výrobce podvozků, 2ks reproduktorů umístěných v ambulantním prostoru v přední části; ovládání hlasitosti reproduktorů prvkem umístěným na ovládacím panelu v ambulantním prostoru – systém zapni / vypni

úložný prostor nad kabinou řidiče

držák pro uchycení transportní sedačky – schodolezu na pravém boku nástavby za sedačkami nebo na zadních dveřích

držák scoop rámu na pravé straně nahoře

okno na přepážce musí mít seřiditelnou clonu zabraňující rušení řidiče světlem z ambulantního prostoru – viz ČSN EN 1789+A2

dodání a montáž držáku role jednorázových ručníků, provedení z kovu + jedna role ručníků

2 ks držák s nádobou na použité kanyly, cévky atd. – provedení z kovu

2 kusy držák na zásobník s ochrannými lékařskými rukavicemi v ambulantním prostoru a 1 ks držák v kabině, rozměry podle vzorku námi používaných krabiček - provedení z kovu

v kabině 2 ks držák ochranných přileb

nucené větrání prostoru obousměrným ventilátorem v provedení s bočním výstupem vzduchu

### Další zařízení:

dodání a montáž antény, držáku a napájení vozidlové radiostanice v pásmu 160 MHz (radiostanici a tlačítkový mikrofon dodá zadavatel – Mototrbo DM4600e)

dodání a montáž antény a instalační sady DIN vozidlové radiostanice MATRA typ TPM 700 (radiostanici dodá zadavatel – MATRA TPM 700)

montáž dobíjecí svítilny 12V s držákem v prostoru kabiny řidiče; dobíjecí držák napojen na el. síť vozidla (svítilnu dodá zadavatel - Nightstick)

montáž tiskárny výjezdového protokolu, včetně routeru s příslušenstvím pro přenos dat (tiskárnu i router dodá zadavatel – tiskárna Brother HL-L2340DW + router TP Link)

montáž měniče napětí se sinusovým průběhem, 12V stejnosměrných v palubní síti vozidla na 230 V střídavých ve 2 kusech zvlášť označených zásuvek (jedna pro napájení výše požadované laserové tiskárny); měnič instalovat s možností odpojení samostatným vypínačem; v ambulantním prostoru v dosahu tiskárny a přístrojů 2 ks barevně odlišené zásuvky s indikací přítomnosti napětí s označením „230 V z měniče“ ;(měnič dodá zadavatel)

montáž přední vnitřní sledovací kamery se záznamem včetně napájecí jednotky; montáž napájecí jednotky uzpůsobit pro snadný přístup k nastavovacím prvkům, napájení kamery 12 V ze stropu, zapojení na zařízení chránící akumulátor podvozku před vybitím (kameru i napájecí jednotku dodá zadavatel - BlackVue)

skrytá montáž v přístrojové desce sledovací jednotky „ ONI systém“ včetně antény (jednotku dodá zadavatel); požadována je montáž včetně zapojení a aktivace v systému sledování; jednotku je nezbytné správně nasměrovat, upevnit a zapojit pro možnost sledování aktivace majáků a sirény;  jednotka musí komunikovat s navigačním systémem ve vozidle (přenos souřadnic cíle do navigační jednotky) a umožňovat použití tzv. statusů z přídavného ovládacího panelu statusovače (statusovač dodá k montáži zadavatel); zapojení do 2 univ. vstupů tak, aby bylo zajištěno sledování zapnutí VRZ a sirény

montáž napájení a uchycení mobilního zařízení sloužícího pro navigaci na místo události– jednotka bude napojena na výše uvedenou sledovací jednotku, přes kterou bude probíhat příjem souřadnic místa události; připojení USB kabelem; dodání a montáž držáku mobilního zařízení sloužícího pro navigaci včetně zajištění skrytého napájení vyvedeného z přístrojové desky; lze umístit přísavkou na sklo (zařízení dodá zadavatel - Navigace Garmin Driwe Smart 60)

### Dodavatel dodá a namontuje držáky na zdravotnické přístroje a techniku:

dodávka a montáž držáku s dobíjením na defibrilátor

montáž držáku s dobíjením na plicní ventilátor (držák dodá zadavatel)

dodávka a montáž držáku na perfusory (2 ks nad sebou, lineární dávkovače pro použití v intenzívní medicíně s možností kalibrace na stříkačky 20/50 ccm)

montáž držáku na odsávačku - elektrická s dobíjecím držákem v zadní stěně napojeným přímo na 12V rozvod vozidla (držák dodá zadavatel)

dodávka a montáž držáku, či jiné zajištění proti pádu, na tiskárnu výjezdového protokolu

montáž držáku transportní sedačky (držák dodá zadavatel)

dodávka a montáž držáku na scoop rám (bajonetové uchycení středem nebo je přípustné jeho alternativní bezpečné umístění ve vozidle)

### Ve vozidle bude použita přístrojová a transportní technika:

- 1 ks odsávačka elektrická (dodá zadavatel – LSU 4000)

- 2 kusy redukční ventil 10 l láhev O² (dodá zadavatel - Medireg II O2)

- 1 kus redukční ventil na 2 l láhev O² (dodá zadavatel - Mediselect II 25 O2)

- 1 ks nástěnný tonometr s manžetou v hlubokém košíku (dodá zadavatel – Boso-Nova)

- 1 ks přenosný ventilátor na napájené nosné jednotce s držákem kyslíkové lahve (dodá zadavatel - Medumat Standard2 s LIFE-BASE 3NG)

- 1 ks defibrilátor / monitor / kardiostimulátor (dodá zadavatel – Corpuls 3 Slim)

- 1 ks lineární dávkovač – (dodá zadavatel - Braun Compact)

- 1 ks nosítka s nožním madlem odnímatelná + podvozek (dodá zadavatel - Medirol CLINIC N114 s podvozkem EXTERO P113)

- 1 ks skládací transportní sedačka s pásy (dodá zadavatel – Medirol ROLMAN K312)

- 1 ks scoop rám  (dodá zadavatel -  FERNO EXL)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veškeré dodávané zboží musí být nové a dosud nepoužívané.

Veškeré návody na použití budou dodány v českém jazyce.

K vozidlu budou doloženy veškeré doklady potřebné pro řádné přihlášení vozidla do evidence motorových vozidel na odboru dopravy.