Specifikace a minimální technické požadavky

Lineární dávkovač – 10 ks

- Přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček běžně používaných objemů – tj. 10, 20, 30, 50/60 ml od různých výrobců

- Možnost kalibrace dávkovače na různé typy injekčních stříkaček.

- Přesnost dávkování – podávání odchylka max ± 2 %

- Rychlost dávkování nastavitelná podle použité stříkačky min od 0,1 do 1200 ml/hod

- Nastavení doby dávkování min. od 1 minuty do min. 96 hod

- Nastavitelný objem dávkování min od 0,1 do 200 ml

- Nastavitelné podání bolusu s rychlostí podle použité stříkačky min. od 0,1 do 999 ml/hod

- Nastavitelná hodnota okluzního tlaku

- Velký a dobře čitelný LCD display se zobrazením všech důležitých informací, a to rychlost infuze, časové údaje, podaný a celkový objem, viditelnost v nočním režimu

- Ovládání a nastavování parametrů pomocí dotykového displeje i tlačítek

- Přehledné zobrazení aktuálního stavu a historie použití

- Editovatelná knihovna léků

- Dobře viditelný alarmový indikátor (kritické chybové hlášení) – upozornění na konec infuze, dosažení nastaveného objemu, stav a historie, stav záložní baterie, interní závada – technická porucha přístroje

- Provoz na síťové napětí i záložní baterii (chod na záložní zdroj min 5 hodin provozu) – možnost provozu bez přerušení infuze při transportu, automatické napájení baterie při připojení do sítě

- Jednoduché uchycení do dokovací stanice, možnost uchycení na infuzní stojan (příslušenství pro uchycení na infuzní stojan musí být součástí dodávky)

- Intuitivní ovládání a rychlá příprava k činnosti, ovládání a menu plně v češtině

- Snadná transportovatelnost a nízká hmotnost, max. 2,1 kg