Technická specifikace

Dodávka aktivních prvků a příslušenství v rámci obnovy aktivních prvků (náhrada za 3COM 4400) nemocnice a doplnění a výměny aktivních prvků v rámci rekonstrukce strukturované kabeláže v budově A.

Vzhledem k tomu, že zadavatel využívá ve své síti primárně aktivní prvky výrobce  HP Enterprise, je z důvodu homogenity jejich správy a snížení náročnosti na znalosti správců sítě vyžadována dodávka produktů HP Enterprise /Aruba. Bezdrátová síť nemocnice je vystavěna na produktech výrobce Ubiquiti Networks. Pro bezdrátovou Wi-Fi síť je vyžadována dodávka aktivních prvků tohoto výrobce.

Aktivní prvky a příslušenství musí být určeny pro český trh a musí být zajištěna garance servisu výrobce na dodaná zařízení v ČR.

Součástí dodávky bude asistence při instalaci a zaškolení.

Rozsah dodávky:

- 5 ks  (SW1) 48-portový gigabitový PoE+ přepínač s min. 4x 10GbE SFP+ porty s podporou pro stohování

Požadované parametry:

- z důvodu jednotné správy požadujeme zařízení Hewlett Packard Enterprise / Aruba

- provedení: montáž do standardního 19“ racku

- maximální výška: 1U

- maximální hloubka: 40 cm

- stohování: podpora stohování pomocí standardních 10GbE portů, min. 4 zařízení ve stohu

- stohování: podpora stohování s přepínačem SW4

- porty: 48 RJ-45 portů 10/100/1000 PoE+ porty: min. 4 porty SFP+ na přední straně přepínače (podpora 1/10GbE)

- typ: L2 přepínač se základními L3 funkcemi

- podpora IPv4 / IPv6

- propustnost: min. 110 Mpps

- přepínací kapacita: min. 176 Gbps

- PoE: min. 370W pro PoE+

- MAC tabulka: min. 16000 záznamů

- QoS: prioritizace provozu, CoS dle IEEE 802.1p, řízení datových toků (rate limiting)

- VLAN: podpora VLAN dle 802.1Q, 4094 VLAN ID, min. 2000 VLAN současně, podpora Protocol VLAN dle 802.1v, Voice VLAN, dynamické přidělení VLAN

- Jumbo pakety: min. 9000 bajtů

- Spanning Tree: podpora MSTP, podpora komunikace se staršími verzemi STP/RSTP

- Agregace linek: statická a dynamická agregace dle 802.3ad (LACP), min. 8 portů ve skupině, min. 8 skupin, podpora linek agregace mezi členy stohu

- L3 funkce: statické směrování, RIP v1/v2 nebo OSPF v2/v3, DHCP relay

- zabezpečení: 802.1X, RADIUS, MAC auth, ACL, TACACS+, DHCP protection, STP Root Guard

- správa: plně spravovatelný přes CLI/SSH/Web rozhraní), SNMP v2c/3, RMON, sFlow, LLDP, LLDP-MED

- 9 ks (SW2) 48-portový gigabitový PoE+ přepínač s min. 4x 10GbE SFP+ porty

Požadované parametry:

- z důvodu jednotné správy požadujeme zařízení Hewlett Packard Enterprise / Aruba

- provedení: montáž do standardního 19“ racku

- maximální výška: 1U

- maximální hloubka: 40 cm

- porty: 48 RJ-45 portů 10/100/1000 PoE+ porty: min. 4 porty SFP+ na přední straně přepínače (podpora 1/10GbE)

- typ: L2 přepínač se základními L3 funkcemi

- podpora IPv4 / IPv6

- propustnost: min. 110 Mpps

- přepínací kapacita: min. 176 Gbps

- PoE: min. 370W pro PoE+

- MAC tabulka: min. 16000 záznamů

- QoS: prioritizace provozu, CoS dle IEEE 802.1p, řízení datových toků (rate limiting)

- VLAN: podpora VLAN dle 802.1Q, 4094 VLAN ID, min. 500 VLAN současně, podpora Protocol VLAN dle 802.1v, Voice VLAN, dynamické přidělení VLAN

- Jumbo pakety: min. 9000 bajtů

- Spanning Tree: podpora MSTP, podpora komunikace se staršími verzemi STP/RSTP

- Agregace linek: statická a dynamická agregace dle 802.3ad (LACP), min. 8 portů ve skupině, min. 8 skupin, podpora linek agregace mezi členy stohu

- L3 funkce: statické směrování, RIP v1/v2/ng

- zabezpečení: 802.1X, RADIUS, MAC auth, ACL, TACACS+, DHCP protection, STP Root Guard

- správa: plně spravovatelný přes CLI/SSH/Web rozhraní), SNMP v2c/3, RMON, sFlow, LLDP, LLDP-MED

- 12 ks 	(SW3) 24-portový gigabitový PoE+ přepínač s min. 4x 10GbE SFP+ porty

Požadované parametry:

- z důvodu jednotné správy požadujeme zařízení Hewlett Packard Enterprise / Aruba

- provedení: montáž do standardního 19“ racku

- maximální výška: 1U

- maximální hloubka: 40 cm

- porty: 24 RJ-45 portů 10/100/1000 PoE+ porty: min. 4 porty SFP+ na přední straně přepínače (podpora 1/10GbE)

- typ: L2 přepínač se základními L3 funkcemi

- podpora IPv4 / IPv6

- propustnost: min. 90 Mpps

- přepínací kapacita: min. 128 Gbps

- PoE: min. 370W pro PoE+

- MAC tabulka: min. 16000 záznamů

- QoS: prioritizace provozu, CoS dle IEEE 802.1p, řízení datových toků (rate limiting)

- VLAN: podpora VLAN dle 802.1Q, 4094 VLAN ID, min. 500 VLAN současně, podpora Protocol VLAN dle 802.1v, Voice VLAN, dynamické přidělení VLAN

- Jumbo pakety: min. 9000 bajtů

- Spanning Tree: podpora MSTP, podpora komunikace se staršími verzemi STP/RSTP

- Agregace linek: statická a dynamická agregace dle 802.3ad (LACP), min. 8 portů ve skupině, min. 8 skupin, podpora linek agregace mezi členy stohu

- L3 funkce: statické směrování, RIP v1/v2/ng

- zabezpečení: 802.1X, RADIUS, MAC auth, ACL, TACACS+, DHCP protection, STP Root Guard

- správa: plně spravovatelný přes CLI/SSH/Web rozhraní), SNMP v2c/3, RMON, sFlow, LLDP, LLDP-MED

- 2 ks  (SW4) 48-portový gigabitový přepínač s min. 4x 10GbE SFP+ porty s podporou pro stohování

Požadované parametry:

- z důvodu jednotné správy požadujeme zařízení Hewlett Packard Enterprise / Aruba

- pr7ovedení: montáž do standardního 19“ racku

- maximální výška: 1U

- maximální hloubka: 40 cm

- stohování: podpora stohování pomocí standardních 10GbE portů, min. 4 zařízení ve stohu

- stohování: podpora stohování s přepínačem SW1

- porty: 48 RJ-45 portů 10/100/1000 porty: min. 4 porty SFP+ na přední straně přepínače (podpora 1/10GbE)

- typ: L2 přepínač se základními L3 funkcemi

- podpora IPv4 / IPv6

- propustnost: min. 110 Mpps

- přepínací kapacita: min. 176 Gbps

- MAC tabulka: min. 16000 záznamů

- QoS: prioritizace provozu, CoS dle IEEE 802.1p, řízení datových toků (rate limiting)

- VLAN: podpora VLAN dle 802.1Q, 4094 VLAN ID, min. 2000 VLAN současně, podpora Protocol VLAN dle 802.1v, Voice VLAN, dynamické přidělení VLAN

- Jumbo pakety: min. 9000 bajtů

- Spanning Tree: podpora MSTP, podpora komunikace se staršími verzemi STP/RSTP

- Agregace linek: statická a dynamická agregace dle 802.3ad (LACP), min. 8 portů ve skupině, min. 8 skupin, podpora linek agregace mezi členy stohu

- L3 funkce: statické směrování, RIP v1/v2 nebo OSPF v2/v3, DHCP relay

- zabezpečení: 802.1X, RADIUS, MAC auth, ACL, TACACS+, DHCP protection, STP Root Guard

- správa: plně spravovatelný přes CLI/SSH/Web rozhraní), SNMP v2c/3, RMON, sFlow, LLDP, LLDP-MED

- 1 ks 	(SW5) 48-portový gigabitový přepínač s min. 4x 10GbE SFP+ porty

Požadované parametry:

- z důvodu jednotné správy požadujeme zařízení Hewlett Packard Enterprise / Aruba

- provedení: montáž do standardního 19“ racku

- maximální výška: 1U

- maximální hloubka: 40 cm

- porty: 48 RJ-45 portů 10/100/1000 porty: min. 4 porty SFP+ na přední straně přepínače (podpora 1/10GbE)

- typ: L2 přepínač se základními L3 funkcemi

- podpora IPv4 / IPv6

- propustnost: min. 110 Mpps

- přepínací kapacita: min. 176 Gbps

- MAC tabulka: min. 16000 záznamů

- QoS: prioritizace provozu, CoS dle IEEE 802.1p, řízení datových toků (rate limiting)

- VLAN: podpora VLAN dle 802.1Q, 4094 VLAN ID, min. 500 VLAN současně, podpora Protocol VLAN dle 802.1v, Voice VLAN, dynamické přidělení VLAN

- Jumbo pakety: min. 9000 bajtů

- Spanning Tree: podpora MSTP, podpora komunikace se staršími verzemi STP/RSTP

- Agregace linek: statická a dynamická agregace dle 802.3ad (LACP), min. 8 portů ve skupině, min. 8 skupin, podpora linek agregace mezi členy stohu

- L3 funkce: statické směrování, RIP v1/v2/ng

- zabezpečení: 802.1X, RADIUS, MAC auth, ACL, TACACS+, DHCP protection, STP Root Guard

- správa: plně spravovatelný přes CLI/SSH/Web rozhraní), SNMP v2c/3, RMON, sFlow, LLDP, LLDP-MED

- 1 ks (SW6) 48-portový gigabitový přepínač s min. 4x 1GbE SFP porty

Požadované parametry:

- z důvodu jednotné správy požadujeme zařízení Hewlett Packard Enterprise / Aruba

- provedení: montáž do standardního 19“ racku

- maximální výška: 1U

- maximální hloubka: 30 cm

- porty: 48 RJ-45 portů 10/100/1000 porty: min. 4 porty SFP na přední straně přepínače

- typ: L2 přepínač

- podpora IPv4 / IPv6

- propustnost: min. 70 Mpps

- přepínací kapacita: min. 104 Gbps

- MAC tabulka: min. 8000 záznamů

- QoS: prioritizace provozu, CoS dle IEEE 802.1p

- VLAN: podpora VLAN dle 802.1Q, 4094 VLAN ID, min. 64 VLAN současně, dynamické přidělení VLAN

- Spanning Tree: podpora RSTP nebo MSTP

- Agregace linek: statická a dynamická agregace dle 802.3ad (LACP), min. 4 porty ve skupině, min. 8 skupin

- správa: minimálně zabezpečené web rozhraní (https), minimálně SNMP v2c, LLDP

- 5 ks	(SW7) 24-portový gigabitový přepínač s min. 2x 1GbE SFP porty

Požadované parametry:

- z důvodu jednotné správy požadujeme zařízení Hewlett Packard Enterprise / Aruba

- provedení: montáž do standardního 19“ racku

- maximální výška: 1U

- maximální hloubka: 30 cm

- porty: 24 RJ-45 portů 10/100/1000 porty: min. 2 porty SFP na přední straně přepínače

- typ: L2 přepínač

- podpora IPv4 / IPv6

- propustnost: min. 35 Mpps

- přepínací kapacita: min. 52 Gbps

- MAC tabulka: min. 8000 záznamů

- QoS: prioritizace provozu, CoS dle IEEE 802.1p

- VLAN: podpora VLAN dle 802.1Q, 4094 VLAN ID, min. 64 VLAN současně, dynamické přidělení VLAN

- Spanning Tree: podpora RSTP nebo MSTP

- Agregace linek: statická a dynamická agregace dle 802.3ad (LACP), min. 4 porty ve skupině, min. 8 skupin

- správa: minimálně zabezpečené web rozhraní (https), minimálně SNMP v2c, LLDP

- 12 ks	UBNT UniFi AP AC Pro

Požadované parametry:

- současný provoz v pásmu 2,4 a 5 GHz

- podpora Wi-Fi standardů 802.11 a/b/g/n/ac

- parametry v pásmu 2,4 GHz: 450 Mbps, 3x3 MIMO

- parametry v pásmu 5 GHz: 1300 Mbps, 3x3 MIMO

- zisk antén minimálně 3dBi (v obou pásmech)

- 2x ethernet port 10/100/1000

- napájení přes 802.3af PoE / 802.3at PoE+

- podpora zebezpečení WEP/WPA-PSK/WPA-Enterprise, WPA/WPA2, TKIP/AES

- minimálně 8 SSID / radio

- podpora VLAN dle 802.1Q

- montáž na strop/zeď

- 3 ks  SFP+ 10G DAC kabel

Požadované parametry:

- kompatibilní s dodanými přepínači SW1

- délka 0,5 až 1m

- požadujeme pouze originál od výrobce přepínače

- 4 ks SFP+ 10G DAC kabel

Požadované parametry:

- kompatibilní s dodanými přepínači SW1/SW4

- určeno pro stohování přepínačů

- délka 0,5 až 1m

- požadujeme pouze originál od výrobce přepínače

- 6 ks SFP+ 10G LC LR SMF transceiver

Požadované parametry:

- kompatibilní s dodanými přepínači SW1

- požadujeme pouze originál od výrobce přepínače

- 10 ks SFP+ 10G LC LR SMF transceiver

Požadované parametry:

- kompatibilní s dodanými přepínači SW2

- požadujeme pouze originál od výrobce přepínače

- 5 ks SFP 1G LC LX SMF transceiver

Požadované parametry:

- kompatibilní s dodanými přepínači SW7

- může být i OEM kompatibilní

- 5 ks SFP 1G LC LX SMF transceiver

Požadované parametry:

- kompatibilní s přepínači řady HPE 5900AF

- p/n výrobce: JD119B

- požadujeme pouze originál od výrobce přepínače

- 2 ks SFP+ 10G LC LR SMF transceiver

Požadované parametry:

- kompatibilní s přepínači řady HPE 5130 EI

- p/n výrobce: JD094B

- požadujeme pouze originál od výrobce přepínače

- 7 ks SFP+ 10G LC LR SMF transceiver

Požadované parametry:

- kompatibilní s přepínači řady HPE 5900AF

- p/n výrobce: JD094B

- požadujeme pouze originál od výrobce přepínače

- 7 ks SFP+ 10G LC LR SMF transceiver

Požadované parametry:

- kompatibilní s přepínači řady HPE/Aruba CX 6300M

- p/n výrobce: J9151E

- požadujeme pouze originál od výrobce přepínače

- 6 ks SFP+ 10G LC SR MMF transceiver

Požadované parametry:

- kompatibilní s přepínači řady HPE/Aruba CX 6300M

- p/n výrobce: J9150D

- požadujeme pouze originál od výrobce přepínače

- 1 ks SFP+ 10G LC SR MMF transceiver

Požadované parametry:

- kompatibilní s dodanými přepínači SW1

- požadujeme pouze originál od výrobce přepínače

- 4 ks SFP+ 10G LC SR MMF transceiver

Požadované parametry:

- kompatibilní s dodanými přepínači SW2

- požadujeme pouze originál od výrobce přepínače

- 1 ks SFP+ 10G LC SR MMF transceiver

Požadované parametry:

- kompatibilní s dodanými přepínači SW4

- požadujeme pouze originál od výrobce přepínače

- 2 ks SFP+ 10G LC SR MMF transceiver

Požadované parametry:

- kompatibilní s dodanými přepínači SW5

- požadujeme pouze originál od výrobce přepínače

- 1 ks SFP 1G LC SX MMF transceiver

Požadované parametry:

- kompatibilní s přepínači řady SW1

- požadujeme pouze originál od výrobce přepínače

- 12 ks SFP 1G LC SX MMF transceiver

Požadované parametry:

- kompatibilní s přepínači řady SW3

- požadujeme pouze originál od výrobce přepínače

- 1 ks SFP 1G LC SX MMF transceiver

Požadované parametry:

- kompatibilní s přepínači řady SW4

- požadujeme pouze originál od výrobce přepínače

- 2 ks SFP 1G LC SX MMF transceiver

Požadované parametry:

- kompatibilní s přepínači řady SW6

- požadujeme pouze originál od výrobce přepínače

- 15 ks 	Patch kabel LC-ST Duplex 50/125 OM3 MM v délce 3m

- 10 ks 	Patch kabel LC-SC Duplex 50/125 OM3 MM v délce 3m

- 2 ks 	Patch kabel SC-SC Duplex 50/125 OM3 MM v délce 3m

- 40 ks 	Patch kabel LC-SC Duplex 9/125 OS2 SM v délce 2m

- 20 ks 	Patch kabel LC-SC Duplex 9/125 OS2 SM v délce 3m

- 20 ks 	Patch kabel SC-SC Duplex 9/125 OS2 SM v délce 2m

Požadované záruky :

Na položky 1-7 - (SW1-SW7) – minimálně 60 měsíců s výměnou HW následující pracovní den

Na položku 8 – WiFI AP – minimálně 24 měsíců

Na položky 9-26 – DAC kabely, transceivery – minimálně stejné parametry jako záruka switche, do kterého je transceiver umístěn

Na položky 27-32 – patch kabely – minimálně 24 měsíců