Technická specifikace:

Veřejná zakázka č. P20V00000204

„Pořízení PCR analyzátoru pro Centrální laboratoře“

Číslo spisu: SNO/FMP/2020/03/analyzátor PCR

Velkokapacitní plně automatický systém integrující izolaci nukleových kyselin a real-time PCR s vyhodnocením

Obecná charakteristika

- pipetovací systém

- izolace nukleových kyselin za použití magnetických partikulí

- PCR v reálném čase v mikroobjemech a oddělených pozicích

- automatické vyhodnocení výsledků

- možnost propojení s LIS

- ovládání pomocí dotykového displeje

- min. 6 hod v chodu bez zásahu operátora

- plnoautomat s kontinuálním vládáním vzorků i reagencií během běhu přístroje

- otevřený systém umožňující automatické zpracování vlastních (home-made, in house) testů v kombinaci s originálními kazetami

- systém umožňující kontinuální vkládání rozdílných typů vzorků bez nutnosti batchovat – true random access

- možnost volně kombinovat analyzované parametry – reakce musí probíhat nezávisle na sobě – možnost kombinovat CE IVD testy s LDT (lab developed test)

- kvalitativní i kvantitativní vyhodnocování testů včetně multiplex analýz (možnost min. 5 cílových sekvencí analyzovaných současně)

- informace o průběhu reakcí a doba do skončení běhu na obrazovce

- kontinuální uvolňování výsledků – první výsledek musí být max. 60 min od začátku běhu pro DNA, max. 80 min pro RNA analýzy

- možnost statimového vyšetření vzorku – možnost nastavit prioritní zpracování vybraných vzorků

- minimální odpad spotřebního materiálu a tekutin

- ekonomické a ekologické zpracování – max. 3 špičky na 1 vzorek

- reakční kazety musí být společné pro všechny typy testů – maximální jednoduchost obsluhy pro operátora

- reagenční kazety musí být uzavřeny folií, posun ramene mimo plochu s reagenciemi

- možnost ponechání reagencií v přístroji min. 4 týdny

- expirační doba reagencií při pokojové teplotě min. 1 rok

- reagencie skladovatelné v pokojové teplotě 20°C

- možnost použití primárních zkumavek různých rozměrů

- načítání vzorků a reagencií pomocí čarového kódu

- pro zadávání testů možnost využítí dotykové obrazovky i klávesnice

- snadná dohledatelnost a zpětné zobrazení výsledků, včetně křivek

- možnost vytisknout výsledky v pdf, exportovat report pro vzorek, pro běh, pro vybrané časové období

- možnost úpravy výsledkových listů dle požadavků operátora

- min. 5 optických kanálů

  - Excitace cca 470, 530, 585, 625 a 680 nm

  - Emise cca 510, 555, 610, 660 a 715 nm

- Napájení 230V/50Hz

Rozměry přístroje

- Max. 140 x 110 (šířka x hloubka)

- Součástí dodávky musí být laboratorní stůl s dostatečnou rezervou nosnosti pro běžnou činnost

Minimální portfolio testů

- Chlamydia trachomatis + Neisseria Gonnorhoeae

- HBV kvantitativně

- HCV kvantitativně

- CMV kvantitativně

- EBV kvantitativně

- Trichomonas vaginalis + Mycoplasma genitalium

- SARS COV-2 (COVID-19)

- HIV quant

- Streptococcus skupiny B

- Streptococcus skupiny A

- LDT – home made assaye DNA i RNA kvalitativně i kvantitativně