Příloha č. 1 ZD

VZ – Dodávka kontejnerové sestavy - sklad

P/020/INV/20

Specifikace kontejnerové sestavy

Modulová kontejnerová sestava s otevřeným vnitřním prostorem sloužící jako skladový prostor k rozšíření současného skladu. V skladové soustavě se nepočítá trvalý pobyt osob.  Sestava bude napojena na stávající zděný objekt a propojena přes vstupní dveře, které již dnes jsou součásti objektu skladů. V sestavě je nutno zajistit teplotní stálost po celý rok. Předpokládaná sestava je tvořena kontejnery rozměrů cca 7,5x3m a kontejnery rozměrů 6x3.

Izolace :

- stěny/podlaha/strop min: 120/100/140 mm

- tepelná izolace z minerální vaty

- parotěsná zábrana

Podlaha:

- nosnost podlahy 700 kg/m2

- možnost bodového zatížení 200 kg

- PVC pro možnost pojezdu paletovými vozíky

- přechodové lišty na spojích jednotlivých modulů

- tepelná izolace min. 120mm

Obvodové stěny:

- lakovaný trapézový pozinkovaný plech. tl. 0,55 mm

- tepelná izolace min. 120mm

- vnější povrch opatřen světlým nátěrem

Střecha:

- nelakovaný trapézový pozinkovaný plech tl. 0,8 mm, minerální vlna tl. 140 mm

- tepelná izolace stropu min. 140mm

- propoj jednotlivých kontejnerů zajistit tak aby byl zatěsněn / oplechování

Vnější otvory:

Dveře:

- vstupní dvoukřídlé plastové dveře 1600x2000mm s 1/3 prosklením bezpečnostním sklem

- kování klika/koule s cylindrickou vložkou

- samozavírač

Okna:

- 2ks  plastových oken s izolačním sklem velikosti 1200x1200mm

- otevíravé s ventilací

- Z vnější strany osazeny bezpečnostní mříže

Elektroinstalace:

- instalace tažená ve stěnách modulů a propojena mezi jednotlivými kontejnery ve stěnách se samostatným rozvaděčem

- osvětlení pomocí LED svítidel

- osazení zásuvek po obvodu sestavy s min. 3 zásuvkami 220 V na každé stěně

- kontejnerové sestava bude napojena na přívod el. energie pomocí přípojky z přilehlé budovy skladů

- samostatné jištění pro elektrické topení

- samostatné jištění pro chlazení – klimatizační jednotka

Topení/chlazení:

- elektrické topení

- chlazení – osadit klimatizačními jednotkami s možností vytápění pro zajištění požadované teploty v rozmezí  150C – 250C