## Příloha č.1- technická specifikace

## Zařízení pro provádění speciální dezinfekce, dezinsekce sanitních vozidel a prostor základen ZZS MSK

Počet ks: 27

Bezvýhradné splnění všech zadavatelem níže uvedených technických parametrů je podmínkou pro následné převzetí zboží.

Jsou-li níže uvedeny odkazy na výrobky, výrobce či dodavatele s dovětkem „například“, slouží tyto pouze jako příklad vymezení uživatelských standardů. Dodavatelé jsou oprávněni dodat z důvodu ochrany hospodářské soutěže i jiné výrobky a zařízení, která svými standardy budou odpovídat níže uvedeným požadavkům.

Jedná se o přístroj, který pomocí částic mlhy dezinfekčního prostředku aktivně dezinfikuje vzduch a povrchy, spáry a těžko přístupná místa v rámci manuálního čištění (aerosol pokojové teploty, tzv. „suchá mlha“). Cílem je zabránit viditelnému smáčení povrchů během provádění dezinfekce.

### Technická specifikace:

- zařízení:

Odolná konstrukce

Snadná manipulace, uskladnění

Jednoduché ovládání v ochranných pomůckách pomocí dotykového plochy

Hmotnost:  max. 9 kg

Rozměry: max. 35 cm x 50 cm x 35 cm

Napájení 220-240 V

Výkon min. 400 W, max.1100 W

Průměrná spotřeba roztoku max. 3  l/h

Velikost částic mlhy cca 5 µm (0,000 005 metru)

Dekontaminační poměr roztoku od 1 ml/m3

Automatické vypnutí, funkce odloženého startu, (možno řešit dálkovým ovládáním)

Pro velikost prostor: 10 - 300 m3  (nebo více)

Při použití správného činidla možná dezinsekce

Zařízení musí být bezpečné pro použití v interiéru bez vyvolání zdravotních rizik

Záruka 2 roky

Ke každému přístroji dodat minimálně 1 ks dezinfekční náplně o objemu alespoň 1l

Výrobek splňuje normy ISO 9001 a ISO 13485

- dezinfekční prostředek (přípravek – náplň - k vytváření mlhy):

Dezinfekční činidlo z 99,9% biologicky odbouratelné

Virucidní, baktericidní, sporicidní a fungicidní účinky

Šetrné ke všem druhům povrchů – nezpůsobuje korozi

Účinnost působení proti virům po 2 hodinách působení přípravku - Logaritmická redukce ≥4

Účinnost působení proti bakteriím po 4 hodinách působení přípravku - Logaritmická redukce ≥ 5

Dezinfekční přípravek musí mít deklarovánu účinnost proti obaleným virům (COVID-19)

Přípravek musí být registrován v ČR a splňovat podmínky zákona č. 324/2016 Sb. o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

Dodavatel doloží bezpečnostní list a  návod k použití přípravku spolu s nabízeným výše požadovaným zařízením, tj. popis správné koncentrace (množství), době působení, teplotě prostředí a vlhkosti, délku větrání při způsobu použití přípravku ve zdravotnickém prostředí a veřejných prostorách (sanitní vozidla, vozidla pro převoz zdravotnických pracovníků a materiálu, prostory výjezdových základen), i typy ochranných pomůcek při manipulaci s prostředkem

Prostředek musí být schválen a povolen pro použití při svém konkrétním složení pro dezinfekci pomocí částic mlhy

Prostředek musí být schválen a povolen pro použití uživatelem (záchranářem, resp. zdrav. pracovníkem), tzn. bez nutnosti osvědčení o odborné způsobilosti pro práci s BIOCIDY

Prázdné obaly jsou po vypláchnutí vodou považovány za běžný komunální odpad

Veškeré dodávané zboží musí být nové a dosud nepoužívané.

U zařízení budou dodány prohlášení o shodě výrobku dle platné legislativy, stejně tak návody k použití v českém jazyce.