Část 6 – UZV sonda

| Název | UZV sonda | Oddělení | radiologie |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  |

Technická specifikace

- Mikrokonvexní elektronický snímač – frekvence: 3-10 MHz.

- Zobrazovací pole 100°, penetrace cca 15 cm.

- Určení pro neonatologické vyšetřování mozku a abdominální vyšetřování novorozenců.

- Režimy: základní B-obraz, M-mód, frekvenční doppler, barevné dopplerovské mapování.

- Sonda musí být je kompatibilní se sonografem Canon Aplio 300, který je v majetku zadavatele