Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – Požadované technické parametry

VZ „Modernizace Nemocnice Třinec, p.o. – 1. Etapa – Dodávka koagulometru a biochemických analyzátorů II“

POŽADOVANÉ  TECHNICKÉ  PARAMETRY

| Automatický biochemický analyzátor 02 ELFO (1 ks) |
| --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| Plně automatický analyzátor včetně příslušenství: |  |  |  |
| součástí je PC včetně softwaru pro interpretaci a validaci výsledků, barevná tiskárna |  |  |  |
| analýza minimálně 2 druhů biologických materiálů (krev, moč) |  |  |  |
| analýza bílkovin na principu kapilární elektroforézy případně vyhodnocení agarózových gelů |  |  |  |
| kompletní automatizace práce, identifikace vzorků čárovým kódem |  |  |  |
| výkon minimálně 50 testů/hod |  |  |  |
| automatické zpracování, nepřetržité vkládání vzorků |  |  |  |
| zabudovaná jednotka pro skenování gelů (u denzitometrického hodnocení) |  |  |  |
| napojení na LIS (DS Soft Olomouc) v ceně dodávky, obousměrná komunikace analyzátoru s LIS |  |  |  |
| archivace vzorků, možnost stažení dat na USB disk |  |  |  |
| uživatelská příručka v českém jazyce – tištěná i v elektronické podobě |  |  |  |
| Analyzátor již v ČR zavedený v rutinním provozu, úspěšné cykly v EHK, splňující požadavky pro IVD, včetně značky CE |  |  |  |