Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |
| --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 89/2021 Sb.: | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: | …………. |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |
| Evidence v seznamu rzpro.cz: | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |
| Požadavek | Splněno ANO/NE | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |
| Stacionární přístroj pro terapii fokusovanou rázovou vlnou |  |  |
| Technologie elektroakustické fokusované rázové vlny |  |  |
| Maximální hustota toku energie rázové vlny: min 0,63 mJ / mm2 |  |  |
| Průniková hloubka ohniskové zóny: 0 až 65 mm |  |  |
| Frekvence v rozsahu 1 až 25 Hz |  |  |
| Frekvence při maximální intenzitě min. v rozsahu 1 až 10 Hz |  |  |
| Režimy: sekvenční, jednotlivé rázy |  |  |
| Velikost ohniskové zóny: min. 5 × 5 × 35 mm |  |  |
| Garantovaná životnost aplikátoru: min. 3 miliony rázů s konstantní intenzitou (intenzita rázů neklesá s narůstajícím počtem) |  |  |
| Snadno nastavitelné parametry terapie z displeje aplikátoru: intenzita, frekvence, počet rázů |  |  |
| Uživatelské rozhraní přístroje: barevný dotykový displej o velikosti min. 8“ |  |  |
| Přednastavené terapeutické programy: min. 25 |  |  |
| Možnost uložení uživatelem vytvořených terapeutických protokolů: min. 100 pozic |  |  |
| Přístroj včetně stolku |  |  |
| Požadované příslušenství: držák aplikátoru, gelové podložky – min. 3 ks |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího

……………..