Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |
| --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 89/2021 Sb.: | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: | …………. |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |
| Evidence v seznamu rzpro.cz: | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |
| Požadavek | Splněno ANO/NE | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |
| Krátkovlnná diatermie pro kapacitní a induktivní aplikace |
| Možnost induktivní a kapacitní aplikace |  |  |
| Barevný dotykový displej |  |  |
| Frekvence pulzů 50-1500 Hz |  |  |
| Délka pulzů 50-2000 µs |  |  |
| Výkon minimálně 400W v pulzním režimu |  |  |
| Výkon minimálně 200W v kontinuálním režimu Jednokanálová kapacitní aplikace |  |  |
| Jedno-nebo dvoukanálová induktivní aplikace |  |  |
| Obrázková encyklopedie |  |  |
| Přednastavené protokoly |  |  |
| Možnost snadné a rychlé výměny aplikátorů |  |  |
| Volnost pohybu ramen v kloubech v rozsahu 360° |  |  |
| Automatické ladění pole |  |  |
| Pacientský bezpečnostní vypínač |  |  |
| Možnost nastavení uživatelských programů |  |  |
| Stolek s kolečky a brzdou |  |  |
| Požadované příslušenství ke krátkovlnné diatermii |
| Základní příslušenství pro aplikaci kapacitními elektrodami: -2 ks kapacitní elektroda Ø 130mm -2 ks nastavitelné rameno -2 ks kabel pro připojení kapacitních elektrod -Set pro aplikaci plošných elektrod -kapacitní plošná gumová elektroda 120x180 mm -podložka pod elektrody s návleky -fixační pásy |  |  |
| Příslušenství pro aplikaci induktivními elektrodami: -induktivní elektroda Ø 140 mm -kabel pro připojení induktivní elektrody |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího

……………..