Technické podmínky část č.5- specifikace předmětu plnění

Mikina pro LZS

Účel: Mikina je určena pro použití v chladných měsících jako jedna z tepelně izolačních vrstev. Mikina je ergonomicky vhodná k plnění pracovních úkolů nejen v terénu, ale i při poskytování neodkladné přednemocniční péče o pacienta. Mikina je od krku rozepínatelná do přibližně ½ délky mikiny. Dále musí uživateli umožnit nošení spodních vrstev (termoprádlo, polokošile).

Mikina bude používána v kombinaci s jiným oděvem splňujícím ČSN EN 20 471:2013 (třída 2). Proto nemusí mikina jako samostatný výrobek splňovat normu ČSN EN 20 471:2013 (třída 2). Obdobně není vyžadováno splnění podmínek ochrany proti dešti ve smyslu příslušných platných norem.

Požadované provedení – velikosti a střih, materiál:

- Hlavní venkovní materiál 86% polyamid / 14% elastan (260 g/m2 ± 30%)

- Další vnější materiál 90% polyester / 10% elastan (160 g/m2 ± 30%)

- Vložka 100% polyester (220 g/m2 ± 30%)

Barva:

Základní barva červená PANTONE 19-1763 TPX až PANTONE 17-1664 Poppy red v kombinaci se žlutou PANTONE Safety yellow nebo PANTONE high visibility v oblasti ramen a krku a černou PANTONE Black na vnitřní straně rukou a bocích.

Střih a barevné rozvržení:

- Ergonomicky tvarovaná vypasovaná konstrukce mikiny.

- Materiál mikiny bude mít vodoodpudivou úpravu, která zajistí stékání kapek po materiálu.

- Černé prvky jsou umístěny na vnitřní straně rukávů a na bocích.

- Dvě prostorné náprsní kapsy na vnější straně rovnoběžně s horizontální osou mikiny.

- Mikina rozepínatelná od krku do přibližně ½ délky mikiny.

Zapínaní a zipy:

- Mikina je od krku rozepínatelná u velikosti L je délka zipu minimálně 30 cm.

- Kovové zipy náprsní kapsy.

- Všechny zipy jsou v provedení jednosměrném a jsou vybaveny vhodným taháčkem.

Doplňky a detaily:

- Barva šití koresponduje s barvou šitého látkového prvku.

Kapsy:

- 2x venkovní náprsní kapsa. Délka zipu u velikosti L min 15 cm.

Šití, nitě a švy:

- Volba pevnosti a pružnosti nití je vždy přizpůsobena pružnosti materiálu tak, aby

nezpůsobovala zvlnění ve švech nebo naopak, aby se nitě tahem ve švech netrhaly.

- Šití musí být plynulé s řádným ukončením začátků a konců, začištěno bez odstávajících nití a

zajištěno proti párání.

- Barvy nití jsou v odstínu konkrétní šité látky, pokud není stanoveno jinak. Pokud se jedná o

elastický, voděodolný materiál – nitě musí být v souladu s těmito parametry a nesmí tak

narušovat výsledný komfort ani vzhled.

- Švy a šití je přizpůsobeno kvalitativním požadavkům, s řádným zakončením a začištěním.

Požadovaný sortiment: Unisex provedení ve velikosti S až 3XL.

Ostatní náležitosti výrobku:

- Každý dodaný výrobek musí být označen etiketou obsahující: název výrobku, označení výrobce, složení materiálu, velikost, symboly ošetření (piktogramy) dle ČSN EN ISO 3758 a

- Každý dodaný výrobek bude zabalen v uzavřeném polyetylenovém či obdobném sáčku, na kterém je viditelně vyznačena velikost zboží.

- Kupující požaduje záruku za jakost výrobků po dobu min. 24 měsíců (viz rámcová dohoda).

- Záruční lhůta počíná běžet ode dne následujícího po převzetí objednaných výrobků (zboží).

Povinné prvky:

- Znak s označením „ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE“ – pravá náprsní kapsa, VELIKOST: 7 x 9 cm (výšivka).

- Znak „EMERGENCY MEDICAL SERVICE“ a „CZECH REPUBLIC“ – pravý rukáv. Kruh o průměru 7 cm (výšivka).

- Znak „KRYŠTOF 5“ – levý rukáv velikost cca 10 x 5 cm. Výšivka bude olemována černou nití, která zvýrazní výšivku na žluté ploše rukávu (výšivka).

- Všechny výšivky budou provedeny a zajištěny proti párání.

Nákres (ilustrační foto – návrh střihu a výšivek):