Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

ÚČASTNÍK doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

ÚČASTNÍK zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

ÚČASTNÍK vyplní jen tabulku té části/tabulky těch částí, do které/kterých podává svou nabídku.

Prodávající uvede ve sloupci Splnění požadavku ANO/NE:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

Část 1: Kamery, SW, zobrazovací monitor

……………………………………………………………………………………… (prodávající uvede přesný název, typ)

Vnitřní kamery

| Položka/parametr: | Splnění požadavku ANO/NE | Reálná hodnota: |
| --- | --- | --- |
| rozlišení | min. 12 MP |  |  |
| obrazový senzor | min. 1/1,7" progresiv scan CMOS |  |  |
| ohnisková vzdálenost | pevná max. 1,65 mm |  |  |
| světelnost objektivu | min. 2.0 |  |  |
| horizontální úhel pohledu | 180° |  |  |
| vertikální úhel pohledu | 360° |  |  |
| rozsah uzávěrky | min. 1/6 -1/8000 sek. |  |  |
| dynamický rozsah | min. 120 dB |  |  |
| minimální osvětlení ČB mód | min. 0,19 lux |  |  |
| minimální osvětlení B mód | min. 0,38 lux |  |  |
| filtr redukce šumu | 3D |  |  |
| video kompresní metody | min. H.264, H.265, MJPEG |  |  |
| analytické funkce | detekce pohybu |  |  |
|  | detekce manipulace |  |  |
|  | detekce odloženého objektu |  |  |
|  | detekce sabotáže |  |  |
|  | detekce odstranění objektu |  |  |
| Audio kompresní metody | min. G.711 |  |  |
| zabezpečení | uživatel - heslo |  |  |
|  | filtr na IP adresu |  |  |
|  | protokol IEEE 802.1x |  |  |
|  | Digest autorizace |  |  |
|  | Https |  |  |
| komunikační protokoly | SNMP,SSL,DHCP,TCP/IP,UDP, ICMP,SMTP,ONVIF, |  |  |
| ONVIF | podporované profily S/G/T |  |  |
| denní/noční režim | automaticky/ruční |  |  |
| napájení | PoE IEEE 802.3af |  |  |
| podporované uložiště | Micro SD/SDHC/SDXC |  |  |
|  | podpora ukládání videa na NAS |  |  |
| síťová konektivita | min. 100BASE-TX - RJ45 |  |  |

Venkovní kamery

| Položka/parametr: | Splnění požadavku ANO/NE | Reálná hodnota: |
| --- | --- | --- |
| Rozlišení | 8 MP |  |  |
| obrazový senzor | 1/1,8" progresiv scan CMOS |  |  |
| ohnisková vzdálenost | motoricky nastavitelná min. rozsah 4.9 - 8.0 mm |  |  |
| světelnost | 2.0 |  |  |
| rozsah uzávěrky | 1/7 -1/8000 sek. |  |  |
| minimální osvětlení ČB mód | min. 0,028 lux |  |  |
| minimální osvětlení B mód | min. 0,055 lux |  |  |
| dynamický rozsah | min. 120 dB |  |  |
| filtr redukce šumu | 3D |  |  |
| video compresní metody | H.264, H.265, MJPEG |  |  |
| analytické funkce | detekce pohybu |  |  |
|  | detekce manipulace |  |  |
|  | detekce odloženého objektu |  |  |
|  | detekce sabotáže |  |  |
|  | detekce odstranění objektu |  |  |
| Audio kompresní metody | G.711 |  |  |
| zabezpečení | uživatel - heslo |  |  |
|  | filtr na IP adresu |  |  |
|  | protokol IEEE 802.1x |  |  |
|  | Digest autorizace |  |  |
|  | Https |  |  |
| komunikační protokoly | SNMP,SSL,DHCP,TCP/IP,UDP, ICMP,SMTP,ONVIF, |  |  |
| ONVIF | podporované profily S/G/T |  |  |
| denní/noční režim | automaticky/ruční |  |  |
| napájení | PoE IEEE 802.3af |  |  |
| podporované uložiště | Micro SD/SDHC/SDXC |  |  |
|  | podpora ukládání videa na NAS |  |  |
| síťová konektivita | 100BASE-TX - RJ45 |  |  |

SW pro správu kamerového systému a zpracování obrazového záznamu

| Vlastnosti systému |
| --- |
| Obecné vlastnosti |
| Položka/parametr: | Splnění požadavku ANO/NE | Reálná hodnota: |
| Podpora připojení neomezeného počtu klientů. |  |  |
| Přístup klienta k serveru či NVR prostřednictvím sítě LAN, WAN, WIFI, internet apod. |  |  |
| Architektura SW klient – Server, Podpora neomezeného počtu kamer. |  |  |
| Podpora operačního systému Windows. |  |  |
| Multi-jazyková podpora. |  |  |
| Podpora POS transakcí. |  |  |
| Podpora obousměrného audia. |  |  |
| Podpora ONVIF kamer a enkodérů. |  |  |
| Kompatibilita se standardem ONVIF, Profile S, T, G. |  |  |
| Podpora H.264, H.265, MPEG4, MJPEG, JPEG2000. |  |  |
| Podpora termo kamer. |  |  |
| Podpora připojení neomezeného počtu kamer pomocí architektury server-klient. |  |  |
| Podpora vzdálené aktualizace serverové aplikace, serveru přímo z klientské aplikace. |  |  |
| Automatická aktualizace firmware na kamerách a klientského software na PC. |  |  |
| Správa uživatelů vč. podpory uživatelských účtů OS Windows. |  |  |
| Podpora omezení přístupu pro jednotlivé uživatele do archivu, k exportu apod. |  |  |
| Podpora volby libovolné kamery ze serveru na klientském PC. |  |  |
| Podpora nastavení analýzy na kamerách přímo z klientského software. |  |  |
| Podpora CCTV klávesnice s joystickem. |  |  |
| Vzdálená správa serverů, záznamových zařízení NVR . |  |  |
| Podpora spolupráce klientských stanic na dálku, tj. kooperace mezi přihlášenými uživateli přes sdílenou plochu programového vybavení kamerového systému (vzdálená plocha), bez nutnosti použití software třetích stran. |  |  |
| Nastavení detekce pohybu, video analýzy objektů (osoba/vozidlo), nevhodného chování, zakázaných zón, alarmů a obousměrného audia. |  |  |
| Při klasifikované detekci osob a vozidel jsou objekty barevně ohraničeny, přičemž každý typ objektu je zvýrazněn jinou barvou. |  |  |
| Podpora nastavení alarmů a pravidel pro vzniklé události s následným upozorněním na obrazovce klienta, v e-mailu či mobilní aplikaci. |  |  |
| Protokol o chybovém hlášení systému (server, zařízení, uživatel). |  |  |
| Protokol o využití systému a připojeného hardware (server, kamery, síť). |  |  |
| Posílání snímků při systémových, alarmových či jiných událostí na e-mail. |  |  |
| Zobrazení „Alarm notifikace“ v mobilní aplikaci. |  |  |
| Systém je odolný proti ztrátě záznamu při změně zimního času na letní a naopak. |  |  |
| Vytvoření, editace a mazání vlastních alarmů, pravidel s následným zobrazením alarmových kamer v alarmovém okně, zobrazením zpráv apod. |  |  |
| Vytváření vlastních zvukových zpráv, které se automaticky spustí při vyvolání alarmu. |  |  |
| Podpora úplného vypnutí PTZ ovládání. |  |  |
| Podpora RZ. |  |  |
| Podpora interkom technologie. |  |  |
| Podpora propojení s přístupovým systémem. |  |  |
| Podpora virtuálního serveru. |  |  |
| Podpora HTTP API pro integraci třetích stran. |  |  |
| Podpora zabezpečení všech databází. |  |  |
| Možnost manuálního i automatického (plánovaného) zálohování konfigurace systému. |  |  |
| Video analytické funkce |
| Vestavěná video analýza objektů (osoba, vozidlo). Objekty v oblasti zájmu. Objekt zůstává v oblasti. Objekty překročí paprsek. Objekty se objeví, nebo vstoupí do oblasti zájmu. Objekty se nachází v oblasti zájmu. Objekty vstoupí do oblasti. Objekty opustí oblast. Objekt se zastaví v oblasti zájmu. Porušení směru. |  |  |
| Detekce neobvyklého pohybu. |  |  |
| Detekce neobvyklé aktivity objektu. |  |  |
| Podpora video analytických funkcí na ONVIF kamerách. |  |  |
| Správa systému |
| Kompletní správa systému (záznam, uživatelé, kamery apod.) přes klienta. |  |  |
| Vzdálená správa kamer a enkodérů, vč. nastavení (rozlišení, počet snímků, privátní zóny, detekce pohybu, alarmy apod.) přes klienta. |  |  |
| Podpora exportu a importu nastavení systému. |  |  |
| Zobrazení |
| Současné zobrazení živého obrazu z kamer, přehrávání záznamů, export záznamů a snímků, nastavení systému, zobrazení mapových podkladů apod. v jediném klientském okně. |  |  |
| Instantní přehrávání záznamu pro posledních 30, 60 a 90 s. |  |  |
| Zobrazení živého obrazu a záznamu z více kamer v jednom náhledu. |  |  |
| Synchronní i asynchronní přehrávání záznamů z různých kamer. |  |  |
| Vícenásobné zobrazení kamer na více monitorech, vč. uložení pohledů s libovolným rozložením kamer, výřezů ze sledovaných scén, úpravou velikosti video panelů apod. |  |  |
| Editace náhledů, vč. velikosti oken. |  |  |
| Náhledy kamer lze specifikovat pro každého uživatele zvlášť. |  |  |
| Cyklování náhledů a zobrazení náhledů na základě událostí. |  |  |
| Zobrazení kamer, náhledů, systému, přehrávání apod. až na 4 monitorech připojených ke klientské stanici. |  |  |
| Podpora ovládání PTZ kamer myší přímo v obraze kamery a pomocí joysticku. |  |  |
| Podpora EPTZ (ovládání zoom a posunu obrazu statické kamery). |  |  |
| Podpora vytvoření virtuální matice s neomezeným počtem monitorů, vč. vzdáleného ovládání zobrazení kamer z klientské aplikace. |  |  |
| Úprava histogramu pro každé video okno zvlášť. |  |  |
| Vícenásobné zobrazení jedné kamery v rámci jednoho multi-náhledu s možností různého přiblížení obrazu v jednotlivých oknech náhledu a uložení tohoto náhledu. |  |  |
| Nastavení kvality zobrazení klienta (snížením kvality zobrazení lze redukovat datovou šířku pásma směrem od záznamového zařízení ke klientovi). |  |  |
| Mapové podklady vč. rozmístění kamer, indikace alarmového stavu a volby tvaru a barvy kamerové ikony. |  |  |
| Náhledové pop-up video okno před samotným výběrem kamery v seznamu kamer. |  |  |
| Podpora zobrazení webových stránek v klientovi. |  |  |
| Ohraničení klasifikovaných objektů ve video panelu (živý obraz, záznam) |  |  |
| Zobrazení alarmových video panelů v náhledech (zobrazení živých obrazů kamer, které jsou přiřazeny alarmovým událostem). |  |  |
| Podpora zablokování optického zoom pro jednotlivé skupiny / uživatele. |  |  |
| Podpora ovládání reléových výstupů ve video okně klientského software. |  |  |
| Podpora přepnutí režimu Automaticky / Den / Noc v živém obraze kamery. |  |  |
| Podpora vytvoření virtuální PTZ z více magapixelových kamer. |  |  |
| Podpora softwarového natočení obrazu o 90°, 180°, 270°. |  |  |
| Podpora sdílení náhledu zobrazení mezi klienty přímo v aplikaci pro vyhodnocování událostí v reálném čase. |  |  |
| Podpora náhledu „Zaměření pozornosti“ zobrazující sumarizaci aktivních alarmových a událostních stavů. |  |  |
| Mobilní aplikace |
| Podpora mobilní aplikace pro iOS, Android. |  |  |
| Podpora digitálního zoom. |  |  |
| Podpora Alarm push. |  |  |
| Záznam |
| Vyhledávání záznamů na základě detekce pohybu, náhledů (miniatur), změny pixelů, alarmů, data a času, záložek v záznamu, RZ, POS transakcí, analýzy klasifikovaných objektů, analýzy klasifikovaných objektů (osoba, vozidlo) na základě označení objektu a jeho vyhledání napříč záznamem ze všech kamer s možností následného exportu do jednoho souboru, analýzy nevhodného chování apod. Vyhledávání lze filtrovat i dle označení pixelů ve scéně kamery apod. |  |  |
| Podpora vyhledávání klasifikovaného objektu v záznamu, označení oblasti a následné vyhledání osob v této oblasti apod. |  |  |
| Podpora vyhledávání stejných osob, nebo aut v kamerovém záznamu mezi více kamerami současně. |  |  |
| Vyhledávání na základě markantů, jako je např. věk, barva, velikost, zdali má osoba brýle, batoh, zdali je auto sedan či dodávka, rozpoznání tváře, rozpoznání neautorizované osoby, apod. |  |  |
| Záznam kamer dle plánovacího kalendáře (u každé kamery lze nastavit samostatně kontinuální, detekce pohybu, alarmy, poplachy, POS transakce). |  |  |
| Časové omezení záznamu (lze nastavit pro každou kameru zvlášť). |  |  |
| Nastavení automatického promazávání záznamu na základě stanovených pravidel (např. nastavení záznamu na 1 měsíc při rozlišení Full HD, poté na 1 rok při rozlišení CIF apod.) Tj., podpora promazávání záznamu o maximálním rozlišení a nahrazení CIF záznamem při použití kodeku H.264. |  |  |
| Podpora nahrávání kamer v kodeku H.264 při současném maximálním rozlišení a s CIF. |  |  |
| Podpora záznamu streamu v H.264, H.265, RTSP, ONVIF. |  |  |
| Podpora plánované archivace záznamu do externího úložiště vč. přehrávání těchto záznamů přímo v klientovi. |  |  |
| Podpora manuálního záznamu kamer, pokud nejsou standardně nahrávány. |  |  |
| Tvorba video záložek na časové ose, jakožto označení záznamu pro zpracování dalšími uživateli s podporou vícenásobného exportu video záložek do jednoho souboru. |  |  |
| Hromadné mazání video záložek v záznamu. |  |  |
| Uzamčení vyhrazeného záznamu proti přepisu a uzamčení záložky pro jiné uživatele. |  |  |
| Záznam videa vč. podpory záznamu snímků. |  |  |
| Podpora automatického zálohování kamer na druhý či třetí server při výpadku spojení se serverem, nebo při poruše primárního serveru. |  |  |
| Podpora nastavení před alarmového záznamu až na 10 s. |  |  |
| Dvoufázové ověření pro přehrávání záznamu. |  |  |
| Export záznamu |
| Export záznamů min. do nativního formátu, AVI, PNG, JPEG, TIFF, PDF, WAV a podpora tisku přímo na tiskárnu. |  |  |
| Export záznamu s plným, 1/2, 1/4, 1/8 a vlastním počtem snímků (tzv. časosběr). |  |  |
| Export záznamů vč. exportu přehrávače pro nativní formát. |  |  |
| Podpora ořezu exportovaného obrazu. |  |  |
| Export videoklipů z více kamer v různých časových intervalech současně do jednoho souboru s následným zobrazením záznamů v přehrávači na jedné časové ose. |  |  |
| Export záznamu pomocí vytvořených záložek na časové ose. |  |  |
| Export záznamů na základě výběru více záložek do jednoho souboru s následným zobrazením záznamů v přehrávači na jedné časové ose. |  |  |
| Úprava histogramu u exportovaného záznamu vč. podpory ořezu scény |  |  |
| Export snímků do PDF vč. vložení poznámky. |  |  |
| Export záznamu do jednoho souboru na základě vyhledaného klasifikovaného objektu (osoba, vozidlo) napříč celým záznamem ze všech kamer, na kterých byl objekt ve vyhledávaném časovém období nalezen. |  |  |
| Zabezpečení záznamu heslem s detekcí síly hesla. |  |  |
| Podpora ověření pravosti záznamu při přehrávání. |  |  |
| Exportovaný nativní záznam lze v přehrávači dále upravovat a exportovat do jiných formátů. |  |  |
| Exportovaný záznam obsahuje informace v obraze jako je čas, název zařízení a umístění zařízení. |  |  |
| Hlavní vlastnosti aplikace server |
| Aplikace server není zpoplatněna. |  |  |
| Správa kamerových licencí, podpora správy licencí z klientské aplikace. |  |  |
| Podpora navýšení počtu kamerových licencí. |  |  |
| Správa diskového úložiště vč. vymezení diskového prostoru. |  |  |
| Správa síťového úložiště pro plánovanou archivaci záznamu. |  |  |
| Správa TCP a UDP portů pro komunikaci s klientem a kamerami. |  |  |
| Kompatibilita s jinými systémy |
| Propojitelnost s EZS, EPS |  |  |
| Integrace pomocí SDK. |  |  |
| Integrace do LATIS, C4. |  |  |
| Podpora POS transakčních zdrojů. |  |  |
| Podpora propojení s interkom. |  |  |
| Podpora standardu ONVIF, profil S, T, G. |  |  |
| Podpora RZ. |  |  |
| Rozšíření kamerového systému |
| Podpora ONVIF Profile S, T, G. |  |  |
| Podpora H.264, H.265, MPEG4, MJPEG, JPEG2000. |  |  |
| Podpora navýšení počtu kamer až do 300 kamer na jeden server. |  |  |
| Podpora navýšení počtu kamer až do 10 000 na lokalitu. |  |  |
| Podpora navýšení počtu serverů až do 100 na lokalitu. |  |  |
| Neomezený počet klientů na server. |  |  |
| Podpora navýšení počtu záznamových serverů či záznamových zařízení NVR. |  |  |
| Podpora navýšení počtu klientských stanic bez nutnosti zakoupení klientských licencí. |  |  |
| Video analytické kamery |
| Komprese H.264, H.265, Motion JPEG. |  |  |
| Separátní nastavení pro: Primární stream. Sekundární stream. Smart kodek umožňuje rozlišit pohybující se objekty na statickém pozadí a tím použít jinou kompresi pro pohybující se objekty a jinou pro statické pozadí a tím výrazně zredukovat datové toky. |  |  |
| Nastavení prahové hodnoty EV pro přechod mezi denním a nočním režimem. |  |  |
| Podpora adaptivního IR s možností vypnutí této funkce. |  |  |
| Motorický zoom objektiv ovladatelný z klientské aplikace. |  |  |
| Podpora otočení obrazu, tzv. flip. |  |  |
| Podpora WDR s možností vypnutí této funkce. |  |  |
| Alarmové vstupy. |  |  |
| Obousměrné audio. |  |  |
| Podpora wifi konfigurace. |  |  |
| Podpora standardu 802.1X. |  |  |
| Vestavěná analýza objektů (osoba, vozidlo). Objekty v oblasti zájmu. Objekt zůstává v oblasti. Objekty překročí paprsek. Objekty se objeví, nebo vstoupí do oblasti zájmu. Objekty se nachází v oblasti zájmu. Objekty vstoupí do oblasti. Objekty opustí oblast. Objekt se zastaví v oblasti zájmu. Porušení směru. Neobvyklé (nevhodné) chování. |  |  |
| Samočinná analýza - analýza objektů (auta, vozidla), která je vestavěna přímo v kameře. Kamera je schopna sama o sobě identifikovat objekty, ale lze ji i zdokonalit pomocí výuky a tak eliminovat falešné poplachy. |  |  |
| Zpracování událostí |
| Systém umí reagovat na alarmové události a tyto zpracovat pro další vyhodnocení, jako je např. zobrazení zprávy na obrazovce, zaslání e-mailu, spuštění živého náhledu, spuštění mapy v náhledu apod. |  |  |
| Manipulace s kamerou. Detekce pohybu na kameře. Připojení či odpojení kamery. Nepřiměřená ztráta paketů na kameře. Sepnutí alarmového vstupu. Analytická událost objektů na kameře (osoba, vozidlo). Chyba kamery, serveru. Systémová událost. Spuštění, ukončení záznamu. Aktualizace firmware na kameře. Přihlášení, odhlášení uživatele. Událost na hardware. Ztráta serverového připojení. Aktualizace systému. Chyba databáze. Stav licencí. Nedostatek systémových prostředků. Export záznamu. Vytvoření pohledu uživatelem. Konfigurace systému uživatelem. Spuštění externího příkazu. apod. |  |  |
| Protokolování událostí |
| Systém loguje všechny události, které je možné v klientovi filtrovat dle událostí na serveru, zařízení, přístupového systému či dle uživatelů. |  |  |
| Např. na základě filtrace událostí dle uživatele, lze pak provést audit jednotlivých uživatelů: jméno uživatele modifikované zařízení čas změny provedená změna přihlášení a odhlášení uživatele export záznamu apod. |  |  |
| Záznam |
| Podpora využití externího úložiště – systém automaticky zálohuje záznamy např. každou hodinu. Pokud se zálohu nepodaří vytvořit, systém musí upozornit obsluhu a zkusit vytvořit zálohu znova. |  |  |
| Přehrávání záznamu z externího úložiště přímo v klientovi. Tj. na časové ose přehrávače klientské aplikace je vidět jak záznam ze záznamového serveru (NVR), tak i současně záznam z externího uložiště. |  |  |
| Zabezpečení systému |
| Přihlášení do systému pod uživatelským jménem a heslem. |  |  |
| Architektura Server – SW klient. |  |  |
| Podpora Active Directory. |  |  |
| Šifrovaná komunikace mezi Serverem a SW klientem. |  |  |
| Šifrovaná komunikace nejen pro živý obraz, ale i pro záznam. |  |  |
| Podpora zabezpečení serveru a zařízení pomocí důvěryhodných certifikátů. |  |  |
| Podpora režimu zabezpečení FIPS 140-2. |  |  |
| Zabezpečení komunikace protokolem TLSv1.2 |  |  |
| Podpora HTTPS protokolu. |  |  |
| Aktualizace firmware kamer je možná pouze na základě šifrovaného firmware od výrobce. |  |  |
| Podpora sdíleného uživatelského oprávnění mezi servery. |  |  |
| Správa uživatelů a skupin, jako je např. podpora zamezení přístupu do archivu, exportu záznamu, ovládání PTZ apod. pro jednotlivé uživatele. |  |  |
| Podpora nastavení různých pravidel pro hesla a pro každou skupinu samostatně. |  |  |
| Systém automaticky detekuje jednoduchá hesla a zamezí jejich používání, tj. lze nastavit sílu hesla. |  |  |
| Podpora stálého hesla pro přihlášení uživatele a podpora dočasného hesla, kdy je např. nutno změnit heslo při dalším přihlášení, popř. po uplynutí nastavené doby. |  |  |
| Hierarchie oprávnění. |  |  |
| Podpora zabezpečení exportovaného záznamu heslem. |  |  |
| Podpora autentifikace 802.1x. |  |  |
| Podpora dvoufázového ověření. |  |  |
| Licence |
| Zpoplatněny jsou pouze kamerové licence, POS licence a RZ licence. |  |  |
| Ostatní jako Client, Server, Virtual Matrix, mobilní klient apod. jsou zdarma. |  |  |
| Aktualizace systému |
| Aktualizační soubory jsou volně ke stažení na webových stránkách výrobce. |  |  |
| Automatická aktualizace klienta po aktualizaci serverové části. |  |  |
| Bezplatný upgrade. |  |  |
| Technická podpora |
| Bezplatná podpora. |  |  |
| Podpora 24/7 poskytovaná výrobcem. |  |  |
| Celosvětová podpora, tj. zastoupení i v České republice. |  |  |
| Monitor pro zobrazení náhledu na kamerové záznamy Položka/parametr: Splnění požadavku ANO/NE Reálná hodnota: Typ displeje IPS Úhlopříčka displeje 27" Frekvence [Hz] 60 Doba odezvy [ms] 4 DisplayPort Ano HDMI vstup Ano Rozlišení Full HD Jas [cd/m2] 250 Statický kontrast 1:1000 Dynamický kontrast 1:3000000 Podporované barvy [Miliónů] 16.7 Úhel horizontálního pohledu [°] 178 Úhel vertikálního pohledu [°] 178 Povrch displeje Matný Flicker reduction Ano Výškově nastavitelný Ano Pivot Ano Montáž na zeď Ano Rozměr pro VESA držák 100x100 VESA držák na zeď otočný Náklon +- 15° Rotace +- 90° |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího

……………..

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

ÚČASTNÍK doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

ÚČASTNÍK zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

ÚČASTNÍK vyplní jen tabulku té části/tabulky těch částí, do které/kterých podává svou nabídku.

Prodávající uvede ve sloupci Splnění požadavku ANO/NE:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

Část 2: Server pro ukládání a zpracování obrazových záznamů vč. SW licencí

………………… (prodávající uvede přesný název, typ)

| Server pro ukládání a zpracování obrazových záznamů včetně SW licencí (HD SA 1,2TB 12Gbps, RPM 10K pro úložiště nejsou součásti poptávky) |
| --- |
| Položka/parametr: | Splnění požadavku ANO/NE | Reálná hodnota: |
| 1x Motherboard with Dual Port 1Gb On-Board |  |  |
| 2x Intel Xeon Gold 6334 3.6G, 8C/16T, 11.2GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-3200 |  |  |
| 1x 2.5 Chassis |  |  |
| 1x řadič vzdáleného přístupu |  |  |
| 1x 2.5" Chassis with up to 16 HDDs (SAS/SATA),8x2.5" HDDs (NVMe) |  |  |
| 1x rozšířující modul PCI, 6x8, 2x16 |  |  |
| 1x RAM 32GB 3200MT/s RDIMMs |  |  |
| 16x RAM RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 8Gb BASE x4 |  |  |
| 2x 2.4TB 10K RPM SAS ISE 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive |  |  |
| 1x přední RAID řadič 12 Gbps/ s SAS, PCIe Gen 4, 16 portů - 2x8 interních |  |  |
| 1x Power Supply 800W RDNT D, Mixed Mode |  |  |
| 2x C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord |  |  |
| 1x Trusted Platform Module 2.0 V3 |  |  |
| 1x síťová karta Dual Port 10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0 |  |  |
| 1x síťová karta Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Full Height |  |  |
| 1x síťová karta Dual Port 10/25GbE SFP28 Adapter, PCIe Low Profile, V2 |  |  |
| 1x Úsporný řadič aktivního napájení |  |  |
| 1x Standard Fan x6 |  |  |
| 1x ReadyRails Sliding Rails |  |  |
| 1x Cable Management Arm, 2U |  |  |
| 1x řadič systémových disků RAID 1 |  |  |
| Software |
| 1x VMware ESXi 7.0 U3 Embedded Image |  |  |
| 1x VMware vSphere 7Ess Plus Kit for 3 Hosts |  |  |
| 1x Systems Documentation, OpenManage DVD Kit |  |  |
| 1x MS Winsrv Std 2019 |  |  |
| Služby |
| 1x Configuration Services, Standard ISG System Report, Deliver Via Email |  |  |
| 1x Basic Next Business Day 36 Months |  |  |
| 1x ProSupport and Next Business Day Onsite Service Initial, 36 Month(s) |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího

……………..

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

ÚČASTNÍK doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

ÚČASTNÍK zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

ÚČASTNÍK vyplní jen tabulku té části/tabulky těch částí, do které/kterých podává svou nabídku.

Prodávající uvede ve sloupci Splnění požadavku ANO/NE:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

| Část 3: Přepážkové komunikátory |
| --- |
| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |
| Položka/parametr: | Splnění požadavku ANO/NE | Reálná hodnota: |
| přepážkový systém skládající se ze základny a externí jednotky |  |  |
| vnitřní jednotka obsahuje variabilní mikrofon s odposlechovým reproduktorem a ovládáním |  |  |
| externí jednotka obsahuje reproduktor a mikrofon |  |  |
| externí jednotka v antivandalním odolném provedení z kovu |  |  |
| plně dotykové ovládání základny |  |  |
| vestavěná uvítací hláška „Dobrý den. Jak vám mohu pomoci?“, v češtině, s rychlým spuštěním na jeden dotyk |  |  |
| vestavěná hláška rozloučení „Děkujeme a nashledanou.“, v češtině, s rychlým spuštěním na jeden dotyk |  |  |
| nastavitelná hlasitost reproduktorů základny i externí jednotky včetně citlivostí mikrofonů |  |  |
| podsvětlené dotykové tlačítko pro aktivaci hovoru |  |  |
| aretované dotykové tlačítko pro umlčení mikrofonu zákazníka |  |  |
| aretované dotykové tlačítko pro umlčení mikrofonu obsluhy |  |  |
| indikace provozu celého systému |  |  |
| indikace aktivity mikrofonu základny |  |  |
| systém v režimu half-duplex – obousměrná komunikace s inteligentním automatickým přepínáním |  |  |
| elektronika pro automatické potlačení zpětné vazby |  |  |
| šumová brána pro automatické umlčení a potlačení okolních ruchů |  |  |
| citlivé mikrofony pro snímání i z větší dálky |  |  |
| výstup s audio signálem, např. pro nahrávání |  |  |
| výstup pro připojení sluchátek nebo náhlavní soupravy (sluchátka s mikrofonem) přes konektor RJ 45, nebo Jack 3,5 ona |  |  |
| automatická indikace správného propojení náhlavní soupravy |  |  |
| výkon reproduktoru v základně 3 W |  |  |
| výkon reproduktoru v externí jednotce 2 W |  |  |
| frekvenční rozsah 70 – 16 000 Hz |  |  |
| odstup S/N > 90 dB |  |  |
| citlivost mikrofonu externí jednotky – 58 dB (0 dB = 1V/Pa na 1 kHz) |  |  |
| citlivost mikrofonu základny –36 dB 0 dB = 1V/Pa na 1 kHz) |  |  |
| snadné připojení externí jednotky pouze jedním kabelem |  |  |
| kabel pro externí jednotku je veden v nerezové trubičce, pro lepší vzhled instalace na okénku |  |  |
| délka kabelu pro napojení externí jednotky 2,3 m |  |  |
| oboustranná samolepka pro přilepení externí jednotky na okénko |  |  |
| oboustranná samolepka pro přilepení kabelu externí jednotky |  |  |
| protiskluzné nožičky na základně |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího

……………..