ČÁST 1: Plně automatizovaný detekční systém pro statimová vyšetření

| Název | Plně automatizovaný detekční systém pro statimová vyšetření | Oddělení | Laboratoře |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  |

Technická specifikace

Plně automatizovaný detekční systém pro statimová vyšetření – 1 ks

- Plně automatizovaný detekční systém pro statimová vyšetření

- Min. 4 funkční moduly (není nutná možnost rozšíření)

- Uzavřená, soběstačná, plně integrovaná a automatizovaná platforma.

- Přesné výsledky ve velmi krátkém čase s minimálním rizikem kontaminace.

- Kompletní příprava vzorku (extrakce nukleové kyseliny) s real-time PCR (polymerázová řetězová reakce) amplifikací a následným vyhodnocením

- Extrakce, zakoncentrování nukleové kyseliny, purifikace, amplifikace a identifikace cílové nukleové kyseliny musí být možná přímo z nezpracovaných primárních vzorků.

- Možnost spouštění širokého spektra analýz v jakémkoli klinickém prostředí, nezávisle na sobě a na čase.

- Kvantitativní diagnostika u testování hepatitid a HIV.

- Velmi rychlý průtok vzorků, průměrná doba kompletní analýzy vzorku max. 60 minut.

- Detekční kazety v sobě musí obsahovat veškeré nutné kontroly,.

- Detekční kazety nesmí vyžadovat žádné speciální zacházení, možnost skladování mimo lednici.

- Detekční kazety v balení „ready to use“.

- Informace z detekčních kazet musí být načítány automaticky pomocí čtečky čárových kódů

- Automatické načtení jedinečného označení pacienta z čárového kódu.

- Propojení s LIS – Open LIMS

- Váha max. 15 Kg.

- Test SARS-CoV-2

  - kvalitativní in vitro test vyvinutý rychlou molekulární detekci koronaviru SARS-CoV-2

  - Test musí být založen na amplifikaci nukleové kyseliny a musí zahrnovat primery, sondy, interní kontrolu a kontrolu adekvátnosti primárního vzorku

  - Jako primární vzorek musí sloužit nasopharyngeální výtěr a výplach dutiny nosní

  - Základní balení 10 vzorků pro uvedení přístroje do provozu