Příloha č. 6

TECHNICKÁ SPECIFIKACE NÁBYTKU

Tato část dokumentace určuje konkrétní konstrukční, materiálové či barevné provedení všech částí nábytku. Veškeré názvy výrobků uvedené v projektu slouží pouze jako technický nebo designový vzor a lze je nahradit kvalitativně a technicky shodným nebo lepším výrobkem.

- NÁBYTKOVÁ SESTAVA V ORDINACI

Nábytková sestava se skládá ze skříněk, zásuvkových sestav, pracovního stolu a věšákové sestavy na straně lékaře a sestry dle schématických výkresů. Skříňky zahrnují zásuvkové skříňky, dřezové skříňky a skříňky s policemi. Police jsou volně stavitelné dle potřeby. Dřezové skříňky mají pevná záda z laminované dřevotřísky o tloušťce 18mm. Skříňky mají  stavitelné police z materiálu korpusu. Nad skříňkami jsou police se zafrézovanou LED pásku na 24V po celé délce skříněk pro osvětlení pracovní plochy. Vše dle schématických výkresů.

- NÁBYTKOVÁ SESTAVA V DENNÍ MÍSTNOSTI

Nábytková sestava se skládá z dolních a horních skříněk, stolu a šatní skříně. Dolní skříňky zahrnují skříňku se stavitelnými policemi, dřezovou skříňku a skříňku s lednicí. Dřezová skříňka má pevná záda z laminované dřevotřísky o tloušťce 18mm. Horní skříňky mají  stavitelné police z materiálu korpusu a zafrézovanou LED pásku na 24V po celé délce skříněk pro osvětlení pracovní plochy. Vše dle schématických výkresů.

- NÁBYTKOVÁ SESTAVA VE STERILIZACI

Nábytková sestava se skládá z dolních a horních skříněk. Dolní skříňky zahrnují skříňky se stavitelnými policemi a dřezovou skříňku. Dřezová skříňka má pevná záda z laminované dřevotřísky o tloušťce 18mm. Horní skříňky mají  stavitelné police z materiálu korpusu a zafrézovanou LED pásku na 24V po celé délce skříněk pro osvětlení pracovní plochy. Vše dle schématických výkresů.

Navržené materiálové provedení nábytkových sestav ve všech místnostech:

- Korpus – dřevotřísková deska laminovaná voděodolná – např. Egger W908 ST9 (základní bílá) tloušťky 18mm olepena hranou ABS 1mm

- Pohledové bílé plochy – dřevotřísková deska laminovaná voděodolná – např. Egger W980 SM (platinově bílá) tloušťky 18mm olepena hranou ABS 2mm

- Pohledové plochy v dekoru dřeva – dřevotřísková deska laminovaná voděodolná – např. Egger H3303 ST10 (dub hamilton přírodní) tloušťky 18mm a 36mm olepena hranou ABS 1 a 2mm (stůl)

- Pracovní deska – Postforming např. Egger F186 ST9 (beton chicago světle šedý)

- Zástěna – zádový panel např. Egger F186 ST9 (beton chicago světle šedý)

- panty s integrovaným tlumením, celovýsuvy zásuvek s integrovaným tlumením např. Strongbox, výklopné kování pro horní skříňky např. Blum Aventos HK

- Sokl – plastový profil s těsněním proti zatečení např. Kooplat imitace nerezi

- Nožky – plastové stavitelné

- Dřez – nerezový včetně sifonu

- Baterie – páková stojánková dřezová baterie

- Úchytky – např. Hettich, obj. č. 9070123

OSTATNÍ - ZÁVĚR

Materiál na všech sestavách musí být shodný. Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek dle platných právních předpisů. Dále musí splňovat platné technické, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Před realizací dodavatel předloží vzorky materiálů k odsouhlasení uživateli. Dodavatel je dále povinen před započetím výroby vypracovat na všechny dodávané prvky dílenskou (výrobní) dokumentaci a tuto dokumentaci nechat odsouhlasit objednatelem.

Pozn.: Před zahájením výroby je nutno, aby dodavatel zjistil a proměřil skutečný stav prostorů pro realizaci předmětu díla.