Příloha č. 5 Výzvy k podání nabídek – Požadované technické parametry

VZ „Monitorovací systém pro dospávací pokoj“

Monitorovací systém životních funkcí sloužící k monitorování životních funkcí pacienta pro všechny skupiny pacientů určený pro dospávací pokoj, pooperační péče o pacienty po výkonech v celkové i regionální anestezii. Systém pro sledování jak základních životních funkcí pomocí základních modulů - měření EKG, NIBP, SpO2, respirace, teplota, tak i dalších speciálních parametrů IBP, EtCO2, atd.

| Modulární pacientský monitor životních funkcí – 5ks |
| --- |
| Parametr | Nabízená hodnota | Poznámka |
| Barevný LCD dotykový displej |  |  |
| Velikost displeje min. 15“ |  |  |
| Rozlišení displeje min. 1280x768 WXGA |  |  |
| Automatická regulace jasu dle okolního osvětlení |  |  |
| Zobrazení min. 4 křivek různých životních funkcí včetně zobrazení 12 svodů EKG, možnost rozšíření na 8 individuálních křivek |  |  |
| Integrovaný software pokrývající všechny potřeby intenzívní péče |  |  |
| Uživatelské rozhraní v českém jazyce |  |  |
| Obousměrná datová komunikace mezi monitory (Bed to bed) a centrální stanicí. Přístup z jednoho lůžkového monitoru na jiný lůžkový monitor v síti včetně sledování monitorovaných křivek a parametrů a automatického zobrazení alarmových stavů |  |  |
| Zobrazování trendů v grafické nebo číselné formě, zkrácené trendy na hlavní obrazovce |  |  |
| Tabulkové a grafické trendy v délce min. 48 hodin |  |  |
| Režim „připraven/standby“ (při odpojení pacienta monitor nealarmuje) |  |  |
| Režim „návštěva“ (zobrazení bez vitálních funkcí, monitor pacienta stále monitoruje a v případě alarmu se obrazovka zapne do standardního měřícího režimu) |  |  |
| Uživatelsky definovatelné skupiny trendů (minimálně 4), Přehled alarmů, Paměť na události |  |  |
| Základní měřené parametry minimálně – EKG/Resp., SpO2, NIBP, TT, 2x IP, CO2 sidestream i mainstream (pokud je měření CO2 řešeno dodatečným modulem, pak požadujeme 1 modul měření CO2 kompatibilní s kterýmkoliv lůžkovým monitorem) |  |  |
| Analýza arytmií, ST analýzy, analýzy QT / QTC, ST mapování (změny ST v průběhu času ve dvou víceosých diagramech), STE Map přidává limity STE (ST Elevation) |  |  |
| Zobrazení 12 svodového EKG - z 5 nebo 6 elektrod (EASI nebo HEXAD) |  |  |
| Současné připojení modulů – min. 3 jednoparametrové a alespoň dvou víceparametrových modulů |  |  |
| USB konektivita, možnost připojení čtečky čárových kódů, vzdáleného ovládání, klávesnice, myši, … |  |  |
| LAN pro monitorovací síť – instalace sítě je součástí uvedení do provozu |  |  |
| Možnost monitorování aEEG vlastním modulem |  |  |
| Možnost monitorování druhé Spo2 včetně měření SpHb +SpOC+PVI, vlastním modulem |  |  |
| Možnost měření karboxyhemoglobinu (SpCO®), methemoglobinu (SpMet®), pulsní frekvence (PR) a indexu perfúze (PI) vlastním modulem |  |  |
| Možnost připojení externích zařízení např. ventilátory, infuzní technika, specializované měření,… |  |  |
| Upevnění monitoru na rameno nástěnné rampy, případně tyč |  |  |
| Základní multi-parametrový modul s obrazovkou a transportní funkcí – 5ks |
| Parametr | Nabízená hodnota | Poznámka |
| Multiparametrový modul s obrazovkou připojitelný k lůžkovému monitoru jako měřící modul nebo sloužící jako transportní monitor |  |  |
| Antimikrobiální odolný displej |  |  |
| Dotykový displej |  |  |
| Rotace zobrazení |  |  |
| Velikost displeje min. 6“ |  |  |
| Zobrazení min. 3 křivek. Možnost rozšíření na současné zobrazení min. 5 křivek na hlavní obrazovce. |  |  |
| Hmotnost max. 2 kg (včetně baterie a madla) |  |  |
| Ochrana proti prachu a vlhkosti IP 31 |  |  |
| Měřené parametry minimálně: EKG/Resp., SpO2 (Fast nebo Masimo), NIBP, TT, 2x IP, CO2 sidestream i mainstream |  |  |
| Zobrazení 12 svodového EKG, (z 5 nebo 6 elektrod – HEXAD) |  |  |
| ST mapování (změny ST v průběhu času ve dvou víceosých diagramech), STE Map přidává limity STE (ST Elevation) |  |  |
| Automatický přenos všech monitorovaných dat. Monitorovaná data se musí dohrát i zpětně do modulárního monitoru a centrální stanice po opakovaném připojení u lůžka |  |  |
| Možnost připojení rozšiřujícího modulu pro měření CO2 případně C.O. a CCO (monitorace bez připojení k modulárnímu monitoru) |  |  |
| Alarmy odlišené akusticky a barevnou signalizací v min. 3 skupinách dle závažnosti |  |  |
| Trendy a alarmové události, automatický přenos všech monitorovaných dat |  |  |
| Uživatelsky vyjímatelný akumulátor (bez použití nástrojů) |  |  |
| Minimální doba provozu na akumulátor 5 hodin, možnost zobrazení kapacity akumulátoru |  |  |
| Integrované madlo pro transport |  |  |
| Držák pro umístění na lůžko |  |  |
| Rozšiřující monitorované parametry (použití u kteréhokoliv monitoru) |
| Parametr | Nabízená hodnota | Poznámka |
| 1x Modul CO2 pro měření obou metod sidestream i mainstream připojitelný ke kterémukoliv monitoru |  |  |
| Rozšiřující monitorované parametry (použití u kteréhokoliv monitoru) – možnost rozšíření |
| Parametr | Nabízená hodnota | Poznámka |
| Měření CO2 microstream, měření C.O. / CCO PICCO |  |  |
| Měření další teplota a další IP |  |  |
| Měření BIS, EEG včetně aEEG, NMT, regionální SO2 |  |  |
| Možnost doplnění vlastního modulu Sedline. Monitoring mozkové funkce – sledovat stav mozku pomocí bilaterálního získávání dat a zpracování signálů elektroencefalogramu (EEG). |  |  |
| Rozšířené měření SO2 - Intravaskulární saturace kyslíkem - nepřetržité měření smíšené žilní saturace kyslíkem (SvO2) a centrální žilní saturace (ScvO2) pro sledování saturace a vývoje stavu mozku při krizových stavech (např. dlouhodobé dušení). |  |  |
| Vlastní modul – SpO2 – včetně měření SpHb +SpOC+PVI, dále měření karboxyhemoglobinu (SpCO®), methemoglobinu (SpMet®), pulsní frekvence (PR) a indexu perfúze (PI) |  |  |
| Modul druhé SpO2 – metoda měření Masimo Rainbow SET |  |  |
| Centrální stanice – 1ks |
| Parametr | Nabízená hodnota | Poznámka |
| Centrální monitor pro sledování všech lůžkových monitorů a všech monitorovaných parametrů jak selektivně u každého pacienta, tak souhrnně |  |  |
| Připojení minimálně 10lůžkových monitorů – možnost rozšíření až na min. 20 |  |  |
| Režim současného zobrazení všech lůžkových monitorů |  |  |
| Displej velikost min. 27“, min. full HD rozlišení |  |  |
| Ovládání – počítačová klávesnice a myš |  |  |
| V detailním režimu musí zobrazit všechny data vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a musí umět dálkové nastavení pacientských monitorů (alarmy, limity, režim standby, atd…). |  |  |
| V přehledovém režimu musí umět individuální nastavení zobrazení v jednotlivých pacientských sektorech a také automatické minimalizace neaktivního pacientského sektoru (minimálně vypnutý lůžkový monitor, režim standby). |  |  |
| Zobrazení, prohlížení, vyhodnocení a ukládání alarmů, tisk alarmových událostí včetně křivek, tisk trendů (tisk i z připojených monitorů) |  |  |
| Komplexní multi-svodová analýza arytmií, analýza ST segmentu a monitorování QT/QTc. |  |  |
| Zobrazení, prohlížení a tisk alarmových událostí včetně křivek za dobu posledních 72 hodin |  |  |
| Alarmy odlišené akusticky a barevnou signalizací v min. 3 skupinách dle závažnosti |  |  |
| Protokol alarmů a uživatelských reakcí min. 168 hodin |  |  |
| Zobrazení, prohlížení a tisk grafických a numerických trendů od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů min. za dobu posledních 72 hodin |  |  |
| Zobrazení, prohlížení a tisk minimálně 8 kompletních křivek od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů min. za dobu posledních 72 hodin |  |  |
| Laserová – LAN tiskárna |  |  |
| Export pacientských dat ve standardním protokolu HL7 |  |  |
| Zajištění centrály proti výpadku napájení pomocí UPS |  |  |
| Všechny pacientské licence (připojené monitory) musí obsahovat i další nezávisle zobrazení a musí obsahovat i licence pro mobilní zobrazení |  |  |
| Spotřební materiál - základní příslušenství pro monitoraci požadovaných parametrů a uvedení systému do provozu |
| Parametr | Nabízená hodnota | Poznámka |
| 10x EKG – 3 svodový kabel |  |  |
| 10x 300ks jednorázové gelové elektrody |  |  |
| 10x SpO2 prstové čidlo gumové |  |  |
| 5x SpO2 ušní čidlo |  |  |
| 5x hadice k NIBP |  |  |
| 10x NIBP manžeta pro dospělé |  |  |
| 5x NIBP manžeta pro velké pacienty |  |  |
| 5x NIBP manžeta pro malé pacienty |  |  |
| 5x Povrchové teplotní čidlo |  |  |
| 1x CO2 mainstream čidlo, adapter |  |  |