Část 2. - Ultrazvukové přístroje MOJIP, COS

| Technická specifikace: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| UZV přístroj pro MOJIP - 1 ks |  |
| Zadavatel požaduje z důvodu ekonomické ochrany investic kompatibilitu se stávajícím přístrojovým vybavením GE Healthcare na oddělení |  |
| Přenosný UZV přístroj typu notebook | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost přístroje včetně baterie max. 5 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Integrované madlo | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Start přístroje do plné funkce max. 90 s, ze Sleep (Standby) módu max. 2 s | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Ovládání přístroje pomocí klasického ovládacího panelu s podsvícenými mechanickými ovládacími prvky a tlačítky | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kompletní podsvícená omyvatelná alfanumerická klávesnice pro zadávání údajů umístěná na ovládacím panelu | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Ovládání přístroje pomocí standardního trackballu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost práce z integrované baterie nebo z elektrické sítě | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Délka práce přístroje při napájení z baterie min. 30 min. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Volitelná možnost rozšířené práce přístroje na baterie při umístění ve vozíku až 90 min | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Integrovaný širokoúhlý LCD monitor min. 15" s vysokým rozlišením a velkým pozorovacím úhlem | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Manuální nastavení TGC křivky pomocí min. 8 hardwarových ovladačů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Výměna sond za provozu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vstupy/výstupy: min. 4x USB, LAN, HDMI | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Lankový bezpečnostní zámek pro uzamčení systému | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Min. 3 uživatelská tlačítka pro funkce nastavitelné uživatelem | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Pořízení zvukových poznámek ukládaných přímo do složky pacienta – dostupné s připojením běžné náhlavní soupravy | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Základní funkce přístroje: |  |
| Vytváření a modifikovatelná vlastní přednastavení (presety) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Uživatelsky konfigurovatelné menu přednastavení pro jejich snadný a rychlý výběr | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kontinuální automatická optimalizace obrazu pro B-mód a Doppler | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Archivace pacientských dat na interní SSD HDD min. 256 GB | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Volitelná možnost rozšíření kapacity interního SSD HD až na 1 TB | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Interní pacientská databáze s možností vyhledáváni, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze nejlépe ve formátu RAW dat vhodných k pozdější úpravě | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Upravování uložených snímků a smyček - intenzita 2D a barvy, dynamický rozsah, změna šedé škály, úprava TGC křivky, možnost měření na uložených snímcích (2D rozměry i rychlosti) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Funkce zvětšení (ZOOM) plynule nastavitelná v min. 19 krocích s možností pohybu zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze a možnost celkového náhledu na scanovanou oblast | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Funkce trapezoidního zobrazení na lineárních sondách | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Export dat do standardních formátů (AVI, JPEG, apod.) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Interní paměť pro min. 2000 snímků | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Podpora Wi-Fi přenosu dat | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Podpora Bluetooth přenosu dat | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Export dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kompletní licence pro DICOM 3.0 | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Software pro analýzu průtoku ve tkáních pro dopplerovské módy, analýza ve formě TIC křivek (time intensity curve), nutná funkcionalita i na archivovaných RAW datech | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Volitelná integrovaná výuková ultrazvuková aplikace s aktuálním ultrazvukovým zobrazením dostupné pro tyto kategorie: Břicho, Porodnictví, Gynekologie, Kardiologie, Cévní | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Aktivní TCD mód | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nastavitelná maximální hloubka zobrazení v rozsahu min. 1 – 33cm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Frekvenční rozsah přístroje min. 1,7 – 18 MHz | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Dynamický rozsah systému min. 269 dB | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Kalkulace: |  |
| Standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Provedení min. 9 měření v jednom diagnostickém obraze | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Kompletní výpočty pro gynekologii a porodnictví, min. GS, CRL, BPD, HC, AC, FL, EFW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vlastní programovatelné kalkulace a nastavení menu pro výpočty | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Volitelné klávesy (hot keys) pro nastavená měření | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů pro RDG, měkké tkáně a muskuloskeletální aplikace | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Kompletní měření úhlů dětských kyčlí včetně klasifikace dle Grafa | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vlastní programovatelné kalkulace a nastavení menu pro výpočty | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Volitelné rozšíření o automatické měření objemu močového měchýře s automatickou detekcí orgánu a automatickým výpočtem jeho objemu, bez nutnosti manuálního nakládání kaliperů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Volitelné rozšíření o plně automatická měření: BPD, HC, AC, FL - biometrické parametry | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Volitelné rozšíření o plně automatická měření: EF - ejekční frakce, IMT komplex | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zobrazovací módy: |  |
| Velmi kvalitní B-mód s možností automatické kontinuální optimalizace 2D obrazu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| M-mód, barevný M-mód | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Volitelné rozšíření o anatomický M-mód | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Barevný směrový rychlostní Doppler | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Citlivý výkonový (energetický, angio) Doppler vč. možnosti rozlišení směru toku | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Současné porovnání aktivního B-módu a duálního zobrazení s barevným (výkonovým) Dopplerem vedle sebe | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Spektrální PW Doppler s možností automatické optimalizace | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Harmonické zobrazení na všech sondách | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zobrazení redukující ultrazvukové spekle nastavitelné v min. 8 úrovních | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Compaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) nastavitelné v min. 4 úrovních | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Volitelné panaromatické zobrazení | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Funkce pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D, nezbytné vlastnosti funkce: změna úhlu vpichu - steer paprsků do min. 50°, změna zesílení – gain intervenčního nástroje, volba šířky jehly | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Přednastavení pro plicní diagnostiku pro lepší detekci Lung slidingu, A-profilu, B-profilu (B-linie) na plicích | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kontinuální CW Doppler s možností automatické optimalizace | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Volitelný tkáňový Doppler (TVI a TVD zobrazení) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Volitelné rozšíření o nedoplerovské zobrazení krevního toku s vysokou senzitivitou k velmi pomalým tokům a s vysokým rozlišením | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Volitelné 3D zobrazení | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Volitelné panoramatické zobrazení | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Volitelně elastografie | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Volitelně funkce přesného porovnání minulého nálezu s aktuálním stavem pacienta – vyhodnocení diferencí pomocí grafického zvýraznění | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Sondy: |  |
| Multifrekvenční lineární sonda, min. 4,2 – 13 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole max. 4 cm, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, funkce trapezoidního zobrazení, sonda s min. 192 krystaly ve snímači | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Konvexní multifrekvenční sonda min. 2 – 5 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, sonda s min. 128 krystaly ve snímači | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Sektorová multifrekvenční sonda 1,7 – 4.0 MHz, možnost nastavení min. 3 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, sonda výlučně typu single crystal s polarizovanými krystaly | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Abdominální konvexní sonda | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Fázová kardiologická sonda – včetně TCD nastavení | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kontinuální doppler – CW deska | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vizualizace jehly (Needle recognition) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Stojan výškově stavitelný s přepínačem 3 sond | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dostupná a v budoucnu rozšiřitelná intrakavitální multifrekvenční sonda, min. frekvenční rozsah: 4 – 10 MHz, možnost nastavení min. 3 nativních vysílacích frekvencí v B obraze, možnost nastavení min. 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, sonda s min. 128 krystaly ve snímači, šíře sektoru sondy min. 168°, možnost dokoupení sterilizovatelného nebo jednorázového bioptického nástavce | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dostupná a v budoucnu rozšiřitelná lineární vysokofrekvenční hokejková sonda pro zobrazení velmi blízkých polí, vhodná pro intervenční zákroky ve velmi blízkých polích a současně pro pediatrické aplikace, frekvenční rozsah min. 6,7 – 18 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole max. 35 mm, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, funkce trapezoidního zobrazení, sonda s min. 168 krystaly ve snímači | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dostupná a v budoucnu rozšiřitelná mikrokonvexní multifrekvenční sonda, min. 4,2 – 10 MHz, max. velikost hlavice sondy 12 x 22 mm pro snadnou manipulaci a vyšetření, šíře sektoru min. 130°, možnost nastavení min. 3 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, sonda vhodná pro: intervenční zákroky, pediatrii, MSK, srdce, vyšetření přes fonatnelu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Příslušenství: |  |
| Výškově stavitelný originální mobilní transportní vozík pro přístroj, připojené sondy a příslušenství | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hardwarový přepínač pro min. 3 současně připojení sondy | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Volitelně EKG modul pro přístroj, max. 3 svodové EKG, křivka EKG možná pro všechny sondy, natavení min. zesílení, pozice křivky a rychlost posuvu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Volitelně integrovaný originální ohřívač gelu s možností nastavení 2 úrovní ohřevu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Volitelně originální mobilní převozní pouzdro pro přístroj, sondy a příslušenství | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Volitelně nožní pedál s programovatelnou funkcí freeze, uložení nálezu atd. | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Volitelně digitální USB termotiskárna | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Technická specifikace: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| UZV přístroj pro COS - 2 ks |  |
| Zadavatel požaduje z důvodu ekonomické ochrany investic kompatibilitu se stávajícím přístrojovým vybavením GE Healthcare na oddělení |  |
| Přenosný UZV přístroj typu notebook | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost přístroje včetně baterie max. 5 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Integrované madlo | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Start přístroje do plné funkce max. 90 s, ze Sleep (Standby) módu max. 2 s | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Ovládání přístroje pomocí klasického ovládacího panelu s podsvícenými mechanickými ovládacími prvky a tlačítky | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kompletní podsvícená omyvatelná alfanumerická klávesnice pro zadávání údajů umístěná na ovládacím panelu | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Ovládání přístroje pomocí standardního trackballu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost práce z integrované baterie nebo z elektrické sítě | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Délka práce přístroje při napájení z baterie min. 30 min. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Volitelná možnost rozšířené práce přístroje na baterie při umístění ve vozíku až 90 min | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Integrovaný širokoúhlý LCD monitor min. 15" s vysokým rozlišením a velkým pozorovacím úhlem | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Manuální nastavení TGC křivky pomocí min. 8 hardwarových ovladačů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Výměna sond za provozu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vstupy/výstupy: min. 4x USB, LAN, HDMI | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Lankový bezpečnostní zámek pro uzamčení systému | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Min. 3 uživatelská tlačítka pro funkce nastavitelné uživatelem | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Pořízení zvukových poznámek ukládaných přímo do složky pacienta – dostupné s připojením běžné náhlavní soupravy | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Základní funkce přístroje: |  |
| Vytváření a modifikovatelná vlastní přednastavení (presety) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Uživatelsky konfigurovatelné menu přednastavení pro jejich snadný a rychlý výběr | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kontinuální automatická optimalizace obrazu pro B-mód a Doppler | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Archivace pacientských dat na interní SSD HDD min. 256 GB | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Volitelná možnost rozšíření kapacity interního SSD HD až na 1 TB | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Interní pacientská databáze s možností vyhledáváni, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze nejlépe ve formátu RAW dat vhodných k pozdější úpravě | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Upravování uložených snímků a smyček - intenzita 2D a barvy, dynamický rozsah, změna šedé škály, úprava TGC křivky, možnost měření na uložených snímcích (2D rozměry i rychlosti) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Funkce zvětšení (ZOOM) plynule nastavitelná v min. 19 krocích s možností pohybu zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze a možnost celkového náhledu na scanovanou oblast | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Funkce trapezoidního zobrazení na lineárních sondách | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Export dat do standardních formátů (AVI, JPEG, apod.) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Interní paměť pro min. 2000 snímků | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Podpora Wi-Fi přenosu dat | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Podpora Bluetooth přenosu dat | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Export dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kompletní licence pro DICOM 3.0 | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Software pro analýzu průtoku ve tkáních pro dopplerovské módy, analýza ve formě TIC křivek (time intensity curve), nutná funkcionalita i na archivovaných RAW datech | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Volitelná integrovaná výuková ultrazvuková aplikace s aktuálním ultrazvukovým zobrazením dostupné pro tyto kategorie: Břicho, Porodnictví, Gynekologie, Kardiologie, Cévní | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Aktivní TCD mód | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nastavitelná maximální hloubka zobrazení v rozsahu min. 1 – 33cm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Frekvenční rozsah přístroje min. 1,7 – 18 MHz | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Dynamický rozsah systému min. 269 dB | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Kalkulace: |  |
| Standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Provedení min. 9 měření v jednom diagnostickém obraze | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Kompletní výpočty pro gynekologii a porodnictví, min. GS, CRL, BPD, HC, AC, FL, EFW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vlastní programovatelné kalkulace a nastavení menu pro výpočty | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Volitelné klávesy (hot keys) pro nastavená měření | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů pro RDG, měkké tkáně a muskuloskeletální aplikace | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Kompletní měření úhlů dětských kyčlí včetně klasifikace dle Grafa | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vlastní programovatelné kalkulace a nastavení menu pro výpočty | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Volitelné rozšíření o automatické měření objemu močového měchýře s automatickou detekcí orgánu a automatickým výpočtem jeho objemu, bez nutnosti manuálního nakládání kaliperů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Volitelné rozšíření o plně automatická měření: BPD, HC, AC, FL - biometrické parametry | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Volitelné rozšíření o plně automatická měření: EF - ejekční frakce, IMT komplex | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zobrazovací módy: |  |
| Velmi kvalitní B-mód s možností automatické kontinuální optimalizace 2D obrazu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| M-mód, barevný M-mód | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Volitelné rozšíření o anatomický M-mód | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Barevný směrový rychlostní Doppler | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Citlivý výkonový (energetický, angio) Doppler vč. možnosti rozlišení směru toku | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Současné porovnání aktivního B-módu a duálního zobrazení s barevným (výkonovým) Dopplerem vedle sebe | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Spektrální PW Doppler s možností automatické optimalizace | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Harmonické zobrazení na všech sondách | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zobrazení redukující ultrazvukové spekle nastavitelné v min. 8 úrovních | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Compaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) nastavitelné v min. 4 úrovních | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Volitelné panaromatické zobrazení | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Funkce pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D, nezbytné vlastnosti funkce: změna úhlu vpichu - steer paprsků do min. 50°, změna zesílení – gain intervenčního nástroje, volba šířky jehly | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Přednastavení pro plicní diagnostiku pro lepší detekci Lung slidingu, A-profilu, B-profilu (B-linie) na plicích | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kontinuální CW Doppler s možností automatické optimalizace | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Volitelný tkáňový Doppler (TVI a TVD zobrazení) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Volitelné rozšíření o nedoplerovské zobrazení krevního toku s vysokou senzitivitou k velmi pomalým tokům a s vysokým rozlišením | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Volitelné 3D zobrazení | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Volitelné panoramatické zobrazení | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Volitelně elastografie | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Volitelně funkce přesného porovnání minulého nálezu s aktuálním stavem pacienta – vyhodnocení diferencí pomocí grafického zvýraznění | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Sondy: |  |
| Multifrekvenční lineární sonda, min. 4,2 – 13 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole max. 4 cm, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, funkce trapezoidního zobrazení, sonda s min. 192 krystaly ve snímači | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Abdominální konvexní sonda | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vizualizace jehly (Needle recognition) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Stojan výškově stavitelný bez přepínače sond | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dostupná a v budoucnu rozšiřitelná konvexní multifrekvenční sonda min. 2 – 5 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, sonda s min. 128 krystaly ve snímači | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dostupná a v budoucnu rozšiřitelná sektorová multifrekvenční sonda 1,7 – 4.0 MHz, možnost nastavení min. 3 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, sonda výlučně typu single crystal s polarizovanými krystaly | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dostupná a v budoucnu rozšiřitelná intrakavitální multifrekvenční sonda, min. frekvenční rozsah: 4 – 10 MHz, možnost nastavení min. 3 nativních vysílacích frekvencí v B obraze, možnost nastavení min. 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, sonda s min. 128 krystaly ve snímači, šíře sektoru sondy min. 168°, možnost dokoupení sterilizovatelného nebo jednorázového bioptického nástavce | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dostupná a v budoucnu rozšiřitelná lineární vysokofrekvenční hokejková sonda pro zobrazení velmi blízkých polí, vhodná pro intervenční zákroky ve velmi blízkých polích a současně pro pediatrické aplikace, frekvenční rozsah min. 6,7 – 18 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole max. 35 mm, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, funkce trapezoidního zobrazení, sonda s min. 168 krystaly ve snímači | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dostupná a v budoucnu rozšiřitelná mikrokonvexní multifrekvenční sonda, min. 4,2 – 10 MHz, max. velikost hlavice sondy 12 x 22 mm pro snadnou manipulaci a vyšetření, šíře sektoru min. 130°, možnost nastavení min. 3 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, sonda vhodná pro: intervenční zákroky, pediatrii, MSK, srdce, vyšetření přes fonatnelu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Příslušenství: |  |
| Výškově stavitelný originální mobilní transportní vozík pro přístroj, připojené sondy a příslušenství | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hardwarový přepínač pro min. 3 současně připojení sondy | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Volitelně EKG modul pro přístroj, max. 3 svodové EKG, křivka EKG možná pro všechny sondy, natavení min. zesílení, pozice křivky a rychlost posuvu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Volitelně integrovaný originální ohřívač gelu s možností nastavení 2 úrovní ohřevu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Volitelně originální mobilní převozní pouzdro pro přístroj, sondy a příslušenství | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Volitelně nožní pedál s programovatelnou funkcí freeze, uložení nálezu atd. | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Volitelně digitální USB termotiskárna | Klikněte a uveďte ANO/NE. |