Příloha č. 1: Technická specifikace

Next Generation Firewall

Technická specifikace

Next Generation Firewall

Předmětem je řešení klastru firewallů typu UTM (Unified Threat Management).

Součástí dodávky bude veškeré potřebné programové vybavení, tj. všechny licence potřebné pro instalaci a provoz, pro neomezený počet uživatelů.

Funkce centrální správy, logování a reportování je přípustné řešit jako virtuální appliance, všechny ostatní služby budou poskytovány zařízením typu hardware appliance. Řešení bude mít funkcionalitu vysoké dostupnosti (active-passive), s výjimkou logování a rozšířeného reportování, a to bez dalších licenčních nákladů (přípustné jsou pouze náklady na hardware).

Požadované funkce

  - Paketový filtr a základní funkce

| Požadavek | Požadováno (ANO,NE) |
| --- | --- |
| Stavové filtrování paketů | ANO |
| Překlady komunikace (příchozí i odchozí) | ANO |
| Možnost použití více internetů v režimu active-backup nebo balancing (dynamické routování). | ANO |
| Montáž do standardních 19" skříní (rack). | ANO |
| 100% administrace pouze přes webové rozhraní (bez nutnosti použít textové rozhraní typu TELNET/ SSH konzole) | ANO |
| Propojení a využívání Active Directory | ANO |
| Podpora bezagentového přihlášení uživatelů (8. vrstva) | ANO |
| DHCP server a DNS forwarder pro konkrétní sítě | ANO |
| Možnost automatické zálohy UTM a v případě potřeby kompletní obnovy konfigurace nahráním ze zálohy | ANO |
| Logování a rozšířený reporting (vč. statistik uživatelských aktivit) | ANO |
| Vlastní API rozhraní pro propojení s dalšími interními nástroji | ANO |

  - Proaktivní ochrana perimetru

| Požadavek | Požadováno (ANO, NE) |
| --- | --- |
| IDS/IPS | ANO |
| Blokování C&C komunikace | ANO |
| Možnost specifikace výjimek | ANO |
| Identifikování kompromitovaného systému na základě C&C komunikace | ANO |
| Aplikační kontrola (blokování konkrétních aplikací z pravidelně aktualizovaného seznamu výrobce) | ANO |
| Logování | ANO |

  - VPN – vzdálené přístupy

| Požadavek | Požadováno (ANO, NE,POZNÁMKA) |
| --- | --- |
| IPSEC – propojení vzdálených lokalit | ANO |
| SSL VPN – připojení vzdálených PC | ANO |
| SSL VPN - Odlišný certifikát / uživatel | ANO |
| SSL VPN - Uživatelský portál pro stažení VPN klienta | ANO |
| SSL VPN - Dostupná instalace vč. konfigurace (bez nutnosti další konfigurace na koncových počítačích) | ANO |
| Zobrazení aktuálně připojených uživatelů v GUI | ANO |
| Licenčně neomezený počet VPN tunelů, připojených uživatelů a přenosu dat | ANO |
| Neomezený počet SSL VPN klientů v ceně | ANO |
| Logování | ANO |

  - Reverzní proxy pro ochranu interních webových serverů a aplikací

| Požadavek | Požadováno (ANO, NE) |
| --- | --- |
| Ochrana skenováním antimalware motorem | ANO |
| Filtrování http a https komunikace | ANO |
| Ochrana proti trojským koním | ANO |
| Ochrana proti podvržení cookies (podepisování) | ANO |
| Možnost monitorovat nebo blokovat (odmítnout) komunikaci | ANO |
| Podpora reverzních formulářů přihlášení navázaných na Active Directory | ANO |
| Blokování komunikace na základě reputační služby výrobce | ANO |
| Možnost specifikace výjimek | ANO |
| Logování | ANO |

  - Ochrana emailové komunikace (SMTP)

| Požadavek | Požadováno (ANO, NE) |
| --- | --- |
| Ochrana skenováním antimalware motorem | ANO |
| Ochrana proti spamům / phishing emailům | ANO |
| Skenování příloh emailů vč. archivů | ANO |
| Skenování odchozího i příchozího provozu | ANO |
| Blokování komunikace na základě reputační služby výrobce | ANO |
| Ochrana proti DoS útokům | ANO |
| Nastavitelná a vynutitelná TLS komunikace pro konkrétní SMTP servery | ANO |
| Šifrování odchozích emailů (nastavitelné a volitelné) | ANO |
| Kontrola emailové fronty na UTM | ANO |
| Karanténa uložená na UTM | ANO |
| Logování a prohledávání logů min. na úrovni: Odesílatel, Příjemce, Předmět, Datum | ANO |
| Stejné logování a prohledání i pro uživatele pomocí GUI „uživatelského portálu“ (jen pro emaily konkrétního uživatele) | ANO |
| Sandboxing | ANO |
| Možnost specifikace výjimek | ANO |
| Logování | ANO |

  - Ochranu přístupů na internet

| Požadavek | Požadováno (ANO, NE, POZNÁMKA) |
| --- | --- |
| Ochrana skenováním antimalware motorem | ANO |
| URL filtrování (min. 50+ kategorií) | ANO |
| Filtrování HTTP, HTTPS a FTP | ANO |
| Možnost specifikovat povolené porty | ANO |
| Možnost specifikace porty proxy | ANO |
| Propojení s Active Directory | ANO |
| Možnost definovat výjimky | ANO |
| Pravidla platí pouze ve specifikovaný čas během dne | ANO |
| Pravidla lze specifikovat na skupinu/uživatele z Active Directory | ANO |
| Sandboxing | ANO |
| Logování | ANO |

  - Možnost rozšíření o správu WiFi

Řešení musí být rozšiřitelné o správu wifi zařízení (vše od stejného výrobce) a nesmí k tomu vyžadovat žádnou další licenci.

Technické požadavky (propustnost deklarovaná výrobcem)

Firewall: 12 Gbps

IPS propustnost: 3 Gbps

SSL VPN (AES) propustnost: 2 Gbps

Propustnost Web proxy s aktivním AV: 600 Mbps

Souběžná spojení: 3 milióny

Nová spojení za sekundu: 50 tisíc