Příloha č.1 Technická specifikace

Rozšíření zabezpečení koncových stanic

Předmětem plnění je rozšíření stávajícího zabezpečení operačních systémů na koncových (uživatelských) počítačích a serverech. Musí jít o moduly jednoho výrobce a tyto moduly musí být integrovány do jednoho celku s jednou centrální správou přes webové rozhraní v cloudu nebo na lokálním serveru zadavatele. Součástí dodávky musí být veškeré potřebné programové vybavení, tj. všechny licence potřebné pro instalaci a provoz.

Předmětem plnění je poskytnutí licence software (dále jen SW), podpory, update a záruky a to na dobu 3 roky pro prostředí Windows, MacOS a Linux pro 300 koncových stanic a 40 serverů. Licence musí být přenositelné mezi zařízeními.

Základní požadované funkce

- podporované klientské systémy Windows 10, macOS 10.x

- podporované serverové systémy – Windows 2012 a novější, Red Hat Enterprise Linux 7 a novější

- podpora agentů pro operační systémy ve virtuálním prostředí Hyper-V a VMware vSphere

- plně automatická instalace nových verzí klientů koncových agentů v rámci aktualizačního procesu

- klientskou část musí být možné skriptovat (například instalovat v režimu tiché instalace)

- instalace (aktualizace) nových verzí centrální správy v ceně licencí po celou dobu platnosti licence

- globální logování ze všech komponent software dostupné z centrální správy - filtrace dle uživatele, počítače nebo skupin (uživatelů a počítačů)

- nastavení politik na úrovni skupina/uživatel/server

- API rozhraní pro propojení s nástroji třetích stran

- možnost instalace na klientské stanice spolu antimalware třetích stran (minimálně se stávajícím Eset Endpoint Antivirus)

Požadavky na ochranu nové generace

- Anti – Exploit - požadována ochrana blokování útoků využívajících exploitů v operačním systému nebo aplikacích

- Exploit ochrana před známými typy průniků - například APC, DLL Hijacking, Enforce Data Execution Prevention, Hollow Process, Reflective DLL Injection, Stack Pivot atd.

- Anti – Exploit alespoň pro základní aplikace (MS Office, Java, Internetové prohlížeče apod.)

- Anti – Cryptoransomware - Požadováno blokování i neznámých malware kategorie „Crypto-Ransomware“ vč. funkcionality roll-back (vrácení původních, již zašifrovaných souborů po zastavení Crypto-Ransomware)

- blokování C&C komunikace a komunikace typu Botnet

- ochrana MBR např. proti ransomware

- ochrana proti zvýšení oprávnění, proti přepisování kódu v paměti a odcizení přihlašovacích údajů

- Deep Learning včetně analýzy důvodu označení za škodlivý kód, potlačení False Positive detekce

- Automatické vyčištění systému na aplikační úrovni

Požadavky na spolupráci s centrálním firewallem

- koncové stanice musí podporovat synchronizované zabezpečení s firewallem zadavatele

- infikovaným nebo zařízení bez funkčního zabezpečení nové generace musí být zamezen přístup mimo síť zadavatele (nutné zasílání stavových informací ze strany klienta firewallu)

- stávající firewally zadavatele jsou Sophos XG210