Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace

VZ „Dodávka vjezdového platebního systému“

P/026/INV/2020

Technická specifikace –  Vjezdový systém pro 1 vjezd/výjezd do areálu

| Požadované vlastnosti | Splňuje |
| --- | --- |
| 1 | Tiskárna lístků pro volný výjezd – tisk bude prováděn na recepci nemocnice |  |
| 2 | Aplikace, pomocí které bude možné označit vjezdový lístek jako lístek s volným výjezdem - licence pro minimálně 5 počítačů a uživatelů |  |
| 3 | Napájení systému 230V/50Hz |  |
| 4 | Celý systém bude dodán jako autonomní celek – tzn., že dodávka bude obsahovat veškeré komponenty nutné pro provoz systému vč. např. HW serveru, komponent kartového systému, vrátníků, kamer, kabeláže apod. Server systému je možné umístit do datového centra(chlazení, zálohované napájení) nemocnice a připojit k počítačové síti. |  |
| 5 | Systém bude v maximální možné míře využívat stávající kabeláž. Systém bude připojen do počítačové a telefonní sítě v budově ČOV (přípojný bod) (V současnosti je k prvnímu závorovému sloupku natažen 1x kabel FTP cat5 pro počítačovou síť a 1x kabel FTP cat 5 pro telefonní vrátníky 2N.). Kabely jsou uloženy v chráničce HDPE 40/33. Jednotlivá stanoviště systému jsou propojena kabelem FTP cat 5 (viz obrazová příloha č. 7) Případné rozšíření připojovací a propojovací kabeláže bude součástí dodávky. V případě nedostatečné kapacity stávajících tras bude součástí dodávky i jejich rozšíření vč. výkopových prací |  |
| 6 | Do nabídky uveďte schéma (topologii) zapojení a umístění komponent systému a rozsah případného rozšíření kabeláže |  |
| 7 | Minimálně 20ks dálkových ovladačů kompatibilních se stávajícími dálkovými ovladači jiných vjezdů do nemocnice |  |
| 8 | Možnost ovládat systém (pokladna, verifikace lístků apod.) přes počítač např. pomocí aplikace nebo webového rozhraní pro minimálně 5 uživatelů a počítačů |  |
| 9 | Servis musí být možné provádět pomocí vzdálené správy např. pomocí vzdálené plochy. Pro vzdálenou správu bude poskytnuto zadavatelem připojení přes VPN. |  |

| Závory (vjezd i výjezd) | Splňuje |
| --- | --- |
| 10 | 3 metrová obdélníková, hliníková |  |
| 11 | Vjezdový sloupek bude obsahovat tiskárnu lístků |  |
| 12 | Výjezdový sloupek bude obsahovat skener výjezdových lístků |  |
| 13 | Sloupky budou obsahovat telefonní, minimálně třítlačítkový, vrátník analog nebo IP |  |
| 14 | Sloupky budou obsahovat zarážku proti propadnutí lístku při vložení do závory |  |
| 15 | Sloupky závor budou obsahovat náhradní nouzové otevření |  |
| 16 | Sloupky závor budou obsahovat topení s termostatem, jako ochranu před mrazem |  |
| 17 | Zavření závory do 3 sekund po vjezdu |  |
| 18 | Závora se musí automaticky sama zvednout při vjezdu vozidla při jejím uzavírání tak, aby nedošlo k poškození vozidla |  |
| 19 | K systému budou připojeny stávající indukční smyčky ve vozovce |  |
| 20 | Součástí dodávky bude segment kartového přístupového systému nemocnice (stávající komponenty nelze využít). Čtečky budou integrovány do vjezdového a výjezdového sloupku Napojení je nutné konzultovat s dodavatelem firmou GOLDCARD, s.r.o. Orientační rozsah dodávky datový server (vyžaduje připojení do počítačové sítě nemocnice) řídící jednotka 2x čtečka karet MIFARE 1K Zapojení, Konfigurace |  |
|  | Otevírání závor – s vozidlem na smyčce |  |
| 21 | Vytištěním lístku - vjezd |  |
| 22 | Vyhodnocením lístku – výjezd (volný výjezd, zaplacené parkovné apod.) |  |
| 23 | Vzdáleně - pomocí telefonního nebo IP vrátníku |  |
| 24 | Pomocí kartového systému nemocnice (Goldcard viz bod 21) |  |
|  | Otevírání závor – bez vozidla na smyčce |  |
| 25 | Pomocí dálkového ovladače |  |
| 26 | Nouzově mechanicky - při závadě |  |

| Pokladna – 1 ks | Splňuje |
| --- | --- |
| 27 | Bude příjímat mince i bankovky |  |
| 28 | Bude obsahovat mincovník na 1,2,5,10,20,50 Kč |  |
| 29 | Bude obsahovat vraceč bankovek 100,200,500 Kč |  |
| 30 | Možnost platby platební kartou – do pokladny musí být možné zabudovat jakýkoliv platební terminál nebo musí být platební terminál součástí dodávky |  |
| 31 | Tisk daňového dokladu |  |
| 32 | Zarážka proti propadnutí lístku do pokladny |  |
| 33 | Musí obsahovat Topení s termostatem |  |
| 34 | Musí obsahovat záložní zdroj napájení (UPS) |  |

Z rozpočtu musí být patrné splnění všech uvedených požadavků

Účastník vyplní následující tabulku parametrů nabízeného zboží. Do prázdné kolonky účastník doplní: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zboží požadavek splňuje/nesplňuje, případně specifikaci konkrétního parametru.

V případě, že nabídka účastníka nebude splňovat požadované parametry - u požadavku bude uvedeno NE), bude nabídka takového účastníka vyřazena z výběrového řízení.

……………………………………………………………………………………

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka ZŘ

V ……………………………….. dne ………………………………………….