Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek – Požadované technické parametry

VZ „Dodávka 1 ks ultrazvukového přístroje, včetně pozáručního servisu a upgrade videořetězce laparoskopické sestavy, včetně pozáručního servisu“

POŽADOVANÉ  TECHNICKÉ  PARAMETRY

| Do této přílohy účastník musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah +- 10%. Část 1 VZ : Ultrazvukový přístroj nejvyšší kategorie pro interní oddělení (1 ks) Parametr Ano / Ne Reálná hodnota Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) Kardiologický echokardiograf nejvyšší třídy s podporou sektorových, lineárních a jícnových sond typu matrix (maticových sond) pro všechny zobrazovací modality (2D, 3D, MM, AMM, PWD, CWD, TVI, TDI, SRI, SI) Plovoucí ovládací panel výškově nastavitelný min. 5 aktivních konektorů pro připojení sond min. 19" LCD displej min. 12" LCD pomocná dotyková obrazovka Přímý výstup přístroje na počítačovou tiskárnu s možností tisku protokolů a jejich editace Přímý výstup přístroje na DVD vypalovací mechaniku a USB flash paměti Sdílení stejné pacientské databáze s ostatními přístroji, data je nutné sdílet ve formátu RAW (ne DICOM) Plná DICOM 3 kompatibilita (DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist) Komunikace databáze s externí pracovní stanicí na interním oddělení zadavatele, komunikace musí probíhat ve formátu hrubých dat tak, aby bylo možné využívat sw postprocessingové nástroje této pracovní stanice Podpora tzv. multifrekvenčních sond s možností změny vysílací frekvence operátorem (zobrazení střední vysílací frekvence na displeji) Podpora maticových sond – sondy s uspořádáním krystalů v několika řadách, sondy musí umožňovat dvourovinnou aktivní fokusaci (tzn. fokusaci v transverzální rovině) Podpora sond typu single crystal Podpora HW a SW pro real time 3D TEE a TTE echokardiografii Požadovaná zobrazení 2D zobrazení, kvalitní harmonické zobrazení (THI) na všech sondách s možností volby více harmonických frekvencí, bez zásadního vlivu na snímkovací rychlost (framerate) alespoň 4 harmonické frekvence na TTE sondách, alespoň 2 na TEE sondách M mód s možností úhlově nezávislého nastavení kurzoru v reálném čase (anatomický m-mód) PW doppler, včetně HPRF módu (alespoň 10m/s) na všech sondách, možnost automatického nastavení úhlové korekce CW doppler na všech kardio sondách (i na 3D/4D sondě) Barevné dopplerovské mapování (CFM) na všech sondách, zobrazení energie krevního toku (Power doppler) Barevné dopplerovské mapování toku se zvýšenou citlivostí a zobrazením rychlostí v barevné škále Zobrazení krevního toku na principu substrakce 2D obrazu (nevyužívající dopplerovských metod) bez použití kontrastních látek Barevný tkáňový doppler (TVI) na všech kardio sondách (i na 3D/4D sondě); PW tkáňový doppler na všech kardio sondách - (i na 3D/4D sondě) Kompaundní zobrazení na lineárních sondách, zobrazené redukující ultrazvukové spekle Možnost rozšíření o 4D zobrazení pro TTE i TEE aplikace, 4D zobrazení plného objemu tzv. „full volume z jednoho tepového cyklu - v reálném čase BiPlane a TriPlane živé zobrazení Multislice tomografické živé zobrazení 4D color živé zobrazení Požadované sondy 2D sektorová sonda s možností vícenásobné aktivní fokusace ve dvou rovinách – sonda typu single crystal a matrix, celkem 192 krystalů (piezoelektrických elementů), kmitočtový rozsah 1,5-4 MHz, zobrazovací úhel: 120°, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM,PW,HPRF,CW, TVI, SRI), sonda s možností změny vysílací frekvence operátorem, min. 5 harmonických frekvencí pro lepší nastavení obrazu 2D lineární přepínatelná sonda pro cévní aplikace, kmitočtový rozsah cca 3-10 MHz, harmonické zobrazení 2D konvexní přepínatelná sonda pro abdominální a cévní aplikace, kmitočtový rozsah cca 1,6-6 MHz, sonda typu single crystal, harmonické zobrazení 2D TEE jícnová sonda 3-8 MHz Postprocessing Možnost měření ve 2D, 3D a 4D, kompletní kardiologické měření, kalkulace a reporty, požadována možnost vytvářet vlastní parametry a vzorce pro naměřené parametry Přístroj musí umožňovat práci již s uloženými 2D/3D/4D nasnímanými daty (jak obrázky, tak i smyčky) Archivace obrazových dat v původní formě, zachovávající obrazové parametry (framerate, gain, rozměry, rychlosti, časovou základnu (formát raw), možnost postprocesingu na přístroji i pracovní stanici Počítačová konektivita (přímé připojení s možností ukládat na vzdálený počítač, server atd.) ve formátech, Raw data, DICOM, AVI, MPEG. Správa pacientských dat formou databáze s volbou vyhledávacích kritérií dle demografických i diagnostických dat |
| --- |
| Část 2 VZ: 4K ICG videořetězec pro chirurgické oddělení |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| 1ks Medicínský 4K UHD monitor |  |  |  |
| Zobrazení ve 4K |  |  |  |
| Úhlopříčka min. 31“ |  |  |  |
| Pozorovací úhel (horizontální/vertikální): min. 178°/178° |  |  |  |
| Kontrastní poměr min. 1500:1 |  |  |  |
| Jas monitoru min. 350 cd/m2 |  |  |  |
| Rozlišení min. 3840 x 2160 |  |  |  |
| Vstupy min.: 1x Display Port, 4x BNC (3G-SDI), 2x DVI-D |  |  |  |
| Výstupy min.: 4x BNC (3G-SDI), 1x DVI-D |  |  |  |
| Umístění monitoru na stávající stativ operačních sálů |  |  |  |
| 1ks 4K UHD Kamerová jednotka |  |  |  |
| systém umožňující pracovat ve 4K UHD rozlišení ve výstupním formátu 3840x2160 a současně i s možností 1920x1080 pixelů |  |  |  |
| modulární systém jednotek, min centrální jednotka + jednotka pro 4K UHD kamerové hlavy |  |  |  |
| podpora NIR/ICG fluorescenčního zobrazení v různých módech, min. Real -time overlay (bílé světlo/kontrastní látka), monochromatické zobrazení kontrastní látky a intenzivní mapování (zobrazení signálu NIR / ICG se bude zobrazovat v různých barvách v závislosti na síle detekovaného signálu NIR), případně obdobné řešení – uchazeč uvede a popíše |  |  |  |
| možnost volby minimálně dvou druhů barev při fluorescenčním zobrazení tkáně (modrá a zelená) |  |  |  |
| jednotka pro připojení 4K kamerové hlavy s možností rozšíření o připojení flexibilních endoskopů s čipovou technologii na distálním konci a s možností rozšíření o 3D 4K technologii při zachování stejné řídící kamerové jednotky |  |  |  |
| kompatibilita se stávajícím videořetězcem na operačních sálech, min. se systémem full HD jednotky + full HD kamerové hlavy |  |  |  |
| možnost rozšíření o 3D 4K ICG laparoskop |  |  |  |
| systém umožňující min. 4 různé módy zobrazení dle potřeb operatéra - standartní zobrazení, zvýšení kontrastu tkáně, zvýšení jasu v zastíněných oblastech operačního pole a kombinace zvýšení kontrastu a jasu |  |  |  |
| možnost vkládání pacientských dat minimálně jméno a příjmení, datum narození, ID číslo pacienta |  |  |  |
| omyvatelná klávesnice včetně touchpadu pro ovládání kamerové jednotky a vkládání pacientských dat |  |  |  |
| možnosti nastavení bílé: na čelním panelu jednotky, pomocí klávesnice a přes programovatelná tlačítka kamerové hlavy |  |  |  |
| Výstupy min.: 3x USB 2.0 pro připojení externího disku a dalšího příslušenství, 1x DVI-D, 2x Display Port, 1x 12G/3G-SDI |  |  |  |
| možnost záznamu fotek a videa na USB paměťová zařízení |  |  |  |
| nastavení min 20 presetů dle individuálních potřeb každého operatéra s možností uložení na USB |  |  |  |
| min. 2x digitální zoom nastavitelný minimálně v 5 krocích |  |  |  |
| možnost rotace obrazu o 180° |  |  |  |
| 1ks 4K ICG Kamerová hlava |  |  |  |
| min. 2-čipová 4K UHD CMOS technologie |  |  |  |
| progresivní skenování |  |  |  |
| podpora ICG fluorescenčního zobrazení |  |  |  |
| podpora úzkopásmového zobrazení |  |  |  |
| rozlišení min. 3840 x 2160 pixelů |  |  |  |
| integrovaný upínací mechanismus pro optiky různých výrobců |  |  |  |
| integrovaný, neoddělitelný objektiv f = 19 mm |  |  |  |
| váha kamerové hlavy max. 280 g |  |  |  |
| kamerová hlava musí být vhodná pro nízkoteplotní sterilizaci (Plazma, ETO, FO) |  |  |  |
| min. 3 tlačítka na kamerové hlavě z toho min. 2 programovatelná s možností nastavení 4 volitelných funkcí (např. ovládání dokumentace, vyvážení bílé, ovládání zdroje světa) |  |  |  |
| možnost aretace laparoskopické optiky |  |  |  |
| min. 3-násobný digitální zoom |  |  |  |
| integrovaný, neoddělitelný kabel kamerové hlavy |  |  |  |
| 1ks LED zdroj světla |  |  |  |
| LED technologie s výkonem odpovídající 300 W xenonovému zdroji světla |  |  |  |
| kompletně bez laserová technologie |  |  |  |
| 2 vysoce výkonné LEDky integrované do jednoho zařízení, jedna pro bílé a druhá pro NIR světlo |  |  |  |
| 1 světlovodný výstup |  |  |  |
| Integrovaný barevný dotykový ovládací displej |  |  |  |
| barevná teplota bílého světla 5700 K – 6000 K |  |  |  |
| automatické uzavření světelného výstupu po vytažení světlovodného kabelu |  |  |  |
| životnost min. 30 000 hodin |  |  |  |
| manuální nastavení intenzity osvětlení pomocí dotykového displeje nebo pomocí ovládacích tlačítek na kamerové hlavě |  |  |  |
| možnost automatického nastavení intenzity osvětlení propojením s kamerovou jednotkou |  |  |  |
| Standy mód s paměťovou funkcí |  |  |  |
| ovládání pomocí dotykového displeje |  |  |  |
| součástí zdroje světla bude nožní spínač pro přepínání mezi bílým a NIR světlem |  |  |  |
| zajištění kompatibility se stávajícími světelnými kabely a optikami na operačních sálech |  |  |  |
| 2ks Širokoúhlá laparoskopická optika pro ICG |  |  |  |
| úhel pohledu 30° |  |  |  |
| průměr 10 mm |  |  |  |
| pracovní délka 31 cm |  |  |  |
| Autoklávovatelná |  |  |  |
| Vhodná pro NIR/ICG |  |  |  |
| 2ks světelný laparoskopický kabel |  |  |  |
| délka min 2,5m |  |  |  |
| průměr min 4,8mm |  |  |  |
| resterilizovatelný se zvýšenou ochranou proti přehřívání |  |  |  |