Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek – Požadované technické parametry

VZ „Dodávka a instalace 2 ks velkokapacitních centrifug včetně zajištění pozáručního servisu“

POŽADOVANÉ  TECHNICKÉ  PARAMETRY

| 2 ks Velkokapacitní centrifugy s příslušenstvím pro výrobu transfuzních přípravků |
| --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| kapacita min.16 setů tří až čtyřvaků s filtrem |  |  |  |
| max. RCF s požadovaným rotorem 5000 x g |  |  |  |
| výkyvný krytový rotor |  |  |  |
| současné otevření víka a krytu rotoru |  |  |  |
| chlazení s regulací min. od -10°C do +40°C, trvale pod 5°C při maximálním výkonu pro kryoprecipitáty |  |  |  |
| paměť min. pro 20 programů |  |  |  |
| přesný převod otáček na RCF |  |  |  |
| programování - čas, teplota |  |  |  |
| volitelné centrifugační profily, min. 10 náběhových a 10 brzdných profilů |  |  |  |
| teplotní kompenzace podle typu materiálu |  |  |  |
| autotest program |  |  |  |
| garance reprodukovatelnosti centrifugace bez ohledu na zatížení |  |  |  |
| ochrana programů heslem nebo zámkem |  |  |  |
| dotykový ovládací panel |  |  |  |
| menu v českém jazyce |  |  |  |
| Software v českém jazyce pro záznam průběhu parametrů centrifugace, identifikace vaků, identifikace obsluhy, splňující požadavky SVP |  |  |  |
| integrovaná čtečka čárových kódů s držákem |  |  |  |
| součástí dodávky připojení do transfuzního informačního systému HEMO. |  |  |  |
| Bezpečnostní funkce: |  |  |  |
| automatická detekce imbalance |  |  |  |
| signalizace imbalance |  |  |  |
| alarmy přehřátí centrifugy a pohonu |  |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| krytový výkyvný rotor vybavený kyvetami |  |  |  |
| adaptory na dva vaky o objemu min. 400 - 500 ml v počtu pro naplnění kapacity centrifugy |  |  |  |
| adaptory pro čtyřvaky s filtrem v počtu pro naplnění kapacity centrifugy |  |  |  |
| stojánek pro adaptory |  |  |  |
| sada protizávaží |  |  |  |
| vyvažovací segmenty |  |  |  |
| Hmotnost, rozměry, napájení: |  |  |  |
| šířka max. 90 cm |  |  |  |
| hloubka max. 100 cm |  |  |  |
| výška max. 120 cm |  |  |  |
| hmotnost do 500 kg |  |  |  |
| napájení 3f/400V |  |  |  |
| příkon/jištění max. 6000VA / max. 25A |  |  |  |