Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – Požadované technické parametry

„Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj – Operativa II“

POŽADOVANÉ  TECHNICKÉ  PARAMETRY

| Do této přílohy účastník musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah +- 10%. 1. část – Sterilizátor (1 kus) Parametr Ano / Ne Reálná hodnota Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) Sterilizátor operační sály ortopedie Sterilizátor parní s vyvíječem Parametr Sterilizátor parní jednodvéřový vyhovující normám ČSN EN 285 +A2, ČSN EN ISO 17665-1, validovatelný podle těchto norem a vyhlášky MZ č. 306/2012 Sb., Zadavatel v souladu s ust. § 90 odst. 3 ZZVZ uvádí, že zároveň poskytuje možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení, které je kvalitativně a technicky obdobné. objem komory 73 litrů (1 STI) kvádrová sterilizační komora se stabilním předehřevem motoricky uzavíratelné dveře s bočním otevíráním průběh sterilizačního cyklu je řízen a kontrolován mikroprocesorem napájení z vlastního vestavěného vyvíječe páry s termickým odplyněním policový systém se 2 policemi boční obkladové plechy z nerez oceli vestavěná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu obsluha i nastavení funkcí pomocí dotykového displeje v českém jazyce komunikační rozhraní RS 232 |
| --- |
| 2. část – Operační stůl traumatologický (1 kus) |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| Požadujeme dodání 1 ks nového, nerepasovaného, ne demo přístroje s níže uvedenou specifikací |  |  |  |
| operační stůl musí být mobilní, elektromechanický |  |  |  |
| Operační stůl musí mít modulární pracovní desku, s elektrickým polohováním (nahoru - dolů, Trendelenburg – anti-Trendelenburg, flexe, reflexe, laterálního náklonu, dolního zádového segmentu, nožního segmentu), ostatní polohování operačního stolu mechanicky |  |  |  |
| celkové maximální možné zatížení operačního stolů minimálně 540 kg |  |  |  |
| maximální zatížení operačního stolu ve všech polohách minimálně 250 kg |  |  |  |
| celková šíře pracovní desky operačního stolu bez eurolišt minimálně 550 mm |  |  |  |
| celková šíře pracovní desky operačního stolu s eurolištami minimálně 610 mm |  |  |  |
| délka celé pracovní desky operačního stolu musí být větší než 2180 mm a menší než 2310 mm |  |  |  |
| pracovní deska operačního stolu musí být složena z velkého hlavového segmentu, horního zádového segmentu, dolního zádového segmentu, pánevního segmentu a děleného nožního segmentu |  |  |  |
| pracovní deska operačního stolu musí být v celé délce pracovní desky RTG transparentní; operační stůl musí být vhodný pro použití C ramene RTG |  |  |  |
| pracovní deska operačního stolu musí mít antidekubitní, antistatické polstrování s paměťovou pěnou o minimální výšce 80 mm |  |  |  |
| Polstrování pracovní desky operačního stolu musí být jednoduše odnímatelné a umožňovat tak snadnou údržbu a hygienu; uchycení polstrování pomoci čepového systému z důvodu vyššího hygienického standardu, uchycení polstrování se suchými zipy není povoleno z důvodu ulpívání nečistot |  |  |  |
| operační stůl musí umožňovat "reverzní mód", tedy oboustranné sestavení operační desky (záměna zádového segmentu za nožní a opačně) |  |  |  |
| Operační stůl musí být možné z rozvodné sítě střídavým napětím v rozsahu min. 100, max. 230 V, s frekvencí min. 50, max. 60 Hz |  |  |  |
| napájení operačního stolu musí být možné z integrované bezúdržbové baterie umožňující vícedenní provoz, dobíjení baterie pomoci integrované nabíječky |  |  |  |
| ovládání operační stolu musí být možné pomoci integrovaného ovládacího panelu zabudovaného v noze operačního stolu, integrovaný ovládací panel musí být umístěn z boku nohy operačního stolu (nesmí být umístěn pod nožními segmenty; nesmí být umístěn pod hlavovým segmentem) |  |  |  |
| ovládání operačního stolu musí být možné pomoci kabelového ovladače s barevným displejem, zároveň musí být možné ovládat operační stůl pomoci bezdrátového ovladače s barevným displejem (ovladače musí mít tlačítkovou volbu: výškové polohování, trendelenburg, antitrend., laterární náklon, flexe, reflexe, podélný posun, polohování zádové sekce a nožních segmentů, automatického nulování desky operačního stolu do vodorovné polohy) |  |  |  |
| operační stůl musí mít indikátor stavu baterie operačního stolu na barevném displeji (drátového a bezdrátového) ovladače a na ovládacím panelu umístěném na noze stolu |  |  |  |
| operační stůl musí mít nerezové ocelové boční vodící a asistenční eurolišty s profilovým rozměrem 25 x 10 mm |  |  |  |
| operační stůl musí mít nastavení výšky pracovní desky v rozsahu min. 580 – 1100 mm (měřeno od podlahy po hranu operační desky bez polstrování) |  |  |  |
| operační stůl musí mít elektrické nastavení bočního (laterárního) náklonu v rozsahu minimálně -20°/20° |  |  |  |
| operační stůl musí mít elektrické nastavení trendelenburgové polohy v rozsahu minimálně -30°/30° |  |  |  |
| operační stůl musí mít elektrické nastavení dolního zádového segmentu v rozsahu minimálně -45°/80° |  |  |  |
| operační stůl musí mít dělené, lehce odnímatelné nožní segmenty. Levý i pravý nožní segment musí být možné rozevřít do strany minimálně v rozsahu 90° |  |  |  |
| operační stůl musí mít elektrické nastavení pravého a levého nožního segmentu v rozsahu minimálně -90°/80°; ovládání pravého a levého nožního segmentu musí být možné v synchronním nebo asynchronním módu |  |  |  |
| operační stůl musí podporovat připojení amerických bot namísto nožních segmentů. Americké boty musí být možné elektricky nastavit v rozsahu minimálně -90°/80°; ovládání pravé a levé americké boty musí být možné v synchronním nebo asynchronním módu |  |  |  |
| operační stůl musí mít nastavení malého hlavového segmentu v rozsahu minimálně -45°/45° |  |  |  |
| operační stůl musí mít elektrické nastavení flexe pracovní desky minimálně v rozsahu 210° |  |  |  |
| operační stůl musí mít elektrické nastavení reflexe pracovní desky minimálně v rozsahu 120° |  |  |  |
| operační stůl musí mít čtyři dvojitá antistatická plastová kola v rozích podvozkové základny operačního stolu o průměru minimálně 125 mm, které jsou chráněna krytím před znečištěním |  |  |  |
| základna operačního stolu musí být vyrobena z nerezové oceli bez plastových krytů |  |  |  |
| operační stůl musí mít centrální brzdový systém s výsuvnou aretací. Stabilita operačního stolu musí být zajištěna pomoci minimálně čtyř výsuvných válců umístěnými mezi dvojitými koly |  |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| Drátový dálkový ovladač – 1 ks |  |  |  |
| Variabilní opěrka ruky – otočná o 360°, sklopná, ovládání pomoci jedné ruky, nastavitelná výška, rozměry min. 600 x 165 x 60 mm – 2 ks |  |  |  |
| Boční variabilní opěrka pro podporu těla, výškově nastavitelná, výsuvná, otočná o 360 °, rozměry min. 220 x 110 mm – 4 ks |  |  |  |
| Extenční zařízení – součástí extenčního zařízení musí být: fixační adaptér pro operační stůl vč. Pánevní částí s čalouněním, protitahový válec pro peritoneum a krček stehenní kosti, dva výsuvné extenční profily (každý profil má dva klouby), dvě otočné a výškově stavitelné tahové vřetena s adaptací pro držáky extenčních bot, pár extenčních bot, dvě výškově stavitelné tyčové opěrky, jeden vozík s odkládacím košem na další příslušenství – 1 ks |  |  |  |
| Bezdrátový dálkový ovladač včetně dobíjecí dokovací stanice - všechny funkce operačního stolu musí být říditelné dálkovým ovladačem – 1 ks |  |  |  |
| Horní zádový segment s odnímatelnými ramenními segmenty a zmenšeným hlavovým segmentem, dokování do dolního zádového segmentu, rtg transparentní, délka min. 320 mm, šířka min. 550 mm, polstrování min. 80 mm. |  |  |  |
| 3. část – Elektrokoagulace a odsávačka kouře (2 kusy elektrokoagulace a 2 kusy odsávaček) Parametr Ano / Ne Reálná hodnota Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) Energetická platforma s pokročilou bipolární technologií Generátor musí mít monopolární, bipolární i pokročilou bipolární technologii s modulovaným bipolárním výkonem Automatické, trvalé a spolehlivé zatavení cév kardiovaskulárního a lymfatického systému a tkání do průměru 7 mm včetně Pokročilá bipolární technologie (max. 350W), s nepřetržitou zpětnovazebnou regulací, měřením počátečního odporu tkáně, dodávka energie se přizpůsobuje naměřenému odporu, po dokončení ligace je ukončen celý proces Dotyková obrazovka rozdělena do čtyř sekcí umožňujících sledování a uživatelské zadávání nastavení a možností, které jsou pro dané aplikace dostupné, nastavení ovládání v českém jazyce Nastavení odpovídající konfigurace pokročilé bipolární technologie na základě automatické detekce nástrojů Možnost uložení uživatelských a naposledy užívaných předvoleb - minimálně 10 skupin, každá skupina uchová minimálně 6 předvoleb pro Oblíbené (Favorites) a minimálně 6 předvoleb pro Poslední (Recents) Monopolární řez - min. 3 režimy Monopolární koagulace - min. 5 režimů (fulgurace - spray - soft - sdílený spray - sdílená fulgurace) Maximální výkon pro monopolární řez 300W Maximální výkon pro monopolární koagulaci 120W Generátor má mód pro bezkontaktní simultánní koagulaci v režimu sprej (2 monopolární nástroje aktivované současně v režimu sprej) a mód pro kontaktní simultánní koagulaci v režimu fulgurace (2 monopolární nástroje aktivované současně v režimu fulgurace) Možnost měnit monopolární nastavení generátoru přímo z operačního pole min. v 5 stupních Speciální monopolární mód umožňující dynamickou změnu efektu (kombinace hemostáze a disekce) Bipolární koagulace: tři bipolární režimy (přesný - standartní - makro), včetně funkce Autobipolar (max. 70 W) - tolerance +-10% Bipolární resekce: 2 režimy Bipolární řez max. 375 W Bipolární koagulace max. 175 W Při použití s kompatibilními ablačními nástroji je generátor indikován pro ablaci srdeční tkáně (monoplární, bipolární) Monopolární režim, bipolární režim a pokročilou bipolární technologii lze používat současně, bez nutnosti přepínání generátoru Generátor je vybaven systémem sledování kvality kontaktu zpětných elektrod (pro eliminaci rizika popálení pacienta v místě přiložení zpětné elektrody) Software v českém jazyce Bezplatné provádění SW aktualizací v rámci BTK Rozhraní pro možnost připojení argonové jednotky Rozhraní pro možnost připojení odsávačky elektrochirurgického kouře Automatický systém testování i během provozu Minimalizace ulpívání a zuhelnatění tkáně, šíření tepla do přilehlých oblastí max. 1-2 mm Možnost použití nástrojů pro řízenou bipolární koagulaci umožňujících pouze samostatné zatavení, nebo jen samostatnou studenou disekci tkáně nožem Kontrola chyby na výstupu, SW kontrola doby aktivace Ovládání ručně nebo pomocí nožního spínače (všechny režimy) Návod k ovládání přístroje v českém jazyce Jednoznačné tóny výstrahy bez možnosti jejich záměny co do počtu i frekvence Možnost připojení nástrojů pro laparoskopické i laparotomické zákroky Možnost připojení 2 monoplárních a 2 bipolárních nástrojů, popř. 2 monopolárních, 1 bipolárního a 1 nástroje s pokročilou bip.technologií současně Kontrolní systém požadovaného efektu na tkáň Generátor musí umožňovat používání nástrojů s monopolárním režimem, bipolárním režimem a pokročilou bipolární technologií současně připojených nástrojů bez nutnosti ručního přepínání generátoru Akustické a optické alarmové hlášení Příslušenství-nástroje jednorázové: Pro laparoskopické zákroky dostupnost nástrojů o průměru 5 mm i 10 mm Dostupnost nástrojů pro otevřené chirurgické výkony o průměru 5 mm, 10 mm, 12 mm Pro řízenou bipolární koagulaci pro otevřené výkony: možnost použití nástroje s bilaterálním otevíráním branží, minimální délkou čelistí 36 mm a integrovaným nožem, délka řezu minimálně 34 mm, obdélníkový dřík o délce 18 cm, čelisti nástroje potaženy nelepivým potahem z nanovlákna proti ulpívání tkáně, rotace čelistí nástroje 180st., aktivace ruční nebo pomocí pedálu. Pro řízenou bipolární koagulaci: 5 mm nástroj se zahnutými branžemi, pevná a pohyblivá branže délky 20 mm, integrovaným mechanickým nožem, délkou řezu 18 mm, čelisti nástroje potaženy nelepivým potahem z nanovláken proti ulpívání tkáně, možnost rotace čelistí nástroje minimálně v rozmezí do 270st., 3 délky dříku nástroje pro otevřené nebo laparoskopické operace, ruční ovládání v jednom kroku Z důvodu ochrany předchozích investic a možnosti využití příslušenství na obou operačních sálech požadujeme, aby byl přístroj kompatibilní s koagulací Valleylab FX8 Odsávačka kouře požadujeme dodávku, instalaci a uvedení do provozu 1 kusu systému pro odvod operačních zplodin, včetně veškerého požadovaného příslušenství a zaškolení personálu k používání přístroje Technická specifikace systému pro odvod operačních zplodin: odstředivá pumpa s velmi intenzivním sáním a vysokou průtokovou rychlostí 4 stupňový ULPA filtr v zapouzdřeném filtračním bloku minimálně 4 provozní režimy výkon: nastavitelný průtok 0 - 1,25 m3/min možnost použití při otevřených operacích a laparoskopických zákrocích monitoring životnosti filtru – čtyřstupňový filtr s životností min. 25 hodin optický indikátor životnosti filtru kompatibilní s různými elektrochirurgickými generátory aktivace ruční, pomocí komunikačního kabelu, dálkového aktivátoru nebo nožního spínače automatické zapínání sání při aktivaci aktivní elektrody řízeno volitelným komunikačním kabelem ke generátoru nebo elektrochirurgickým čidlem hmotnost bez filtru max. 10 kg systém nastavitelný z čelního panelu přístroje systém musí být vybaven vyjímatelným filtrem s minimálně třemi vstupy (6 mm, 10 mm, 22 mm) systém musí být napájen ze standardní elektrické sítě 230 V/50 Hz snadná obsluha a údržba systému Požadované příslušenství: synchronizační kabel 4 stupňový ULPA filtr se 3 vstupy, životnost min. 25 hodin přípojka pro přípojení tužkových rukojetí |
| 4. část – Mrazák na kosti (1 kus) |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| Hlubokomrazící box |  |  |  |
| Přístroj slouží pro uchování vzorků klinického materiálu |  |  |  |
| Požadované vlastnosti: |  |  |  |
| bezfiltrový bezúdržbový systém |  |  |  |
| objem min. 80 l |  |  |  |
| váha max. 100 kg |  |  |  |
| napětí v rozmezí 220 - 240V |  |  |  |
| nastavení teploty v rozsahu min. -60 až -80°C |  |  |  |
| vnější rozměry max. 95 x 55 x 70 cm |  |  |  |
| tichý chod do max 50 dB. |  |  |  |
| digitální technologie programování a řízení chodu mrazáku |  |  |  |
| optický a zvukový alarm pro hlášení odchylky teplot, výpadku proudu |  |  |  |
| možnost propojení alarmu s mobilním telefonem |  |  |  |
| 5. část – Vrtačka chirurgie (3 kusy) |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| univerzální bateriový systém s využitím při operacích v dětské i dospělé ortopedii a traumatologii |  |  |  |
| vhodné pro operativu náhrad kyčelních a kolenních kloubů |  |  |  |
| použití: vrtání, frézování, řezání |  |  |  |
| váha včetně pohonné jednotky a nástavců max. 2000 g |  |  |  |
| počet otáček při vrtání min. 1450 ot/min |  |  |  |
| počet otáček při frézování min. 330 ot/min |  |  |  |
| plynulé ovládání chodu doprava i doleva pomocí 2 spouštěčů |  |  |  |
| možnost kontinuální a plynulé regulace otáček |  |  |  |
| možnost okamžitého zastavení a reverzního chodu |  |  |  |
| snadná výměna a upínaní nástavců pomocí rychlospojky |  |  |  |
| kontrukce a ergonomická vyváženost vhodná pro praváky i leváky |  |  |  |
| možnost sterilizace při 134° |  |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| 1x tělo pohonné jednotky |  |  |  |
| 1x víko pro tělo pohonné jednotky |  |  |  |
| 1x pohonný modul |  |  |  |
| Nástavce: |  |  |  |
| 3x rychlospojka AO/ASIF, rychlost 1450 ot/min |  |  |  |
| 1x tříčelisťové sklíčidlo s klíčem, rychlost 1450 ot/min, upínací rozsah 0,5-6,5 mm |  |  |  |
| 1x zavaděč Kirschnerových drátů, rychlost 1450 ot/min, pro průměr KI drátů 1-4 mm |  |  |  |
| 1x nástavec pro sagitální pilování – dlouhý s rukojetí ve tvaru T, frekvence 11 000 oscilací / min, výchylka 4,5° |  |  |  |
| 1x nástavec pro frézování acetabula adřeňové dutiny |  |  |  |
| Nabízené sestavy musí být kompatibilní se stávajícími sestavami na chirurgických sálech: zaměnitelné baterie, nástavce a další příslušenství vzájemně zaměnitelné mezi sestavami (urychlení a plynulost operačního provozu), výrobce Synthes, model Trauma Recon System. |  |  |  |