ČÁST 2: Termocycler pro měření v reálném čase

| Název | Termocycler pro měření v reálném čase | Oddělení | Laboratoře |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  |

Technická specifikace

Termocycler pro měření v reálném čase – 1 ks

- Přístroj pro diagnostiku/analýzu nukleových kyselin na principu real-time PCR

- CE IVD certifikace

- Pro maximální uniformitu a maximální rychlost změny teploty a pro ochranu před tvorbou bublin v reakční směsi je požadován systém rotorového formátu s termoregulací pomocí vhánění přesně předehřátého/vychlazeného vzduchu do komory

- Minimálně 5 oddělených kanálů

- Rozměry max. š. 400mm, v. 300 mm, h.500 mm

- Teplotní rozlišení a uniformita +-0,02 °C

- Rozsah pracovních teplot min. +35 až +99°C

- Rychlost ohřevu min. 15°C/s

- Rychlost chlazení min. 20°C/s

- Akviziční čas max. 4s

- Současná detekce minimálně 2 různých fluoroforů

- Přístroj musí umožňovat detekci nejméně těchto fluoroforů: FAM, SYBR Green, HEX, JOE, ROX, Cy5, Quasar 705

- Přístroj musí umožnit analýzu vzorků i v jednotlivých PCR zkumavkách

- Otevřená platforma pro reagencie i spotřební materiál

- Přístroj musí umožnit programování vlastních protokolů a analýz

- Zdroj excitace – vysokoenergetická dioda emitující světlo

- Detektor – fotomultiplikátor

- Řídící SW kompatibilní min. s Windows 10, bezplatné aktualizace/upgrade software

- Možnost instalovat řídící SW na libovolný počet počítačů (bez dalšího omezení počtem licencí)

- Analýzy: absolutní a relativní analýza, 2 standardních křivek, delta/delta Ct, komparativní kvantifikace, analýza křivek tání, genotypizace, alelická diskriminace, end-point, analýza koncentrace