Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek – Požadované technické parametry

„Dovybavení pracoviště magnetické rezonance – Anesteziologický přístroj“

POŽADOVANÉ  TECHNICKÉ  PARAMETRY

| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| --- | --- | --- | --- |
| výběr ventilačních režimů – PCV, SIMV/PS, PS, Man./Spont. |  |  |  |
| ventilátor pro děti i dospělé – i v režimu objemové ventilace |  |  |  |
| nastavitelná citlivost flowtriggeru |  |  |  |
| možnost podávání anestezie Low-flow a Minimal-flow |  |  |  |
| Integrovaný elektronický řízený, elektricky poháněný ventilátor, nezávislý na pohonu plynem |  |  |  |
| polouzavřený ventilační systém s 1,5 l pohlcovačem CO2 |  |  |  |
| elektronicky řízené průtokoměry |  |  |  |
| míchání čerstvé směsi s ochranou proti hypoxické směsi |  |  |  |
| možnost monitorace FiO2 na ventilátoru |  |  |  |
| monitorace ventilačních parametrů – objemové a tlakové hodnoty |  |  |  |
| detekce vysoké intenzity magnetického pole |  |  |  |
| certifikace pro provoz v magnetickém poli do 3 T |  |  |  |
| možnost umístění 2 ks odpařovačů anestetik |  |  |  |
| odpařovač Sevofluran |  |  |  |
| záložní zdroj napájení - min. 90 min. |  |  |  |
| umístění tlakových lahví na přístroji |  |  |  |
| plocha pro psaní záznamu s osvětlením |  |  |  |
| možnost uspořádání pro použití na pravé i levé straně operačního stolu |  |  |  |
| barevná obrazovka |  |  |  |
| jedna centrální brzda |  |  |  |
| kompatibilita ze stávajícími anesteziologickými přístroji (PRIMUS, PERSEUS A500) z důvodu použití jednotného spotřebního materiálu |  |  |  |
| 2x dávkovač lineární vhodný do prostředí MRI |  |  |  |
| Monitor vitálních funkcí |  |  |  |
| Modulární monitor pro pacienty všech věkových kategorií. |  |  |  |
| Kompatibilita do 3,0 T bez jakýchkoliv omezení. |  |  |  |
| Barevná dotykový displej (úhlopříčka 15“) s intuitivním ovládáním. |  |  |  |
| Ovládací obrazovka mimo MRI prostředí 15“ |  |  |  |
| Zobrazení 6 křivek, 4 parametrů |  |  |  |
| Bezdrátová komunikace. |  |  |  |
| Bezdrátové EKG 2 kanály a SpO2. |  |  |  |
| Měření NIBP, EtC02, 2x IBP, měření koncentrace anestetik vč. kyslíku, srdeční frekvence, respirace a teploty. |  |  |  |
| Plynová analýza (automatická identifikace anestetika, analýza inspiria i exspiria). |  |  |  |
| Alarmy ve 3 úrovních, barevně a zvukově odlišitelné, snadno nebo automaticky nastavitelné. |  |  |  |
| Síťového napájení se záložní baterií na minimálně 8 hodin provozu s optickým alarmem stavu baterie. |  |  |  |
| Baterie s automatickým dobíjením ze sítě. |  |  |  |