Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace

VZ „NemocnDodávka sanitního vozidla/II“

P/006/INV/2024

"Dodávka 1 ks sanitního vozidla kategorie M1 – pohon 4x4"

Typ A2 dle ČSN EN 1789+A2

Účastník vyplní následující tabulku parametrů nabízeného zboží. Do prázdné kolonky účastník doplní:

- v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadavku)

- v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zboží požadavek splňuje/nesplňuje, případně specifikaci konkrétního parametru

V případě, že nabídka účastníka nebude splňovat požadované parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou minimální hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE), bude nabídka takového účastníka vyřazena z výběrového řízení.

| Požadované parametry | Nabídka účastníka |
| --- | --- |
| VOZIDLO : typ ….. (doplní dodavatel) |
| motor o objemu cca 2,0 l, diesel |  |
| výkonem motoru min. 100 kW |  |
| 6st. převodovka manuální |  |
| systém ABS, EDS, MSR, ASR, ESP |  |
| bílá barva karoserie |  |
| nízká střecha, dlouhý rozvor |  |
| přední světlomety do mlhy nebo LED světlomety |  |
| výškově a podélně stavitelný volant |  |
| elektricky stavitelná a vyhřívaná vnější zrcátka, el. stahování předních oken |  |
| centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním |  |
| airbag řidiče i spolujezdce |  |
| posilovač řízení, imobilizér |  |
| příprava na rádio + anténa + min 2 reproduktory |  |
| autorádio s Bluetooth (MP3, USB vstup) |  |
| zásuvka 12 V u řidiče, ambulantním prostoru – 2x |  |
| nekuřácké provedení |  |
| zadní křídlové dveře (prosklené) |  |
| pravé boční posuvné dveře s posuvným či výklopným větracím oknem |  |
| pevná dělící přepážka s posuvným oknem oddělující kabinu řidiče a ambulantní prostor |  |
| zadní ambulantní prostor s min. světlou délkou 2 750mm |  |
| celkový počet míst 8: v kabině 1+2 osoby, tři sedadla v prostoru pro pacienty, pojízdné křeslo jako plnohodnotné sedadlo + lůžko |  |
| klimatizace v kabině a v ambulantním prostoru |  |
| parkovací senzor zadní |  |
| tempomat |  |
| SANITNÍ VÝBAVA |  |
| výstražné světelné zařízení - dva led majáky (po jednom v přední a zadní části střechy) |  |
| integrovaná modrá LED světla v mřížce přední masky vozidla - 2ks |  |
| stropní osvětlení ambulantního prostoru s ovládáním i u řidiče |  |
| pomocné osvětlení ambulantního prostoru ovládané spínačem v bočních a zadních dveřích |  |
| osvětlení prostoru za vozidlem naklápěcí v horní hraně zadních dveří |  |
| teplovodní závislé topení ambulantního prostoru ovladatelné samostatně od řidiče |  |
| světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče |  |
| tónovaná zadní skla v prostoru pacientů 80 procent a polep sanitky logem kraje vnější |  |
| zvuková signalizace tlačítkem mezi ambulantním prostorem a kabinou řidiče (tlačítka 1x na pravém boku nad podběhem, 1x uprostřed na stropě) |  |
| stropní obousměrný el. ventilátor 12V v ambulantním prostoru musí být schopný 20-ti násobné výměny vzduchu za hodinu |  |
| dvě zásuvky 12 V na levém boku ambulantního prostoru |  |
| vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým, dezinfikovatelným odolným materiálem |  |
| obložení stěn a stropu hladkým, dezinfikovatelným odolným materiálem |  |
| zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru |  |
| tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru |  |
| 2x pevné sedadlo s opěrami hlavy a tříbodovým pásem umístěné po směru jízdy za přepážkou |  |
| 1x sklopné sedadlo s opěrkou hlavy a tříbodovým pásem umístěné po směru jízdy na pravé straně za bočními dveřmi a možností sklopení na stěnu |  |
| pevný stůl nosítek s nerez lištami a úchytným systémem pro nosítka |  |
| úložný prostor pod nosítky na zdravotnický materiál s výklopnými nebo posuvnými dvířky |  |
| uchycení pro pojízdné křeslo umístěné u zadních dveří po směru jízdy |  |
| sklopná nájezdová rampa u zadních dveří pro pojízdné křeslo |  |
| madla pro nástup po obou stranách bočních dveří a stropní madlo pro sedící osoby |  |
| výklopný schod u bočních dveří zaklápěcí dovnitř |  |
| držák na infuzní láhve |  |
| uchycení pro kyslíkovou láhev 10 litrů |  |
| panel s jednou rychlospojkou na levé stěně |  |
| vedení kyslíku mezi lahví rychlospojkou |  |
| odpadní nádoba v ambulantním prostoru |  |
| hasicí přístroj 2 kg u řidiče |  |
| TRANSPORTNÍ TECHNIKA |  |
| Nosítka s podvozkem |  |
| polohovatelný podhlavník (polohování v kterémkoliv bodě plyn. vzpěrou), výklopnými bočními madly, výsuvnými madly na nošení, nožním obloukem, anatomickou matrací s anatomickým polštářem, dvěma pásy, čtyřbodovým ramenním pásovým systémem |  |
| nosnost nosítek min. 230kg |  |
| podvozek odnímatelný se sklopnýma nohama a polohovatelnou výškou (7 výškových poloh), s velkými pojezdovými pogumovanými koly |  |
| nosnost podvozku min. 250 kg |  |
| Pojízdné křeslo |  |
| nepolohovatelné s integrovanou opěrou hlavy, sklopnými loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeťmi vpředu a výklopnými vzadu, s ergonomickou matrací |  |
| nosnost křesla min. 230kg |  |

…………………………………………………………………………………………….

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka ZŘ

V ………………….. dne ………………………..