Příloha č. 1

Specifikace a minimální technické požadavky

„Dodávka 16 ks lůžek včetně příslušenství a matrace“

Dodávka musí obsahovat 16 ks lůžek pro standardní nemocniční péči na dětském oddělení včetně příslušenství a matrace  s níže uvedenými technickými parametry:

Technická specifikace:

Lůžko pro standardní nemocniční péči      16 ks

- mechanické s polohováním zádového dílu  min. 70°

- mechanické s polohováním nožního dílu min. 30°

- ložná plocha 200 x 90 cm

- ložná plocha tvořená plastovými nebo kovovými lamelami

- minimální šířka ložné plochy 90 cm

- pracovní zátěž min. 200 kg

- plastová čela s barevnou výplní v různých dekorech

- postranice kovové, sklopné

- prodloužení lůžka min. 15 cm

- kolečka s centrálním ovládáním brzd prům. min. 125 mm

- ochranná kolečka v rozích lůžka

- hrazda + madlo

Matrace	16 ks

- jádro kombinované ze studené PUR a viskoelastické pěny zajišťující zónovou tuhost alespoň ve 3 zónách

- na povrchu jádra souvislá vrstva alespoň 2cm z viskoelastické pěny

- potah snadno snímatelný, zip ze čtyř stran s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - nejlépe kontinuálně svařované

- materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou směrech

- rozměr dle lůžka, výška 14 cm

- riziko vzniku dekubitu až III. stupně

- hustota jádra min. 40 kg/m3

Další požadavky

- plná záruka včetně příslušenství a náhradních dílů, min. 24 měsíců

- garance zajištění pozáručního servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od instalace

- v záruční době bezplatné provádění všech úkonů požadovaných výrobcem a zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (preventivní prohlídky/PBTK)

- požadovaný zdravotnický prostředek musí být nový