Příloha č. 1

Specifikace a minimální technické požadavky

„Dodávka pulsního oxymetru pro neinvazivní měření saturace“

Dodávka musí obsahovat 1 ks pulsního oxymetru pro neinvazivní měření saturace pro potřeby dětského oddělení Nemocnice Třinec, p.o. s níže uvedenými technickými parametry:

Technická specifikace:

- princip extrakce signálu při snímání absorpce světla odděleně arteriální a venózní periferní krve

- měření i při extrémně malé perfúzi zejména u dětí a novorozenců

- saturační čidlo pro opakované použití včetně prodlužovacího kabelu

- neinvazivní měření hemoglobinu s navázaným kysličníkem uhelnatým - SpCO karboxyhemoglobin

- měření procentuálního množství metabolického hemoglobinu stejným čidlem

- dokovací a nabíjecí stanice

Další požadavky

- plná záruka včetně příslušenství a náhradních dílů, min. 24 měsíců

- garance zajištění pozáručního servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od instalace

- v záruční době bezplatné provádění všech úkonů požadovaných výrobcem a zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (preventivní prohlídky/PBTK)

- požadovaný zdravotnický prostředek musí být nový, nikoli repasovaný

- možnost zápůjčky před uzavřením smlouvy