Příloha č. 1

Specifikace a minimální technické požadavky

„Dodávka a instalace ventilátoru pro neinvazivní ventilační podporu neonatálních a pediatrických pacientů“

Dodávka musí obsahovat 1 ks ventilátoru pro neinvazivní ventilační podporu neonatálních a pediatrických pacientů včetně instalace a příslušenství pro potřeby dětského oddělení Nemocnice Třinec, p.o. s níže uvedenými technickými parametry:

Technická specifikace:

Ventilátor pro neinvazivní ventilační podporu neonatálních a pediatrických pacientů

- Dotyková barevná obrazovka min. 14,5 cm

- Neinvazivní nasální ventilační podpora nCPAP s volitelnou automatickou kompenzací úniku až do 30%

- neinvazivní "bi-level" nasální ventilační podpora DuoPAP / nAPRV

- vysokoprůtoková O2 terapie / HFNC (High Flow Nasal Cannula) s nasální kanylou

- Automatická regulace FiO2, včetně modulu SpO2 Masimo ve všech ventilačních režimech

- Manuální ventilační podpora

- trend, max. 5 dní, ukládání každých 5 sekund? Dechová frekvence v rozsahu 0 až 255 dechů/min

- Nastavení presetů, alarmů v českém jazyze

- Integrovaný akumulátor pro práci během trasportu, až min. 2,5 hod v plně nabitém stavu

- Pojízdný výškově nastavitelný stojan s madly pro snadný transport, háčky na uchycení hadic, kabelů, eurolišta

- Zvlhčovač vyhřívaný s držákem, konektorem na vyhřívané okruhy a teplotní sondou

- Včetně spotřebního materiálu (balení/set min. 10ks připojovací hadička zvlhčovače k ventilátoru, kabeláž)

Další požadavky

- plná záruka včetně příslušenství a náhradních dílů, min. 24 měsíců

- garance zajištění pozáručního servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od instalace

- v záruční době bezplatné provádění všech úkonů požadovaných výrobcem a zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (preventivní prohlídky/PBTK)

- požadovaný zdravotnický prostředek musí být nový, nikoli repasovaný

- možnost zápůjčky před uzavřením smlouvy