Příloha č. 1

Specifikace a minimální technické požadavky

„Dodávka a instalace laserového multifunkčního systému“

Dodávka musí obsahovat 1 ks laserového multifunkčního systému včetně instalace a příslušenství pro potřeby oddělení rehabilitace Nemocnice Třinec, p.o. s níže uvedenými technickými parametry:

Technická specifikace:

- vysoký výkon s binárním scannerem pro R+IR kombinace

- IR sonda s průnikem až 19 cm

- napájení přímo ze sítě

- akustická i optická indikace provozu

- ovládací jednotka

- hloubková sonda s velkou hloubkou průniku

- velkoplošný panoramatický scanner R+IR bezobslužný, vhodný pro oblé a válcové plochy

- mikroprocesorem řízený pohonný mechanismus

- vlnové délky u povrchových zářičů 645 + 780 nm

- vlnové délky u hloubkové sondy 830 nm

- rozbíhavý tvar všech paprsků, výkonová hustota volitelná od 0,001 mW/mm2 do 10 mW/mm2

- zadání doby aplikace podle navolených parametrů přímo v časových jednotkách

Další požadavky

- plná záruka včetně příslušenství a náhradních dílů, min. 24 měsíců

- garance zajištění pozáručního servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od instalace

- v záruční době bezplatné provádění všech úkonů požadovaných výrobcem a zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (preventivní prohlídky/PBTK)

- požadovaný zdravotnický prostředek musí být nový, nikoli repasovaný

- možnost zápůjčky před uzavřením smlouvy